新一代BMW 3系双门轿跑车
目录

1.	新一代BMW 3系双门轿跑车
		（短文本） 	 3

2.	概念：
		美学外观、驾驶乐趣、个性风格	 10

3.	设计：
		更富表现力、更具动感、更与众不同	 13

4.	动力单元：
		满足高效动力的实用典范	 17

5.	自动变速箱：
		快速、灵敏而精确，带来动感驾驶乐趣	 21

6.	底盘和悬架：
		强大动力在此转换为出色性能 	 24

7.	车身壳体和安全性：
		坚固而轻巧	 27

8.	车灯概念：
		带来更佳视野和更好视线的一流创新	30

9.	特色与装备：
		为驾驶者量身定制	 32

10.	生产：
		质量、灵活性以及环保特点 	 35

11.	历史：
		BMW双门轿跑车 － 永远与众不同	38

12.	外部和内部尺寸	43

13.	技术数据	44

1.	BMW新一代3系双门轿跑车
（短文本）

这是一款典型的BMW。但又是一款非常特殊的BMW 3系轿车。同时也是一款独特的轿车。这就是新一代BMW 3系双门轿跑车。通过推出这款非常出色的双门运动型轿车，BMW延续了其悠久的传统，同时在这个格外引人注目的细分市场中设定了全新的标准。

这是BMW 3系第三次在推出轿车之后，推出双门轿跑车作为补充。而且这次新一代BMW 3系双门轿跑车比以往更为不同，更为独特。在您欣赏全新车身的动感风格和舒展的线条时，一眼就可以看出这款汽车的个性特征。

新的双门轿跑车在发动机室内也提供了独特的标准，BMW 3.0升直列6缸发动机采用了VALVETRONIC电子气门控制技术和铝镁合金曲轴箱。这款200千瓦，315Nm的高性能动力单元给BMW 330i双门轿跑车带来了出色的性能和令人印象深刻的燃油经济性以及燃油适应性。

后轮驱动、优化的重量、协调的车桥负载分配和该细分市场中最先进而精准的悬架进一步确保了真正令人陶醉的驾驶体验。

仅通过它的外观，BMW 3系就充分体现出其个性化风格、特点和驾驶乐趣的精粹。新一代双门车型与BMW 3系轿车有着非常明显的区别 － 这种独特的外观不仅体现在B柱之后，还体现在车辆的前端和内部。

同时，新一代3系列双门轿跑车所提供的灵活性和驾驶动态标准在该细分市场中可谓与众不同。通过其优异的操纵特性和卓越的性能（不仅仅是在顶级车型上），BMW新一代3系双门轿跑车可以让驾驶者轻松展示主动的驾驶风格。而且在此过程中，新一代双门轿跑车将其运动特征和时尚外观结合了起来。该车的设计风格在很多方面散发出力度与动感，同时整体外观完美地体现出了精致的风格和高雅形象。

从发动机机舱盖到车体后端的个性化设计

双门轿跑车的独特外观形象首先体现在车身侧面。为此，BMW 3系双门轿跑车采用了短前悬、长轴距、明显后移的座舱、低延的A柱、降低的窗线和向后微微倾斜的平滑车顶线条，赋予这款汽车非常独特的侧影。宽大的车轮拱罩给新一代双门轿跑车带来力量与性能的独特体现，肩部的流线造型、特征线条和门槛线条强调出了汽车舒展的动感特色和圆滑的外形。

与肩部线条一样，特征线条从前轮拱罩的上边缘沿着车门把手一直延伸到后部，强调出了新一代3系双门轿跑车修长而高雅的形象。门槛线条作为一个独特的反光元素从侧面向上并向后延伸，两端明显与前后导流板相连。

通过汽车凸凹有致的曲面和交相辉映的线条，设计师们又一次创造出了体现双门轿跑车动感风格和特色的侧面形象。比如，汽车的特征线条在后车轮拱罩上方向上伸展，同时又似乎是向外延伸，带来一种张力和纯粹的激情。

这种三维效果把人们的目光吸引到后桥区域，BMW 3系双门轿跑车的发动机动力在此转化成为卓越的动态性能。同时，特征线条和门槛线条形成一条直逼前端的椭圆形曲线，再次强调出了汽车蓄势待发的动感形象，尤其是后方侧视图更为明显。

标准装备的带有光冠圆环外圈的双氙气前灯

BMW 3系双门轿跑车的前导流板、大灯单元和发动机盖轮廓的设计也非常新颖、独特。从前面看，汽车低而宽，突出了运动特征。越过驱动装置的发动机舱盖线条从A柱一直延伸到BMW双肾型进气格栅的外侧。低悬的双圆形大灯平滑地融入发动机盖下部，这样看起来象是顶部被削去一部分，“前脸”显得非常自信而紧凑。

新一代BMW 3系双门轿跑车标准装备双氙气前灯，配有为白天使用而设计开发的光环外圈。这种动人的光冠圆环外圈营造出一种双重的效果，让汽车在任何时候都清晰可见，同时让别人一看就知道这是一辆真正的BMW。

尾灯中的条形LED灯也使新一代BMW 3系双门轿跑车体现出了不容混淆的风格和印象。与汽车的后部和侧部平滑相接的尾灯组分为两部分，一直延伸到后行李厢盖。汽车整个后部的外观也显得低而宽，尤其表现在平滑的水平线条上。从这个角度也强调了汽车的宽轮距及运动的风格与外观形象。

一系列的细节成就了BMW新一代3系双门轿跑车的独特设计。以轮廓为例，专为这种双门轿跑车设计的后视镜就提升了汽车的侧面线条。而侧窗框的设计也采用了典型的BMW风格，但又非常独特，有别于所有其它车型。C柱底部著名的反转曲线“Hofmeister kink”向上与汽车的肩线相连，形成一个独特的、指向前方的角度。而为了顺利营造出这种特殊效果，侧车窗外围的镀铬装饰首次制成了一个单体件，这也是为了强调一种极为出众的特色，体现这款双门轿跑车完美精致的风格和价值。

时尚的动感也同样体现在车内

通过BMW新一代3系双门轿跑车的车身设计体现出的动感与独特气质一直延伸到车内。车内同样采用了强劲有力的轮廓和流畅的线条，凸凹有秩的表面相互交融。按照一款完备的四座汽车设计开发的这款双门轿跑车提供了完美精致的氛围，令旅行便捷而舒适。后排的两个独立座椅中间用一个储物箱加以分隔，整体式中央控制台从前排延伸至后排。

仪表板和侧围上的水平线条突出了宽敞的空间感。仪表板的顶部向驾驶者倾斜，侧围上的扶手线条从仪表板开始一直平稳地延伸并融合到后座椅靠背处。

车门内侧和侧围上选装的轮廓光带进一步完善了车内独特的氛围。这些光带在顶部被遮盖，为车内和周围区域带来了温馨的反光照明。驾驶者和乘客常用的所有操纵装置和表面，比如车门开启器和换挡杆，通常都是采用极为精致的金属漆加以装饰。最后，为了实现内饰的个性化，驾驶者还可以为内饰、车顶内衬和车内面板选择独特的颜色方案。

带来高效动力的直列6缸动力单元

新一代BMW 3系双门轿跑车配备两款汽油发动机。通过在前部纵向安装的直列6缸动力单元并将其动力输送给后车轮，BMW选择了一种极富传统并得到验证的驱动概念。但是在发动机盖下面仍然有很多引人注目的创新特色。

BMW新一代3系双门轿跑车装备第二代VALVETRONIC电子气门控制装置和铝镁合金曲轴箱。这款200千瓦/272马力，315Nm的动力单元，续写了BMW成功的自然吸气式6缸发动机的历史。不但动力强劲，而且具有广泛的燃油适应性和实用的经济性。

这种结合的结果无疑就是高效动力激动四射的演绎。

BMW 330i双门轿跑车的发动机在2750转/分钟时最大扭矩就达到315牛顿米，其动力和性能更为灵敏。在路上，这意味着0至100公里/小时加速时间仅需6.4秒。330i双门轿跑车的最高车速被电子限制在250公里/小时。

尽管拥有如此出色的动力和性能，装备新一代VALVETRONIC电子气门控制系统的直列6缸发动机的车型还提供了同样出色的全面经济性：在欧盟标准综合测试循环中，BMW 330i双门轿跑车每一百公里只消耗9.0升高级燃油，比上一代车型提高了12％。这种效率一方面要归功于整个发动机和底盘的低重量。第二个因素是新一代的VALVETRONIC+Double-VANOS，即电子气门控制系统和双凸轮轴无级正时控制系统，为燃油消耗带来前所未有的经济性，并且具有非常广泛的燃油适应性，在日常交通中也能够发挥优越的燃油经济性和高效率。

优化的重量，更强的动力

曲轴箱、底座和气缸盖罩上镁铝合金的使用，以及轻质曲轴，显著降低了发动机的重量。

在2.5升直列6缸发动机上也同样进行了这两项改进：这款发动机最大输出功率为160千瓦/218马力，峰值扭矩250牛顿米，为BMW 325i双门轿跑车带来了同样优越的行驶性能。加速到100公里/小时只需7.6秒钟；最高车速为245公里/小时。为了也在这个性能级别中证明汽车的高效率，在欧盟标准下的平均油耗为9.0升/100公里。

为喜爱运动风格的驾驶者提供了自动变速箱

除了标准装备的6挡手动变速箱之外，BMW新一代3系双门轿跑车还可以选择响应迅速而灵敏的自动变速箱。6挡带有手动模式的自动变速箱装备高效液压控制单元，液力变矩器和极为高效的控制软件，几乎可以在所有的速度下都能确保极快并且极具动感的加速。

由于确保了每次都能精确选中适当挡位，新型自动变速箱还提高了汽车在匀速行驶时的燃油经济性，同时驾驶者可以根据喜好选择手动换挡模式，体验极具运动感和动态感的驾驶乐趣。

尖端悬架技术，精度大大提升

在BMW新一代3系双门轿跑车上，发动机的纯粹动力通过同样优越的传动系统传送至路面。发动机在前、驱动轮在后的标准驱动方式在整个发动机转速范围内始终可以确保最大的灵活性、方向稳定性和安全的操纵性。凭借主要由铝材制成并通过减震支柱得到加强的双节前桥，以及五连杆式后桥，BMW新一代3系双门轿跑车提供了该级别中目前最先进的悬架。低重心、出色的前后重量平衡以及特殊的减震器调校也为这款双门跑车带来了真正令人印象深刻的驾驶品质。

带液压动力辅助的齿轮齿条式转向系统确保了卓越的精确度和在路面上的准确反馈。而由于发动机的动力被传输到后轮，转向在任何时候都不会受到驱动力的影响。

BMW 3系双门轿跑车标准装备高性能制动系统，超大制动盘需要使用17英寸车轮。行驶中的优势包括卓越的制动力、抗衰减的制动品质，以及极低的磨损。此外，BMW是全球首家在其产品上安装实时监测的磨损指示器的汽车厂家，连续提供有关制动片及其当前状况的准确信息。

增强型DSC动态稳定控制系统提供了超凡的安全性和动态性能

高效的制动系统还得到了具有特殊创新功能的DSC动态稳定控制系统的支持。这种新一代DSC不仅负责ABS制动控制功能，通过干预制动保持汽车在湿滑路面上的稳定性，还可以对由于制动器高温导致的减速功能下降进行补偿。定期干燥制动功能有助于进一步确保在潮湿条件下的最佳制动力，制动预备功能则可以在需要时让制动系统随时待命。如果需要最大的减速制动力，DBC动态制动控制还可以让制动压力达到最大。CBC弯道制动控制可以抵消汽车在转弯时轻微制动导致的意外转向或摇摆运动。

在疏松、湿滑的路面上，一体式自动稳定控制系统可以确保最佳牵引力，同时DTC动态牵引力控制系统提高了DSC制动干涉的阈值，从而即使在松软的雪地上驱动轮轻微打滑的情况下驾驶者也可以平稳而连续地起步和加速。

动态牵引力控制系统DTC还帮助提供一种独具运动感的主动驾驶风格，允许驱动轮轻微打滑，使驾驶者在转弯操作时能够采用可控的漂移方式。最后但也同样重要的是，新一代BMW 3系双门轿跑车的驾驶者还可以随时按照意愿完全关闭DSC功能。

新一代BMW 3系双门轿跑车标准装备17英寸轻质合金轮圈及225/45 R 17防爆轮胎。另一项特色是，BMW的胎压报警指示灯可对气压进行实时监控，并在气压下降水平超过规定数值的30%时向驾驶者发出警告。

超现代的车身结构：重量更轻、更加安全

创新并经过验证的材料以及先进生产技术的智能化组合赋予了新一代BMW 
3系双门轿跑车极轻但又非常稳固的车身壳体，比普通轿车车身壳体的重量轻约10千克。而双门轿跑车上创新侧围的使用也有助于优化汽车前端的重量，对提高驾驶动态也很有好处：与传统的钢制部件相比，前部面板轻约50%。

这种新材料的开发也使生产流程变得更为直接，新的前侧围与过去的塑料部件有所不同，不再需要单独喷漆，在喷漆之后也不需要单独组装，而是可以与汽车的整个车身一起经过标准的喷漆流程，通过它们改进的热量及几何稳定性和吸湿能力，涂装后的侧围装在车上后看起来和传统的钢制部件完全相同。

新的生产流程也用在了汽车的钢制部件上，这款双门轿跑车的B柱首次采用了经过热成形加工的超高强度钢管进行加固。车门、座椅以及A柱之间的仪表板前围所使用的管件也有助于确保最大的稳定性。

另一个“坚固”点就是侧面碰撞中作用在汽车上的力通过地板被传递到车辆的另一侧。此外，前围的支撑固定也是用创新的、极其坚固的多相钢材制成的。

其中，车辆前端的动态撞击吸能区在正面碰撞中提供了最大的乘员安全保护作用。纵向支撑杆、特定加强件以及行李箱地板的坚固表面、后部面板和侧围都可以减轻后端碰撞的后果。

全面的乘员保护

通过精心设计的排列和适当的尺寸，承载结构、碰撞吸能盒和撞击吸能区可以有效地保护座舱不受碰撞能量的损伤。在车内，通过一个中央安全装置控制的精心搭配的约束和安全系统为车上的每一位乘员都提供了单独的安全保护。正面、髋部、胸部和帘式头部安全气囊、安全带束紧装置和安全带限力器都会根据碰撞的类型和严重程度由传感器控制的安全电子系统启动。

为了提高夜间行驶的安全性，新一代BMW 3系双门轿跑车标准装备了双氙气前灯，还可以选装随动控制大灯和转弯灯功能。尾灯通过明亮醒目的条形灯在黑暗中也可以确保出色的安全性。两级自适应型制动信号灯则有助于减少后部碰撞的风险：在强力制动时，自适应型制动信号灯亮起的区域更大，更大、更亮的制动信号灯可提醒后方车辆的驾驶者也同样施加紧急制动。

宽敞的四座空间：内饰

考虑到发动机的输出功率和动力性能，新一代BMW 3系双门轿跑车所吸引的主要是喜好运动风格并且充满活力的驾驶者。然而汽车带来的驾驶乐趣不仅对驾驶者本人来说是一种难忘的体验，对同行的最多可达三名的乘客也是如此。新一代BMW 3系双门轿跑车是按照名副其实的四座汽车进行构思和设计的，在所有座椅上都提供了轻松驾乘的最佳条件。

一直向后延伸到后排的中央控制台将后排座椅分为两个独立的座椅，而由于低悬的座椅位置，乘客可以享受到宽敞的头部空间和移动的自由。前座上的舒适进入功能可以帮助乘客更容易地坐到两个后排座椅上。前座的靠背释放杆正好位于座椅靠背外侧顶部，使用非常方便。

容量高达440升的行李箱在该细分市场中也创造了另一项纪录。车门内侧面板上可折叠的杂物盒也提供了实用的储物容量。这种特殊的装备第一次让BMW 3系双门轿跑车的驾驶者和乘客可以用适当私密的方式携带他们的物品，不会被车外的人看到。

带来更大舒适性的创新技术：安全带自动呈送功能

BMW 3系双门轿跑车的前座可以在长途旅行中确保优越的舒适性，在蜿蜒的道路上和急弯中也能够提供极好的侧向支撑。同时，新开发的安全带自动呈送装置在驾驶者和前座乘客关上车门且驾驶者将无线钥匙插到方向盘右侧的盒子开口中之后即可把安全带送到他们身侧，使安全带的使用方便程度达到了更高的水准。安全带本身在B柱上的位置也像典型的双门轿跑车那样往后移了很多，而且安全带呈送装置的功能由座椅传感器控制，也就是说只有在前座乘客座椅也被占用的情况下两个安全带呈送装置才会启用。而且，由于安全带呈送装置位于侧围之内，因此在不使用时绝不会影响内饰整体和谐的形象。

车门开启器、拉手、换挡杆座和通风口调节器，以及标准装备的运动型真皮方向盘饰圈，都采用了专为新一代BMW 3系双门轿跑车开发的一种特殊的珍珠灰镀铬表面 － 而且起动按钮也采用了同样颜色的饰件进行装饰。

驾驶者只需按下起动按钮就可以起动发动机。驾驶区域的设计同样也突出了双门轿跑车充满运动感并以驾驶者为中心的特点，BMW 3系双门轿跑车驾驶者的双眼一下子就可以看到最大刻度分别高达260公里/小时和7500转/分钟的车速表和转速计。

个性化的高档装备

新一代BMW3系双门轿跑车装备了大量安全和舒适设施，确保您每次出行都可以尽情享受无尽的乐趣。众多的定制选项还可以让驾驶者按照自己的期望打造个性化的汽车。作为丰富的标准装备的补充，新一代BMW 3系双门轿跑车还提供了一系列高技术音响、导航和远程信息处理解决方案，这些最初专为豪华性能轿车开发的装备如今在这个细分市场中首次推出。这再一次清晰地突出了新一代BMW 3系双门轿跑车的独特品质。

2.	概念：
美学外观、驾驶乐趣、个性化风格

•	极富运动感与优雅格调的独特的车身设计

•	动态性能与吸引人的技术创新：经典的直列6缸发动机

•	4座椅、独特的装备、以驾驶者为中心的驾驶座舱

新一代BMW 3系双门轿跑车给人的第一印象就非常迷人而且始终令人信服。整个传动系统将令人惊讶的高效率与出色的性能结合在一起，底盘和悬架将卓越的发动机动力安全而运动化转换为行驶中的动态性能。因此，新一代BMW 3系在每个方面都为最高标准的Sheer Driving Pleasure带来了最佳的条件。

BMW新的双门车型独特的级别、风格和定位令人一眼就可以辨认出来，进一步仔细观看就会发现，每一个细节都证实了这一点。除了汽车的基础设计和从前到后的流线造型、尾灯的结构和设计，以及车内独特的氛围，甚至后视镜都是为这款与众不同的双门轿跑车专门开发的。因此，这些外部亮点和这款优雅的四座轿车的每个特点一样地独一无二。

新一代BMW 3系双门轿跑车将优异的驾驶乐趣与同样优雅而不容混淆的设计结合在一起，以独具品位的方式展示了极高水准的自信姿态。

动态性能带来激动人心的震撼

尤其是新一代BMW 3系双门轿跑车的经典发动机，在行驶中带来了一种非常独特的感受和令人激动的体验：BMW VALVETRONIC 电子气门控制系统，铝镁合金曲轴箱的直列6缸发动机 － 为出色的汽车准备的同样真正出色的发动机。

这款独特的动力单元最大输出功率为200千瓦/272马力，带来了前所未有的优势组合。这款发动机运行平稳，高速响应迅捷，具备BMW直列6缸发动机的典型特色。

同时，新一代BMW VALVETRONIC 电子气门管理系统辅以Double VANOS双凸轮轴无级正时控制系统，BMW 330i双门轿跑车拥有了该性能级别中相当出色的效率。

新一代BMW 3系双门轿跑车以非常令人信服的方式充分展示了这种新型发动机的全部品质。就像发动机一样，新车作为一个整体也引起了对动态驾驶的新的热情，同时还带来了实用的产品装备。结果就是出色性能与极高效率和运转精确性的完美融合 － 也是极致驾驶动态、完美精致的高雅风格与顶级品质的完美组合。

为个性主义者定制

BMW拥有双门轿跑车的悠久传统。早在上个世纪30年代，该公司就推出了一款传奇性的双门车型：BMW 327。作为一款拥有两个车门和固定车顶、极具运动风格的超级旅行车，这款双门轿跑车在当时就很受欢迎。而且对这些出色品质的热爱一直延续到了今天，所有BMW双门轿跑车线条的特点仍然是长长的前端和向后轻微下滑的车顶线条。

与真正的跑车有所不同，典型的双门轿跑车为两名乘员以上提供了宽敞的空间，还提供了独立的行李厢，用于放置行李以及驾驶者和其他乘客想携带的物品。“双门轿跑车”一词的原意就是指后部被切掉的车身，而现在这个词的真正含义得到了进一步的引伸：理想的双门轿跑车是专为喜爱运动的个性主义者打造的 － 而这当然也适用于新一代BMW 3系双门轿跑车。毕竟，仅仅通过丰富的车身颜色、内装和内饰选项就可以实现不少于1167种不同的装备和颜色组合，非常符合挑剔的个性主义者的要求。

为实现更高动感开辟道路的双门轿跑车

按照一款舒适的2 + 2座汽车设计和制造的新一代BMW 3系双门轿跑车延续了BMW的运动型超级旅行车的线路。坐在由中央控制台分隔的独立座椅上，后排乘客也可以享受到豪华装饰的高品质内饰营造的舒适氛围。

然而，最具吸引力的座椅当然还是专为驾驶者度身打造的、甚至比普通版轿车的驾驶者座椅更完美的座椅：从控制装置的特殊排列一直到仪表板的位置，整个仪表板首先为驾驶者及乘客带来了最高水准的Sheer Driving Pleasure。

新一代BMW 3系双门轿跑车中新的直列6缸动力单元的引入也是延续了一个得到证实的传统，因为BMW一直把双门轿跑车的开发看作是在驾驶动态方面寻求突破的主要方式。因此，大功率发动机和新型悬挂系统一般都是先在BMW双门轿跑车上推出 － 而新一代BMW 3系双门轿跑车正是用其创新的发动机延续了这一策略。

选择双门轿跑车 － 令人折服的选择

新一代BMW 3系双门轿跑车主要是为那些有意选择充满运动感的主动驾驶风格，但同时又喜爱时尚的外观、极致的品质并希望在日常使用中体现完美形象的驾驶者而设计。而这些正是BMW的双门3系列车型所具有的特征，确保了不同于轿车、旅行车、敞篷轿车和运动型多功能车（SAV）的独特水准。市场分析清楚地表明，双门轿跑车的驾驶者对于其汽车应该提供的装备有着非常清楚的认识。这些驾驶者会有意识地选择双门轿跑车，因为只有这种汽车才能带来他们喜欢的动态性能、卓越的功能、迷人优雅气质和个性风格。

作为传统汽车概念的现代演绎，新一代BMW 3系双门轿跑车还有一大特点：它是一款非常特殊、真正独特的汽车。在让驾驶者进入驾驶动感新境界之前，它就通过独特的设计与相应的轿车车型明显地区别开来，给人留下了更加深刻的印象。而且，在此过程中新一代BMW 3系双门轿跑车以非常精妙的方式将主动性和外观品质融合起来，从而成为该细分市场中独一无二的高性能轿车。

3.	设计：
更富表现力、更具动感、更加与众不同

•	具有创新设计特点的经典双门轿跑车线条

•	清晰的BMW身份特色征，独一无二的外观形象

•	细致入微的风格设计

尽管在技术上与BMW 3系轿车和旅行车非常相似，但新一代BMW 3系双门轿跑车更独特，设计上也比以往更与众不同。无论是从各个角度，还是全面地看，新的双门车型都是一款真正的BMW，而且在每个方面都独具个性。在车身设计中没有丝毫的夸张效果，而是通过一种富有朝气的风格和特色给人留下了永恒的印象。完美的比例与精致的细节使汽车的整体形象流畅而和谐。简而言之，新一代BMW 3系双门轿跑车以其最现代的形式展现出了极具力量感的高雅形象。

修长的发动机盖、极具动感的长轴距、明显后移的座舱以及简短的前悬，清楚地表现了BMW 3系双门轿跑车的动感取向。仅仅通过比例的完美平衡，这种运动特征就实现了与优雅气质和轻盈格调的协调组合。从发动机室到低延的A柱之间完美的过渡，以及低车顶线与汽车后端优雅而平缓的融合，都是通过这种线条与轮廓的和谐搭配而形成的。

卓越的空气动力学特性

通过新一代BMW 3系双门轿跑车的空气动力学品质可以发现，汽车的外观与其动感驾驶潜力密切相关。早在设计的早期阶段，空气动力学专家就对前导流板、边框和后段的设计施加了重要的影响。然后，随着设计过程的深入，他们又专门精心优化了汽车轮廓的空气动力学特性。而最后但也同样重要的是，新一代双门轿跑车极为平坦的底盘也对实现最佳的气流和压力条件做出了重要的贡献。

每款车型都根据最高标准进行了专门的空气动力学改进和优化。所以根据车型的不同，新一代BMW 3系双门轿跑车的阻力系数在Cd = 0.28和0.30之间浮动。

除了汽车的低空气阻力，空气动力学改进还可以确保对气流进行精确的导向，以降低车身前后的升力，良好的流线造型和降到最低的升力对新一代BMW 3系双门轿跑车的稳定性和横向动态感都大有裨益。最后但也同样重要的是，底板的特殊设计和造型还可以为要耐受极高温度的制动和排气系统等部件提供直接的、适当控制的气流。

新款双门轿跑车侧面造型圆滑而又动感十足

双门轿跑车的视觉印象主要是通过其侧面造型体现出来的。因此，新一代BMW 3系双门轿跑车的流线侧影显然清晰地展现出了动态驾驶的全部激情。长轴距和微微向后倾斜的低车顶线条体现出了3系双门轿跑车圆滑修长的设计风格，同时宽大的车轮拱罩散发着一种力量感与可靠感。最后，汽车的整个车身，从发动机盖的前端一直到低垂的后端，形成了一个轻微的楔状外形。

除了汽车的车身比例之外，其它一些特征，尤其是肩部线条、特征线条和门槛线条，也使新款双门轿跑车的外观效果给人留下了深刻印象。肩部线条和特征线条穿过车门把手一直延伸到汽车低悬的后端。这些线条既没有被缩短也没有被切断，令人的目光可以自然地沿着这些线条从前面一直看到后面，不受任何阻碍。车门底部边缘的门槛线条同样延伸到前后导流板上，赋予了双门轿跑车更加修长而动感的外观形象。

强力的线条带来强大的力量感

各种线条之间平滑、自然而协调的交相辉映进一步增强了体现动力与性能的动感印象。肩部线条轻微而协调地向后上扬，与平坦的车顶线条一起造就了高雅的印象，而特征线条则沿着修长而舒展的拱罩从前轮一直延伸到尾灯处。与之形成对比的是门槛线条平缓地向后上扬，使特征线条与门槛线条之间的距离朝向后轮拱罩的方向逐渐缩小。正是由此，车轮拱罩的强劲外观为特征线条带来了向上和向外的紧凑而鲜明的特征。

正是这种线条与表面的交错形成了动人的三维效果，不仅带来了充足的光照，而且让旁观者一眼就被后轮周围区域所吸引。这种效果是特别设计的，光影交错的印象增强了驾驶乐趣，而后轮驱动也为新一代BMW 3系双门轿跑车带来了出色的动感。

低悬的前端和清晰聚焦的大灯

这款汽车的前端与轿车有很大区别，发动机室的轮廓和前导流板与大灯的设计为新一代BMW 3系双门轿跑车带来了低垂而富有动感外观。而大灯向车轮拱罩的内部延伸，为汽车的宽度增添了一种特殊的的动感和力量感。

机舱盖拱凸的外观强劲有力，线条沿着动感的曲面一直从A柱延伸到低垂而动感的BMW双肾型进气格栅的外侧，给人留下深刻印象。双肾型进气格栅 － BMW汽车所特有的标志，比其周围的区域更直立、更突出，与三维形状的格栅框架相互作用，营造出一种强劲、独特并且极为醒目的视觉印象。

新一代BMW 3系双门轿跑车大灯装置的轮廓也是清晰而独特的。极具动感且低悬的大灯在顶部沿着一条图形线条延伸到进气口之中。发动机盖在大灯装置的上方延伸出来，而且两个圆形大灯看上去几乎是在顶部被切断，就像是一双明亮、自信的眼睛在看着旁观者。

特征：用于日间照明的光冠圆环外圈

新一代BMW 3系双门轿跑车标准装备双氙气大灯 － 而同时带有光冠圆环外圈的圆形大灯单元可以用作日间照明。从而使新的双门轿跑车为在很多国家已经实施的要求汽车在白天也要开启大灯的规定提供了极具吸引力的解决方案。的确，这些引人注目的光冠圆环让新一代BMW 3系双门轿跑车在薄暮时也很容易辨识，令人能够清晰地识别出这是一款真正的BMW。

尾灯的设计也易于辨识而且外观独特。融入汽车后端和侧面并保持平齐的尾灯组被分为两个部分，一路延伸到行李箱盖。而从侧面看，特征线条一直延伸进入尾灯的外表面。

LED水平条形灯令新一代BMW 3系双门轿跑车在夜间也拥有非常独特的外观，类似于大灯的光冠圆环外圈。因而，整个后端外形的特点体现在突出汽车宽轮距的水平线条以及也是从这个角度展现出来的沉稳而极具动感的印象。

具有动感的车门接缝轮廓

与其前代车型一样，新一代BMW 3系双门轿跑车也采用了无框车门窗，与固定安装的后侧窗连成一体。

超大车门一直都是双门轿跑车的标准装备，新一代BMW 3系双门轿跑车不仅也装备了这样的大车门，而且还采用了可以强烈突出汽车动感特征及风格的独特的车门接缝。这些车门接缝从车窗的下缘向后轮延伸，与特征曲线相交，然后转而伸向前方。在底部，车门接缝线条与门槛接缝缓缓相接，延伸了车门长度的视觉印象，从而也从后面突出了汽车的动感外观。

风格极具吸引力的反转曲线“Hofmeister kink”

BMW的设计师们在创造新一代BMW 3系双门轿跑车时，一直在探寻能够为汽车带来真正独特、协调的外观形象的每一细节。正是出于这个原因，现在BMW用一种更为独特的方式对传奇的、在C柱底部向前反转的曲线“Hofmeister kink”进行了全新演绎，以一个更清晰、更独特的角度向前延伸，融入到肩部线条之中。

为了让线条的流动强调出双门轿跑车的动感外观，侧窗周围的镀铬装饰现在采用单体件制成，这也体现了汽车完美精致的风格与价值。同样地，后视镜也是专为BMW 3系双门轿跑车设计开发的，它们的轮廓提升了汽车侧面的线条，而后视镜与汽车的整体设计协调地融为一体。

最后但也同样重要的是，这种独特的风格还可以通过丰富的色彩选择加以体现，在BMW 3系双门轿跑车首次推出和上市伊始就提供了不少于6种油漆颜色供客户选择。

内装也采用了流动的线条

对个性风格、动态性能和独特品质的强调在汽车的内装上也得到了延续。水平线条成为仪表板及周围区域的主调，而中央控制台和侧围则以流畅的表面为主，使得整个驾驶舱内倍显轻盈又不乏动感。在仪表板的上部向驾驶者倾斜的同时，空调、音响和导航系统的控制装置及仪表也都位于前排乘客容易看到和触到的范围之内。

从前到后的侧围平稳而连续，勾勒出从前面的仪表板一直延伸到后排座椅靠背的整体轮廓。而中央控制台的形式和功能则通过后排座椅之间的储物箱得到了重新的演绎，光照效果、悉心调配的颜色和精挑细选的材料为新一代BMW 3系双门轿跑车的内部营造出独特的氛围。

选装的内门和侧围光带更增添独特的风格与品位：光带的顶部被遮盖，在扶手上方从车门铰链一直延伸至后部，使车内形成一种间接照明的温馨效果。车门开启器和换挡杆等控制装置也都采用高质量金属装饰，外观和触感都散发着高贵的气息。

独特的内饰和颜色选择

因为低悬的车顶和提高了的肩部线条，BMW 3系双门轿跑车的车窗比同级别轿车的车窗要小，从而减少了直射的阳光，但是对内饰设计提出了新的挑战。因此，新一代BMW 3系双门轿跑车中内饰颜色的选择不仅对车内氛围有显著的影响，而且还为各项装备的个性化提供了丰富的选择。这也正是内饰、车顶内衬和其它车内装备采用BMW 3系双门轿跑车专用的新颜色方案的原因。浅颜色能够突出这种双门高性能汽车的优雅风格与特色，而深色的氛围则可以突出双门轿跑车的动感特征。

4.	动力单元：
满足高效动力的实用典范

•	两个动力等级的镁铝合金动力单元

•	六缸汽油发动机拥有镁铝合金曲轴箱和VALVETRONIC电子气门控制系统和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统

• 	动力性和燃油经济性均大大提高

BMW品牌之所以能够在全球范围内享有盛誉及获得成功，特别要归功于公司在创新发动机技术方面所作的努力。这些年来，BMW一直将直列六缸动力单元作为研究开发的重点，这项技术在BMW 3系列车型中达到了顶峰。强大的动力、极高的精确性、最佳的平稳性，加上尽可能最轻的重量和最小的发动机体积，使得这款直列六缸发动机正好适合这款运动型轿车。

无论在同级产品领域内还是就总体发动机结构而言，这款3.0升直列六缸发动机都树立了运转精确性的新基准。不仅如此，这款发动机在过去的数年中连续夺得“国际发动机奖”，而这个奖项被专家公认为发动机结构设计领域的奥斯卡。同时2.5升直列六缸发动机获得2007年该级别中“国际发动机奖”。

发动机技术领域的一场真正变革：全新六缸发动机

对于一款已被公认为完美的发动机而言，还有真正改进的可能吗？ BMW的回答非常明确：有！ 然而，为了实现这一目标，必须从头开始进行全新开发，不能仅仅注重一些细节的改进。因此在全新动力单元的开发过程中，BMW的工程师们对既有的一切设计都提出了大胆的质疑，并且找到了许多新的解决方案。正是这样的胆略和才能造就了当前全球最具创新性的发动机。

新一代BMW 330i，双门轿跑车装备的正是这件发动机工程领域的杰作；3.0升直列六缸汽油发动机。升输出功率最高、单位质量功率最佳、燃油量最低—这样的发动机和轿车必将在竞争中遥遥领先。

更加强大的动力和性能，更加出色的燃油经济性和更加清洁的排放

在BMW世界中，发动机技术的进步不仅仅意味着提高功率和扭矩，还意味着不断提高能源的转化效率以及对环境的保护性。这款直列六缸发动机再一次全方位地实现了这些要求：在6,650转/分钟时达到最大功率200千瓦（272马力），在2,750转/分钟时达到315牛顿米的峰值扭矩。

全球相同性能级别范围内最轻的六缸发动机

在功率和扭矩均显著提高的同时，这款发动机的重量却降低了10公斤（7%），仅为161公斤，成为全球同级产品中重量最轻的六缸发动机。此外，这款发动机的燃油利用率更高，燃油消耗在前代车型已经相当高的效率基础上进一步降低了6%。

镁铝合金曲轴箱：比铝更轻

为了最大程度地降低重量，BMW的工程师们不仅在3.0升六缸发动机上使用了铝材料，而且首次在量产产品上使用了重量比铝材料还要轻30%的镁铝合金。这种革命性的材料被应用在水冷曲轴箱、全新底板和气缸盖上。

尽管曲轴箱是发动机中体积最大的单个部件，但是由于采用了超轻的镁铝复合结构，它仍然对发动机总重的降低起到了显著作用。毋庸置疑，这种决定性的解决方案使BMW“驾乘乐趣，创新极限”理念得到了进一步提升：发动机不仅具备更高的功率和扭矩，而且重量也大大降低，使车辆拥有了更高的灵活性和动态特性。

在同等条件下，全新曲轴箱的重量仅为灰铸铁缸体重量的57%。重量的减轻使耗油量降低：镁铝合金曲轴箱减轻的重量使整体燃油经济性提高了10%。

源自汽车运动的前沿技术

迄今为止，“底板”发动机结构仍然几乎仅仅应用于汽车运动领域，这种结构能够实现出色的结构和扭转刚度，以及赛车发动机高速运转所必需的耐久性。由于330i车型的六缸动力单元的最大输出功率在6,650转/分钟时达到了200千瓦，而这一转速对于量产车发动机而言无疑是很高的，因此底板结构在这种情况下同样是最佳的选择。通过镁铝合金气缸盖的开发，BMW在发动机智能轻质结构技术的道路上又向前迈进了一步。

VALVETRONIC电子气门控制系统现在同样应用于六缸发动机

VALVETRONIC电子气门控制系统是BMW于2001年首次推出的无节气门发动机负荷管理系统，已经应用在BMW品牌多款动力单元上，向世人证明了它的卓越品质。

VALVETRONIC电子气门控制系统能够对各气缸进气门的开启和关闭时间进行无级连续控制，起到油门踏板的作用。在传统的发动机上，输出功率的控制几乎完全依靠节气门对进气进行“节流”而实现，在此过程中最终会损失一部分动力。与之相比，VALVETRONIC电子气门控制技术能够使发动机负荷变化阻力降到最低，从而确保了非常高的供油利用率以及更出色的发动机响应速度。

赛车级的发动机转速

3.0升六缸动力单元是专门针对极具运动感的驾驶风格构思设计的，更高水准的转速和提速响应使其在众多同级产品中脱颖而出。显然，这就要求VALVETRONIC电子气门控制系统比以往更加坚固和耐用。因此，应用于330i车型的第二代VALVETRONIC电子气门控制技术能够确保发动机转速平稳上升到高达7,000转/分，而这个转速范围在此之前一直是纯粹的专业赛车发动机才能达到的领域。这就使得这款六缸发动机在气门加速度这一指标上几乎可以与杯形挺杆气门驱动系统相提并论。

在此六缸发动机中，BMW VALVETRONIC电子气门控制系统与进气门和排气门的BMW Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统相互作用，实现无级连续的操作和调节灵活性。此外，与前代车型相比，六缸发动机上的Double-VANOS还拥有另一项改进：VANOS调节器完全由铝制成，而调节器链轮也由铝制成，以便进一步强化发动机的轻质优势。

客户驾乘感受：更富运动感和动态感

第二代VALVETRONIC电子气门控制系统为客户带来的好处是使发动机拥有了更高水准的运动性能，具体表现为发动机具备更高的灵活性和更强的响应性，能够更加精确而直接地将驾驶者通过油门踏板传达的指令转换为发动机动力和加速度的变化。就这个角度而言，BMW VALVETRONIC电子气门控制系统与赛车上采用的独立节气门技术非常接近，显著增强了330i典型的“驾乘乐趣，创新极限”理念，同时还使耗油量显著降低。

完全自主控制的电动水泵

电动水泵是该六缸发动机上的另一项亮点。电动水泵以完全自主的方式运转，仅根据发动机的实际冷却需求进行控制，不受当前发动机转速的影响。采用这种电动水泵后，发动机耗油量显著降低：BMW冷却系统最多消耗200瓦的发动机输出功率，而传统的水泵需要消耗的功率达到2千瓦。

最后但同样重要的是，六缸发动机用全新三级谐振进气系统取代了以前的两级进气单元，确保发动机在较低转速也能提供更大的扭矩。最新引入的第三个谐振进气管被称为振动管，由谐振活门控制，进一步扩宽了自充气效应覆盖的转速范围。

智能化轻质技术带来更出色的动态性能

六缸发动机上大量的创新技术使其在输出功率和效率上取得了巨大的进步，证明了大量细致入微的改进为发动机带来的好处。有两个很好的实例可以说明这一点。首先，发动机上有两个凸轮轴，每个凸轮轴的重量降低了600克。其次，气门驱动机构采用链条和铝制链条张紧器，所有附件均采用单皮带驱动机构，这些设计都是更加体现客户至上的解决方案，不仅有助于降低发动机重量，而且无需任何维修。特别是这一部位取消了第二级皮带传动机构，因此整个系统更加可靠，重量也进一步降低。由于发动机的声音对于运动型动力单元的爱好者而言非常重要，新的六缸发动机同样能够满足这方面的任何要求，由发动机管理系统控制的排气风门使发动机无论在满负荷还是部分负荷工况下都能发出低沉而又富有运动感的声音。

全球BMW车型广泛应用的VALVETRONIC电子气门技术

仅仅从实用角度列举一些理由，就足以说明BMW VALVETRONIC电子气门控制系统的优越性：这项技术既不要求发动机必须使用无硫燃油，也不依赖于任何特殊的催化剂。BMW致力于满足“高效动力”的需求，因此不仅仅着眼于VALVETRONIC电子气门控制系统对发动机性能、动力、耗油量指标方面的改进，还充分考虑到了将该技术推广到全球的可能性，力争使其成为对发动机动力性、燃油效率和排放管理进行统一优化的最佳方法。

5.	自动变速箱：
快速、灵敏而精确，带来动感驾驶乐趣

•	响应和换挡速度提高了50%

•	6挡，直接选挡，最大效率

•	创新的变矩器技术，高性能软件

新一代BMW 3系双门轿跑车的所有车型均装备6挡带有手动模式的自动变速箱。尽管最低和最高挡之间具有宽挡位比范围，每个挡位之间紧密地挡位传动比还是可以让驾驶者实现平稳高效的换挡，令发动机转速保持在最佳水平。这就确保了自然而有力的加速以及在高转速时也非常适宜的燃油经济性。平稳和精确的换挡有利于实现快速的换挡操作，从而实现极具动感的加速。

将发动机动力充满动感地传递到路面

新的自动变速箱正如人们对这种变速箱所期望地带来了比以往水平更高的舒适性，并且确保了从发动机动力到驱动性能和驾驶乐趣的动态转化。升级的液压系统、创新的变矩器和经过显著改善后性能水平更高的管理软件不仅确保对油门踏板每次运动的反应更加自然，还可以实现极快的选挡操作。

由此，新一代BMW 3系双门轿跑车的自动变速箱响应时间比传统自动变速箱快了近40%，而实际的换挡时间几乎下降了一半。而且因为是直接转换到适当的挡位，连续换低挡的时间并不比只换一挡的时间长。最后但也同样重要的是，在大多数情况下，变矩器锁止离合器都基本保持闭合，由于是与发动机直接相连，因而可以确保极具动感的动力输出。

BMW新的6挡自动变速箱采用真正独特的方式提升了运动和主动的驾驶风格。首先是高级电子管理系统，该系统始终对油门踏板位置进行监控并记录驾驶员踩踏踏板的强度，以此确定驾驶者是否打算加速以及加速速度。这个控制单元还可以通过检查行驶速度、发动机转速和转向角度数据对汽车目前的驾驶条件进行监控。此系统甚至还可以探知汽车目前是在上坡还是下坡。

借助这些大量的数据，电子控制单元使用高性能软件确定目前哪个挡位最适合，最能满足驾驶者的要求。

而驾驶者只需通过踩踏在油门踏板上的那只脚来表达这些要求。在以轻松方式巡航的时候，油门踏板上的压力保持不变，系统一直都选择能够选择的最高挡位，确保BMW 3系双门轿跑车始终都可以保持达到最高水平的燃油经济性。但同时自动变速箱始终都为驾驶条件的变化做好了准备，快速而精确地对新的要求做出反应，无论驾驶者仅仅是略微加速还是为快速动感的加速而用全力快速踩下油门踏板。

立即找到正确的挡位

利用负载和驾驶条件的数据并把作用在油门踏板上的力和这些参数进行对比，电子控制单元决定变速箱是否和到哪种程度应该换到低档。因此，变速箱可以根据整体的驾驶条件和发动机负载条件快速地换一挡或几挡。唯一的评判标准就是驾驶者希望加速的速度有多快。驾驶者踩下油门踏板的动作越坚决，变速箱就会更具动感的加速汽车，并立即选择最适宜加速的挡位。

这种直接选挡功能，正如其名，为自动变速箱带来了独特的精准度，不会出现可能会让驾驶者感到厌烦的、费时的过程寻找正确的挡位。在油门踏板正在被完全踩下的时候，变速箱已经确定了最佳的挡位。

响应时间缩短至100毫秒

BMW 3系双门轿跑车新的6挡自动变速箱在快速响应方面也设定了新的标准。这种优异的动态换挡功能源自于BMW开发工程师们的严苛要求，他们在第六挡行驶速度达到70公里/小时时应用了强制降挡信号，给人留下极其清晰而深刻的印象。即使在这样的情况下，BMW仍然期望汽车能够带来最好的加速性能 － 新型自动变速箱只需100毫秒就可以对驾驶者的指令做出响应，准确地确保了响应迅捷的加速性能。同时，变速箱向发动机发送增加动力的信号，发动机转速立即从约1400转/分钟提高到5000转/分钟以上，同时变速箱以同样的快速从第六挡换到第二挡。

换挡时间也比传统的变速箱缩短了一半。因此概括而言，汽车在不到一秒的时间里就可以舒适地切换到强有力的加速模式，用一款市售的自动变速箱带来了以前无法想象的卓越降挡性能。

这种6挡自动变速箱仅仅通过其响应时间，就达到了一种驾驶者几乎无法察觉的新境界。因此，驾驶者所感受到的只有对其指令的快速响应以及毫无迟滞的加速效果。而留给驾驶者的印象就是，新型6挡自动变速箱在快速提供极限动力和性能方面的优越性。

与发动机直接相连

BMW 3系双门轿跑车的全新6挡自动变速箱之所以能够为驾驶者带来非同寻常的动态驾驶体验，不仅是因为其卓越的响应性能和精确性，还包括它与发动机的直接连接结构，令人更直接地感受到发动机的动力与性能。

为了确保这种效果，发动机和自动变速箱采用了比以往更紧密的方式相互连接。这种直接连接不仅通过电子管理和控制，还通过接通两者的机械连接而实现。而卓越的灵活感受也来自于新的变矩器技术，新型变矩器几乎可以在任何行驶状态下避免导致动力损失的意外打滑。

新型变矩器会在汽车起动后立即锁定，这样6挡自动变速箱就会提供与发动机的直接连接，为驾驶者带来与确保动力直接传输的手动变速箱相同的感受。为抵消发动机中扭转振动的传输，BMW 3系双门轿跑车装备了一个涡轮扭转减震器，提供了发动机与传动系统之间的协调连接。

新的软件 － 令换挡更加快速

新型6挡自动变速箱的一大优点就是它能够以极快的速度最多连降四挡。BMW 3系双门轿跑车的自动变速箱为了获得这种快速迅捷的响应性能，液压系统需要升级到更高的标准，在各种情况下需要起作用的离合器能够直接启用。这样，在降档或升档过程中就不需要“跳”档的额外时间。

为了在各种情况下都能选择最佳挡位，BMW开发了具有所需计算能力的、非常先进精准的全新功能性软件。

除了提高汽车的行驶动态性能之外，现在采用的所有创新还提高了驱动系统的整体效率。换高挡时的快速换挡，直接选择适当的挡位和几乎毫无滑动现象的变矩器锁止离合器，在日常驾驶中也具有显著的燃油经济性优势。而且通过其紧凑而轻巧的构造以及更低的重量，这种6挡自动变速箱还满足了高效动力的另一项标准。

这款6挡自动变速箱为BMW 3系双门轿跑车的动感特色带来了极其有益的品质，其优点和益处比以往有了显著的提升。即使是具有丰富手动换挡经验的驾驶者也很难超越它的换挡和反应速度。当然，事实是有些驾驶者，尤其是运动风格的驾驶者大多还是喜欢手动换挡并用手动方式控制各项功能。

6.	底盘和悬架：
强大动力在此转换为出色性能

•	整个细分市场中最先进的悬架

•	功能更强大的动态稳定控制系统（DSC）

•	带恒时磨损指示灯的高性能制动系统

新一代BMW 3系双门轿跑车迷人的优越性来自于它始终都可以把出色的发动机动力和性能与高贵典雅的外观组合在一起的独特能力。汽车悬架的开发和设置也采用了相同的高标准，令新一代BMW 3系双门轿跑车具备了这个细分市场中非常独特的灵活性水平。

因为新一代BMW 3系双门轿跑车不仅带来了显著提高的行驶动态性能，而且装备了最先进精准的悬架控制和辅助系统，该系统在各种情况下，甚至是在接近绝对极限的行驶状态下都可以带来极致的灵活性和安全性，让驾驶者及乘客能够尽情享受这种卓越的灵活性。
简而言之，也就是驾驶者和乘客在各种速度下以及任何时候都可以享受到卓越的安全性。

新一代BMW 3系双门轿跑车采用了该级别中满足了严格要求的先进精准的悬架、极其有效的高性能制动系统以及BMW最新一代DSC动态稳定控制系统。DSC众多的创新功能在各种行驶情况下都可以提高行驶动态性能和安全性。

整个细分市场中最先进的悬架

新一代BMW 3系双门轿跑车采用后轮驱动和50:50前后重量分配，为最佳的行驶动态性能提供了理想的品质。而采用高技术的悬架则可以把汽车的动力和性能完美地转化成为极致的驾驶乐趣。新一代BMW 3系双门轿跑车配备了铝制双节弹簧减震支柱式前桥和五连杆式后桥，拥有了同级车辆中最为先进精准的悬架系统。汽车底板上的特别加固有助于提供最佳的强度。这种结构与车身的低重心及特殊的减震器设置一起，对BMW全新双门轿跑车的主动驾驶品质大有裨益。由于采用后轮驱动，齿轮齿条式转向系始终都非常精确并且不受驱动力影响，确保了高水准的方向准确性和对道路情况的精确反馈。

更为精确和舒适的主动转向系统

新一代BMW 3系双门轿跑车中BMW 330i装备了BMW创新的主动转向系统。专为这个车型开发的主动转向系统可以根据驾驶条件和行驶速度改变转向传动比、转向角度和转向助力。各种情况下所需的方向盘位置都是通过一个集成在转向柱中的行星齿轮箱和一个可变电动马达进行控制的。

举例而言，在高速公路上高速行驶时，主动转向系统就会减小前轮的转向角度，让驾驶者通过非常安全和精确的转向指令可以很容易地保持行驶方向的准确性。

而另一方面，在中低速行驶时，主动转向系统不仅会增强转向助力，还可以根据当前的要求调节转向传动比，即使在崎岖且极为复杂的道路上，BMW 3系双门轿车的驾驶者也可以保持极好的转向准确度。当方向盘需要旋转更大的角度时，例如在驻车或在狭窄空间内挪车等情况下，主动转向系统会为驾驶者带来极大的舒适性和平稳的优越性，令其可以非常轻松地驾车驶入或驶离狭窄的驻车空间。

另一个重要特点是，新一代BMW 3系双门轿跑车的主动转向系统直接与DSC动态稳定控制系统联网协作，从而可以在需要稳定汽车的时候纠正前轮的转向角度。该功能所需的信息是由DSC传感器提供的。

其中，这项功能还可以在急弯中在动态稳定控制系统开始干预制动系统或发动机管理系统之前纠正转向不足现象。

制动系统 － 强大而无制动衰减

17英寸车轮上装备的采用更大制动盘的高性能制动系统可以确保强大的制动力、最大的减速度和极小的制动衰减。现在，集成在DSC动态稳定控制系统中的各种创新功能进一步提高了制动系统的效率：BMW 3系双门轿跑车上的最新一代DSC不仅控制着ABS防抱死制动功能，而且还通过对特定车轮制动器的干预提高了在湿滑路面上的稳定性。

DSC的另一特点是它可以在制动器温度极高时通过适当增加制动压力，对制动力的损失进行补偿。这样就可以在负载极高时保持制动系统的全部效果，而不需要驾驶者对制动踏板施加更大的压力或继续踩踏制动踏板。

具有更多创新功能的DSC

制动卡钳的预加载可以让制动系统为可能需要的紧急制动做好准备。定期干燥制动功能改善在潮湿条件下的制动力，而DBC动态制动控制可以在驾驶者需要非常有力的减速时自动提高制动力。柔和停车功能可以防止汽车停止前由于制动而导致的突然抖动，而起动辅助则可以防止汽车在坡道起步时溜车。

DSC动态稳定控制系统的另一项功能是能够防止在弯道上轻微制动时车辆发生意外转向的CBC弯道制动控制功能。

DSC与主动转向系统相结合，不仅可以在弯道中，还可以在摩擦系数不同的路面上制动时保持更好的稳定性。因此，以前需要驾驶者手动干预转向的情况现在可以通过主动转向系统快速而准确地完成。

制动卡钳实时磨损显示

BMW提供的另一项创新装备是可以持续显示当前制动卡钳情况的制动卡钳实时磨损显示器，BMW是全球首家提供此项装备的汽车制造商。新一代BMW 3系双门轿跑车也采用了传感器对制动卡钳的情况进行实时监控，从中获得的数据可以帮助控制单元计算制动卡钳需要更换前可以行驶的里程数，并把得出的信息通过驾驶区域显示器显示给驾驶者。这样就可以为在任何时候都可以获得的最佳制动力采取预防性措施，并避免不必要的维护。

集成的ASC自动稳定控制系统可以在驱动轮打滑时对其进行制动，从而改善牵引力，控制车轮在松软路面上的打滑。启动DTC动态牵引力控制模式可以提高制动干预的响应阈值，让驾驶者用轻微打滑的驱动轮平稳应对松软的雪地等路况。

DTC还有助于实现极具动感的主动驾驶风格：DTC启动后，在干燥路面上也允许驱动轮有轻微可控的打滑，让运动风格的驾驶者在高速过弯时享受可控的侧滑漂移。

最后一点就是DSC还可以随时按照驾驶者的意愿完全关闭。

新一代BMW 3系双门轿跑车标准装备17寸铝合金轮圈，325i和330i车型分别装备245/45 R 17和225/45 R 17轮胎。这些轮胎拥有防爆功能，即使完全漏气，仍能以80公里/小时的最高时速继续行驶长达150公里。另一项功能是装有胎压报警指示灯，它可以始终监视轮胎气压，并可在轮胎内气压下降超过最佳压力水平30%后立即警告驾驶者。

7.	车身壳体和安全性：
坚固而轻巧

•	车桥负载完美平衡

•	合理组合材料，重量更轻

•	电子管理系统确保了全面的乘员安全性

每款新车的动态性能及行驶安全性都在很大程度上取决于车身的设计和结构。在BMW 3系双门轿跑车的车身开发中，专家们进一步优化了汽车的性能和安全性，从而实现了卓越的灵活性与最大可靠性的完美组合，而创新的材料和最先进的生产技术使车辆稳定性在不增加车重的情况下得到进一步增强。

安全防护系统根据不同情况的特定要求自动启动，确保提供全面的乘客保护。新一代BMW 3系双门轿跑车的另一亮点是乘客舱内更加宽大的空间。行李厢容量达440升，使得新一代BMW 3系双门轿跑车在豪华驾乘品质方面成为了所属细分市场的绝对领先车型。

新一代BMW 3系双门轿跑车拥有流线造型及动感、强劲的外观，第一眼就给人留下了深刻的印象。而汽车的尺寸进一步加深了这种印象。3系Coupé长
4.58米，宽1.782米，高1.395米，这些数据表明3系Coupé的车身比其它BMW3系轿车更长、更低。

另一项显著改进是总重减轻了10-20公斤，其中由创新热塑性塑料材料制造的前侧围重量比钢制侧围轻了一半。

前部车身重量的减轻对于提升驾驶质量极为有利。新一代双门轿跑车的车桥负载分配几乎达到了完美的50:50，这同样为实现最佳灵活性创造了条件。

塑料侧围：坚固而轻巧

全新的热塑性塑料材料为车身设计提供了更多选择和灵活性。首先，这种材料比钢更容易进行塑型及表面处理，这项优点能够使设计师们自由发挥，设计出各种车型或部件。其次，这项优点已经在开发可复原保险杠方面为客户带来了许多好处。事实就是，塑料侧围能够抵抗轻微的碰撞，当碰撞造成轻微的变形后，部件能够自动恢复原样。低速时发生的碰撞，例如，在停车场中的碰撞完全不会对车辆造成损伤，几乎不会留下任何痕迹。

在生产过程中，从钢材到高科技合成材料的转换没有任何不便，因为塑料侧围现在能够在涂装流程中在线集成，因此完全不需要经过特殊的组装程序。另外，由于具备极强的抗高温变形特性以及最佳延展性和吸水性，塑料侧围在经过涂装后，外观与传统的钢部件完全相同。

B柱的创新加强件

与车辆的轻质特性一样，车身壳体极高的扭转强度也是确保全新3系双门轿跑车出色灵活性的必要条件。在发生碰撞的情况下，大支架和支撑杆上的高强度钢以及撞击吸能区的准确布置能够确保适当的撞击力传输效果，并且能够最大限度地吸收撞击产生的能量。

在新一代BMW 3系双门轿跑车开发和构造过程所达到的出色成就中，一个令人印象极为深刻的实例是B柱加强件首次采用了完整的管状结构。这根加固管是由超高强度钢通过热成型过程制成，在模具中经过热处理。此外，加强管在设计和厚度上也有许多变化，能够吸收各个位置的特定载荷和作用力，与专为吸收碰撞载荷而设计的碰撞吸能盒相配合，确保了最大的安全性。

准确地吸收碰撞产生的能量

材料的选择和部件的布置还有助于确保其它车身部件的最大碰撞安全性。新一代BMW 3系双门轿跑车在设计时考虑到了各种钢材和其它材料的不同特性，能够合理利用变形空间，避免乘客舱受到任何损害。

发生正面碰撞时，车身前端的动态撞击吸能区能够吸收前围和脚坑区域的碰撞能量。而发生侧面碰撞时，特别设计的地板总成能够以平衡可控的过程将冲击力传输到车辆的另一侧。最后，前围支撑梁由创新的多相钢制成，即使厚度很小也能提供极高的强度和稳定性。

车门、加固的B柱、座椅结构和A柱下的仪表板这一整体组合为整个车身侧面结构带来了最大稳定性。发生尾端碰撞时，纵向承载杆、一系列加固梁以及行李箱地板、后面板和侧板的高强度防撞结构能够使碰撞伤害降到最低。

稳定的立柱和横梁还能在翻车事故中保护乘客舱，在新一代BMW 3系双门轿跑车的开发初期，所有撞击吸能区和支架的相互作用都已在模拟和实际碰撞测试中经过认真的分析。需要特别考虑的一点是最大程度地降低发生轻微碰撞后的修理必要性。

安全装置的精确管理

BMW安全工程师的目标是确保即使在发生严重碰撞时乘客舱也始终安全。因此，各种中控防护和安全系统相互作用，确保了乘客舱中每位乘员的安全。根据碰撞的类型和严重程度，前置安全气囊、腰部安全气囊、胸部安全气囊、帘式头部安全气囊、安全带束紧装置和安全带限力器由传感器控制的安全电子装置启动。

传感器位于车辆中部，在B柱和车门内，确保及早探测到事故状况。根据传感器提供的数据，车辆电子安全检测装置确定能够为乘客提供最佳安全保护的部件，因此仅启动实际需要的防护和安全系统。

前置安全气囊和内置在座椅靠背中的腰部/胸部安全气囊根据事故严重程度分两级启动，为驾驶者和前座乘客提供保护。帘式头部安全气囊在必要时从车顶衬中充气展开，覆盖两侧A柱与C柱之间的车窗区域。由于覆盖区域相当充足，因此能够为前座和后座乘客同时提供保护。为了降低在正面碰撞事故中腿部受伤的风险，驾驶者侧搁脚板能够以预先确定的可控过程发生变形。

所有座椅均提供最大安全性

新一代BMW 3系双门轿跑车的安全带系统完美组合了出色舒适性和最佳几何学原理。安全带铰接点根据人体工程学进行了优化，能够满足各种乘坐位置和各种身材乘客的需要，避免了错误调节安全带高度的风险。

座椅架上的安全带紧固点也有助于最大程度地增强安全带约束功能，即使在调节座椅高度时安全带仍能完美贴合乘员的髋部。发生碰撞事故时，安全带束紧装置确保安全带牢固地约束乘客身体，而安全带限力器能够防止安全带产生极高的约束力和载荷。当然，新一代BMW 3系双门轿跑车后排座椅上也标准装备了这两项安全装置。

安全电子装置在碰撞后启动有效救援程序

安全电子装置在发生碰撞后还能执行一项重要功能，立即启动救援程序：
安全电子装置控制单元自动打开危险警告闪光灯和车内照明，解除中央锁止状态并关闭发电机。为了防止短路，电子控制装置甚至会切断蓄电池安全接线柱，在这种情况下，危险警告闪光灯、车内照明以及紧急电话由一条独立的电源连接线路供电。如果事故比较严重，电子装置还将关闭燃油泵，以防止油箱发生燃油泄漏。

为了确定车身在碰撞中的特性以及所有安全装置的功能，车辆经过了一系列的测试。通过电脑模拟和各种碰撞测试，BMW的工程师们努力使车辆的安全装备达到了最佳配置。最后，凭借坚固的车身和各种主动及被动安全装备，新一代BMW 3系双门轿跑车为在全球各种碰撞测试中取得最好成绩创造了一切条件。

8.	车灯概念：
带来更佳视野和更好视线的一流创新

•	双氙气前灯作为标准装备

•	光冠圆环作为日间行车灯和BMW显著标识

在黑夜中进行主动驾驶需要最佳视野，因此新一代BMW 3系双门轿跑车标准装备了双氙气前灯。另一个和行驶安全性有关的创新是新一代BMW 3系双门轿跑车大灯中的光冠圆环用作日间行车灯。

随动控制大灯作为选择装备，与低速时启动的转向灯组合，能够在转向时照亮前方道路。

车尾的LED灯组确保提供最佳信号，它与大灯光冠圆环一样，即使在黑夜，也能使新一代BMW 3系双门轿跑车明显地与其它车辆区分开来。

采用椭圆光束技术的双氙气前灯为前方道路提供极为明亮的照明，光线经过精心控制，因此能够防止产生眩目。新一代BMW 3系双门轿跑车所有车型中标准装备的双氙气前灯均采用紧凑的结构和设计，使大灯单元在车上的位置极低，并且极为引人注目。

新一代BMW 3系双门轿跑车的远光灯和近光灯上均采用了氙气灯泡，当然还具备最新一代的氙气技术及椭圆反光板和一个70毫米的透镜。椭圆反光板中模板折叠产生远光，使整个光束发射出去。因此，不必像过去那样通过额外的卤素灯泡提供远光功能。

外观引人注目，提升了车辆安全性：由光冠圆环作为日间行车灯

在白天使用大灯使得车辆更加与众不同，同时降低了日常交通状况下发生事故的风险。这一点已经通过某些欧洲国家的科学研究得到确认，并最终促使相关机构通过立法，规定所有车辆在白天必须使用大灯。

在有些国家，立法者也建议在白天使用大灯，人们对于夜晚使用的近光灯是否在白天也能够发挥适当作用的争论仍未有明确结果。

考虑到这一点，BMW针对白天照明开发了一套极具吸引力的全新合法方案：新一代BMW 3系双门轿跑车装备包括发光环的大灯，通过特定的照明管理系统提供适当的白天照明功能。

要启动白天行车灯，驾驶者只需开启左右大灯中的光冠圆环，内环作为短暂照明灯，外环作为导向灯。

白天行车灯和驻车灯都使用H8灯泡，在白天照明模式下，所产生的光线被减弱到较小的范围。这使得车辆外观极为引人注目，不仅更容易引起他人注意，还可以作为新款车型的一个明确识别标志。实际上，光冠圆环白天行车灯是只有BMW汽车才具备的独特特点。

随动控制大灯和转弯灯

和BMW系列的其它车型一样，新一代BMW 3系双门轿跑车也可选择装备随动控制大灯，确保在多弯道路上提供适当的前方道路照明。采用这种概念的大灯能够根据方向盘位置、偏转率以及车速进行调整。

与新一代BMW 3系双门轿跑车随动控制大灯组合提供的一项辅助功能是选装转弯灯，车速低于40公里/小时时，如果驾驶者打开转向信号灯或将方向盘转动一个极大的角度时，转弯灯自动启动。这种配置的一大优势是能够在挪车时或在蜿蜒道路上行驶时提供最佳前方道路照明。

醒目的车尾夜间照明设计

BMW 3系双门轿跑车在尾灯设计方面也设立了全新基准。融入汽车后端和侧板并与保持平齐的尾灯组被分为两个部分，一路延伸到行李箱盖。车侧的特征轮廓线与尾灯外侧部分融合，与大灯上的电晕环产生的效果类似，采用LED技术的水平灯条令车辆在夜间也极为独特而又醒目。

整个后端水平线条突出，重点刻画了BMW全新双门轿跑车的宽轮距、低重心和运动外观。

9.	特色与装备：
专门为驾驶者定制

•	高品质工艺，标配更具吸引力

•	带来更大舒适性的创新技术：安全带自动输送功能

•	丰富的个性化选择

除了出色的驾驶动态、品质和独特性之外，个性风格也令新一代BMW 3系双门轿跑车独具特色。仅独特的车身设计一个方面就令BMW全新双门轿跑车具备了特殊的位置，而内饰设计更是令其与BMW 3系轿车和旅行车明显地区别开来。

这种独特的气质和风格还得益于众多专为全新双门轿跑车特别打造的功能和装备。实际上，单是大量标准配置就足以使3系双门轿跑车独树一帜，但是客户仍然可以根据自己的喜好选择众多选装配置，令自己的爱车更具个性化风格。

仅在装饰的材料和品质方面，BMW 3系双门轿跑车就在同级车型中明确设立了全新基准。车内采用精致的粒状塑料表面，并且可以选择木质或抛光铝材料的饰条，车门内衬以及中央控制台上的扶手填充物非常柔软舒适，令车辆内饰的总体观感及触感倍显尊贵气质。

仪表板表面包裹高质量真皮，并可选择黑色、灰色及专为双门轿跑车提供的Savannah米色。通风口和伸出的杯座集成在饰条旁，车门开启器、拉手、换挡杆座和通风口调节器，以及标准装备的运动型真皮方向盘饰圈，都采用了特别为新一代BMW 3系双门轿跑车开发的一种珍珠灰镀铬表面。而且新车型特有的起动-停止按钮也采用了同样颜色的饰件进行装饰。

以驾驶者为中心的驾驶区域

驾驶者只需按下方向盘右侧的按钮就能够起动发动机。BMW全新双门轿跑车整个驾驶区域的设计突出了以驾驶者为中心的运动风格。驾驶者进入车辆后，首先映入眼帘的是车速表和转速表，BMW 330i Coupé的最大车速刻度为260公里/小时（160英里/小时）和7,500转/分钟。

汽油发动机车型上全新设计的仪表板还在转速表下布置了一个机油温度表。

无论身高如何，驾驶者和前座乘客都能轻松找到最适合自己的理想乘坐位置，这是因为BMW 3系双门轿跑车全新设计的座椅能够为乘客提供全面的个性化调节、卓越的长途驾乘舒适性以及出色的侧面支撑。

座椅加热作为选择装备提供，在冬天确保极为舒适的驾驶条件，座椅表面可以从上到下加热，有这一细分市场中创新的单独温度控制按钮进行控制。这意味着座垫、靠背以及侧面支撑和后部都可以根据乘员的需求进行加热。

考虑周到，提供帮助：安全带自动呈送功能

新一代BMW 3系双门轿跑车新开发的安全带呈送功能令驾驶者和前座乘客系紧安全带的操作更加方便和舒适：当车门关闭并且驾驶者将无线点火钥匙插入方向盘右侧的开口中之后，以典型双门轿跑车风格安装在B柱后较远位置处的安全带便自动呈送给驾驶者及前座乘客。

安全带自动呈送功能与座椅占用探测器相互配合，因此只有当前座有乘客乘坐时，安全带自动呈送功能才会启动。更有趣的是，这种创新的舒适装置在不使用时可以隐藏在侧围中，因此不会对车内环境及其和谐外观造成任何影响。

当然，新一代BMW 3系双门轿跑车还为四名乘员提供出色的驾驶体验，前排座椅具有舒适出入功能，使乘客进出后座更加方便。座椅调整杆完全按照人体工程学原理布置在座椅靠背外侧的上部。乘客上下车后，座椅自动回到原来位置，只需通过手动调节轻微按动座椅靠背即可。在具备选装电子调节装置的座椅上，这项复位功能还可以通过靠背上的按钮更便捷地启动。

后部同样提供一流座椅

新一代BMW 3系双门轿跑车体现了BMW极具运动风格的2＋2座椅车型的传统。因此，由中央控制台隔开的独立式座椅使后座乘客也能享受无比舒适的乘车环境。不仅驾驶者和前座乘客，后座乘客也能享受座椅提供的出色的侧面支撑。

由于双门轿跑车的后排座椅比3系轿车低得多，因此尽管双门轿跑车的车顶轮廓较低，乘客也能够享受到足够大的头顶空间。

后中央控制台具备与前中央控制台相同的风格，甚至显示相似的功能，进一步增强了这种顶级的享受：后中央控制台提供带盖的杂物盒、烟灰缸、附加通风口和脚底灯供客户选择。两个后座均标准装备ISOFIX固定装置，可安全固定儿童座椅，同时还为后座乘客标准装备了可折叠中央扶手。

空间宽大、灵活多变的储物选项

容积不小于440升的行李厢使新一代BMW 3系双门轿跑车几乎成为了一款出色的超级旅行车。后座靠背可以方便地折叠，形成一个超大的空间，帮助运输体积极大的物品。为行李箱提供的选装储物套件包括储物袋固定架、地板上的行李网、左侧束紧带和右侧轮罩上方的附加行李网。12伏电源插座可为冷藏箱或其它电气设备供电。

后排座椅手枕开口中的支架可以换成附加杯座、另一个杂物盒或是一个冷藏箱。

全新装备：内侧车门板中的可折叠储物盒

内侧车门衬里中的可折叠储物盒也提供了极为充足的储物空间。这项首次为新一代BMW 3系双门轿跑车提供的储物选项令驾驶者和乘客可以携带自己的私人物品，以免他人窥视。储物盒被分为三个小的空间，车门衬里中的附加储物盒用来存放较小的物品。

前座靠背后带有储物网，前排座椅中央扶手下还有一个多功能储物箱，为存放各种大小的易拉罐饮品、手机和其它各种物品提供了额外空间。甚至还配有一个硬币盒和一个12伏电源插座以及可连接音响系统和外接娱乐设备的AV接口。

感觉无比舒适：空调和遮阳帘

新一代BMW 3系双门轿跑车精心设计的通风、加热和空调系统对于增强驾乘舒适性起到了非常重要的作用。整个车内彼此隔开的直接和间接通风口确保了极为高效迅速的新鲜空气平稳循环和温度控制。新一代BMW 3系双门轿跑车的空调系统将这一细分市场中极为独特的效率和全方位舒适性完美组合在一起，防雾功能和阳光传感器优化了系统的精确使用效果。新一代BMW 3系双门轿跑车的空调具备出色的工作能力，能够在一分钟之内使车内的空气更换三次以上。驾驶者和前座乘客可以单独控制温度。

选装遮阳帘使用中央控制台上的一个开关启动，并通过两个支撑臂电控操作及导向，能够在需要时从杂物搁板中移出，从而有效地减少从后窗射入的太阳光线。

音响、导航以及通信：源自豪华性能级别车型的高科技

丰富的内装颜色、内饰及饰件选项令客户可以在新一代BMW 3系双门轿跑车的配置中添加自己的个性风格。此外，BMW还提供众多选装的高科技解决方案，主要包括音响、导航及远程通讯设备，这些设备最初是为豪华性能汽车而开发的，现在也将进入这一细分市场。这再一次明确突出了新一代双门轿跑车的独特品质。

可选装的舒适进出功能让驾驶者甚至无需从口袋中取出钥匙便可以起动3系双门轿跑车的发动机。车辆可以在车主走近时识别嵌入在无线车钥匙中的身份识别传感器。这项功能能够解锁车门并使车辆准备起动。驾驶者只需按下启动/停止按钮就能使发动机点火。

BMW 3系双门轿跑车彰显了BMW用于控制驾驶者和舒适要求相关功能的系统化哲学，这一哲学已在BMW 3系所属的细分市场中设立了全新基准。对于驾驶者非常重要的操纵装置和仪表板根据人体工程学原理布置在方向盘上或方向盘周围。主要的空调和娱乐功能则由中央控制台上的按钮控制。

所有其它功能和服务通过选装iDrive控制系统（提供给330i）进行控制，驾驶者和前座乘客均能轻松方便地使用该系统。中央控制器可让用户选择及启动所需的通讯、导航、娱乐和空调功能。之后所选功能的状态将显示在中间的控制显示屏上。

10.	生产：
质量、灵活性以及环保特点

•	BMW雷根斯堡工厂现代化的单线生产

•	粉末涂装清漆：更为光亮，化学品含量更低

•	以顾客为导向的销售和生产流程

BMW集团不仅始终致力于新车型的不断开发，还在现代化的生产设施以及员工的技术与经验上不断投资。这是以极高效率标准、最大灵活性和卓越品质生产极具魅力的汽车产品的唯一途径。

新一代BMW 3系双门轿跑车在BMW雷根斯堡工厂的生产又一次证明了这些生产流程所达到的极高标准。尽管BMW 3系双门轿跑车与众不同，每一辆车独特的车身设计都是根据客户的要求量身订做，但是每款车型的生产都完全集成在BMW雷根斯堡工厂的整个生产线中。

BMW雷根斯堡工厂生产汽车的历史已经长达20年。最初工厂只拥有一间装配厂房，而现在已是世界上生产设施最先进、生产最灵活的工厂之一。冲压车间、车身车间、涂装车间、装配车间和物流部门拥有超过10,000名工人，其中包括300多名实习技师。

BMW雷根斯堡工厂生产BMW 3系轿车、双门轿跑车和敞篷轿车以及BMW M3和BMW 1系车型系列。此外还生产和提供警车、消防车和救护车等专用车辆，所有这些车辆在2005年的总产量达到了大约300,000辆。

具有独特灵活性的单线生产

在雷根斯堡生产线下线的车型的多样性使工厂成为了一家极为特殊的汽车生产厂，所有车型都在所谓的“单线系统”中进行生产。这意味着新一代
BMW 3系双门轿跑车与BMW 3系轿车或BMW M3采用的是同一生产线上的装配工人。

这种柔性生产技术在全球汽车生产中是相当独特的。这不仅需要制订细致和智能化的生产计划，同时生产流程也要实现标准化，对员工素质的要求也非常高。生产中的所有步骤都密切相关，并且完全集成在宝马集团的全球生产网络中。例如，雷根斯堡冲压车间生产的车身板件和其它部件被运往宝马集团全球生产网络中的其它许多工厂。而许多其它部件则从其它生产厂或供应商运往雷根斯堡工厂进行进一步的构建和组装，包括新一代BMW 3系双门轿跑车的塑料侧围、发动机、变速箱及完全预组装内饰部件。

车身由机器人组装

所有新一代BMW 3系双门轿跑车都在BMW雷根斯堡工厂的车身车间组装，首先将多达700个嵌板和金属部件组合成单独的模块并连接在一起，根据车型不同，大约需要采用5,500个焊接点。下一步是把底板、侧车架、车顶以及车门、发动机盖、侧围和后行李厢盖组装到一起，组成完整的车身。百分之九十五的工作是由机器人完成的，使车身生产在所有BMW生产流程中具备了最高的自动化标准。

BMW雷根斯堡工厂的涂装车间是世界同类设施中最为现代化、最具创新性的工厂之一，车身在全自动涂装流水线上经过多级涂装工序。第一步是清洁，由阴极电泳池给静电电镀车身涂第一层车漆。车身在阴极电泳池中根据不同车型的要求旋转及倾斜，确保均匀完整的车漆涂装。

对车身进行密封及充注后，下一步就是根据客户要求给车身涂第三层车漆，即客户选定颜色的面漆。然后使用粉末清漆为车身提供经久耐用的光亮表面。这第四层处理不仅能够保护车漆表面并提高车漆颜色的光亮度，还具备一定的深度感。新采用的粉末油漆既不需要溶剂也不会产生污染，从而使BMW在环保技术方面实现了突破。

塑料侧围也在生产线上涂装

为了减轻重量，BMW 3系双门轿跑车的前侧围由创新的热塑性塑料材料制成。与传统塑料部件不同，这种材料不需要单独涂装和最后安装，而是可以与整个白车身一起通过正常的涂装流程在生产线上涂装。

装配：完美的物流，最佳人体工程学

装配是新一代BMW 3系双门轿跑车生产的最后一道工序，这一生产阶段大约需要进行100项操作。根据车型不同，大约有近20,000个部件需要在此进行装配，将车身和传动系组装在一起的流程完全自动进行，被称为“婚礼”。

其它大部分操作都需要细致的个性化手工技巧和做工。在这一流程中，为了给员工提供最好的工作环境，BMW雷根斯堡工厂的装配线始终根据最高标准的人体工程学设计和布置。为了确保每个员工及时获取所需的部件，所有部件和组件都按照顺序输送给装配线。

准确的信息：新车什么时候能够下线？

处理复杂物流和生产流程的能力是确保高效、高质量汽车生产的重要前提。这对于客户本身也非常有利，这一点通过BMW集团以顾客为导向的销售和生产流程（KOVP）多年来所取得的骄人成绩可以得到证明。KOVP能够尽可能地缩短新车交付周期，使订购和生产实现最大的灵活性，并且确保了生产流程的最佳透明度。

以顾客为导向的销售和生产流程支持在线订购系统，使BMW经销商和BMW集团的汽车订单处理实现联网。当客户配置完成自己理想的车型后，生产物流流程即可启动，而生产流程的高度灵活性仍可使客户在短期内对订单进行改动。因此，客户能够随时了解自己定制的汽车还有几天就要开始生产，甚至能够在汽车开始生产前几天改变汽车的装备或颜色。BMW雷根斯堡工厂现代化的生产技术满足了客户参与新车需求与期望。

11.	历史：
BMW双门轿跑车 － 永远与众不同

•	BMW 327 － 欧洲第一款量产双门轿跑车

•	发动机系列从双缸直到十二缸

•	在设计和性能方面不断设立新基准

对于汽车生产公司的工程师们来说，双门轿跑车的开发一直是一项难度极高、却又充满魅力与挑战性的工作。毕竟，客户选择双门轿跑车始终是为了获得最高标准的驾驶乐趣。在过去的几十年间，BMW多次成功地满足了人们对于这一级别汽车的极大期望，不断在这一领域中达到更高的标准。因此，BMW品牌的双门轿跑车能够在汽车技术和生产的历史中多次树立里程碑，这一点绝非偶然。

这段悠久历史的第一个篇章开启于BMW开始汽车生产后的第八年。1929年7月，BMW 3/15上市并取得了巨大成功，这款车还被称为“Dixi”。在1937年，BMW第一款运动型双门轿跑车面世，即：BMW 327 Coupé。正是从那时开始，德国的汽车设计师们放弃了古老的立体主义原则，开始采用源自美国的流线型设计，即平滑的线条和轮廓、光滑的曲面轮罩以及自由伸展的车身曲线。

在美国，这种风格已被运用到运动型或都市型双门轿跑车上，并创造出了一种特别的车型：带有固定车顶的双门汽车，装备强劲的发动机，特别是拥有极为先进完善的功能和装备。根据这一理念，BMW开发了327 Sports Coupé，这是一款现代化的超级旅行车，非常适合在高速公路上长途行驶，同时还具备BMW特有的风格。

1937年：BMW 327成为欧洲第一款量产双门轿跑车

BMW 327 Coupé长4.5米，它的许多造型风格引领了潮流。BMW 327 Coupé的轮罩与发动机室合为一体，各个部分相互融合，带有整体式而非独立式大灯。发动机盖不再从中间分开并安装到铰链上，而是成一整片往后掀开。安装在行李厢盖外的备用车轮被完全盖住，甚至带有内部照明的车牌也集成在车身中。另一个典型特点是后轮上的局部盖罩及其经典的气流出口。

车内采用与车身颜色相搭配的布质内饰和特别设计的仪表板，尽显高雅时尚的内饰格调。前排的两个独立座椅均完全可调，靠背可一直折叠到后排长座椅的底部。

除了标准装备的55马力2.0升直列6缸发动机外，BMW 327 Coupé上市一年后又增加了一款80马力的车型，这款发动机源于传奇的BMW 328 Sports Car。这款强劲的六缸发动机使双门轿跑车的最高车速达到了145公里，很快成为运动型发动机的典范。

即使在当时，BMW的汽车生产哲学也十分明确，正如1937年发表的一项声明中所表述的那样：“对于希望体验速度与运动驾驶激情的驾驶者来说，双门四车窗的BMW Sports Coupé无疑是最理想的超级旅行车。”

1954年：BMW 502 － 德国战后第一款V8车型

与BMW 327 Coupé类似，这款诞生于二战后的特殊车型的潜在客户仍然是一个极小的群体，因为当时高档车与批量生产的普通汽车在价格上存在很大的差异。也正是因为如此，BMW战后的第一款双门轿跑车并没有大批量地生产。1952年，一家位于斯图加特的专业德国车身制造商Baur为这一车型系列增加了一款基于BMW 501的双门车型，到1954年，这款配备V8发动机的BMW 502 Coupé取代了6缸发动机车型。BMW 502 Coupé只生产了30辆，现在无疑已经成为收藏家所渴望拥有的珍品。

在设计方面，Baur双门轿跑车充满“巴洛克”风格，从车顶后端到行李箱之间的独特阶梯状设计是向现代双门轿跑车经典特色的过渡：这款双门车型基于轿车平台打造，以前排座椅为中心，车顶和后窗均平滑地向后过渡。时至今日，这种C柱大角度向后倾斜的特殊形状仍然是双门轿跑车设计的经典标志。

1955年，BMW 503 Coupé和BMW 507 Sports Car成为了法兰克福车展上的明星。像Baur双门轿跑车一样，BMW 503 Coupé的线条并没有被B柱影响到，四个侧窗完全向下融入车身。尤其是在车窗打开时，窄窄的C柱更加突出了汽车设计方面的高雅特色。

1959年：BMW 700 － 宝马的第一款紧凑型双门轿跑车

到1959年，BMW推出了一款全新的双门轿跑车，并最终成为了BMW品牌所有紧凑运动型双门轿跑车的鼻祖：BMW 700 Coupé。这款车长3.5米，由Michelotti设计而成，是第一款采用硬壳式车身的BMW车型。这款车成为
宝马历史上一个重要里程碑的另外一个原因在于：BMW 700 Coupé仅重640千克，在同级车型赛事中远远超过了其它竞争对手。拥有30马力双缸发动机的BMW 700 Coupé有着与传奇般的BMW 327 Coupé相同的内部空间、更好的抓地性、相同的加速性能和最高车速。

而在1960年BMW 700 Sport装备40马力发动机后性能更是再上一层楼。BMW奉行的这一原则至今仍具有重要的意义，凭借先进的技术和合理的价格，BMW 700 Coupé到1964年供售出大约30,000辆。

1962年：BMW 3200 CS开创了汽车设计的新纪元

1962年推出的BMW 3200 CS，设计出自Nuccio Bertone之手，为汽车造型设计的颠峰之作。前端垂直的双肾型进气格栅、侧面的两个水平格栅、C柱及其明显的向前转折，这些直到今天仍是BMW汽车的特征要素。

这款长4.83米的双门轿跑车首次在型号名称中加入了字母“C”，采用3.2升V8发动机作为动力来源，最大输出功率为160马力。

1965年：首次配备自动变速箱的BMW 2000 C

时间仅过了三年，BMW就又向3系双门轿跑车迈进了一步：继充满运动气质的BMW 700和定位于高端市场的BMW 3200 CS之后，BMW在1965年发布了一款舒适、豪华而又优雅的车型 － 2000 C/CS 。

BMW 2000 C配备了100马力的发动机，最大特点是标准装备了自动变速箱，这是BMW的一个最新成就。2000 C/CS在内饰和设计方面达到了卓越的品质标准，而其车身则再一次引领了潮流：狭窄的A柱和C柱构成的车顶结构显得极为精致，车身舒展，前后均向内倾斜。醒目的大灯及其独立的远光和近光灯为BMW 2000 C带来了“Chinese Eye Coupé”的绰号，整个前端也保留了双肾型散热器格栅。

1968年：BMW 2800 CS及其创新的六缸发动机

60年代末，BMW的成功曲线扶摇直上，不仅销售额大大增加，公司形象也提升到了前所未有的高度，客户对于功率和舒适性的要求也更加严格。因此，BMW在1968年发布了2800 CS。这是对BMW 2000 C/CS设计的进一步改进，这款新车型的箭形前脸上带有双大灯，双肾型进气格栅被两侧的水平进气口所包围，汽车标准装备了铝合金轮圈。

由于采用六缸设计，发动机室比以前增长了10厘米，这在现代发动机构造中设立了基准，也为在之后数十年的赛事中取得无数胜利打下了基础：2.8升动力单元的曲轴装有7个轴承和12个平衡体，实现了无与伦比的运转平顺性，活塞有三个半球形燃烧室，确保了最佳燃烧过程，采用顶置凸轮轴，发动机输出功率为170马力。

1976年：全面增强舒适性的BMW 630 CS

1976年，BMW 6系双门轿跑车取代了配备2.5升到3.2升六缸发动机的BMW 2800 CS。BMW 630 CS和BMW 633 CSi同样比其前代车型增长了大约
10厘米，具有更为宽敞的内部空间，后座装备两个桶形座椅。但这两款车现在已不属于紧凑型运动双门轿跑车系列。

1990年：战后德国首款V12发动机车型BMW 850i

BMW 850i在千禧年到来前十年诞生，这是BMW自二战以来首款配备12缸发动机的汽车，是当时BMW双门轿跑车家族的顶级车款。这款极具创新风格的双门轿跑车采用全新的设计以及源自BMW M1的前脸和翻盖式大灯，是一款达到最高标准的超级旅行车。BMW 850i装备300马力12缸发动机，不仅提供极为强劲的发动机动力，其顶级悬架技术和高档豪华性能轿车的全面舒适性至今仍然无人能及。

1992年：首次配备可变凸轮轴管理系统的BMW3系双门轿跑车

直到1992年，BMW的第二款紧凑运动型双门轿跑车才宣告面市。这款全新双门车型长4.43米，比其成功的轿车版兄弟低3厘米，前端向外扩充了8厘米，低悬的发动机盖上带有进气口，车顶大约缩短了3厘米，宽大的车门带有无框车窗和玻璃罩下的B柱，再加上更短更低的行李厢盖，赋予BMW3系双门轿跑车极为经典而又优雅的侧面线条。这款车不仅拥有动感而优雅的外观，车内空间及后座头部空间也十分宽大。

最为重要的创新技术之一是BMW的VANOS可变气门调节，不但显著增强了动力和性能潜力，还进一步增强了经济性和环保能力。毋庸赘言，汽车的装备和功能特色同样体现了运动和豪华风格。

BMW 3系双门轿跑车的销售额明确证明了其令人信服的优势，仅7年内就超过了470,000辆，几乎占据了整个3系车型系列销售额的18%。

1999年：第二代BMW 3系双门轿跑车

第二代BMW 3系双门轿跑车在千禧年前一年首度面世。全新双门轿跑车比前代车型更大更宽，主要采用了与第二代BMW 3系轿车相同的技术。而其设计也明确显示了它与轿车的密切联系，事实上车身外部部件中只有三个部件与四门车型相同。BMW通过这种方式强调了双门轿跑车的独特特点，推出了一个车尾标志中带有“C”的单独的车型系列。

BMW 3系双门轿跑车自上市时就为客户提供四款车型，其中包括一款四缸车型和三款六缸车型，输出功率从118马力直到193马力。六缸车型甚至还配备了双可调式凸轮轴控制装置，提供了完全适合发动机转速和负荷的最佳充气循环和燃烧过程。

2003年：为要求最苛刻的个性主义者推出BMW 6系双门轿跑车

激情、优雅、强劲 － 这都是2003年下线的BMW 645Ci的典型特色，是大尺寸双门轿跑车市场中的顶级车型。完美的比例和流线型轮廓及动感外观令BMW 645Ci成为了真正独具特色的车型。其输出功率最大可达333马力，八缸结构与出类拔萃的底盘和悬架相辅相成，创新的主动转向系统和最为先进精准的驾驶辅助系统（如主动防侧倾稳定系统和动态稳定控制系统）确保了真正令人难忘、强劲而又精确的驾驶体验。

除了运动性能之外，这款大尺寸双门轿跑车还能带给您非凡的行驶舒适性：BMW645Ci作为一款纯正的2+2座双门轿跑车构思和打造，为四名乘员提供最佳乘坐舒适性、豪华的装备以及优雅的氛围，并且由于采用了大尺寸全景提升式玻璃天窗，还能为乘员带来非常特殊的透光效果和视野。

两年后，BMW 645Ci被BMW 650i所取代。BMW 650i是一款全新的4.8升367马力八缸发动机车型，其最大扭矩可达490牛顿米，这使得BMW这款大尺寸双门轿跑车的性能更为出色，占据了更高的优势地位。

2006年：带来纯粹运动驾驶体验的BMW Z4 Coupé

BMW Z4 Coupé于2006年春季首度面世，仅外观一项就散发出一种令人印象深刻的灵活和动感气质。经典的双门轿跑车轮廓、品牌特有的“Hofmeister kink”后侧窗和流线型车顶线条展现出以下三种品质：低矮、强劲、敏捷。显而易见，发动机和悬架将这种出众的特点转化成为了出类拔萃的道路行驶性能。

BMW Z4 Coupé 3.0si由屡次获得“年度最佳发动机大奖”的3.0升直列6缸发动机提供动力。最大输出功率可达265马力，峰值扭矩为315牛顿米。底盘和悬架经过精心调校，确保了卓越的动感，与获得奖项的发动机共同作用，为实现BMW著名的“Sheer Driving Pleasure”提供一切可能。

几乎达到完美的车桥平衡、低重心和后轮驱动确保了协调的驾驶特性、最佳牵引力和性能，以及在任何路况下转弯时的极高速度。内饰设计明晰直观，具有运动气息和纯粹的风格，但又具备了众多功能和装备，高级材料的使用以及恰到好处的色彩搭配也反映了车辆独有的风格。

12.	外部和内部尺寸

13.	技术数据

| 车身 d Amdahl Tureen / s |  |  | 325i | 330i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车门/座椅数 l |  |  | 2/4 | 2/4 |
| 长度/宽度/高度（空载状态下） ） | 毫米 |  | 4,580/1,782/1,395 | 4,580/1,782/1,395 |
| 轴距 | 毫米 |  | 2,760 | 2,760 |
| 轮距（前/后） | 毫米 |  | 1,500/1,513 | 1,500/1,513 |
| 转弯直径 | 米 |  | 11.0 | 11.0 |
| 油箱容积 | 升（约） |  | 63 | 63 |
| 冷却系统，含加热器 l | 升 |  | 8.5 | 8.5 |
| 发动机油 | 升 |  | 6.5 | 6.5 |
| 变速箱油 | 升 |  | 长效油液 | 长效油液 |
| 主减速器工作液 | 升 |  | 长效油液 | 长效油液 |
| 空载重量，EU1 | 千克 |  | 1,450（1,525） | 1,485（1,560） |
| 最大负载（DIN） | 千克 |  | 480 | 480 |
| 最大允许总重（DIN） | 千克 |  | 1,930 | 1,965 |
| 最大车桥负载（前/后） | 千克 |  | 905/1,045 | 930/1,060 |
| 最大拖车载荷2 |  |  |  |  |
| 制动状态（12%）/非制动状态 | 千克 |  | 1,600/745 | 1,700/750 |
| 最大车顶载荷/牵引杆垂直负载 | 千克 |  | 75 | 75 |
| 行李厢容量（VDA） | 升 |  | 440 | 440 |
| 空气阻力系数 | Cd x A |  | 0.28 x 2.08 | 0.29 x 2.08 |
| 动力单元 |  |  |  |  |
| 型式/缸数/每缸气门数 |  |  | 直列/6/4 | 直列/6/4 |
| 发动机管理系统 |  |  | MSV80 | MSV80 |
| 排量 | 毫升 |  | 2,497 | 2,996 |
| 缸径/冲程 | 毫米 |  | 82.0/78.8 | 85.0/88.0 |
| 压缩比 | : 1 |  | 11.0 | 10.7 |
| 燃料等级 | 辛烷值 |  | 91–98 | 91–98 |
| 最大输出功率 | 千瓦 |  | 160/218 | 200/272 |
| 转速 | 转/分钟 |  | 6,500 | 6,650 |
| 最大扭矩 | 牛顿米 |  | 250 | 315 |
| 转速 | 转/分钟 |  | 2,750-4,000 | 2,750 |
| 电气设备 |  |  |  |  |
| 蓄电池/安装位置 | Ah/– |  | 70/行李厢 | 70/行李厢 |
| 发电机 | A/W |  | 180/2,520 | 180/2,520 |
| 底盘和悬架 |  |  |  |  |
| 前悬架 |  | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置； |
|  |  | 转向节主销采用小幅度正偏置距； |
|  |  | 补偿横向力；防俯冲 |
| 后悬架 |  | 轻质钢结构五向后轴 |
| 前制动器 |  | 单活塞摆动式卡钳盘式制动系统 |
| 直径 | 毫米 |  | 330 | 330 |
| 后制动器 |  | 单活塞摆动式卡钳盘式制动系统 |
| 直径 | 毫米 |  | 300 | 336 |
| 行车稳定性系统 |  | 防抱死系统，自动稳定控制（ASC+T）， 每个车轮配有单独的电子制动力辅助（EBV） 动态稳定控制系统（DSC） |
| 转向系统 |  | 齿轮齿条式转向助力系统 |
| 转向总传动比 | : 1 |  | 16 | 16 |
| 变速箱，类型 |  | 6挡自动变速箱 |
| 传动比 I | : 1 |  | 4.171 | 4.065 |
| II | : 1 |  | 2.34 | 2.371 |
| III | : 1 |  | 1.521 | 1.551 |
| IV | : 1 |  | 1.143 | 1.2 |
| V | : 1 |  | 0.867 | 0.853 |
| VI | : 1 |  | 0.691 | 0.674 |
| R | : 1 |  | 3.403 | 3.200 |
| 主减速比 |  |  | 3.73 | 3.64 |
| 轮胎 |  |  | 245/45 R17 91W | 225/45 R17 91Y |
| 轮圈规格 |  |  | 8Jx17轻质合金 | 8Jx17轻质合金 |
| 性能 |  |  |  |  |
| 单位质量功率（DIN标准） | 千克/千瓦 |  | 9.1 | 7.4 |
| 升输出功率 | 千瓦 |  | 64.1 | 66.8 |
| 加速 0 –100 公里/小时 公里/小时 | 秒 |  | 7.6 | 6.4 |
| 最高车速 | 公里/小时 |  | 245 | 250 |
| 耗油量（欧盟标准驾驶循环） |  |  |  |  |
| 市区 | 升/100公里 |  | 12.9 | 12.9 |
| 郊区 | 升/100公里 |  | 6.7 | 6.8 |
| 综合/续航里程（km） | 升/100公里 |  | 9.0/700 | 9.0/700 |
| CO2 | 克/公里 |  | 218 | 216 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 排放等级 |  |  | EU4 | EU4 |

括号内的数据适用于装备自动变速箱的车型。

空载车重（DIN）加上75千克的驾驶者和行李。			
2 某些特定情况下可能增加。

3车顶舱折起。					
4 性能和耗油量信息是在使用RON 98燃油的情况下测得。