BMW
Presse

12/2004
gültig ab:

03/2005

Technische Daten BMW 5er Limousine

523i; 525i, 530i, 545i

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  | 523i | 525i | 530i | 545i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4841 / 1846 / 1468 | 4841 / 1846 / 1468 | 4841 / 1846 / 1468 | 4841 / 1846 / 1468 |
| Radstand | mm | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1558 / 1582 | 1558 / 1582 | 1558 / 1582 | 1558 / 1582 |
| Wendekreis | m | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| Tankinhalt | ca. l | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 10,0 (10,5) | 10,0 (10,5) | 10,0 (10,5) | 13,8 (14,2) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,0 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1545 (1565) | 1550 (1570) | 1565 (1575) | 1705 (1710) |
| Zuladung nach DIN | kg | 540 | 560 | 560 | 560 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 2010 (2030) | 2035 (2055) | 2050 (2060) | 2190 (2195) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 980 / 1150 | 980 / 1150 | 980 / 1150 | 1050 (1215) |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | Kg | 1800 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | 100 / 90 | 100 / 90 | 100 / 90 | 100 / 90 |
| Kofferraumvolumen DIN70020 | l | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,28 x 2,26 | 0,28 x 2,26 | 0,28 x 2,26 | 0,28 x 2,26 |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 6 / 4 | Reihe / 6 / 4 | Reihe / 6 / 4 | V90 / 8 / 4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | MSV70 | MSV70 | MSV70 | ME9.2.1 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2497 | 2497 | 2979 | 4398 |
| Hub / Bohrung | mm | 78,8 / 82,0 | 78,8 / 82,0 | 88,0 / 85,0 | 82,7 / 92,0 |
| Verdichtung | :1 | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 10,0 |
| Kraftstoff |  | ROZ 91-98 3 | ROZ 91-98 3 | ROZ 91-98 3 | ROZ 91-98 3 |
| Leistung | kW / PS | 130 / 177 | 160 / 218 | 190 / 258 | 245 / 333 |
| bei Drehzahl | min-1 | 5800 | 6500 | 6600 | 6100 |
| Drehmoment | Nm | 230 | 250 | 300 | 450 |
| bei Drehzahl | min-1 | 3500-5000 | 2750 / 4250 | 2500-4000 | 3600 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 155 / 2170 | 155 / 2170 | 155 / 2170 | 170 / 2800 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 310 x 24, belüftet | 324 x 30, belüftet | 324 x 30, belüftet | 348 x 30, belüftet |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 320 x 20, belüftet | 320 x 20, belüftet | 320 x 20, belüftet | 345 x 24, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive |  |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,32 (4,17) | 4,32 (4,17) | 4,35 (4,17) | 4,10 (4,17) |
| II | :1 | 2,46 (2,34) | 2,46 (2,34) | 2,50 (2,34) | 2,40 (2,34) |
| III | :1 | 1,66 (1,52) | 1,66 (1,52) | 1,67 (1,52) | 1,58 (1,52) |
| IV | :1 | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,14) | 1,19 (1,14) |
| V | :1 | 1,0 (0,87) | 1,0 (0,87) | 1,0 (0,87) | 1,0 (0,87) |
| VI | :1 | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,69) 0,8510, | 0,87 (0,69) |
| R | :1 | 3,94 (3,40) | 3,94 (3,40) | 3,93 (3,40) | 3,68 (3,40) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,23 (3,73) | 3,23 (3,73) | 3,23 (3,64) | 2,93 (3,38) |
| Reifen |  | 225/55R16 95 V | 225/55R16 95 W | 225/55R16 95 W | 225/50R17 94W |
| Felgen |  | 7 J x 16 LM | 7 J x 16 LM | 7 J x 16 LM | 225/50R17 94W |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 11,3 (11,5) | 9,2 (9,3) | 7,8 (7,9) | 11,3 (11,5) |
| Literleistung | kW/l | 52,1 | 64,1 | 63,4 | 57,6 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 8,5 (9,3) | 7,5 (7,9) | 6,5 (6,7) | 9,0 (9,9) |
| 0 -1000 m | s | 29,0 | 27,7 (28,1) | 26,3 (26,4) | 30,2 |
| 80 –120 km/h im 4./5. Gang | s | 9,4 (-) | 7,9 (-) | 6,6 (-) | 9,4/12,5 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 (232) | 245 (242) | 250 (250) | 230 (226) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 12,1 (13,4) | 12,4 (13,5) | 12,6 (13,6) | 16,3 (15,8) |
| außerstädtisch | l/100km | 6,4 (6,9) | 6,5 (7,0) | 6,6 (6,8) | 7,9 (7,7) |
| insgesamt | l/100km | 8,5 (9,3) | 8,7 (9,4) | 8,8 (9,3) | 10,9 (10,6) |
| CO2 | g/km | 205 (224) | 210 (227) | 212 (224) | 264 (257) |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK |  |  |  |  |

Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck		2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Angaben zu Fahrleistung und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98			4 elektronisch abgeregelt