Presse-Information
20. November 2002

Firma

Bayerische

Motoren Werke

Aktiengesellschaft

Postanschrift

BMW AG

D-80788 München

Telefon

(+49 89) 382-49112

Internet

www.bmwgroup.com

Fit für die kommende Abgasgesetzgebung: Doppelzündung für BMW Motorrad Boxermotoren ab 2003.

# München. Zur weiteren Verbesserung des Abgasverhaltens führt BMW Motorrad für die Modelle R 1100 S, R 1150 GS, R 1150 R, R 1150 RS und                 R 1150 RT eine Doppelzündung ein. Die Umstellung in der Produktion erfolgt gestaffelt nach Modellen ab Ende November und wird Anfang 2003 abgeschlossen sein.

Mit dieser Maßnahme zur weiteren Verbesserung der Abgasqualität werden die Motoren für die neue Abgasgesetzgebung nach EU 2 beziehungsweise zukünftig nach EU 3 fit gemacht. Der Vorsprung von BMW auf dem Gebiet der Schadstoffminimierung und Abgasreinigung bei Motorrädern wird damit weiter ausgebaut. Als wesentlichen Effekt bewirkt die Doppelzündung eine höhere Stabilität und eine verbesserte Gleichmäßigkeit der Verbrennung in allen Betriebsbereichen des Motors auch unter ungünstigen Bedingungen. Der grundsätzlich bestehende Zielkonflikt zwischen möglichst geringen Abgasschadstoffen und guter Laufkultur, der bei Motoren mit großen Einzelhubräumen besonders ausgeprägt ist, wird mit der Doppelzündung elegant gelöst. Gewissermaßen als Nebeneffekt konnte auch der Wirkungsgrad der Motoren nochmals gesteigert werden, was sich in einem tendenziell niedrigeren Kraftstoffverbrauch niederschlägt. Die Spitzenwerte für Motorleistung und Drehmoment bleiben für alle Motoren gleich.

Die Doppelzündung für Verbrennungsmotoren ist seit vielen Jahren bekannt. BMW hat damit eine weit zurückreichende Tradition bei Flugmotoren. Das technische Prinzip ist einfach; es werden statt einer nunmehr zwei Zündkerzen im Brennraum angeordnet, um das Gemisch zu entflammen. Der Funkenüberschlag erfolgt an beiden Zündkerzen gleichzeitig. Notwendig ist neben einer zusätzlichen Bohrung im Zylinderkopf für die zweite Zündkerze eine leistungsgesteigerte Zündanlage, um die höhere Energie für einen zweiten Zündfunken aufzubringen.

Sehr wichtig ist bei der Doppelzündung die Lage der zweiten Zündkerze im Brennraum. Diese wurde in umfangreichen Versuchen und mit einer aufwändigen rechnerischen Simulation des Verbrennungsablaufs ermittelt. Die gewählte Positionierung der zweiten Zündkerze unten im Brennraum bewirkt nicht nur eine optimale Verbrennung, es gelingt damit auch, den Zündkerzenstecker und die Zündleitung optisch unauffällig unterzubringen. Äußerlich erkennbar sind alle Motoren mit Doppelzündung durch eine neu gestaltete Abdeckung für den Kerzenschacht mit dem Schriftzug „2-spark“.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jürgen Stoffregen, Produktkommunikation, Motorrad
Telefon: (+49 89) 382-49112, Fax: (+49 89) 382-28567

Rudolf Probst, Produktkommunikation
Telefon: (+49 89) 382-22088, Fax: (+49 89) 382-20626

Internet: Informationen und Bilder zum Herunterladen unter: www.press.bmwgroup.com

e-mail: presse@bmw.de