BMW
Presse

01 / 2009

Gültig ab

03 / 2009

Technische Daten BMW 3er Limousine

318d, 320d

| Karosserie Anzahl Türen / s |  | 318d Limousine | 320d Limousine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitze |  | 4 / 5 | 4 / 5 |  |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 |  |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 |  |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1506 / 1535 | 1506 / 1535 |  |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 |  |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 |  |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 7,5 (7,9) | 7,5 (7,9) |  |
| Motoröl 1 Getriebeöl | l | 5,2 | 5,2 |  |
| Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |  |
| Leergewicht nach EU 2 | kg | 1505 (1520) | 1505 (1520) |  |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 |  |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1950 (1965) | 1950 (1965) |  |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 925 / 1080 | 925 / 1080 |  |
| Zul. Anhängelast 3 |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1600 / 745 | 1600 / 745 |  |
| Zul. Dachlast | kg | 75 | 75 |  |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 |  |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,27 x 2,17 | 0,27 x 2,17 |  |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 4 /4 | Reihe /4/4 |  |
| Kraftstoffaufbereitung |  | DDE 7.1 | DDE 7.1 |  |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1995 |  |
| Hub / Bohrung | mm | 90 / 84 | 90 / 84 |  |
| Verdichtung | :1 | 16,0 | 16,0 |  |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesel |  |
| Leistung | kW / PS | 105 / 143 | 130 / 177 |  |
| bei Drehzahl | min-1 | 4000 | 4000 |  |
| Drehmoment | Nm | 300 | 350 |  |
| bei Drehzahl | min-1 | 1750 - 2500 | 1750 - 2500 |  |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 90 (80) / Gepäckraum | 90 (80) / Gepäckraum |  |
| Lichtmaschine | A / W | 180 / 2520 | 180 / 2520 |  |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet |
| Durchmesser | mm | 300 x 24 | 312 x 24 |  |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 | 300 x 20 |  |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
|  |  | (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre |
|  |  | (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung; 2,92 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,002 (4,171) | 5,140 (4,171) |  |
| II | :1 | 2,108 (2,340) | 2,830 (2,340) |  |
| III | :1 | 1,380 (1,521) | 1,804 (1,521) |  |
| IV | :1 | 1,000 (1,143) | 1,257 (1,143) |  |
| V | :1 | 0,780 (0,867) | 1,000 (0,867) |  |
| VI | :1 | 0,645 (0,691) | 0,831 (0,691) |  |
| R | :1 | 3,187 (3,403) | 4,638 (3,403) |  |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,071 (3,231) | 2,563 (3,154) |  |
| Reifen vorn |  | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91V |  |
| Reifen hinten |  | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 91V |  |
| Felgen vorn |  | 7J x 16 Stahl | 7J x 16 Stahl |  |
| Felgen hinten |  | 7J x 16 Stahl | 7J x 16 Stahl |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 13,6 (13,8) | 11,0 (11,1) |  |
| Literleistung | kW/l | 52,6 | 65,2 |  |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 9,3 (9,4) | 7,9 (8,0) |  |
| 1000 m, stehender Start | s | 30,4 (30,6) | 28,5 (28,6) |  |
| 80 –120 km/h im 4. Gang | s | 8,4/11,3 (-) | 6,6/8,4 (-) |  |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 | 230 (228) |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| Städtisch | L/100km | 5,7 (7,3) | 6,0 (7,3) |  |
| Außerstädtisch | L/100km | 4,1 (4,6) | 4,1 (4,6) |  |
| Insgesamt | L/100km | 4,7 (5,6) | 4,8 (5,6) |  |
| CO2 | g/km | 123 (148) | 128 (148) |  |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 |  |

1 Öl-Wechselmenge  2 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck    3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe