BMW
Presse

01.07.2008

gültig ab:

09/ 2008

Technische Daten BMW 3er Limousine

320d xDrive, 330d xDrive

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  | 320d xDrive | 330d xDrive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 4 / 5 | 4 / 5 |  |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4531/1817/1421 | 4531 / 1817 / 1421 |  |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 |  |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1506/1525 | 1500 / 1529 |  |
| Wendekreis | m | 11,8 | 11,8 |  |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 |  |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 7,5 (7,9) | 7,9 (8,2) |  |
| Motoröl Getriebeöl | l | 5,2 | 7,2 |  |
| Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |  |
| Leergewicht nach EU | kg | 1600 (1610) | 1710 (1725) |  |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 |  |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2045 (2060) | 2155 (2170) |  |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 995/1105 | 1085 / 1125 |  |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1800/745 | 1800 / 750 |  |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | 75/75 | 75 / 75 |  |
| Kofferrauminhalt | l | 460 | 460 |  |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,17 | 0,30 x 2,17 |  |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile |  | R/4/4 | Reihe / 6 / 4 |  |
| Motorsteuerung |  | DDE 7.1 | DDE 7.3 |  |
| Hubraum | cm³ | 1995 | 2993 |  |
| Bohrung / Hub | mm | 84,0/90,0 | 84,0 / 90,0 |  |
| Verdichtung | :1 | 16,0 | 16,5 |  |
| Kraftstoff | ROZ | Diesel | Diesel |  |
| Leistung | kW / PS | 130 (177) | 180 / 245 |  |
| bei Drehzahl | min-1 | 4000 | 4000 |  |
| Drehmoment | Nm | 350 | 520 |  |
| bei Drehzahl | min-1 | 1750-3000 | 1750 - 3000 |  |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 90 (80)/Gepäckraum | 90 / Gepäckraum |  |
| Lichtmaschine | A / W | 180/2520 | 150 / 2100 |  |
| Fahrwerk |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; |
|  | Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 348 x 30, belüftet | 348 x 30, belüftet |  |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 336 x 22, belüftet | 336 x 22, bel. |  |  |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC), Hill Descent Control (HDC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung; 3,0 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18,2 | 18,2 |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe; optionales 6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,140 (4,171) | 5,080 (4,171) |  |
| II | :1 | 2,830 (2,340) | 2,804 (2,340) |  |
| III | :1 | 1,804 (1,521) | 1,783 (1,521) |  |
| IV | :1 | 1,257 (1,143) | 1,260 (1,143) |  |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |  |
| VI | :1 | 0,831 (0,691) | 0,835 (0,691) |  |
| R | :1 | 4,638 (3,403) | 4,607 (3,403) |  |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 2,640 (3,154) | 2,471 (2,929) |  |
| Reifen |  | 205/55 R16 91V RSC | 225/45 R 17 91W |  |
| Felgen |  | 7J x 16 LM | 8 J x 17 LM |  |
| Fahrleistungen3 |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 11,7 (11,8) | 9,1 (9,2) |  |
| Literleistung | kW/l | 65,2 | 60,1 |  |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 8,2 (8,3) | 5,9 (6,0) |  |
| 0 -1000 m | s | 29,2 (29,3) | 26,1 (26,2) |  |
| im 4. Gang 80 -120 km/h | s | 6,9 (-) | 5,1 (-) |  |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 224 (222) | 247 |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus3 |  |  |  |  |
| Städtisch | l/100km | 6,7 (7,9) | 8,3 (8,8) |  |
| Außerstädtisch | l/100km | 4,6 (4,8) | 5,5 (5,7) |  |
| Insgesamt | l/100km | 5,4 (5,9) | 6,5 (6,8) |  |
| CO2 | g/Km | 143 (156) | 171 (178) |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU5 |  |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK | 19/24/24 | 18/23/27 |  |

# Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck		2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff	4 elektronisch abgeregelt