BMW
Presse

01 / 2009

Gültig ab

03 / 2009

Technische Daten BMW 3er Limousine

325d, 330d, 335d

| Karosserie Anzahl Türen / s |  | 325d Limousine | 330d Limousine | 335d Limousine* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitze |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 14211442* |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 7,9, (8,2) | 7,9 | 8,2 |
| Motoröl Getriebeöl | l | 7,5 | 7,2 | 7,5 |
| Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1600 (1610) | 1610 (1625) | 1655 |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2045 (2055) | 2055 (2070) | 2100 |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 985 / 1105 | 995 / 1110 | 1015 / 1120 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1800 / 750 | 1800 / 750 | 1800 / 750 |
| Zul. Dachlast | kg | 75 | 75 | 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 | 450 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,28 x 2,17 | 0,28 x 2,17 | 0,30 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 6 /4 | Reihe /6/4 | Reihe /6/4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | DDE 6.0.6 | DDE 7.3 | DDE 6.2.6 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2993 | 2993 | 2993 |
| 3Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 17,0 | 16,5 | 17,0 |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | kW / PS | 145 / 197 | 180 / 245 | 210 / 286 |
| bei Drehzahl | min-1 | 4000 | 4000 | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 400 | 520 | 580 |
| bei Drehzahl | min-1 | 1300-3250 | 1750-3000 | 1750-2250 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 90 / Gepäckraum | 90 / Gepäckraum | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 150 / 2100 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet |
| Durchmesser | mm | 330 x 24 | 348 x 30 | 348 x 30 |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet |
| Durchmesser | mm | 336 x 22 | 336 x 22 | 336 x 22 |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
|  |  | (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre |
|  |  | (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung; 2,92/ 2,96 (335d) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Getriebeart |  | 6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,080 (4,171) | 5,080 (4,171) | 4,171 |
| II | :1 | 2,804 (2,340) | 2,804 (2,340) | 2,340 |
| III | :1 | 1,783 (1,521) | 1,783 (1,521) | 1,521 |
| IV | :1 | 1,260 (1,143) | 1,260 (1,143) | 1,143 |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 0,867 |
| VI | :1 | 0,835 (0,691) | 0,835 (0,691) | 0,691 |
| R | :1 | 4,607 (3,403) | 4,607 (3,403) | 3,403 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 2,353 (2,786) | 2,353 (2,813) | 2,813 |
| Reifen vorn |  | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Reifen hinten |  | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorn |  | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |
| Felgen hinten |  | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 10,5 (10,6) | 8,5 (8,6) | 7,5 |
| Literleistung | kW/l | 48,4 | 60,1 | 70,2 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 7,4 (7,6) | 6,1 (6,2) | 6,0 |
| 1000 m, stehender Start | s | 27,9 (27,8) | 25,8 (26,0) | 25,2 |
| 80 –120 km/h im 4. Gang | s | 6,4/8,2 (-) | 4,8/6,1 (-) | (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 (233) | 250 | 250 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| Städtisch | L/100km | 7,6 (8,1) | 7,3 (8,0) | 9,1 |
| Außerstädtisch | L/100km | 4,6 (5,1) | 4,8 (5,2) | 5,3 |
| Insgesamt | L/100km | 5,7 (6,2) | 5,7 (6,2) | 6,7 |
| CO2 | g/km | 153 (164) | 152 (164) | 177 |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU5 | EU4 |

1 Öl-Wechselmenge  2  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck   3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe   * Automatikgetriebe