BMW
Presse

01 / 2009

Gültig ab

03 / 2009

Technische Daten BMW 3er Limousine

325i, 330i, 335i

| Karosserie Anzahl Türen / s |  | 325i Limousine | 330i Limousine | 335i Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitze |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1506 / 1535 | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 | 63 | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 8,2 (8,5) | 8,2(8,5) | 8,2(8,5) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1505 (1535) | 1555 (1570) | 1610 (1625) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1950 (1980) | 2000 (2015) | 2055 (2070) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 935 / 1080 | 950 / 1100 | 995 / 1110 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1600 / 745 | 1700 / 750 | 1700 / 750 |
| Zul. Dachlast | kg | 75 | 75 | 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 | 450 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,27 x 2,17 | 0,27 x 2,17 | 0,30 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 6 /4 | Reihe /6/4 | Reihe /6/4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | MSD 81 | MSD 81 | MSD 81 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 | 2996 | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 | 88,0 / 85,0 | 89,6 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
| Kraftstoff |  | min. ROZ 91 | min. ROZ 914 | min. ROZ 954 |
| Leistung | kW / PS | 160 / 218 | 200 / 272 | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min-1 | 6100 | 6700 | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 270 | 320 | 400 |
| bei Drehzahl | min-1 | 2400-4200 | 2750-3000 | 1300-5000 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 155 / 2170 (180/2520) | 155 / 2170 | 180 / 2520 |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet |
| Durchmesser | mm | 310 x 24 | 348 x 30 | 348 x 30 |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 | 336 x 22 | 336 x 22 |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
|  |  | (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre |
|  |  | (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung; 2,92/ 2,96 (335i) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Getriebeart |  | 6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,171) | 4,350 (4,171) | 4,055 (4,171) |
| II | :1 | 2,456 (2,340) | 2,496 (2,340) | 2,396 (2,340) |
| III | :1 | 1,659 (1,521) | 1,665 (1,521) | 1,582 (1,521) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) | 1,192 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,848 (0,691) | 0,851 (0,691) | 0,872 (0,691) |
| R | :1 | 3,938 (3,403) | 3,926 (3,403) | 3,677 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,071 (3,462) | 3,154 (3,636) | 3,077 (3,462) |
| Reifen vorn |  | 205/55 R16 91W | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Reifen hinten |  | 205/55 R16 91W | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorn |  | 7J x 16 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |
| Felgen hinten |  | 7J x 16 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 8,9 (9,1) | 7,4 (7,5) | 6,8 (6,9) |
| Literleistung | kW/l | 53,4 | 66,8 | 75,5 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 6,7 (7,1) | 6,1 (6,3) | 5,6 (5,8) |
| 1000 m, stehender Start | s | 26,7 (27,2) | 25,5 (25,7) | 24,6 (24,7) |
| 80 –120 km/h im 4. Gang | s | 7,3/9,1 (-) | 6,2/7,7 (-) | 5,3/6,3 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 (248) | 250 | 250 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| Städtisch | L/100km | 9,8 (9,7) | 9,9 | 13,2 (13,1) |
| Außerstädtisch | L/100km | 5,5 (5,6) | 5,6 | 6,7 (6,9) |
| Insgesamt | L/100km | 7,1 | 7,2 | 9,1 (9,2) |
| CO2 | g/km | 170 | 173 | 218 (221) |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU4 | EU4 |

1 Öl-Wechselmenge  2  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck   3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

4 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff           Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe