BMW
Presse

01.07.2008

Gültig ab

09/ 2008

Technische Daten BMW 3er Limousine

325i xDrive, 330i xDrive, 335i xDrive

| Karosserie Anzahl Türen / s |  | 325i xDrive | 330i xDrive | 335i xDrive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitze |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) * ) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 14211442* | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1506 / 1535 | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 |
| Wendekreis | m | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 | 63 | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) |
| Motoröl ** Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1615(1635) | 1655 (1670) | 1720 (1735) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2060 (2080) | 2100 (2115) | 2165 (2180) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 1020 / 1105 | 1035 / 1110 | 1090 / 1135 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1700 / 750 | 1800 / 750 | 1800 / 750 |
| Zul. Dachlast | kg | 75 | 75 | 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 | 460 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,17 | 0,31 x 2,17 | 0,32 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 6 /4 | Reihe /6/4 | Reihe / 6 / 4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | MSD 80 | MSD 80 | MSD 81 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 | 2996 | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 | 88,0 / 85,0 | 84,0 / 89,6 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
| Kraftstoff | ROZ | min. ROZ 91 | min. ROZ 913 | min. ROZ 95 |
| Leistung | kW / PS | 160 / 218 | 200 /272 | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min-1 | 6100 | 6700 | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 270 | 320 | 400 |
| bei Drehzahl | min-1 | 2400-4200 | 2750-3000 | 1300 - 5000 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 180 /2520 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet |
| Durchmesser | mm | Belüftet 312 x 24 | Belüftet 330 x 24 | Belüftet 348 x 30 |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/ belüftet |
| Durchmesser | mm | Belüftet 300 x 20 | Belüftet 336 x 22 | Belüftet 336 x 22 |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC), Hill Descent Control (HDC) (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung; 3,0 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18,2 | 18,2 |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,350 (4,171) | 4,350 (4,171) | 4,055 (4,171) |
| II | :1 | 2,496 (2,340) 1,659 ( | 2,496 (2,340) | 2,396 (2,340) |
| III | :1 | 1,665(1,521) | 1,665 (1,521) | 1,582 (1,521) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) | 1,192 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 :1 | 0,851 (0,691) | 0,851 (0,691) | 0,872 (0,691) |
| R | :1 | 3,926 (3,403) | 3,926 (3,403) | 3,677 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,071 (3,426) | 3,154 (3,636) | 3,077 (3,462) |
| Reifen vorn |  | 205/55 R16 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R 17 91W |
| Reifen hinten |  | 205/55 R16 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC | 8 J x 17 Alu |
| Felgen vorn |  | 7J x 16 LM | 8J x 17LM | 4,055 (4,171) |
| Felgen hinten |  | 7J x 16 LM | 8J x 17LM | 2,396 (2,340) |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 9,6 (9,8) | 7,9 (8,0) | 7,3 (7,4) |
| Literleistung | kW/l | 53,4 | 66,8 | 75,5 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 7,3 (7,7) | 6,2 (6,4) | 5,5 (5,6) |
| 1000 m ,stehender Start | s | 27,8 (28,1) ( | 26,1 (26,2) | 25,1 |
| 80 –120 km/h im 4. Gang | s | 8,3 (-) | 7,0 (-) | 5,9 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 244 (242) | 250 (250) | 250 (250) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| Städtisch | L/100km | 10,9 (10,8) | 11,0 (11,0) | 14,1 (13,8) |
| Außerstädtisch | L/100km | 6,1 (6,2) | 6,2 (6,2) | 7,1 (7,3) |
| Insgesamt | L/100km | 7,9 | 8,0 | 9,7 |
| CO2 | g/km | 189 | 193 | 232 |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU 4 | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK | 17/21/21 | 17/22/21 | 19/24/24 |

**  Öl-Wechselmenge

# Footnotes

Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff