BMW
Presse

01 / 2009

gültig ab:

03 / 2009

Technische Daten BMW 1er Cabrio

118d, 120d, 123d

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  | 118d | 120d | 123d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze L |  | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4360/1748/1411 | 4360/1748/1411 | 4360/1748/1411 |
| Radstand | mm | 2660 | 2660 | 2660 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1484/1517 | 1480/1513 | 1474/1507 |
| Bodenfreiheit | mm | 140 | 140 | 140 |
| Wendekreis | m | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 51 | 51 | 51 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 7,2 (7,5) | 7,2 (7,5) | 7,2 (7,5) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1550 (1575) | 1585 (1595) | 1615 |
| Zuladung nach DIN | kg | 440 | 440 | 440 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1915 (1940) | 1950 (1960) | 1980 |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 890/1090 | 905/1095 | 905/1110 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | Kg | 1200/690 | 1200/720 | 1200/740 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | - / 75 | - | - / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 260-305 | 260-305 | 260-305 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,09 | 0,32 x 2,09 | 0,33 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | DDE 7.1 | DDE 71 | DDE 71 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1995 | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90/84 | 90/84 | 90/84 |
| Verdichtung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesell | Diesell |
| Leistung | kW / PS | 105 / 143 | 130 / 177 | 150 / 204 |
| bei Drehzahl | min-1 | 4000 | 4000 | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 300 | 350 | 400 |
| bei Drehzahl | min-1 | 1750-2500 | 1750-3000 | 2000-2250 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 90 (80) / Gepäckraum | 90 (80) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrwerk |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | Belüftet / 292 x 22 | Belüftet / 300 x 24 | Belüftet 330 x 24 |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | Belüftet / 300 x 20 | Belüftet / 300 x 20 | Belüftet 300 x 20 |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 2,92 Umdrehungen; Electric Power Steering (EPS) ) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automaitkgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,002 (4,171) | 5,140 (4,171) | 5,080 (4,171) |
| II | :1 | 2,108 (2,340) | 2,830 (2,340) | 2,804 (2,340) |
| III | :1 | 1,380 (1,521) | 1,804 (1,521) | 1,783 (1,521) |
| IV | :1 | 1,000 (1,143) | 1,257 (1,143) | 1,260 (1,143) |
| V | :1 | 0,780 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,645 (0,691) | 0,831 (0,691) | 0,835 (0,691) |
| R | :1 | 3,187 (3,403) | 4,638 (3,403) | 4,607 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,154 (3,231) | 2,643 (3,154) | 2,813 (3,154) |
| Reifen |  | 195/55 R16 87H | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89W RSC |
| Felgen |  | 6,5J x 16 St | 7J x 16 St | 7J x 17 LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 14,0 (14,3) | 11,6 (11,7) | 10,3 |
| Literleistung | kW/l | 52,6 | 65,2 | 75,2 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 9,5 (9,6) | 8,1 (8,2) | 7,5 (7,6) |
| 0 -1000 m | s | 30,8 (30,9) | 29,1 (29,2) | 28,1 (28,2) |
| 80–120 km/h im 4. Gang | s | 8,3 / 10,9 | 6,8 / 8,5 (- / - ) | 6,0 / 7,2 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 208 | 222 (220) | 230 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| städtisch | L/100km | 5,8 (7,3) | 6,4 (7,6) | 6,7 (7,6) |
| außerstädtisch | l/100km | 4,4 (4,9) | 4,3 (4,7) | 4,6 (4,9) |
| insgesamt | l/100km | 4,9 (5,8) | 5,1 (5,8) | 5,4 (5,9) |
| CO2 | g/km | 129 (152) | 134 (152) | 144 (154) |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 | EU5 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK | 3 | 18/22/24 | 3 |

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck	2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Werte standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest