BMW
Presse

01 / 2009

gültig ab:

03 / 2009

Technische Daten BMW 1er Cabrio

118i, 120i (EU5)

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  | 118i | 120id |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze L |  | 2/4 | 2/4 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4360/1748/1411 | 4360 / 1748 / 1411 |
| Radstand | mm | 2 660 | 2660 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1484/1517 | 1480 / 1513 |
| Bodenfreiheit | mm | 140 | 140 |
| Wendekreis | m | 10,7 | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 53 | 53 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 8,4 (9,2) | 8,4(9,2) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 4,25 | 4,25 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU 1) (inkl. 75 kg) | kg | 1495 (1520) | 1505 (1535) |
| Zuladung nach DIN | kg | 440 | 440 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1860 (1885) | 1870 (1900) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 855/1070 | 870 / 1070 |
| Zul. Anhängelast ) |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | Kg | 1200/670 | 1200 / 680 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | - | - |
| Kofferraumvolumen | l | 260-305 | 260-305 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,09 | 0,32 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 |
| Kraftstoffaufbereitung |  | MSD 81.2 | MSD 81,2 |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90 / 84 | 90 / 84 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 |
| Kraftstoff | ROZ | min. ROZ 913 | min. ROZ 914 |
| Leistung | kW / PS | 105 / 143 | 125 / 170 |
| bei Drehzahl | min-1 | 6 000 | 6700 |
| Drehmoment | Nm | 190 | 210 |
| bei Drehzahl | min-1 | 4 250 | 4250 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 90 (70) / Gepäckraum | 90 (70) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | Belüftet / 292x22 | Belüftet / 300x24 |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | Belüftet / 300x20 | Belüftet / 300x20 |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 |
| Getriebeart |  | 6-Gang Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,171) | 4,323 (4,171) |
| II | :1 | 2,456 (2,340) | 2,456 (2,340) |
| III | :1 | 1,659 (1,521) | 1,659 (1,521) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,848 (0,691) | 0,848 (0,691) |
| R | :1 | 3,938 (3,403) | 3,938 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,455 (3,909) | 3,727 (4,100) |
| Reifen vorn |  | 195/ 55 R16 87H | 205/55 R16 91V |
| Reifen hinten |  | 195/ 55 R16 87H | 205/55 R16 91V |
| Felgen vorne |  | 6.5J x 16 Stahll | 7J x 16 Stahl |
| Felgen hinten |  | 6.5J x 16 Stahll | 7J x 16 Stahl |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 13,5 (13,8) | 11,4 (11,7) |
| Literleistung | kW/l | 52,6 | 62,7 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 9,3 (10,1) | 8,4 (9,0) |
| 0 -1000 m | s | 30,6 (31,1) | 29,3 (29,7) |
| 80–120 km/h im 4. / 5. Gang | s | 9.6 / 12,5 (- / -) | 8,2 / 10,6 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 (208) | 220 (218) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 8,5 (9,4) | 8,9 (9,4) |
| außerstädtisch | l/100km | 5,5 (5,8) | 5,7 (5,8) |
| insgesamt | l/100km | 6,6 (7,1) | 6,9 (7,1) |
| CO2 | g/km | 153 (165) | 159 (165) |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK | 14/18/24 | 16/21/24 |

Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

2 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

3 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich	               4Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff