BMW
Presse

07/2005
gültig ab:09/2005

Technische Daten BMW Z4

2.0i, 2.2i, 2.5i, 3.0i

| Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s |  | Z4 2.0i | Z4 2.5i | Z4 2. 5si | Z4 3.0si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 2 /2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4091 / 1781 / 1299 | 4091 / 1781 / 1299 | 4091 / 1781 / 1299 | 4091 / 1781 / 1299 |
| Radstand | mm | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1473 / 1523 | 1473 / 1523 | 1473 / 1523 | 1473 / 1523 |
| Wendekreis | m | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Tankinhalt | ca. l | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 8,3 (8,8) | 8,3(8,8) | 8,3(8,8) | 8,3(8,8) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1295 | 1345(1375) | 1360(1395) | 1385(1415) |
| Zuladung nach DIN | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 1520 | 1570 (1600) | 1585(1620) | 1610(1640) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 750 / 840 | 780 / 840 | 780/850 | 790/860 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | - / - | - / - | - / - | - / - |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | - / - | - / - | - / - | - / - |
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,34 x 1,91 | 0,36 x 1,91 | 0,36x1,91 | 0,35 x 1,91 |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 4 / 4 | Reihe / 6 / 4 | Reihe/6 /4 | Reihe / 6 / 4 |
| Motorsteuerung |  | MEV9 | MS45 |  | MS45 |
| Hubraum | cm³ | 1995 | 2497 | 2497 | 2996 |
| Bohrung / Hub | mm | 84,0 / 90,0 | 82,0 / 78,8 | 82,0/78,8 | 88,0/85,0 |
| Verdichtung | :1 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Kraftstoff | ROZ | 91 - 98 | 91-98 ³ | 91-98 | 91-98 |
| Leistung | kW / PS | 110 / 150 | 130/177 | 160/218 | 195/265 |
| bei Drehzahl | min-1 | 6200 | 5800 | 6500 | 6600 |
| Drehmoment | Nm | 200 | 230 | 250 | 315 |
| bei Drehzahl | min-1 | 3600 | 3500-5000 | 2750-4250 | 2750 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 55 / Gepäckraum | 55 / Gepäckraum | 55/ Gepäckraum | 55 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 110 / 1540 | 155 /2170 | 155 /2170 | 155/2170 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver |
|  |  | Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Einzelradaufhängung, Zentrallenkerachse, |
|  |  | getrennte Feder und Dämpfer; Anfahr- und Bremsnickausgleich |
| Bremsen vorn |  | Scheibenbremse |
| Durchmesser | mm | 286 x 22, belüftet | 286 x 22 belüftet | 330 x 22, belüftet | 325 x 25, belüftet |
| Bremsen hinten |  | Scheibenbremse |
| Durchmesser | mm | 280 x 10, belüftet | 280 x 10, belüftet | 294 x 19, belüftet | 294 x 19, belüftet |  |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, DSC, DTC |  |
| Lenkung |  | elektrische Servolenkung EPS |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |  |
| Getriebeart |  | GETRAG I | GETRAG I (ZF 6HP19) | GETRAG B+(ZF 5 HP 19) | ZF H(ZF 5 HP 19) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,32 | 4,323(4,171) | 4,323(4,171) | 4,350(4,171) |
| II | :1 | 2,46 | 2,456(2,340) | 2,456(2,340) | 2,496(2,340) |
| III | :1 | 1,66 | 1,659(1,521) | 1,659(1,521) | 1,665(1,521) |
| IV | :1 | 1,23 | 1,230(1,143) | 1,230(1,143) | 1,230(1,143) |
| V | :1 | 1,00 | 1,000(0,867) | 1,000(0,867) | 1,000(0,867) |
| VI | :1 | 0,85 | 0,848(0,691) | 0,848(0,691) | 0,851(0,691) |
| R | :1 | 3,94 | 3,938(3,403) | 3,938(3,403) | 3,926(3,406) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,38 | 3,38 (3,91) | 3,38 (3,73) | 3,23(3,64) |
| Reifen |  | 205/55 R 16 91 V | 225/50 R16 92VRSC | 225/50 R16 92VRSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen |  | 7 J x 16 Alu-Guß | 7 J x 16 LM | 7 J x 16 LM | 8 J x 17 LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 11,1 | 8,0(8,3) | 8,9(9,1) | 6,7(6,9) |
| Literleistung | kW/l | 55,1 | 64,1 | 56,5 | 65,1 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 8,2 | 6,5(6,9) | 7,0(7,5) | 5,7(6,0) |
| 0 -1000 m | s | 29,3 | 26,5(26,9) | 27,6 (28,0) | 25,2(25,3) |
| im 4. Gang 80 -120 km/h | s | 8,2 | 6,5(-) | 6,5(-) | 5,5(-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 220 | 229(225) | 240(238) | 250 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |
| Städtisch | l/100km | 10,8 | 11,8(12,0) | 12,0(12,8) | 12,6(12,8) |
| Außerstädtisch | l/100km | 5,6 | 6,1(6,3) | 6,3(6,8) | 6,3(6,8) |
| Insgesamt | l/100km | 7,5 | 8,2(8,4) | 8,4(9,0) | 9,0 |
| CO2 | g/Km | 181 | 197(202) | 202(216) | 207(217) |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TK | 13 / 18 / 22 | 13 / 18 / 22 | 13/ 20/ 22 | 14/ 23/ 22 |

# Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe

# Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck		2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch beziehen sich auf ROZ 98			4 elektronisch abgeregelt