Technische Daten BMW 3er Limousine.
325d, 330d, 335d

|  |  | BMW 325d Limousine | BMW 330d Limousine | BMW 335d Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 |
| Bodenfreiheit |  | 144 | 144 | 144 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,9 (8,2) | 7,9 | 8,2 |
| Motoröl1) | l | 7,5 | 7,2 | 7,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1525 / 1600 (1535 / 1610) | 1535 / 1610 (1550 / 1625) | 1550 / 1625 |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2045 (2055) | 2055 (2070) | 2100 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 985 / 1105 | 995 / 1110 | 1015 / 1120 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1800 / 750 | 1800 / 750 | 1800 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 | 450 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,28 x 2,17 | 0,28 x 2,17 | 0,30 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, Variable Twin Turbo |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2993 | 2993 | 2993 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 17,0 | 16,5 | 17,0 |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 145 / 197 | 180 / 245 | 210 / 286 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 | 4000 | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 400 | 520 | 580 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1300-3250 | 1750-3000 | 1750-2250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 90 / Gepäckraum | 90 / Gepäckraum | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 150 / 2100 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 330 x 24 / belüftet | 348 x 30 / belüftet | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 336 x 22 / belüftet | 336 x 22 / belüftet | 336 x 22 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |

Technische Daten BMW 3er Limousine.

|  |  | BMW 325d Limousine | BMW 330d Limousine | BMW 335d Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) | 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,080 (4,171) | 5,080 (4,171) | 4,171 |
| II | :1 | 2,804 (2,340) | 2,804 (2,340) | 2,340 |
| III | :1 | 1,783 (1,521) | 1,783 (1,521) | 1,521 |
| IV | :1 | 1,260 (1,143) | 1,260 (1,143) | 1,143 |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 0,867 |
| VI | :1 | 0,835 (0,691) | 0,835 (0,691) | 0,691 |
| R | :1 | 4,607 (3,403) | 4,607 (3,403) | 3,403 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 2,353 (2,786) | 2,353 (2,813) | 2,813 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 10,5 (10,6) | 8,5 (8,6) | 7,5 |
| Literleistung | kW/l | 48,4 | 60,1 | 70,2 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,4 (7,6) | 6,1 (6,2) | 6,0 |
| 0–1000 m | s | 27,9 (27,8) | 25,8 (26,0) | 25,2 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 6,4 / 8,2 (-) | 4,8 / 6,1 (-) | - |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 (233) | 250 | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, aktive Luftklappensteuerung (BMW 325d und BMW 330d), rollwiderstandsreduzierte Reifen, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 7,6 (8,1) | 7,3 (8,0) | 9,1 |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 4,6 (5,1) | 4,8 (5,2) | 5,3 |
| insgesamt | l/100kmkm km | 5,7 (6,2) | 5,7 (6,2) | 6,7 |
| CO2 | g/km | 153 (164) | 152 (164) | 177 |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU5 | EU4 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 19 / 23 / 27 | 19 / 23 / 27 | 21 / 27 / 29 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge