Technische Daten BMW 3er Limousine.
325i xDrive, 330i xDrive, 335i xDrive

|  |  | BMW 325i xDrive Limousine | BMW 330i xDrive Limousine | BMW 335i xDrive Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 | 4531 / 1817 / 1421 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1506 / 1535 | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 |
| Bodenfreiheit |  | 140 | 140 | 140 |
| Wendekreis | m | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 | 63 | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) |
| Motoröl1) | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1540 / 1615 (1560 / 1635) | 1575 / 1650 (1590 / 1665) | 1645 / 1720 (1660 / 1735) |
| Zuladung nach DIN | kg | 520 | 520 | 520 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2060 (2080) | 2100 (2115) | 2165 (2180) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1020 / 1105 | 1035 (1110) | 1095 (1135) |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1700 / 750 | 1800 / 750 | 1800 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 460 | 460 | 450 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,17 | 0,31 x 2,17 | 0,32 x 2,17 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb | BMW Twin Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 | 2996 | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 | 88,0 / 85,0 | 89,6 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 | min ROZ 91 | min ROZ 95 |
| Leistung | kW/PS | 160 / 218 | 200 / 272 | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6100 | 6700 | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 270 | 320 | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 2400-4200 | 2750-3000 | 1300-5000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 150 / 2100 (180 / 2520) | 150 / 2100 (180 / 2520) | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 312 x 24 / belüftet | 330 x 24 / belüftet | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet | 336 x 22 / belüftet | 336 x 22 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung von DSC und Allradsystem xDrive im Integrated Chassis Management (ICM) |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55 R16 91W | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |

Technische Daten BMW 3er Limousine xDrive.

|  |  | BMW 325i xDrive Limousine | BMW 330i xDrive Limousine | BMW 335i xDrive Limousine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,350 (4,171) | 4,350 (4,171) | 4,055 (4,171) |
| II | :1 | 2,496 (2,340) | 2,496 (2,340) | 2,396 (2,340) |
| III | :1 | 1,665 (1,521) | 1,665 (1,521) | 1,582 (1,521) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) | 1,192 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0.851 (0,691) | 0.851 (0,691) | 0,872 (0,691) |
| R | :1 | 3,926 (3,403) | 3,926 (3,403) | 3,677 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,071 (3,462) | 3,154 (3,636) | 3,077 (3,462) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 9,6 (9,8) | 7,9 (8.0) | 7,3 (7,4) |
| Literleistung | kW/l | 53,4 | 66,8 | 75,5 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,3 (7,7) | 6,2 (6,4) | 5,5 (5,6) |
| 0–1000 m | s | 27,8 (28,1) | 26,1 (26,2) | 25,1 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 8,3 / 10,2 (-) | 7,0 / 9,0 (-) | 5,9 / 7,1 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 244 (242) | 250 | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, rollwiderstandsreduzierte Reifen, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 11,0 (11,1) | 11,1 (11,2) | 14,1 (13,8) |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 6,4 (6,5) | 6,5 (6,6) | 7,1 (7,3) |
| insgesamt | l/100kmkm km | 8,1 (8,2) | 8,2 (8,3) | 9,7 |
| CO2 | g/km | 188 (192) | 191 (193) | 232 |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 | EU4 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 16 / 21 / 21 | 16 / 22 / 21 | 19 / 23 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge