Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine.
523i, 528i.

|  |  | BMW 523i |  | BMW 528i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4899 / 1860 / 1464 |  | 4899 / 1860 / 1464 |
| Radstand | mm | 2968 |  | 2968 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1600 / 1627 |  | 1600 / 1627 |
| Bodenfreiheit |  | 141 |  | 141 |
| Wendekreis | m | 11,95 |  | 11,95 |
| Tankinhalt | ca. l | 70 |  | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 9,0 |  | 9,0 |
| Motoröl1) | l | 6,5 |  | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1625 / 1700 (1650 / 1725) |  | 1635 / 1710 (1655 / 1730) |
| Zuladung nach DIN | kg | 610 |  | 610 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2235 (2260) |  | 2245 (2265) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1070 / 1265 (1070 /1270) |  | 1070 / 1265 (1070 / 1270) |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1900 / 750 (2000 / 750) |  | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 100/90 |  | 100/90 |
| Kofferraumvolumen | l | 520 |  | 520 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,28 x 2,35 |  | 0,28 x 2,35 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |  | Direkteinspritzung (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 |  | 2996 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 |  | 88,0 / 85,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 |  | 12,0 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 150 / 204 |  | 190 / 258 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6100 |  | 6600 |
| Drehmoment | Nm | 270 |  | 310 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1500-4250 |  | 2600-5000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 (90) / Gepäckraum |  | 80 (90) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 210 / 2940 |  | 210 / 2940 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise |
| Durchmesser | mm | 330 x 24 / belüftet |  | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 330 x 20 / belüftet |  | 330 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Adaptive Drive |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, optional: Integral-Aktivlenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 17,1 |  | 17,1 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/55 R17 97W |  | 225/55 R17 97W |
| Felgen vorne/hinten |  | 8J x 17 LM |  | 8J x 17 LM |

Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine.
523i, 528i.

|  |  | BMW 523i |  | BMW 528i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime und BMW Routes |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,714) |  | 3,498 (4,714) |
| II | :1 | 2,456 (3,143) |  | 1,984 (3,143) |
| III | :1 | 1,659 (2,106) |  | 1,313 (2,106) |
| IV | :1 | 1,230 (1,667) |  | 1,000 (1,667) |
| V | :1 | 1,000 (1,285) |  | 0,809 (1,285) |
| VI | :1 | 0,848 (1,000) |  | 0,701 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) |  | – (0,839) |
| VIII | :1 | – (0,667) |  | – (0,667) |
| R | :1 | 3,938 (3,295) |  | 3,300 (3,295) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,231 (3,385) |  | 4,100 (3,385) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 10,8 (11,0) |  | 8,6 (8,7) |
| Literleistung | kW/l | 50,1 |  | 63,4 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,9 (8,2) |  | 6,6 (6,7) |
| 0–1000 m | s | 28,5 (29,0) |  | 26,5 (26,6) |
| im 4. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,0 (–) |  | 7,0 (–) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 238 (234) |  | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, elektromechanische Servolenkung (EPS), Klimakompressor abkoppelbar, rollwiderstandsreduzierte Reifen |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 10,5 (10,5) |  | 10,4 (10,4) |
| außerstädtisch | l/100km | 5,9 (5,9) |  | 6,3 (6,0) |
| insgesamt | l/100km | 7,6 (7,6) |  | 7,8 (7,6) |
| CO2 | g/km | 177 (178) |  | 182 (178) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 19 / 24 / 28 |  | 20 / 25 / 28 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge