Technische Daten BMW X1.
X1 sDrive 18d, X1 sDrive 20d

|  |  | BMW X1 sDrive18d |  | BMW X1 sDrive20d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |  | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4 454 / 1798 / 1545 |  | 4 454 / 1798 / 1545 |
| Radstand | mm | 2 760 |  | 2 760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1500 / 1529 |  | 1500 / 1529 |
| Wendekreis | m | 11,3 |  | 11,3 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 |  | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,5 |  | 7,5 |
| Motoröl1) | l | 5,2 |  | 5,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1470 / 1545 (1495 / 1570) |  | 1490 / 1565 (1500 / 1575) |
| Zuladung nach DIN | kg | 550 |  | 550 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2030 (2055) |  | 2045 (2060) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 940 / 1155 |  | 940 / 1160 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1800 / 750 |  | 1800 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 80 |  | 75 / 80 |
| Kofferraumvolumen | l | 420 – 1350 |  | 420 – 1350 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,34 |  | 0,32 x 2,34 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,5 |  | 16,5 |
| Kraftstoff |  | Diesel |  | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 105 / 143 |  | 130 / 177 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 |  | 4000 |
| Drehmoment | Nm | 320 |  | 350 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750 – 2500 |  | 1750 – 3000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Aluminium-Doppelgelenk-Zugstrebenachse |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 312 x 24 / belüftet |  | 312 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,13 |  | 16,13 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/50 R17 94H |  | 225/50 R17 94H |
| Felgen vorne/hinten |  | 7,5J x 17 Stahl |  | 7,5J x 17 Stahl |

Technische Daten BMW X1.

|  |  | BMW X1 sDrive18d |  | BMW X1 sDrive20d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,002 (4,171) |  | 5,140 (4,171) |
| II | :1 | 2,108 (2,340) |  | 2,830 (2,340) |
| III | :1 | 1,380 (1,521) |  | 1,804 (1,521) |
| IV | :1 | 1,000 (1,143) |  | 1,257 (1,143) |
| V | :1 | 0,780 (0,867) |  | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,645 (0,691) |  | 0,831 (0,691) |
| R | :1 | 3,187 (3,403) |  | 4,638 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,231 (3,462) |  | 2,643 (3,385) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 14,0 (14,2) |  | 11,5 (11,5) |
| Literleistung | kW/l | 52,6 |  | 65,2 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,6 (9,9) |  | 8,1 (8,3) |
| 0–1000 m | s | 30,8 (31,4) |  | 28,8 (29,3) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 8,2 / 10,9 (- / -) |  | 7,0 / 8,9 (- / -) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 200 (200) |  | 218 (218) |
| Offroad-Eigenschaften |  |  |  |  |
| Überhangwinkel vorne/hinten | ° | 18,0 / 22,2 |  | 18,0 / 22,2 |
| Rampenwinkel | ° | 16,8 |  | 16,8 |
| Bodenfreiheit bei Leergewicht | mm | 194 |  | 194 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 6,1 (7,1) |  | 6,4 (7,1) |
| außerstädtisch | l/100 km | 4,7 (5,2) |  | 4,7 (5,2) |
| insgesamt | l/100 km | 5,2 (5,9) |  | 5,3 (5,9) |
| CO2 | g/km | 136 (155) |  | 139 (155) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 19 / 20 / 25 |  | 20 / 22 / 25 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

- Öl-Wechselmenge