Technische Daten BMW X1.
X1 sDrive18i

|  |  | BMW X1 sDrive18i |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |  |  |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4454 / 1798 / 1545 |  |  |
| Radstand | mm | 2760 |  |  |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1500 / 1529 |  |  |
| Wendekreis | m | 11,3 |  |  |
| Tankinhalt | ca. l | 63 |  |  |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,3 (7,9) |  |  |
| Motoröl1) | l | 4,25 |  |  |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1430 / 1505 (1455 / 1530) |  |  |
| Zuladung nach DIN | kg | 550 |  |  |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1990 (2010) |  |  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 915 /1135 |  |  |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1700 / 750 |  |  |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 80 |  |  |
| Kofferraumvolumen | l | 420 – 1350 |  |  |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,34 |  |  |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  |  |
| Motor-Technologie |  | Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), Doppel-Vanos |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  |  |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  |  |
| Verdichtung | :1 | 10,5 |  |  |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  |  |
| Leistung | kW/PS | 110 / 150 |  |  |
| bei Drehzahl | min–1 | 6400 |  |  |
| Drehmoment | Nm | 200 |  |  |
| bei Drehzahl | min–1 | 3600 |  |  |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 70 / Gepäckraum |  |  |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  |  |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Aluminium-Doppelgelenk-Zugstrebenachse |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 312 x 24 / belüftet |  |  |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  |  |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung, optional: Servotronic |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,13 |  |  |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/50 R17 94H |  |  |
| Felgen vorne/hinten |  | 7,5J x 17 Stahl |  |  |

Technische Daten BMW X1.

|  |  | BMW X1 sDrive18i |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,065) |  |  |
| II | :1 | 2,456 (2,371) |  |  |
| III | :1 | 1,659 (1,551) |  |  |
| IV | :1 | 1,230 (1,157) |  |  |
| V | :1 | 1,000 (0,853) |  |  |
| VI | :1 | 0,848 (0,674) |  |  |
| R | :1 | 3,938 (3,200) |  |  |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,727 (4,444) |  |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 13,0 (13,2) |  |  |
| Literleistung | kW/l | 55,1 |  |  |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,7 (10,4) |  |  |
| 0–1000 m | s | 31,0 (31,9) |  |  |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,4 / 12,2 (- /-) |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 202 (200) |  |  |
| Offroad-Eigenschaften |  |  |  |  |
| Überhangwinkel vorne/hinten | ° | 18,0/21,5 |  |  |
| Rampenwinkel | ° | 16,8 |  |  |
| Bodenfreiheit bei Leergewicht | mm | 194 |  |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | VALVETRONIC, Doppel-Vanos, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 11,3 (11,5) |  |  |
| außerstädtisch | l/100 km | 6,4 (6,6) |  |  |
| insgesamt | l/100 km | 8,2 (8,4) |  |  |
| CO2 | g/km | 191 (195) |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  |  |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 18 / 19 / 24 |  |  |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

- Öl-Wechselmenge