Technische Daten BMW X1.
X1 xDrive 18d, X1 xDrive 20d, X1 xDrive 23d

|  |  | BMW X1 xDrive18d | BMW X1 xDrive20d | BMW X1 xDrive23d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4454 / 1798 / 1545 | 4454 / 1798 / 1545 | 4454 / 1798 / 1545 |
| Radstand | mm | 2760 | 2 760 | 2 760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 | 1500 / 1529 |
| Wendekreis | m | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,5 (7,5) | 7,5 (7,9) | 7,9 |
| Motoröl1) | l | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1540 / 1615 (1575 / 1650) | 1575 / 1650 (1585 / 1660) | 1595 / 1670 |
| Zuladung nach DIN | kg | 550 | 550 | 550 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2120 (2140) | 2130 (2145) | 2160 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1010 / 1170 | 1010 / 1165 | 1015 / 1160 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1800 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 80 | 75 / 80 | 75 / 80 |
| Kofferraumvolumen | l | 420 – 1350 | 420 – 1350 | 420 – 1350 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,34 | 0,33 x 2,34 | 0,33 x 2,34 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1995 | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 105 / 143 | 130 / 177 | 150 / 204 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 | 4000 | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 320 | 350 | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750 – 2500 | 1750 – 3000 | 2000 – 2250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbein-Druckstrebenachse |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 312 x 24 / belüftet | 312 x 24 / belüftet | 330 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 /belüftet | 300 x 20 / belüftet | 330 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Bergabfahrkontrolle HDC, optional: Performance Control |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung, optional: Servotronic |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H | 225/50 R17 94H |
| Felgen vorne/hinten |  | 7,5J x 17 Stahl | 7,5J x 17 LM | 7,5J x 17 LM |

Technische Daten BMW X1.

|  |  | BMW X1 xDrive18d | BMW X1 xDrive20d | BMW X1 xDrive23d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) | 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,140 (4,171) | 5,140 (4,171) | 4,171 |
| II | :1 | 2,830 (2,340) | 2,830 (2,340) | 2,340 |
| III | :1 | 1,804 (1,521) | 1,804 (1,521) | 1,521 |
| IV | :1 | 1,257 (1,143) | 1,257 (1,143) | 1,143 |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 0,867 |
| VI | :1 | 0,831 (0,691) | 0,831 (0,691) | 0,691 |
| R | :1 | 4,638 (3,403) | 4,638 (3,403) | 3,403 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 2,786 (3,460) | 2,786 (3,462) | 3,636 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 14,7 (15,0) | 12,1 (12,2) | 10,6 |
| Literleistung | kW/l | 52,6 | 65,2 | 75,2 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 10,1 (10,3) | 8,4 (8,6) | 7,3 |
| 0–1000 m | s | 31,7 (31,9) | 29,5 (29,7) | 28,2 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 8,7 / 10,2 (- / -) | 7,2 / 9,1 (- / -) | - / - |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 195 (195) | 213 (213) | 223 |
| Offroad-Eigenschaften |  |  |  |  |
| Überhangwinkel vorne/hinten | ° | 18,0/22,2 | 18,0/22,2 | 18,0/22,2 |
| Rampenwinkel | ° | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Bodenfreiheit bei Leergewicht | mm | 194 | 194 | 194 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 6,7 (7,7) | 7,0 (7,7) | 7,8 |
| außerstädtisch | l/100 km | 5,1 (5,4) | 5,1 (5,4) | 5,5 |
| insgesamt | l/100 km | 5,7 (6,2) | 5,8 (6,2) | 6,3 |
| CO2 | g/km | 150 (164) | 153 (164) | 167 |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 19 / 20 / 25 | 20 / 22 / 25 | 20 /22 / 25 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge