Technische Daten BMW X1.
X1 xDrive25i, X1 xDrive28i

|  |  | BMW X1 xDrive25i |  | BMW X1 xDrive28i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |  | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4454 / 1798 / 1545 |  | 4454 / 1798 / 1545 |
| Radstand | mm | 2760 |  | 2760 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1500 / 1529 |  | 1500 / 1529 |
| Wendekreis | m | 11,8 |  | 11,8 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 |  | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,5 |  | 8,5 |
| Motoröl1) | l | 6,5 |  | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1600 / 1675 |  | 1610 / 1685 |
| Zuladung nach DIN | kg | 550 |  | 550 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2180 |  | 2180 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1030 / 1180 |  | 1030 / 1180 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 |  | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 80 |  | 75 / 80 |
| Kofferraumvolumen | l | 420 – 1350 |  | 420 – 1350 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,33 x 2,34 |  | 0,33 x 2,34 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), Doppel-Vanos |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 |  | 2996 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 |  | 88,0 / 85,0 |
| Verdichtung | :1 | 10,7 |  | 10,7 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 160 / 218 |  | 190 / 258 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6100 |  | 6600 |
| Drehmoment | Nm | 280 |  | 310 |
| bei Drehzahl | min–1 | 2500 – 3500 |  | 2600 – 3000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbein-Druckstrebenachse |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  | Einkolben-Rahmensattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 330 x 24 / belüftet |  | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  | 336 x 22 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Bergabfahrkontrolle HDC, optional: Performance Control |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung, optional: Servotronic |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 18,46 |  | 18,46 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/50 R17 94H |  | 225/50 R17 94H |
| Felgen vorne/hinten |  | 7,5J x 17 LM |  | 7,5J x 17 LM |

Technische Daten BMW X1.

|  |  | BMW X1 xDrive25i |  | BMW X1 xDrive28i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,065 |  | 4,065 |
| II | :1 | 2,371 |  | 2,371 |
| III | :1 | 1,551 |  | 1,551 |
| IV | :1 | 1,157 |  | 1,157 |
| V | :1 | 0,853 |  | 0,853 |
| VI | :1 | 0,674 |  | 0,674 |
| R | :1 | 3,200 |  | 3,200 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,909 |  | 3,909 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 10,0 |  | 8,5 |
| Literleistung | kW/l | 53,4 |  | 63,4 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,9 |  | 6,8 |
| 0–1000 m | s | 28,6 |  | 27,0 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | - |  | - |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 223 |  | 230 |
| Offroad-Eigenschaften |  |  |  |  |
| Überhangwinkel vorne/hinten | ° | 18,0/21,5 |  | 18,0/21,5 |
| Rampenwinkel | ° | 16,8 |  | 16,8 |
| Bodenfreiheit bei Leergewicht | mm | 194 |  | 194 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 12,9 |  | 13,0 |
| außerstädtisch | l/100 km | 7,2 |  | 7,3 |
| insgesamt | l/100 km | 9,3 |  | 9,4 |
| CO2 | g/km | 217 |  | 219 |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 21 / 22 / 24 |  | 21 / 22 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

- Öl-Wechselmenge