Technische Daten BMW 1er 5-Türer.
116d, 118d

|  |  | BMW 116d |  | BMW 118d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |  | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4239 / 1748 / 1421 |  | 4239 / 1748 / 1421 |
| Radstand | mm | 2660 |  | 2660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1484 / 1497 |  | 1484 / 1497 |
| Bodenfreiheit | mm | 145 |  | 145 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 51 |  | 51 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,2 |  | 7,2 (7,5) |
| Motoröl1) | l | 5,2 |  | 5,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1305 / 1380 |  | 1320 / 1395 (1345 / 1420) |
| Zuladung nach DIN | kg | 525 |  | 510 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1830 |  | 1830 (1855) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 885 / 1040 |  | 885 / 1040 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 680 |  | 1200 / 690 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 |  | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 330 – 1150 |  | 330 – 1150 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,09 |  | 0,30 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,0 |  | 16,5 |
| Kraftstoff |  | Diesel |  | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 85 / 115 |  | 105 / 143 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 |  | 4000 |
| Drehmoment | Nm | 260 |  | 300 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750 – 2500 |  | 1750 – 2500 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 284 x 22 / belüftet |  | 292 x 22 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 280 x 10 |  | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 195/55 R16 87H |  | 195/55 R16 87H |
| Felgen vorne/hinten |  | 6,5J x 16 Stahl |  | 6,5J x 16 Stahl |

Technische Daten BMW 1er 5-Türer

|  |  | BMW 116d |  | BMW 118d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe | 6-Gang-Handschaltgetriebe, (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,002 |  | 4,002 (4,171) |
| II | :1 | 2,108 |  | 2,108 (2,340) |
| III | :1 | 1,380 |  | 1,380 (1,521) |
| IV | :1 | 1,000 |  | 1,000 (1,143) |
| V | :1 | 0,780 |  | 0,780 (0,867) |
| VI | :1 | 0,645 |  | 0,645 (0,691) |
| R | :1 | 3,187 |  | 3,187 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,071 |  | 3,071 (3,231) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 15,4 |  | 12,6 (12,8) |
| Literleistung | kW/l | 42,6 |  | 52,6 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 10,3 |  | 9,0 (9,1) |
| 0–1000 m | s | 31,6 |  | 29,9 (30,0) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 8,6 / 11,7 |  | 7,7 / 10,1 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 200 |  | 210 (210) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 5,3 |  | 5,4 (6,7) |
| außerstädtisch | l/100 km | 3,9 |  | 4,0 (4,5) |
| insgesamt | l/100 km | 4,4 |  | 4,5 (5,3) |
| CO2 | g/km | 118 |  | 119 (140) |
| Emissionseinstufung |  | EU4 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 18 / 21 / 24 |  | 18 / 21 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge