Technische Daten BMW 1er 5-Türer.
116i, 118i

|  |  | BMW 116i | BMW 116i | BMW 118i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (übrige EU-Märkte inkl. Deutschland und NL) | (IT, GR, NL, PT, HU, JP, Baltische Staaten) |  |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4 239 / 1748 / 1421 | 4 239 / 1748 / 1421 | 4 239 / 1748 / 1421 |
| Radstand | mm | 2 660 | 2 660 | 2 660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1484 / 1497 | 1484 / 1497 | 1484 / 1497 |
| Bodenfreiheit | mm | 145 | 145 | 145 |
| Wendekreis | m | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 53 | 53 | 53 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,0 (7,6) | 7,0 (7,6) | 7,3 (7,9) |
| Motoröl1) | l | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1255 / 1330 (1285 / 1360) | 1255 / 1330 (1285 / 1360) | 1275 / 1350 (1300 / 1375) |
| Zuladung nach DIN | kg | 500 | 500 | 500 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1755 (1785) | 1755 (1785) | 1775 (1800) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 855 / 1020 | 855 / 1020 | 855 / 1020 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 650 | 1200 / 650 | 1200 / 670 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | L | 330 – 1150 | 330 – 1150 | 330 – 1150 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,29 x 2,09 | 0,29 x 2,09 | 0,30 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1599 | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 | 75,7 / 82,0 | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 | min ROZ 91 | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 90 / 122 | 902) / 122 | 105 / 143 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6 000 | 6 000 | 6000 |
| Drehmoment | Nm | 185 | 160 | 190 |
| bei Drehzahl | min–1 | 3000 – 4250 | 4250 | 4250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 (70) / Gepäckraum | 80 (70) / Gepäckraum | 80 (70) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 284 x 22 / belüftet | 284 x 22 / belüftet | 292 x 22 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 280 x 10 | 280 x 10 | 296 x 10,5 |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H |
| Felgen vorne/hinten |  | 6,5J x 16 Stahl | 6,5J x 16 Stahl | 6,5J x 16 Stahl |

Technische Daten BMW 1er 5-Türer

|  |  | BMW 116i | BMW 116i | BMW 118i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (übrige EU-Märkte inkl. Deutschland und NL) | (IT, GR, NL, PT, HU, JP, Baltische Staaten) |  |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,171) | 4,323 (4,171) | 4,323 (4,171) |
| II | :1 | 2,456 (2,340) | 2,456 (2,340) | 2,456 (2,340) |
| III | :1 | 1,659 (1,521) | 1,659 (1,521) | 1,659 (1,521) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) | 1,230 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,848 (0,691) | 0,848 (0,691) | 0,848 (0,691) |
| R | :1 | 3,938 (3,403) | 3,938 (3,403) | 3,938 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,380 (3,910) | 3,636 (4,100) | 3,385 (3,909) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 13,9 (14,3) | 14,1 (14,3) | 12,1 (12,4) |
| Literleistung | kW/l | 45,1 | 56,3 | 52,6 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,9 (10,8) | 10,2 (11,2) | 8,8 (9,3) |
| 0–1000 m | s | 31,3 (32,0) | 31,4 (32,3) | 29,8 (30,2) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,2 / 11,8 | 10,0 / 13,3 | 9,0 / 11,6 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 204 (202) | 204 (202) | 210 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 7,9 (8,7) | 7,9 (8,9) | 7,9 (8,7) |
| außerstädtisch | l/100 km | 5,1 (5,4) | 5,1 (5,5) | 5,1 (5,4) |
| insgesamt | l/100 km | 6,1 (6,6) | 6,1 (6,8) | 6,1 (6,6) |
| CO2 | g/km | 143 (154) | 143 (158) | 143 (154) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 17 / 19 / 21 |  | 16 / 20 / 21 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge

2)  BMW 116i in Österreich: 89 kW