Technische Daten BMW 1er 5-Türer.
120d, 123d

|  |  | BMW 120d |  | BMW 123d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |  | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4239 / 1748 / 1421 |  | 4239 / 1748 / 1421 |
| Radstand | mm | 2660 |  | 2660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1480 / 1493 |  | 1474/ 1487 |
| Bodenfreiheit | mm | 145 |  | 145 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 51 |  | 51 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,2 (7,5) |  | 7,2 (7,5) |
| Motoröl1) | l | 5,5 |  | 5,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1375 / 1450 |  | 1420 / 1495 |
| Zuladung nach DIN | kg | 500 |  | 500 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1875 |  | 1920 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 905 / 1050 |  | 920 / 1060 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 720 |  | 1200 / 740 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 |  | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 330 – 1150 |  | 330 – 1150 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,09 |  | 0,31 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Kraftstoff |  | Diesel |  | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 130 / 177 |  | 150 / 204 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 |  | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 350 |  | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750 – 3000 |  | 2000 – 2250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 / Gepäckraum |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 24 / belüftet |  | 330 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 123d mit elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55 R16 87V |  | 205/50 R17 89W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 Stahl |  | 7J x 17 LM |

Technische Daten BMW 1er 5-Türer

|  |  | BMW 120d |  | BMW 123d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,140 (4,171) |  | 5,080 (4,171) |
| II | :1 | 2,830 (2,340) |  | 2,804 (2,340) |
| III | :1 | 1,804 (1,521) |  | 1,783 (1,521) |
| IV | :1 | 1,257 (1,143) |  | 1,260 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) |  | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,831 (0,691) |  | 0,835 (0,691) |
| R | :1 | 4,638 (3,403) |  | 4,607 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 2,563 (3,154) |  | 2,813 (3,154) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 10,6 |  | 9,5 |
| Literleistung | kW/l | 65,2 |  | 75,2 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,6 (7,8) |  | 7,0 (7,1) |
| 0–1000 m | s | 28,2 (28,1) |  | 27,3 (27,1) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 6,4 / 8,0 |  | 5,5 / 6,6 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 228 (226) |  | 238 (236) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 123d), intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 5,9 (6,7) |  | 6,4 (6,9) |
| außerstädtisch | l/100 km | 4,1 (4,5) |  | 4,4 (4,7) |
| insgesamt | l/100 km | 4,7 (5,3) |  | 5,1 (5,5) |
| CO2 | g/km | 125 (140) |  | 135 (145) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 18 / 22 / 24 |  | 17 / 24 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge