Technische Daten BMW 1er 5-Türer.
120i, 130i

|  |  | BMW 120i |  | BMW 130i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |  | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4 239 / 1748 / 1421 |  | 4 239 / 1748 / 1421 |
| Radstand | mm | 2 660 |  | 2 660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1480 / 1493 |  | 1474 / 1487 |
| Bodenfreiheit | mm | 145 |  | 145 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 53 |  | 53 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,3 (7,9) |  | 8,2 (8,5) |
| Motoröl1) | l | 4,25 |  | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1300 / 1375 (1320 / 1395) |  | 1385 / 1460 (1410 / 1485) |
| Zuladung nach DIN | kg | 500 |  | 500 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1800 (1820) |  | 1885 (1910) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 875 / 1020 |  | 920 / 1045 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 680 |  | 1200 / 725 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 75 / 75 |  | 75 / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 330 – 1150 |  | 330 – 1150 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,09 |  | 0,32 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |  | Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), Doppel-Vanos |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 2996 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 88,0 / 85,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 |  | 10,7 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 125 / 170 |  | 190 / 258 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6700 |  | 6600 |
| Drehmoment | Nm | 210 |  | 310 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4250 |  | 2600 – 3000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 (70) / Gepäckraum |  | 70 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 24 / belüftet |  | 330 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 296 x 10,5 |  | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 130i zusätzlich mit Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent und elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/55R16 87V |  | 205/50R17 89W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 16 Stahl |  | 7J x 17 LM |

Technische Daten BMW 1er 5-Türer

|  |  | BMW 120i |  | BMW 130i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,171) |  | 4,350 (4,065) |
| II | :1 | 2,456 (2,340) |  | 2,496 (2,371) |
| III | :1 | 1,659 (1,521) |  | 1,665 (1,551) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) |  | 1,230 (1,157) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) |  | 1,000 (0,853) |
| VI | :1 | 0,848 (0,691) |  | 0,851 (0,674) |
| R | :1 | 3,938 (3,403) |  | 3,926 (3,200) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,727 (3,909) |  | 3,462 (3,636) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 10,4 (10,6) |  | 7,3 (7,4) |
| Literleistung | kW/l | 62,7 |  | 63,4 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,8 (8,4) ( |  | 6,1 (6,3) |
| 0–1000 m | s | 28,4 (28,9) |  | 25,5 (25,6) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 7,5 / 9,6 |  | 5,7 / 7,0 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 224 (222) |  | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion (BMW 120i Handschalter), Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 130i), intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 8,6 (8,9) |  | 12,4 (12,5) |
| außerstädtisch | l/100 km | 5,4 (5,3) |  | 6,3 (6,2) |
| insgesamt | l/100 km | 6,6 (6,6) |  | 8,5 (8,5) |
| CO2 | g/km | 153 (155) |  | 199 (199) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 17 / 21 / 23 |  | 19 / 23 / 25 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge