Technische Daten.
Der neue BMW 5er Touring.
523i, 528i, 535i.

|  |  | BMW 523i Touring | BMW 528i Touring | BMW 535i Touring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4907 / 1860 / 1462 1) | 4907 / 1860 / 1462 1) | 4907 / 1860 / 1462 1) |
| Radstand | mm | 2968 | 2968 | 2968 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1600 / 1626 | 1600 / 1626 | 1600 / 1626 |
| Bodenfreiheit |  | 141 | 141 | 141 |
| Wendekreis | m | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Tankinhalt | ca. l | 70 | 70 | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 9,0 | 9,0 | 9,3 |
| Motoröl2) | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1715 / 1790 (1730 / 1805) | 1725 / 1800 (1745 / 1820) | 1765 / 1840 (1770 / 1845) |
| Zuladung nach DIN | kg | 650 | 650 | 650 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2365 (2380) | 2375 (2395) | 2415 (2420) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1070 / 1380 | 1070 / 1380 | 1100 / 1400 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1900 / 750 (2000 / 750) | 2000 / 750 (2000 / 750) | 2000 / 750 (2000 / 750) |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 100 / 90 | 100 / 90 | 100 / 90 |
| Kofferraumvolumen | l | 560-1670 | 560-1670 | 560-1670 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,31 x 2,35 | 0,31 x 2,35 | 0,31 x 2,35 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung (High Precision Injection) mit Magerbetrieb | Direkteinspritzung (High Precision Injection) mit Magerbetrieb | BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung (High Precision Injection), variable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 | 2996 | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 | 88,0 / 85,0 | 89,6 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 | min ROZ 91 | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 150 / 204 | 190 / 258 | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6100 | 6600 | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 270 | 310 | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1500-4250 | 2600-5000 | 1200-5000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 (90) / Gepäckraum | 80 (90) / Gepäckraum | 80 (90) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 210 / 2940 | 210 / 2940 | 210 / 2940 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise |
| Durchmesser | mm | 330 x 24 / belüftet | 348 x 30 / belüftet | 348 x 36 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 330 x 20 / belüftet | 330 x 20 / belüftet | 345 x 24 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Dynamische Dämpfer Control (BMW 523i, BMW 528i), Adaptive Drive (BMW 535i) |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, optional: Integral-Aktivlenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97Y | 225/55 R17 97Y |
| Felgen vorne/hinten |  | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |

Technische Daten.
Der neue BMW 5er Touring.
523i, 528i, 535i.

|  |  | BMW 523i Touring | BMW 528i Touring | BMW 535i Touring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, BMW Routes |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,714) | 3,498 (4,714) | 4,110 (4,714) |
| II | :1 | 2,456 (3,143) | 2,005 (3,143) | 2,315 (3,143) |
| III | :1 | 1,659 (2,106) | 1,313 (2,106) | 1,542 (2,106) |
| IV | :1 | 1,230 (1,667) | 1,000 (1,667) | 1,179 (1,667) |
| V | :1 | 1,000 (1,285) | 0,809 (1,285) | 1,000 (1,285) |
| VI | :1 | 0,848 (1,000) | 0,701 (1,000) | 0,846 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) | – (0,839) | – (0,839) |
| VIII | :1 | – (0,667) | – (0,667) | – (0,667) |
| R | :1 | 3,938 (3,295) | 3,187 (3,295) | 3,727 (3,295) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,385 (3,462) | 4,100 (3,385) | 3,231 (3,077) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 11,4 (11,5) | 9,1 (9,2) | 7,8 (7,9) |
| Literleistung | kW/l | 50,1 | 63,4 | 75,5 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 8,2 (8,4) | 6,9 (6,9) | 6,0 (6,1) |
| 0–1000 m | s | 29,0 (29,5) | 27,0 (27,0) | 25,4 (25,8) |
| im 4. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,1 (–) | 7,3 (–) | 6,1 (–) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 231 (227) | 247 (246) | 250 (250) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, elektromechanische Servolenkung (EPS), rollwiderstandsreduzierte Reifen |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 10,9 (10,8) | 10,8 (10,6) | 11,9 (11,9) |
| außerstädtisch | l/100km | 6,2 (6,1) | 6,4 (6,2) | 6,7 (6,5) |
| insgesamt | l/100km | 7,9 (7,8) | 8,0 (7,8) | 8,6 (8,5) |
| CO2 | g/km | 185 (182) | 188 (182) | 201 (197) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 19 / 23 / 24 | 19 / 26 / 24 | 19 / 23 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  mit Dachantenne: 1488 mm

2)  Öl-Wechselmenge

3)  noch offen