Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine.
520d, 525d.

|  |  | BMW 520d |  | BMW 525d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe1) (leer) | mm | 4899 / 1860 / 1464 |  | 4899 / 1860 / 1464 |
| Radstand | mm | 2968 |  | 2968 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1600 / 1627 |  | 1600 / 1627 |
| Bodenfreiheit |  | 141 |  | 141 |
| Wendekreis | m | 11,95 |  | 11,95 |
| Tankinhalt | ca. l | 70 |  | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,0 |  | 8,0 |
| Motoröl2) | l | 5,2 |  | 7,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1620 / 1695 (1625 / 1700) |  | 1690 / 1765 (1705 / 1780) |
| Zuladung nach DIN | kg | 610 |  | 610 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2230 (2235) |  | 2300 (2315) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 1060 / 1275 |  | 1100 / 1280 (1100 / 1285) |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 |  | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 100 / 90 |  | 100 / 90 |
| Kofferraumvolumen | l | 520 |  | 520 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,28 x 2,35 |  | 0,28 x 2,35 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 1800 bar) |  | Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 1800 bar) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 2993 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,5 |  | 16,5 |
| Kraftstoff |  | Diesel |  | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 135 / 184 |  | 150 / 204 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 |  | 4000 |
| Drehmoment | Nm | 380 |  | 450 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750-2750 |  | 1750-2500 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 (90) / Gepäckraum |  | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise |
| Durchmesser | mm | 330 x 24 / belüftet |  | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 330 x 20 / belüftet |  | 330 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, optional: Dynamische Dämpfer Control |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, optional: Integral-Aktivlenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 17,1 |  | 17,1 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/55 R17 97W |  | 225/55 R17 97W |
| Felgen vorne/hinten |  | 8J x 17 LM |  | 8J x 17 LM |

Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine.
520d, 525d.

|  |  | BMW 520d |  | BMW 525d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, BMW Routes |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,110 (4,714) |  | 4,110 (4,714) |
| II | :1 | 2,248 (3,143) |  | 2,248 (3,143) |
| III | :1 | 1,403 (2,106) |  | 1,403 (2,106) |
| IV | :1 | 1,000 (1,667) |  | 1,000 (1,667) |
| V | :1 | 0,802 (1,285) |  | 0,802 (1,285) |
| VI | :1 | 0,659 (1,000) |  | 0,659 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) |  | – (0,839) |
| VIII | :1 | – (0,667) |  | – (0,667) |
| R | :1 | 3,727 (3,295) |  | 3,727 (3,295) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,385 (2,929) |  | 3,154 (2,471) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 12,0 (12,0) |  | 11,3 (11,4) |
| Literleistung | kW/l | 67,7 |  | 50,1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 8,1 (8,1) |  | 7,2 (7,2) |
| 0–1000 m | s | 29,0 (29,0) |  | 27,7 (27,8) |
| im 4. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 6,9 (–) |  | 6,3 (–) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 227 (225) |  | 236 (236) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Auto Start Stop Funktion (BMW 520d Handschalter), Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Luftklappensteuerung, elektromechanische Servolenkung (EPS), Klimakompressor abkoppelbar, rollwiderstandsreduzierte Reifen |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 5,9 (6,4) |  | 8,1 (7,7) |
| außerstädtisch | l/100km | 4,3 (4,5) |  | 5,1 (5,1) |
| insgesamt | l/100km | 4,9 (5,2) |  | 6,2 (6,1) |
| CO2 | g/km | 129 (137) |  | 162 (160) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 20 / 25 / 29 |  | 20 / 25 / 29 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Höhe mit Dachfinne: 1475 mm

2)  Öl-Wechselmenge