Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine.
550i xDrive.

|  |  |  |  | BMW 550i xDrive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  |  |  | 4 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm |  |  | 4899 / 1860 / 1464 |
| Radstand | mm |  |  | 2968 |
| Spurweite vorne/hinten | mm |  |  | 1600 / 1627 |
| Bodenfreiheit |  |  |  | 141 |
| Wendekreis | m |  |  | 11,95 |
| Tankinhalt | ca. l |  |  | 70 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l |  |  | 11,4 |
| Motoröl1) | l |  |  | 8,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg |  |  | 1900 / 1975 |
| Zuladung nach DIN | kg |  |  | 600 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg |  |  | 2500 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg |  |  | 1250 / 1320 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg |  |  | 2000 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg |  |  | 100 / 90 |
| Kofferraumvolumen | l |  |  | 520 |
| Luftwiderstand | cX x A |  |  | 0,30 x 2,35 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  |  |  | V90 / 8 / 4 |
| Motor-Technologie |  |  |  | BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung (High Precision Injection) |
| Hubraum effektiv | cm³ |  |  | 4395 |
| Hub / Bohrung | mm |  |  | 88,3 x 89,0 |
| Verdichtung | :1 |  |  | 10,0 |
| Kraftstoff |  |  |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS |  |  | 300 / 407 |
| bei Drehzahl | min–1 |  |  | 5500-6400 |
| Drehmoment | Nm |  |  | 600 |
| bei Drehzahl | min–1 |  |  | 1750-4500 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– |  |  | 90 / lGepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W |  |  | 220 / 3080 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminiumbauweise, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise |
| Durchmesser | mm |  |  | 374 x 36 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Aluminium-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm |  |  | 345 x 24 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung mit Allradsystem xDrive im Integrated Chassis Management (ICM); optional: Adaptive Drive |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Hydraulische Zahnstangenlenkung mit Servotronic Funktion |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 |  |  | 17,1 |
| Reifen vorne/hinten |  |  |  | 245/45 R18 96Y |
| Felgen vorne/hinten |  |  |  | 8J x 18 LM |

Technische Daten.
Die neue BMW 5er Limousine.
550i xDrive.

|  |  |  |  | BMW 550i xDrive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, BMW Routes |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic |
| Getriebeübersetzung I | :1 |  |  | 4,714 |
| II | :1 |  |  | 3,143 |
| III | :1 |  |  | 2,106 |
| IV | :1 |  |  | 1,667 |
| V | :1 |  |  | 1,285 |
| VI | :1 |  |  | 1,000 |
| VII | :1 |  |  | 0,839 |
| VIII | :1 |  |  | 0,667 |
| R | :1 |  |  | 3,317 |
| Hinterachsübersetzung | :1 |  |  | 2,813 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW |  |  | 6,3 |
| Literleistung | kW/l |  |  | 68,3 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s |  |  | 4,8 |
| 0–1000 m | s |  |  | 23,3 |
| im 4. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s |  |  | – |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h |  |  | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Klimakompressor abkoppelbar, rollwiderstandsreduzierte Reifen |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km |  |  | 16,4 |
| außerstädtisch | l/100km |  |  | 7,9 |
| insgesamt | l/100km |  |  | 11,0 |
| CO2 | g/km |  |  | 257 |
| Emissionseinstufung |  |  |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK2) |  |  |  | 21 / 28 / 29 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1)  Öl-Wechselmenge

2) noch offen