Technische Daten BMW 1er Cabrio.
118d, 120d, 123d

|  |  | BMW 118d | BMW 120d | BMW 123d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4360 / 1748 / 1411 | 4360 / 1748 / 1411 | 4360 / 1748 / 1411 |
| Radstand | mm | 2660 | 2660 | 2660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1484 / 1517 | 1480 / 1513 | 1474 / 1507 |
| Bodenfreiheit | mm | 140 | 140 | 140 |
| Wendekreis | m | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 51 | 51 | 51 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 7,2 (7,5) | 7,2 (7,5) | 7,2 (7,5) |
| Motoröl1) | l | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1475 / 1550 (1500 / 1575) | 1505 / 1580 (1515 / 1590) | 1540 / 1615 (1540 / 1615) |
| Zuladung nach DIN | kg | 440 | 440 | 440 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1915 (1940) | 1950 (1960) | 1980 (1980) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 890 / 1090 | 905 / 1095 | 905 / 1110 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 690 | 1200 / 720 | 1200 / 740 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | - / 75 | - / 75 | - / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 260 – 305 | 260 – 305 | 260 – 305 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,09 | 0,32 x 2,09 | 0,33 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | Common-Rail-Direkteinspritzung, BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 | 1995 | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Kraftstoff |  | Diesel | Diesel | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 105 / 143 | 130 / 177 | 150 / 204 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4000 | 4000 | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 300 | 350 | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 1750 – 2500 | 1750 – 3000 | 2000 – 2250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 90 (80) / Gepäckraum | 90 (80) / Gepäckraum | 90 (80) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 292 x 22 / belüftet | 300 x 24 / belüftet | 330 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet | 300 x 20 / belüftet | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, BMW 123d mit elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 195/55 R16 87H | 195/55 R16 87H | 205/50 R17 89W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 6,5J x 16 Stahl | 7J x 16 Stahl | 7J x 17 LM |

Technische Daten BMW 1er Cabrio.

|  |  | BMW 118d | BMW 120d | BMW 123d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,002 (4,171) | 5,140 (4,171) | 5,080 (4,171) |
| II | :1 | 2,108 (2,340) | 2,830 (2,340) | 2,804 (2,340) |
| III | :1 | 1,380 (1,521) | 1,804 (1,521) | 1,783 (1,521) |
| IV | :1 | 1,000 (1,143) | 1,257 (1,143) | 1,260 (1,143) |
| V | :1 | 0,780 (0,867) | 1,000 (0,867) | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,645 (0,691) | 0,831 (0,691) | 0,835 (0,691) |
| R | :1 | 3,187 (3,403) | 4,638 (3,403) | 4,607 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,154 (3,231) | 2,643 (3,154) | 2,786 (3,154) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 14,0 (14,3) | 11,6 (11,7) | 10,3 |
| Literleistung | kW/l | 52,6 | 65,2 | 75,2 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,5 (9,6) | 8,1 (8,2) | 7,5 (7,6) |
| 0–1000 m | s | 30,8 (30,9) | 29,1 (29,2) | 28,1 (28,2) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 8,3 / 10,9 (-) | 6,8 / 8,5 (-) | 6,0 / 7,2 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 208 (208) | 222 (220) | 230 (230) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 123d), intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 5,8 (6,9) | 6,2 (6,9) | 6,6 (7,1) |
| außerstädtisch | l/100 km | 4,4 (4,7) | 4,4 (4,7) | 4,6 (4,9) |
| insgesamt | l/100 km | 4,9 (5,5) | 5,0 (5,5) | 5,3 (5,7) |
| CO2 | g/km | 129 (145) | 133 (145) | 140 (150) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 18 / 21 / 24 | 18 / 22 / 24 | 18 / 23 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge