Technische Daten BMW 1er Cabrio.
118i, 120i

|  |  | BMW 118i |  | BMW 120i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 2 / 4 |  | 2 / 4 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4360 / 1748 / 1411 |  | 4360 / 1748 / 1411 |
| Radstand | mm | 2 660 |  | 2660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1484 / 1517 |  | 1480 / 1513 |
| Bodenfreiheit | mm | 140 |  | 140 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 53 |  | 53 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,4 (9,2) |  | 8,4 (9,2) |
| Motoröl1) | l | 4,3 |  | 4,3 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1420 / 1495 (1445 / 1520) |  | 1430 / 1505 (1460 / 1535) |
| Zuladung nach DIN | kg | 440 |  | 440 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1860 (1885) |  | 1870 (1900) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 855 / 1070 |  | 870 / 1070 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 670 |  | 1200 / 680 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | - / 75 |  | - / 75 |
| Kofferraumvolumen | l | 260 – 305 |  | 260 – 305 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,32 x 2,09 |  | 0,32 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 4 / 4 |  | R / 4 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) mit Magerbetrieb |
| Hubraum effektiv | cm³ | 1995 |  | 1995 |
| Hub / Bohrung | mm | 90,0 / 84,0 |  | 90,0 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 12,0 |  | 12,0 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 105 / 143 |  | 125 / 170 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6000 |  | 6700 |
| Drehmoment | Nm | 190 |  | 210 |
| bei Drehzahl | min–1 | 4 250 |  | 4250 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 80 (70) / Gepäckraum |  | 80 (70) / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 292 x 22 / belüftet |  | 300 x 24 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  | 300 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 195/55 R16 87H |  | 205/55 R16 91V |
| Felgen vorne/hinten |  | 6,5J x 16 Stahl |  | 7J x 16 Stahl |

Technische Daten BMW 1er Cabrio.

|  |  | BMW 118i |  | BMW 120i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,171) |  | 4,323 (4,171) |
| II | :1 | 2,456 (2,340) |  | 2,456 (2,340) |
| III | :1 | 1,659 (1,521) |  | 1,659 (1,521) |
| IV | :1 | 1,230 (1,143) |  | 1,230 (1,143) |
| V | :1 | 1,000 (0,867) |  | 1,000 (0,867) |
| VI | :1 | 0,848 (0,691) |  | 0,848 (0,691) |
| R | :1 | 3,938 (3,403) |  | 3,938 (3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,455 (3,909) |  | 3,727 (4,100) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 13,5 (13,8) |  | 11,4 (11,7) |
| Literleistung | kW/l | 52,6 |  | 62,7 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,3 (10,1) |  | 8,4 (9,0) |
| 0–1000 m | s | 30,6 (31,1) |  | 29,3 (29,7) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 9,6 / 12,5 (-) |  | 8,2 / 10,6 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 (208) |  | 220 (218) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion und Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrische Kühlmittelpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 8,5 (9,2) |  | 8,8 (9,4) |
| außerstädtisch | l/100 km | 5,5 (5,7) |  | 5,6 (5,6) |
| insgesamt | l/100 km | 6,6 (7,0) |  | 6,8 (7,0) |
| CO2 | g/km | 153 (163) |  | 159 (164) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 15 / 18 / 24 |  | 16 / 20 / 24 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge