Technische Daten BMW 1er Cabrio.
125i, 135i

|  |  | BMW 125i |  | BMW 135i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 2 / 4 |  | 2 / 4 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4360 / 1748 / 1411 |  | 4360 / 1748 / 1392 |
| Radstand | mm | 2660 |  | 2660 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1474 / 1507 |  | 1474 / 1507 |
| Bodenfreiheit | mm | 140 |  | 121 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 53 |  | 53 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,2 (8,5) |  | 8,2 (8,5) |
| Motoröl1) | l | 6,5 |  | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1510 / 1585 (1540 / 1615) |  | 1590 / 1665 (1600 / 1675) |
| Zuladung nach DIN | kg | 440 |  | 440 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1950 (1980) |  | 2030 (2040) |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 910 / 1095 |  | 940 / 1120 |
| Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | kg | 1200 / 700 |  | - / - |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | Kg | / 75 |  | - / - |
| Kofferraumvolumen | l | 260 – 305 |  | 260 – 305 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,33 x 2,09 |  | 0,34 x 2,09 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), Doppel-Vanos |  | BMW TwinPower Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection), vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2996 |  | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 88,0 / 85,0 |  | 89,6 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 10,7 |  | 10,2 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 91 |  | min ROZ 91 |
| Leistung | kW/PS | 160 / 218 |  | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6100 |  | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 270 |  | 400 |
| bei Drehzahl | min–1 | 2500 – 4250 |  | 1200 – 5000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 70 / Gepäckraum |  | 80 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 180 / 2520 |  | 180 / 2520 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  | Sechskolben-Festsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 24 / belüftet |  | 338 x 26 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |  | Zweikolben-Festsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20 / belüftet |  | 324 x 22 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, BMW 135i mit M Sportfahrwerk und elektronischer Sperrfunktion für das Hinterachs-Differenzial |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer (2-stufig), Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen; Electronic Power Steering (EPS) |  | Hydraulische Lenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 |  | 16,0 |
| Reifen vorne/hinten |  | 205/50 R17 89W RSC |  | 205/50 R17 89W RSC/ 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 7J x 17 LM |  | 7J x 17 LM / 7,5J x 17LM |

Technische Daten BMW 1er Cabrio.

|  |  | BMW 125i |  | BMW 135i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe); BMW 135i optional: 7-Gang-Sport-Automatik mit Doppelkupplung |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,323 (4,065) |  | 4,110 (4,780) |
| II | :1 | 2,456 (2,371) |  | 2,315 (3,056) |
| III | :1 | 1,659 (1,551) |  | 1,542 (2,153) |
| IV | :1 | 1,230 (1,157) |  | 1,179 (1,678) |
| V | :1 | 1,000 (0,853) |  | 1,000 (1,390) |
| VI | :1 | 0,848 (0,674) |  | 0,846 (1,203) |
| VII | :1 |  |  | (1,000) |
| R | :1 | 3,938 (3,200) |  | 3,727 (4,454) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,231 (3,727) |  | 3,077 (2,563) |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 9,4 (9,6) |  | 7,1 (7,1) |
| Literleistung | kW/l | 53,4 |  | 75,5 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 6,8 (7,4) |  | 5,6 (5,5) |
| 0–1000 m | s | 27,6 (28,1) |  | 25,0 (24,9) |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 7,3 / 9,2 (-) |  | 5,5 / 6,5 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 238 (236) |  | 250 (250) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung (BMW 125i), Schaltpunktanzeige (Handschalter), Reifen mit reduziertem Rollwiderstand (BMW 125i), intelligenter Leichtbau, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrische Kühlmittelpumpe, Klimakompressor abkoppelbar |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100 km | 12,1 (11,9) |  | 12,2 (11,8) |
| außerstädtisch | l/100 km | 6,2 (6,4) |  | 6,5 (6,8) |
| insgesamt | l/100 km | 8,4 (8,4) |  | 8,6 (8,6) |
| CO2 | g/km | 195 (195) |  | 200 (200) |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 16 / 22 / 27 |  | 16 / 25 / 27 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge