Technische Daten. (ab 9/2021)

BMW iX3.

|  |  | BMW iX3 |
| --- | --- | --- |
| Fahrzeugkategorie |  |  |
| Antriebsart / Karosserieform |  | Batterieelektrisches Fahrzeug – BEV / Sports Activity Vehicle – SUV |
| Karosserie |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4734 / 1891 / 1668 |
| Radstand | mm | 2864 |
| Wendekreis | m | 12,1 |
| Leergewicht (DIN/EU) | kg | 2185 / 2260 |
| Achslastverteilung (leer) VA / HA | % / % | 43 / 57 |
| Zuladung nach DIN | kg | 540 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 2725 |
| Zul. Achslast vorn/hinten | kg | 940 / 1040 |
| Zul. Anhängelast (12 %) gebremst/ungebremst | kg | 750 / 750 |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | 100 / 75 |
| Gepäckraumvolumen | l | 510 – 1560 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,29 x 2,65 |
| Elektromotor |  |  |
| Motor-Technologie |  | BMW eDrive Technologie der fünften Generation: Stromerregte-Synchronmaschine, Elektromotor, Leistungselektronik und einstufiges Getriebe in gemeinsamem Gehäuse integriert, Generatorfunktion zur Rekuperation |
| Spitzenleistung | kW/PS | 210/ 286 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6000 |
| Dauerleistung | kW/PS | 80/ 109 |
| Drehmoment | Nm | 400 |
| max. Drehzahl | min–1 | 17000 |
| Max. Rekuperation | kW | 134 |
| Hochvoltspeicher |  |  |
| Speichertechnik |  | Lithium-Ionen |
| Einbauort |  | Unterflur |
| Spannung | V | 400 |
| Batteriekapazität | Ah | 232 |
| Energiegehalt brutto | kWh | 80,0 |
| Energiegehalt netto | kWh | 74,0 |
| Ladezeit für 0 - 100 % Ladung |  | 7,5 h bei 11 kW (16 A / 230 V, AC dreiphasig) |
| Ladezeit für 10- 80 % Ladung |  | 32 min bei 150 kW DC |
| Reichweite pro 10mins Laden |  | km 100 (für 150kW DC laden) |
| Ladeeinheit |  |  |
| Bauart |  | Combined Charging Unit (CCU) mit integriertem 4-kW-Spannungswandler zur Versorgung des 12-Volt-Bordnetzes |
| max. Ladeleistung Wechselstrom (AC) einphasig | kW | 7,4 |
| max. Ladeleistung Wechselstrom (AC) dreiphasig | kW | 11,0 |
| max. Ladeleistung Gleichstrom (DC) | kW | 150 |

|  |  | BMW iX3 |
| --- | --- | --- |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Zugstrebenachse in Aluminium-Bauweise |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Achse in Stahl-Leichtbauweise |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), ARB-Technologie (Aktornahe Radschlupfbegrenzung), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Anhänger-Stabilitätskontrolle, Performance Control, Adaptives Fahrwerk |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |
| Lenkung |  | Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung (EPS) mit Servotronic Funktion |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,8 |
| Reifen vorne/hinten |  | 245/50 R19 105W XL |
| Felgen vorne/hinten |  | 7,5J x 19 Alu |
| Getriebe |  |  |
| Getriebeart |  | Automatikgetriebe, einstufig mit fester Übersetzung |
| Übersetzung | :1 | 11,115 |
| Achsübersetzung | :1 | 1,0 |
| Fahrleistungen |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN, bezogen auf Spitzenleistung) | kg / kW | 10,4 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 6,8 |
| Beschleunigung 0–60 km/h | s | 3,7 |
| Beschleunigung 80–120 km/h | s | 4,1 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 180 (elektronisch limitiert) |
| Offroad-Eigenschaften |  |  |
| Überhangwinkel vorn/hinten | ° | 23,1 / 20,9 |
| Rampenwinkel | ° | 14,8 |
| Bodenfreiheit bei Leergewicht | mm | 179 |
| Wattiefe (bei 7 km/h) | mm | 500 |
| Verbrauch / Reichweite im Testzyklus WLTP |  |  |
| Stromverbrauch kombiniert | kWh/100 km | 18,9 – 18,5 |
| Reichweite | km | bis zu 460 |
| Umweltmerkmale |  |  |
| Emissionseinstufung |  | Elektrofahrzeug |
| Lebenszyklus CO2-Bilanz bei Verwendung von Grünstrom in der Nutzungsphase im Vergleich zu BMW X3 20d |  | 60% |
| Lebenszyklus CO2-Bilanz bei Verwendung von EU28-Strom in der Nutzungsphase im Vergleich zu BMW X3 20d |  | 30% |
| Versicherungseinstufung |  |  |
| KH / VK / TK |  | 20 / 26 / 26 |

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und Reichweite werden nach dem vorgeschriebenen WLTP Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.