MINI One.
MINI Cooper.
Table des matières.

1	Résumé. 	 3

2 	MINI : réédition d’un archétype. 	 6

3	Extérieur. 	 7

4	Intérieur. 	 11

5	Sécurité. 	 15

6	Moteur et transmission. 	 20

7	Train roulant. 	 24

8	Systèmes électriques et électroniques. 	 26

9	Variantes d’équipement. 	 29

10	La marque MINI et ses groupes cibles. 	 30

11	La marque MINI dans le portefeuille du Groupe BMW. 	 31

12	Fiches techniques. 	 32

13	Dimensions extérieures et intérieures. 	 34

14	Caractéristiques de puissance et de couple. 	 35

1  Résumé.

MINI : réédition d’un archétype.

La MINI est la réédition d’un archétype tout en étant résolument tournée vers l’avenir. D’une part, elle représente à bien des égards le meilleur de ce qui est aujourd’hui techniquement faisable dans 
ce segment automobile, d’autre part, elle fait revivre les gènes et les caractères de la Mini, première du nom, dans de nombreux composants à valeur émotionnelle.

Elle est une quatre places à part entière, expression d’un style de 
vie urbain dans l’air du temps, se jouant des modes et goûts du jour pour répondre aux attentes des clients du nouveau millénaire. 
Elle incarne la joie de vivre et jette un pont entre les classes sociales, les pays et les générations, étant ainsi exactement le contraire 
d’un symbole extérieur de richesse.

MINI : le style.

Quelle que soit la variante, la MINI sait séduire par son style incomparable, toutes les lignes sont pures tout en étant élégantes. Conçue comme une MINI, elle est authentique sur le plan tant esthétique que technique. La MINI affiche un air vif et vigoureux 
et même à l’arrêt, elle donne l’impression de foncer.

Le traité du capot moteur et les grands phares ronds confèrent à la MINI son visage typé. Son arrière extra-court, les flancs se dressant quasi à la verticale et les optiques arrière dominants donnent 
à la MINI une allure compacte, presque trapue. L’interprétation 
des optiques arrière fait entrer le langage original des formes 
dans le nouveau millénaire et ce, avec autant d’élégance que d’aloi : 
la MINI est en effet l’une des rares voitures, sur lesquelles ils ne joignent pas l’ouverture du coffre – c’est là une solution esthétique-ment séduisante, mais techniquement sophistiquée. 
Les élargisseurs d’aile et les lignes arrière horizontales soulignant la partie arrière contribuent à ce que, vue de derrière, la MINI donne une impression d’extrême largeur.

Sur la MINI Cooper, le toit et les boîtiers des rétroviseurs extérieurs peuvent être commandés en blanc ou en noir, indépendamment de la teinte choisie pour la carrosserie. Lorsque le toit affiche la couleur de la carrosserie, les boîtiers des rétroviseurs extérieurs sont toujours noirs. Les rétroviseurs extérieurs sont à réglage électrique.

Sur la MINI One, le toit est peint dans la couleur de la carrosserie. Les lames de la calandre de radiateur, la poignée du volet arrière et l’antenne de toit ainsi que les boîtiers des rétroviseurs extérieurs mettent une touche de couleur noire. La MINI One offre tout ce qui distingue une MINI authentique, à un prix attractif pour le segment de prestige.

Lors de la conception de la MINI, les ingénieurs d’étude ont attaché une importance toute particulière à réaliser un empattement maximal et un centre de gravité très bas, ceci d’une part pour extérioriser le “feeling” typiquement MINI et d’autre part, pour conférer à la voiture sa tenue de route unique et répondre aux exigences élevées 
à remplir en matière de sécurité active et de confort.

A l’intérieur, dans un parfait esprit MINI, des instruments au style très individuel, mais hautement fonctionnels, fournissent une information précise sur les principales fonctions primaires, telles que le régime moteur (MINI Cooper seulement), la vitesse, l’autonomie 
et la température du liquide de refroidissement. Dans l’aménagement de la console centrale, les stylistes et ingénieurs ont également quitté les chemins battus et ils ont fait preuve d’un grand art pour transposer des éléments typiquement MINI au 21e siècle.

MINI : la technique.

La technique de la MINI est au moins aussi excitante que le langage de ses formes. Ainsi, la structure de sa carrosserie est exemplaire dans ce segment automobile. L’application de méthodes de conception ultramodernes, comme par exemple la simulation virtuelle de collisions, a permis d’obtenir une carrosserie deux à trois fois plus rigide que celles des concurrentes. Associée au train roulant hautement moderne et hautement précis, elle est à la base des sensations au volant, qu’on prendrait pour celles d’un kart et qui procurent au conducteur une joie de conduire à l’état pur.

Le train roulant de la MINI est une conception sophistiquée pour laquelle les ingénieurs d’étude n’ont accepté aucun compromis. Ainsi, l’essieu arrière multibras de la MINI est un véritable joyau. 
Il confère aux roues arrière une cinématique optimale et permet 
de plus une excellente exploitation du volume du coffre.

L’essieu avant de la MINI repose sur le principe McPherson qui offre des avantages de poids et d’encombrement. Des demi-arbres 
de longueur identique – réservés en règle générale aux grosses tractions – assurent un feed-back symétrique des roues avant motrices sur la direction, lorsque la voiture s’inscrit dans un virage, accélère et freine.

Des freins à disque grandes dimensions (ventilés à l’avant) sur les quatre roues, complétés par l’ABS à quatre capteurs de série avec contrôle du freinage en courbe (CBC) et répartiteur électronique de la puissance de freinage (EBD), garantissent des freinages optimum à la MINI. Sur demande, la MINI est de plus munie de l’antipatinage avec contrôle de traction (ASC + T) ou du contrôle dynamique de la stabilité (DSC).

La MINI Cooper est animée par un quatre cylindres seize soupapes de 1,6 litre de cylindrée débitant 85 kW (115 ch). Extrêmement agile, il permet à la MINI Cooper de parcourir le zéro à cent en 9,2 secondes et de filer à une vitesse maxi. de 200 km/h. Vu ces performances, la consommation moyenne de 6,7 litres selon le cycle européen est plutôt modeste.

La MINI One, quant à elle, délivre une puissance de 66 kW (90 ch), elle passe en 10,9 secondes de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse de pointe de 185 km/h pour une consommation de 6,5 litres aux 100 kilomètres.

La MINI et ses variantes fixent de nouvelles références de sécurité tant active que passive dans leur catégorie. Avec son habitacle extrêmement résistant et un système de coussins gonflables inédit dans ce segment automobile, la MINI offre à ses occupants une protection d’un niveau inégalé. Ainsi, le conducteur et son passager avant sont systématiquement protégés par des airbags frontaux ainsi que des airbags latéraux intégrés aux sièges. De plus, la MINI est la seule voiture de sa catégorie à proposer, en option, 
un système d’airbags protège-tête (AHPS 2 = Advanced Head Protection System), qui offre aux occupants tant avant qu’arrière une protection optimale contre les blessures à la tête suite à une collision latérale. L’indicateur de dégonflage de série est un élément de sécurité passive tout aussi unique.

MINI : 
une marque indépendante dans le portefeuille du Groupe BMW.

MINI est une marque indépendante au sein du Groupe BMW. 
Elle est commercialisée à l’échelle mondiale et construite à l’usine d’Oxford au Royaume-Uni, dans le respect des principes et des exigences de qualité régissant toute production du Groupe BMW.

2  MINI : réédition d’un archétype.

La MINI est la réédition d’un archétype tout en étant résolument tournée vers l’avenir. D’une part, elle représente à bien des égards le meilleur de ce qui est aujourd’hui techniquement faisable 
dans ce segment automobile, d’autre part, elle fait revivre les gènes et caractères de la Mini, première du nom, dans de nombreux composants à valeur émotionnelle.

Elle est une quatre places à part entière, expression d’un style de 
vie urbain dans l’air du temps, se jouant des modes et goûts du jour pour répondre aux attentes des clients du nouveau millénaire. 
Elle incarne la joie de vivre et jette un pont entre les classes sociales, les pays et les générations, étant en cela exactement le contraire d’un symbole extérieur de richesse.

La forme compacte de la MINI rappelle la devancière dessinée 
par Sir Alec Issigonis. De par ses dimensions, elle tient cependant compte des standards actuels et ce, sur tous les plans, qu’il s’agisse de la sécurité, du comportement dynamique, de la flexibilité ou de la personnalisation. Cette approche a permis de créer de la place pour de nombreux raffinements d’un haut niveau de technicité sans pour autant changer fondamentalement l’allure compacte 
de la voiture.

Dès 1997, une étude de la MINI Cooper avait électrisé les visiteurs du Salon international de l’Automobile de Francfort. Déjà à l’époque, la ligne laissait entrevoir qu’on était décidé à conserver tout le charme et la compacité de la devancière.

Il s’agissait alors d’implémenter les deux valeurs dans un concept automobile destiné au 21e siècle ; tel était le défi à relever par les stylistes et ingénieurs.

3  Extérieur.

La MINI séduit d’emblée l’observateur par ses lignes épurées et athlétiques à la fois. Affichant un style moderne, la voiture “colle” à la route même visuellement et s’identifie du premier coup d’œil et 
sans risque de confusion comme une vraie MINI. Et les variantes de la MINI, nouveau cru, rayonnent de manière absolument authentique l’allure de la toute première voiture du nom, caractérisée par l’empattement long et les porte-à-faux ultracourts repoussant les “roues dans les quatre coins extrêmes”.

Mais ce trait de ressemblance est bien plus qu’une simple qualité stylistique. Car il procure à la voiture de vrais avantages sur la route où elle excelle par sa brillante maniabilité et sa tenue de route optimale. Ce qui entraîne à son tour une sécurité active maximale et, par là, une joie de conduire impériale.

De front, le grand capot moteur, les optiques ronds et la calandre de radiateur confèrent à la MINI son visage unique et fort caractéristique. Le capot moteur est un chef-d’œuvre de style et d’ingénierie : 
d’une seule pièce, le capot galbé s’étend jusqu’aux passages de roue sans présenter le moindre joint. A la différence des véhicules traditionnels de ce segment automobile, les optiques avant sont intégrés au capot moteur, ce qui constitue un défi pour la précision de production et d’assemblage. La calandre de radiateur de la MINI Cooper, elle aussi enchâssée dans le capot, arbore quatre lames chromées horizontales (MINI One : lames noires) qui lui confèrent un look original. Les bandes décoratives blanches ou noires sur le capot, disponibles en option, sont un hommage à la première Mini. L’ouverture du capot moteur est assistée par des vérins à gaz.

En option, les pare-chocs peuvent comporter des inserts de chrome. La grille de la prise d’air intégrée au pare-chocs avant est en acier chromé (MINI One : grille peinte en noir). Les bords extérieurs des pare-chocs portent des déflecteurs pare-boue se prolongeant dans un joli galbe le long des ailes et des bas de caisse.

De profil, la ligne de ceinture légèrement ascendante confère à la MINI une silhouette vigoureuse, regorgeant de puissance. 
Cette allure caractéristique se voit soulignée par des éléments de style horizontaux et verticaux – allant de la ligne s’étirant juste 
en dessous des vitres latérales à celle longeant les bas de caisse 
en passant par les flancs verticaux.

Quelle que soit la variante, la MINI est disponible exclusivement avec deux portes. Celles-ci s’ouvrent en grand – l’angle d’ouverture peut atteindre 80 degrés – si bien que le conducteur et son passager montent et descendent dans le confort, et que l’accès aux places arrière est grandement facilité. Lorsque les portières 
de la MINI sont grand ouvertes, la voiture est plus large que longue.

Les portières dont les vitres sont dépourvues de cadre, sont à la fois élégantes et peu conventionnelles dans ce segment. Les lève-vitres électriques avant avec fonction péage font partie de la dotation standard de la MINI. A l’ouverture des portières, les vitres s’abaissent automatiquement un tout petit peu et remontent, une fois les portières refermées. Cette fonctionnalité garantit une étanchéité optimale entre la vitre et le joint d’étanchéité de la porte, comme on en a l’habitude sur les coupés et cabriolet BMW série 3, et par là, une protection efficace de l’habitacle contre l’infiltration de bruit ou d’humidité.

L’arrière de la voiture affiche, lui aussi, certains éléments de style 
de la légendaire ancêtre : l’arrière extrêmement court, les flancs ascendant quasi à la verticale et les ensembles optiques arrière dominants confèrent à la MINI une allure compacte et pourtant agile. L’interprétation des optiques arrière fait entrer le langage original des formes dans le 21e siècle et ce, avec autant d’élégance que d’aloi : la MINI est en effet l’une des rares voitures, sur lesquelles ils ne joignent pas l’ouverture du coffre – c’est là une solution esthétiquement séduisante, mais techniquement sophistiquée. 
Tout comme l’arrière abrupt, paraissant presque carré, les élargisseurs d’aile et les lignes arrière horizontales contribuent à ce que, vue de derrière, la MINI fasse très large, voire presque trapue.

Le volet arrière s’ouvre à plus de 90 degrés, facilitant ainsi l’accès au coffre à bagages. Même les personnes de 1,85 mètre n’ont pas besoin de se pencher sous ce volet. Ce dernier dispose d’une serrure électrique et s’ouvre grâce à une touche encastrée dans la poignée, soit un autre élément de confort et de sécurité peu 
habituel dans cette catégorie.

Utilisé comme un élément tant stylistique que fonctionnel, le verre est une autre particularité que l’on ne trouve sous cette forme 
que sur la MINI. C’est ainsi que le pare-brise très peu incliné rappelle le concept de base légendaire de la voiture tout en renforçant l’impression dynamique unique, typée MINI, qui rayonne de la voiture. Les montants avant sont dissimulés sous un cache synthétique 
noir miroitant, alors que les montants centraux et arrière sont abrités derrière du verre, reprenant ainsi un principe connu dans l’architecture, où les parois vitrées servent à revêtir les structures porteuses. L’on crée ainsi l’impression d’élégance dégagée par une bande vitrée continue faisant tout le pourtour de la voiture. Cet effet est d’ailleurs souligné par le fait que toutes les vitres sont teintées vert en dotation standard, ce qui réduit de plus l’incidence 
de la lumière dans l’habitacle et, donc, le réchauffement de celui-ci. 
Il a ainsi été possible de renoncer à tout mécanisme d’ouverture 
des vitres latérales arrière. Les vitres étant collées, elles augmentent 
en outre la rigidité de la structure de caisse.

En option, la voiture peut être équipée d’un pare-brise chauffant. 
La lunette arrière est chauffante et pourvue d’un essuie-glace arrière en dotation standard. De plus, la MINI peut être dotée d’un toit ouvrant panoramique dont la section d’ouverture est environ une fois et demie plus grande que sur les toits ouvrant en verre conven-tionnels. Un panneau de verre fixe attenant en aval ainsi que des pare-soleil y sont intégrés, rehaussant encore le confort et l’impression d’espace.

Et quoi encore pour conférer son caractère unique à la MINI Cooper ? Il y a sans doute le toit et les boîtiers des rétroviseurs extérieurs qu’il est possible de commander en blanc ou en noir, indépendamment de la teinte choisie pour la carrosserie. Lorsque le toit affiche 
la couleur de la carrosserie, les boîtiers des rétroviseurs extérieurs sont toujours noirs. Les rétroviseurs extérieurs sont à réglage électrique.

Sur la MINI One, le toit est peint dans la couleur de la carrosserie. Les lames de la calandre de radiateur, la poignée du volet arrière et l’antenne de toit ainsi que les boîtiers des rétroviseurs extérieurs mettent une touche de couleur noire.

Les roues et les pneus sont particulièrement importants pour l’allure dégagée par le véhicule. En dotation standard, la MINI Cooper évolue sur des roues de 15´´ en aluminium de couleur soit blanche soit gris argent, alors que la MINI One possède des roues de 15´´ 
en acier avec des enjoliveurs de couleur argent ; en option, les deux modèles peuvent cependant être livrés avec des roues de 16 ou de 17 pouces. Sur la MINI Cooper, les poignées de porte, la calandre, la poignée du volet arrière, la sortie d’échappement ainsi que 
les bagues cerclant les optiques avant et arrière sont chromées, contribuant ainsi à la noble prestance de la voiture. La MINI One 
ne lésine pas non plus sur les chromes prestigieux – pour la différencier, seules la poignée du volet arrière et les lames de la calandre restent noires.

4  Intérieur.

L’intérieur de la MINI est tout aussi incomparable que sa ligne extérieure. Une fois monté à bord, le conducteur se retrouve dans une position qui à elle seule, suffit à lui donner un avant-goût de 
la joie qui l’attend : avec le pare-brise très peu incliné et les bandeaux de vitres relevés, le conducteur ressentira intuitivement qu’il se trouve au volant d’une voiture pas comme les autres.

Le style intérieur s’exprime par le compteur de vitesse placé en position centrale et intégrant les affichages de la jauge de carburant, de la température du liquide de refroidissement et d’autres fonctions, telles que l’indicateur de dégonflage de série. Jusqu’en 1968, le compteur de vitesse centré au milieu a été un trait de style caractéristique de la Mini, premier cru. Le sertissage des éléments de commande et de confort soulignant le “feeling” typé MINI en est décliné. Tous les indicateurs sont cerclés d’une bague brillante de couleur argent, alors que les visuels électroniques sont à fond noir. Lorsque les phares sont allumés, ces visuels sont éclairés par une lumière orange, si bien qu’ils se lisent très facilement dans pratiquement toutes les conditions de lumière. Pour minimiser les réflexions, les instruments sont de plus dotés d’un verre concave antireflet.

La planche de bord est disponible en différentes versions, ainsi les surfaces anthracites de série peuvent faire place à un traité argent ou bois. Le compte-tours de série sur la MINI Cooper (option sur la MINI One) est implanté sur la colonne de direction, dans le champ visuel direct du conducteur. Toutefois, lorsque le client commande le système de navigation avec le visuel au format 16/9èmes, disponible en option, le compteur de vitesse rejoint le compte-tours sur la colonne de direction, les deux instruments étant alors placés l’un 
à côté de l’autre.

La planche de bord abrite de plus les buses d’aération, l’airbag passager ainsi que de grands vide-poches. La boîte à gants disponible sur demande comprend un porte-lunettes, un range-monnaie/range-crayons ainsi que deux porte-gobelets supplémentaires utilisables à l’arrêt. La boîte à gants est éclairée et 
il est aussi possible de la réfrigérer lorsque la voiture est commandée avec un climatiseur.

La colonne de direction de la MINI est réglable en hauteur. Le volant au look cuir sport à deux branches incorpore un airbag en dotation standard. En option, il est possible de choisir entre un volant gainé cuir, un volant à jante en bois et branches habillées de cuir ou bien un volant multi-fonctions. Ce dernier comporte des touches 
de commande pour la radio et le régulateur de vitesse. Lorsque la voiture est équipée d’une boîte automatique Steptronic, celle-ci peut également être commandée depuis le volant multi-fonctions.

La console centrale est tout aussi individuelle et typée MINI que la planche de bord. Elle est supportée par deux montants latéraux 
au look aluminium soulignant le naturel sportif de la voiture. En plus de la radio et des éléments de commande du climatiseur et 
du ventilateur, la console centrale abrite les boutons et touches 
de commande de la lunette arrière chauffante et – s’ils existent – 
du climatiseur et du pare-brise chauffant.

Pour l’option climatiseur automatique, les éléments de commande sont différents. Dans ce cas, la température est réglée depuis une façade centrale, tout comme l’ouverture des buses d’aération, 
le débit d’air et la circulation d’air. Une diode électroluminescente sur la façade centrale affiche la température réglée et la vitesse 
du ventilateur.

La barrette portant jusqu’à six interrupteurs à bascule placée plus bas sur la console centrale s’inspire également de l’ancienne Mini. Ces interrupteurs prennent la forme de touches qui, après action-nement, reviennent dans leur position d’origine. Les commandes des antibrouillards avant et arrière comportent chacune une diode lumineuse en bout, servant de contrôle fonctionnel. Toutes
les autres fonctions sont surveillées par des affichages lumineux incorporés au compteur de vitesse. Une autre console est logée entre le conducteur et son passager avant : dans sa partie avant, elle comprend le levier de vitesses, deux porte-gobelets et une prise 12 V. En cas d’équipement avec un kit fumeur, un des deux porte-gobelets est supprimé. Les touches pour le réglage électrique des rétroviseurs extérieurs se trouvent également sur cette console. 
La partie arrière, quant à elle, intègre le levier du frein à main, les commandes du chauffage des sièges (option), un autre 
porte-gobelets pour les passagers arrière ainsi que le contacteur d’initialisation pour l’indicateur de dégonflage de série.

Les sièges ergonomiques à airbags latéraux intégrés offrent un confort élevé et en même temps un excellent maintien latéral, conforme à ce qu’attend un conducteur sportif d’une MINI. Pour mieux matérialiser le design des sièges, leurs bourrelets latéraux ainsi que les appuie-tête font appel à d’autres matériaux que les assises proprement dites. Le choix de l’habillage des sièges est laissé au goût personnel ; en plus des tissus de série, il existe une combinaison tissu/cuir et trois selleries cuir spécifiques aux différents modèles. Les dos des sièges sont constitués par des pièces moulées très robustes en matière synthétique, ce qui 
a permis de réduire la profondeur des sièges et de dégager ainsi 
de la place supplémentaire au profit des passagers arrière.

Le levier de réglage longitudinal des sièges est logé sur la face avant de chaque siège. Le réglage en hauteur est de série sur le siège 
du conducteur et une option pour le siège du passager avant ; pour réaliser la hauteur d’assise individuelle, il suffit de tirer plusieurs 
fois sur le levier de réglage correspondant.

Lorsqu’on pousse le levier de réglage de l’inclinaison du dossier vers le bas, le dossier bascule vers l’avant, alors que le siège avance, facilitant ainsi l’accès aux places arrière. Ce mécanisme est associé à une fonction mémoire grâce à laquelle le siège peut tout de suite reprendre sa position de départ. Pour amener le dossier du siège dans la position d’inclinaison souhaitée, il suffit de tirer le levier de réglage vers le haut.

Lorsque la voiture est livrée avec l’habillage tissu/cuir ou bien la sellerie cuir, les sièges avant sont équipés de l’appui lombaire ; 
ils peuvent également recevoir un chauffage à deux niveaux d’intensité. On peut aussi choisir sa MINI avec l’option sièges sport.

Les sièges arrière offrent une place confortable à deux passagers, les panneaux latéraux intègrent des accoudoirs. Le dossier arrière est fractionné et rabattable dans un rapport de 50/50. Il est ainsi possible de porter le volume du coffre de 150 litres à 670 litres au maximum et de charger, par exemple, huit caisses de douze bouteilles. Le verrouillage des dossiers de siège arrière peut être levé depuis le coffre, une cinématique spécifique facilite le rabattement des dossiers.

Pour les clients ayant des enfants en bas âge, des fixations ISOFIX normalisées pour sièges pour enfants sont disponibles en option.

Le design des portières de la MINI est, lui aussi, particulièrement expressif. L’entourage anthracite ou, en option, couleur argent 
de l’accoudoir et du vide-poches sur la face intérieure de la porte 
a été particulièrement soigné. L’accoudoir a été dessiné pour s’harmoniser avec le style de la console centrale d’une part, mais aussi, d’autre part, pour donner une sensation de robustesse et 
de sécurité au passager. Sur la MINI Cooper, l’accoudoir est habillé de cuir noir en dotation standard, sur la MINI One, on a opté pour 
du tissu. L’ouvrant de la portière et un haut-parleur sont logés à l’avant, au-dessus de cet entourage.

5  Sécurité.

Lors du développement de la MINI Cooper et de la MINI One, les ingénieurs d’étude ont accordé la priorité absolue à une sécurité infaillible. Un concept sécuritaire répondant au dernier état de l’art 
et appelé à se poser en référence dans le segment des petites voitures, a été l’un des principaux impératifs inscrits au cahier des charges et il s’est vu réaliser sur la base des normes de qualité 
et de fabrication appliquées au sein du Groupe BMW.

Sécurité active.

Pour décélérer, la MINI Cooper et la MINI One font appel à des freins à disque de série sur les quatre roues, les freins avant étant ventilés. Les disques présentent une dimension de 276 x 22 mm 
à l’avant et de 259 x 10 mm à l’arrière. De série, le système de freinage à deux circuits à répartition en diagonale dispose d’un ABS à quatre capteurs, d’un répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et du système de contrôle du freinage en courbe (CBC).

Le système EBD gère la répartition de la force de freinage hydrau-lique entre les roues avant et les roues arrière permettant ainsi l’exploitation optimale des freins arrière également. Si un poids important repose sur l’essieu arrière de la voiture, par exemple parce qu’elle est chargée à bloc, la charge pesant sur les roues arrière équivaut environ à celle reposant sur les roues avant, au freinage également. Il est ainsi possible d’envoyer en toute sécurité une force de freinage élevée aux roues arrière, ce qui optimise le comportement de la voiture au freinage. Si, par contre, la voiture est peu chargée, les roues arrière atteignent la limite d’adhérence 
bien plus tôt que les roues avant. L’EBD est appelé à tout simplement éviter une telle situation. Le répartiteur électronique de la force 
de freinage est activé automatiquement dès qu’une pression de freinage moyenne est atteinte, soit bien avant que l’ABS n’inter-vienne. Le conducteur ne peut pas le désactiver.

La MINI Cooper et la MINI One peuvent aussi se vanter d’un système de contrôle du freinage en courbe (CBC – Cornering Brake Control). Ce dernier permet d’exploiter au mieux la puissance de freinage sur l’essieu arrière, sans risques supplémentaires pour la stabilité directionnelle. Si, par exemple, un conducteur freine dans un virage négocié à vive allure, une légère pression sur la pédale de frein peut suffire pour amener la voiture à décrocher de l’arrière, soit à survirer. Une simulation numérique spécifique se basant sur les signaux transmis par les quatre capteurs ABS permet au CBC de déterminer l’accélération transversale. Le CBC identifie le virage et gère l’établissement de la pression de freinage de telle sorte qu’elle s’établisse plus vite sur la roue avant extérieure au virage que 
sur les autres roues. Il contrecarre ainsi la tendance au survirage.

Un antipatinage avec contrôle de traction (ASC + T) déconnectable est disponible en option pour la MINI Cooper et la MINI One. 
L’ASC + T s’oppose efficacement au patinage des roues avant et garantit une tenue de cap imperturbable. Il permet de plus 
de démarrer sans que les roues ne patinent mêmes dans des conditions très défavorables. Même si l’adhérence n’est pas 
la même sur toutes les roues, la voiture restera à tout instant parfai-tement maîtrisable et évitera que les roues ne se bloquent lorsque 
le revêtement routier change. Que l’ASC + T soit activé ou non, 
un témoin avertisseur s’allumera dans les conditions décrites.

Un système de contrôle dynamique de la stabilité (DSC) est également disponible en option. Le système DSC est une extension de l’ABS et de l’ASC + T. Alors que les deux derniers gèrent les forces longitudinales exercées sur la voiture, le DSC surveille et gère aussi les forces latérales agissant sur elle.

En plus des capteurs ABS saisissant la vitesse de rotation des roues, le DSC fait appel à d’autres composants pour mesurer la pression dans les cylindres de frein (pour déterminer, si et comment le conducteur freine), l’angle de braquage (pour détecter la trajectoire choisie par le conducteur) et les accélérations transversales auxquelles la voiture est soumise.

Le DSC sait de ce fait reconnaître l’intention du conducteur ainsi que l’évolution instantanée du véhicule et identifier si ce dernier s’écarte dangereusement de la trajectoire prévue. Si tel est le cas, 
il intervient en modulant la force de freinage appliquée à chacune des roues et en modifiant le couple moteur via la gestion moteur électronique.

Le système contrecarre ainsi tout comportement instable du véhicule pouvant être déclenché par l’accélération, le freinage, 
le passage de virages ou une alternance de charge inopinée 
et pouvant entraîner une réaction de sous-virage ou de survirage.

En cas de survirage, le boîtier de commande du DSC intervient en freinant la roue avant extérieure au virage. Si le conducteur a déjà amorcé le freinage, le calculateur augmente la pression de freinage appliquée à cette roue tout en la diminuant sur les roues à l’intérieur du virage. En cas de sous-virage, le boîtier de commande du 
DSC intervient en freinant la roue arrière intérieure au virage. Si le conducteur a déjà lancé le freinage, il augmente la pression de freinage appliquée à cette roue tout en réduisant la pression sur les roues extérieures au virage.

La MINI Cooper et la MINI One sont les premières voitures de cette catégorie automobile à comporter un indicateur de dégonflage en dotation standard. Le conducteur peut ainsi réagir à une éventuelle chute de la pression de gonflage avant que le pneu ne soit endommagé ou, pire, qu’une situation dangereuse ne se produise. Le système fonctionne selon le principe suivant : en cas de perte 
de pression, le rayon de roulement du pneu et, donc, sa circon-férence diminuent. La vitesse de rotation de la roue concernée s’en trouve augmentée. Le système mesure la vitesse de rotation 
des roues grâce aux quatre capteurs du système ABS, compare les roues diagonalement opposées et leur vitesse moyenne, ce qui 
lui permet de conclure à un dégonflage éventuel. L’indicateur avertit alors le conducteur de la chute de pression dans un pneu en allumant le témoin correspondant dans le compteur de vitesse.

Le dispositif permettant d’éviter des dommages de pneu majeurs suite à une perte de pression, la roue de secours est remplacée 
en dotation standard par le système MINI MS (MINI Mobility System) logé dans le coffre à bagages. Ce système comprend essentiellement un vulcanisant et un compresseur pouvant être branché sur la 
prise de bord. En cas de chute de la pression, il est ainsi possible d’étanchéifier et de regonfler le pneu au moyen de quelques 
gestes simples et de joindre le garage le plus proche sans être 
obligé de changer la roue. Une galette est néanmoins disponible 
sur demande.

Lorsque la MINI est équipée de jantes de 16´´ ou de 17´´ pouces, 
elle peut de plus être dotée de pneus permettant le roulage à plat. La marque MINI fixe ainsi une nouvelle référence pour la sécurité active de ce segment automobile. Les pneus en question 
se distinguent par des flancs renforcés et une gomme résistant aux températures élevées. Une chute de la pression de gonflage 
de ces pneus n’a aucune influence sur les fonctions de l’ABS, 
de l’antipatinage et du contrôle dynamique de la stabilité. 
Le conducteur peut donc poursuivre sa route même avec un pneu dégonflé. A condition d’adopter une conduite prudente et de ne 
pas dépasser une vitesse maxi. de 80 km/h, il peut même parcourir jusqu’à 150 kilomètres. Et renoncer, de plus, au système MINI MS (MINI Mobility System).

Sécurité passive.

En matière de sécurité passive, la MINI fixe également des références. Sa dotation standard comprend quatre coussins gon-flables de sécurité, les deux airbags frontaux étant du type smart airbag, c’est-à-dire qu’ils déploient leur effet protecteur en fonction de l’intensité de l’impact. Les deux airbags latéraux sont dissimulés dans les bourrelets des dossiers des sièges avant et en cas de choc, ils protègent efficacement le conducteur et le passager avant de blessures du thorax. Tous les coussins gonflables de sécurité sont commandés par des capteurs de choc communs qui veillent 
à une activation optimale des airbags selon la situation donnée.

En option, la MINI Cooper et la MINI One disposent de plus d’un système d’airbags protège-tête (AHPS 2 = Advanced Head Protection System), qui offre aux occupants tant avant qu’arrière une protection maximale contre les blessures de la tête. Caché dans 
le rebord latéral du pavillon, il passe du montant avant au montant arrière et offre une protection efficace de la tête contre les chocs latéraux tout en réduisant l’intrusion d’objets dans l’habitacle. En cas d’impact, l’airbag protège-tête se déploie entre la tête de l’occupant et le côté de caisse du véhicule. Il va sans dire que les quatre places sont équipées de ceintures de sécurité à trois points, celles des places avant étant de plus dotées en série de prétensionneurs de sangle et de limiteurs des efforts de sangle.

Or, c’est une structure de carrosserie finement adaptée qui constitue la base d’une sécurité passive hors classe. La rigidité de la carrosserie est de 24 500 Nm/degré, soit deux à trois fois supérieure à celle des concurrentes comparables. Sous un effort torsionnel 
de 24 500 Newton-mètres, la valeur d’angle de la carrosserie n’est donc que d’un degré. Ceci comporte plusieurs avantages à la fois : la carrosserie tend nettement moins à entrer en vibration et est donc plus silencieuse. Même lorsque le conducteur adopte une conduite sportive et que la route est dégradée, elle assure à tout instant 
une excellente maniabilité à la voiture. Et grâce à la structure de la carrosserie, l’habitacle est extrêmement résistant. L’effet des zones d’absorption d’énergie s’y ajoutant, les occupants bénéficient 
de ce fait d’une protection hautement efficace en cas d’accident.

Les deux MINI se posent d’ailleurs aussi en référence par leur comportement proprement dit en cas de collision. Les pièces de carrosserie absorbant de l’énergie en cas de choc ont été développées conformément aux principes régnant au sein du Groupe BMW. Le moteur avant transversal, son logement et sa position favorisent un comportement exemplaire en cas de collision. La carrosserie et les matériaux mis en œuvre assurent la protection de l’habitacle, de larges zones à déformation programmée évitent l’intrusion d’objets dans l’espace jambes. L’essieu avant qui absorbe, lui aussi, de l’énergie pour l’introduire dans le sol, 
y apporte également sa contribution. Tous les éléments transversaux massifs concourent, eux aussi, à la protection efficace des occupants de la voiture.

6  Moteur et transmission.

Lorsque, en 1959, Sir Alec Issigonis présenta la Mini, ce fut une véritable révolution dans la construction automobile. L’archétype de la Mini était la première voiture à moteur avant transversal et boîte de vitesses bridée en dessous de celui-ci. Elle offrait ainsi beaucoup plus de place dans la partie avant, si bien qu’Issigonis atteignit 
son objectif ambitieux : construire une petite berline familiale assez spacieuse pour accueillir quatre adultes. En même temps, 
il réussit à réaliser la première petite berline se conduisant comme une voiture de sport.

Avec la réédition de l’archétype, ce concept a été transposé aux temps modernes avec rigueur et authenticité : la MINI est une petite traction brillant par d’excellentes qualités routières. Elle possède 
un centre de gravité très bas et une répartition des masses telle que 63 pour cent du poids reposent sur l’essieu avant et 37 pour cent sur l’essieu arrière. Pour la MINI Cooper et la MINI One, cela présente deux avantages à la fois : la partie avant pèse d’un poids suffisant sur la route pour que la voiture dispose d’une excellente motricité, alors que la répartition des charges entre les essieux avant et arrière – excellente pour une traction – lui assure, quant à elle, d’impres-sionnantes qualités routières. Ces qualités sont encore rehaussées par la caisse très rigide, l’essieu arrière multibras et la direction 
du type EHPAS.

La boîte de vitesses, la pompe à eau et, le cas échéant, le compres-seur du climatiseur, sont vissés directement sur le moteur, exploitant ainsi au mieux la place limitée dans le compartiment moteur. 
En même temps, cette conception dégage un maximum de place pour les zones de déformation critiques.

Moteur.

Tous les produits de la marque MINI sont entraînés par les variantes d’un même moteur de base : le “Pentagon” de 1,6 litre développé en commun par BMW et Chrysler. La MINI Cooper est animée par 
une déclinaison débitant 85 kW (115 ch), la MINI One dispose d’une puissance de 66 kW (90 ch). Le moteur Pentagon répond à la norme antipollution Euro 4 et est l’un des rares moteurs sur le marché 
à pouvoir se passer d’un système d’insufflage d’air secondaire ou 
de recirculation des gaz d’échappement.

Le moteur Pentagon possède un arbre à cames en tête entraîné par chaîne et quatre soupapes par cylindre (soit 16 soupapes au total), une commande par culbuteurs à galet et une compensation hydrau-lique du jeu des soupapes. Le bloc-moteur est en fonte grise robuste et se distingue par ses faibles émissions sonores et vibratoires ; 
la culasse est en aluminium.

Doté d’un régulateur anticliquetis, le moteur fonctionne avec toutes les qualités d’essence sans plomb d’un indice d’octane compris entre 91 et 98. Il est ainsi possible d’utiliser le même réglage moteur sur pratiquement tous les marchés du monde, indépendamment 
de la qualité d’essence disponible. De plus, le client n’est soumis à aucune restriction si le marché propose des essences de différentes qualités.

La gestion moteur est assurée par un boîtier de commande Siemens (EMS 2000) qui pilote aussi la transmission à variation continue proposée en option. C’est pourquoi on l’appelle aussi “Powertrain Controller” ou gestion de la chaîne cinématique.

L’accélérateur électronique qui supprime la liaison mécanique directe entre l’accélérateur et le moteur est une autre composante complémentaire : l’actionnement de la pédale d’accélérateur par 
le conducteur est communiqué à la gestion de la chaîne cinématique qui l’analyse en tenant compte de l’état de fonctionnement momentané pour en déduire le débit de carburant idéal. En cas de forte accélération, le système peut déterminer le débit de carburant optimal pour assurer tant une puissance maximale que des émissions minimales. Ce calcul est instantané et, dans les conditions de fonctionnement normales, il passe inaperçu pour le conducteur.

La mission la plus importante du boîtier de commande s’appelle donc : surveiller le couple moteur, optimiser le couple débité et assurer une réaction linéaire à l’enfoncement de l’accélérateur. Si le couple requis est inférieur à la valeur maxi. disponible, la gestion peut régler le point d’allumage dans le sens du retard et mettre du couple en réserve. L’effet ressenti par le conducteur est celui d’une grande spontanéité du moteur et de qualités routières plus vives, surtout dans la plage des vitesses inférieures.

La première échéance de révision du moteur tombera entre 
16 000 et 20 000 km, en fonction des conditions d’utilisation de la voiture. Ensuite, les intervalles de révision sont de 25 000 à 30 000 km. La durée de vie des bougies d’allumage peut atteindre 90 000 km – il ne faudra donc les remplacer qu’à la quatrième révision environ. Les frais de service de la MINI Cooper et de la 
MINI One peuvent ainsi être réduits à un minimum.

En option : la transmission à variation continue avec Steptronic.

La boîte automatique proposée pour la MINI est une transmission 
à variation continue (CVT) facile à commander et enrichie d’une commande Steptronic. Elle permet au client de choisir entre un mode automatique conventionnel facilitant la conduite en ville, et un mode typé sport offrant au conducteur l’équivalant d’une boîte semi-automatique à six rapports. Bien que la transmission à variation continue pèse toujours plus lourd qu’une boîte manuelle, son poids est inférieur à celui d’une boîte automatique conventionnelle.

La transmission à variation continue (CVT) diffère fortement d’une boîte automatique classique. Là où les systèmes conventionnels ont besoin d’un convertisseur de couple, la transmission CVT se sert d’un embrayage multidisque en bain d’huile à commande électro-nique. La transmission proprement dite utilise – en simplifiant – une courroie en acier de longueur fixe reliant deux poulies biconiques qui transmettent la puissance délivrée par le moteur et font varier les rapports de démultiplication en continu. Les poulies sont divisées 
en deux, si bien que la largeur de l’espace en V formée par les deux demi-poulies peut être modulée, ce qui agrandit ou réduit le diamètre d’enroulement de la courroie.

La gestion de la chaîne cinématique (Powertrain Controller) surveille en permanence la position des demi-poulies et assure le rapport 
de démultiplication le mieux adapté aux conditions de fonctionnement momentanées de la voiture. Le rapport de démultiplication pouvant être modulé à l’infini et de manière totalement progressive, cette variation continue intervient tout en douceur sans le moindre “saut”.

Sur la transmission à variation continue, l’axe de déplacement longitudinal du sélecteur comporte les positions stationnement, marche arrière, point mort, mode drive ou automatique. Ces positions sont repérées par les lettres P, R, N et D, une diode électroluminescente en regard de chaque lettre visualisant la position momentanée du sélecteur.

Pour passer en mode sport, le conducteur doit amener le sélecteur à gauche, de la position “D” à la position “S”. Le mode sport réalise un réglage à vocation plus sportive de la transmission à variation continue. Lorsque le conducteur effectue le premier changement de vitesse manuel en donnant au levier une petite impulsion vers l’avant ou vers l’arrière, la transmission passe automatiquement du mode sport au mode Steptronic. En même temps, le mode activé 
est affiché sur un visuel à cristaux liquides intégré au compteur kilométrique numérique logé dans l’indicateur de vitesse.

En mode Steptronic, la différence principale par rapport aux modes “D” ou “S” consiste en la définition de six rapports de démultiplication fixes. Ces “rapports” sont réalisés par une limitation électronique de la transmission CVT à six rapports prédéfinis au lieu de la variation continue des rapports. La fonction Steptronic offre une sensation de conduite plus agile, le moteur pouvant monter jusqu’à 6 000 tours/ minute. Des circuits de protection évitent toute commande erronée susceptible d’endommager le moteur ou la transmission.

Un volant doté de touches Steptronic est proposé en option. Les touches sont disposées sur et sous le volant, dans un petit bossage sur les branches du volant. Les touches placées sur le volant permettent de monter les rapports, alors que celles sous le volant servent à rétrograder. En mode Steptronic, le conducteur peut alors commander les rapports en intervenant sur le sélecteur ou par actionnement de ces touches.

Les modes CVT (D et S) et Steptronic permettent un démarrage tout en douceur, l’embrayage à commande électronique ne transmettant pas instantanément la pleine puissance tant que le régime est inférieur à 2 000 tours/minute ; dans ce cas, il réduit en effet le débit de puissance et transmet celle-ci d’une manière régulière, ce qui 
se traduit par un comportement agréable et parfaitement progressif à l’accélération. Les deux modes de fonctionnement – CVT et Steptronic – disposent d’une fonction “kickdown”, “fast-off” (démarrage rapide) et “downhill” (descente). La fonction “crawler” (vitesse extra-lente) à laquelle les clients sont familiarisée sur 
les boîtes automatiques conventionnelles, se retrouve aussi sur le système CVT Steptronic, sur lequel elle a été réalisée par voie électronique.

Un autre atout de la transmission CVT Steptronic réside dans le 
fait qu’elle permet des accélérations supérieures à celles des boîtes automatiques conventionnelles.

7  Train roulant.

L’essieu avant de la MINI est du type McPherson qui offre des avan-tages de poids et d’encombrement par rapport à d’autres systèmes d’essieu. Sur la MINI, ce système s’est vu optimiser par un palier d’arbre supplémentaire permettant des demi-arbres de longueur identique ; il est vissé sur le bloc-moteur. En règle générale, cette conception ne se retrouve que sur les tractions des segments auto-mobiles haut de gamme ; en virage, à l’accélération et au freinage, elle se traduit par un feed-back symétrique. D’ordinaire, les petites voitures sont plutôt équipées de demi-arbres de longueur différente, si bien que le feed-back est plus fort du côté du demi-arbre court, ce qui se traduit par une sensation d’instabilité de la voiture.

Quant à l’essieu arrière multibras de la MINI, il représente un véritable joyau dans cette catégorie automobile. Sa géométrie 
est définie de sorte que les roues adoptent à tout instant un angle optimal par rapport à la route et que les pneus gardent toujours pleinement le contact avec la route. Les variations du revêtement routier n’affectent donc ni le comportement directionnel ni la motricité de la voiture. L’essieu multibras permet de plus une excellente exploitation de la place disponible, si bien que le coffre 
à bagages peut se vanter d’un plancher abaissé et d’une bonne largeur entre les amortisseurs. Ce sont là des points importants vu l’emplacement de l’essieu tout près de l’arrière de la voiture et la place relativement restreinte disponible pour le coffre.

La MINI One et la MINI Cooper sont dotées d’une barre antidevers sur l’essieu avant, celle de la MINI Cooper étant renforcée par rapport à celle de la MINI One. De plus, la MINI Cooper présente aussi une barre antidevers sur l’essieu arrière ; son train roulant affiche en outre un réglage sport et est abaissé de 8 millimètres par rapport à celui de sa sœur.

Les deux MINI sont équipées d’une direction électro-hydraulique assistée (EHPAS) qui ne se distingue pas seulement par son efficacité, mais procure de plus un excellent “toucher” de la route au conducteur. De butée en butée, le volant ne fait que 2,5 tours. 
Il en résulte une grande précision et une maniabilité élevée, bien que de petits mouvements de braquage soient suffisants. Le système EHPAS fonctionne selon le principe de la direction à crémaillère. Alors que les directions conventionnelles font appel à des pompes hydrauliques entraînées constamment par le moteur, la pompe 
de direction de la MINI est entraînée par un petit moteur électrique fonctionnant indépendamment du moteur de la voiture. L’assistance de direction n’étant pas utilisée en permanence, le moteur électrique peut se mettre en un mode d’attente économique tant que l’assistance n’est pas demandée. Comparée à des systèmes 
de direction hydraulique conventionnels, la direction EHPAS permet ainsi d’abaisser la consommation de carburant de 0,1 litre aux 100 kilomètres.

8  Systèmes électriques et électroniques.

La MINI possède une architecture électronique multiplexée fort avancée. Grâce au réseau à bus de données, elle peut se contenter d’un nombre nettement réduit de fils, de câbles et de connecteurs jusqu’ici indispensables dans les systèmes électroniques de 
la voiture. Les fonctions à assurer sont réparties sur deux réseaux principaux : le réseau CAN interconnecte la gestion moteur, les freins, la boîte de vitesses et les instruments, alors que le réseau 
K prend en charge l’électronique associée à la carrosserie, 
telle que l’éclairage intérieur, la climatisation, les portes et les vitres.

L’intégration de ces sous-systèmes et la transmission des données entre les différents systèmes présentent de nombreux avantages par rapport à des systèmes électriques conventionnels. Entre autres, 
le nombre des connexions, qui peuvent être à l’origine de problèmes électriques, est sensiblement réduit, les connexions restantes sont de meilleure qualité, le travail de câblage lors de l’assemblage des voitures diminue fortement, on gagne du poids et il est plus facile d’implémenter des fonctions supplémentaires, comme par exemple le capteur de pluie disponible sur demande.

En plus du réseau multiplexé, le système d’éclairage assume également une fonction importante. C’est ainsi que tant la 
MINI Cooper que la MINI One arborent de grands phares intégrant un système de réflecteurs innovants qui réfléchissent le flux lumineux disponible de manière ciblée émettant ainsi jusqu’à 25 pour cent de lumière de plus que les systèmes traditionnels.

Un lave-phares est proposé en option. De plus, un circuit spécifique permet que les phares ne s’éteignent que 30 secondes après que les occupants sont descendus de la voiture. En option, il y a aussi des phares au xénon. L’équipement avec des antibrouillards est une autre option pouvant apporter une contribution décisive à la sécurité de conduite.

Les conditions de lumière à bord de la MINI sont également excellentes. Une lampe au xénon encastrée dans le pavillon dans une position centrale illumine l’habitacle ; s’y ajoutent sur la 
MINI Cooper l’éclairage de l’espace jambes de part et d’autre de la console centrale ainsi que l’éclairage du coffre à bagages.

D’autres composants électriques et électroniques participent à la sécurité et au confort : ainsi le verrouillage central grâce à une clé radio permet de fermer et d’ouvrir fiablement les portières, le volet arrière et le réservoir d’une distance pouvant atteindre 15 mètres. 
A l’ouverture, l’habitacle est éclairé, facilitant ainsi le repérage de la voiture de nuit. Un antidémarrage activé et désactivé par la clé fait également partie de la dotation standard.

Un système antivol se déclenchant en cas d’effraction d’une portière ou d’une vitre pour pénétrer dans l’habitacle, peut être commandé en option. Il réagit également, lorsque le véhicule est soulevé ou déplacé. Lorsque l’alarme est déclenchée, les feux de détresse se mettent à clignoter et l’avertisseur sonore retentit pendant 30 secondes. Si le conducteur ne retourne vers son véhicule qu’après ce laps de temps, un signal lumineux lui indique 
que l’antivol a été activé.

Le système audio ICE (In-Car Entertainment-System), qui offre un plaisir audio suprême à bord de la MINI, a été particulièrement adapté aux caractéristiques acoustiques, proportions et volumes 
de la MINI. Le système audio de base comprend six haut-parleurs, dont quatre sont logés dans les portières avant et deux dans les panneaux latéraux arrière.

Les clients encore plus exigeants peuvent choisir, en option, 
une chaîne HiFi Harmon Kardon comprenant huit haut-parleurs et un amplificateur numérique. Ce dernier est encastré dans le panneau arrière droit de la voiture. Le processeur de sons numérique intégré à cet endroit permet de créer différentes ambiances sonores afin de garantir à tous les occupants un plaisir audio inaltéré et parfaitement personnalisé.

Grâce à une multitude de composants et systèmes individuels, chaque client a la possibilité de se composer un système audio répondant exactement à ses souhaits et préférences en la matière. Un chargeur six CD est disponible en combinaison avec différents types d’autoradios ; il sera logé dans le coffre. Des systèmes de ce type sont en règle générale réservés aux automobiles plus haut 
de gamme, cet équipement prouvant ainsi parfaitement l’ambition 
de prestige qu’affiche la MINI.

Le système de navigation avec un visuel couleurs au format 16/9èmes ou bien le téléphone sont d’autres équipements peu habituels dans ce segment automobile. Un capteur de pluie pilotant l’essuie-glace en fonction de l’humidité détecté sur le pare-brise est également disponible. Quant au rétroviseur intérieur anti-éblouissement 
automatique, qui fait lui aussi partie des options, il réduit le risque d’éblouissement par les véhicules qui suivent.

9  Variantes d’équipement.

Salt (MINI One).

En plus de la dotation de base richement fournie de la MINI One, le niveau d’équipement “Salt” a encore d’autres atouts à offrir. Ainsi, il est possible de compléter les six grands vide-poches déjà existants sur le modèle de base par des filets vide-poches au dos des sièges avant, par exemple pour y ranger les jouets des enfants. Un kit d’éclairage supplémentaire facilite le chargement/déchargement 
de la voiture de nuit.

En outre, l’intérieur est traité d’une couleur argent accueillante ; 
un compte-tours est implanté sur la colonne de direction, dans le champ visuel direct du conducteur. Une radio RDS avec six haut-parleurs est également compris dans la dotation. Les antibrouillards de série sur la variante d’équipement “Salt” améliorent encore la visibilité par temps maussade.

Pepper (MINI Cooper) – l’alliance entre confort et sportivité.

“Pepper”, tel est le nom de la variante d’équipement de la 
MINI Cooper qui marie d’une manière encore plus raffinée forme et fonction. Elle comprend des filets vide-poches complétant les nombreux espaces de rangement, des pare-chocs intégrant des inserts chromés, un intérieur traité de couleur argent, des roues de 15´´ spécifiques en aluminium ainsi qu’une radio RDS de série avec six haut-parleurs, un kit d’éclairage intérieur et des antibrouillards.

Chili (MINI Cooper) – 
pour le conducteur Cooper aux ambitions sportives.

La variante d’équipement “Chili” s’adresse essentiellement aux conducteurs de la MINI Cooper qui aiment la conduite sportive. 
En plus de la riche dotation de la MINI Cooper et du niveau d’équipement “Pepper”, la “Chili” propose des sièges sport habillés d’une garniture tissu/cuir et offrant un maintien latéral efficace sur-tout à allure sportive, un béquet de toit ainsi qu’un volant gainé cuir.

Quant au train roulant sport, roues de 16´´ en aluminium comprises, il souligne le look sportif de la MINI Cooper tout en garantissant un surcroît de joie au volant – une joie typée MINI sans pareille.

10  La marque MINI 
et ses groupes cibles.

Une chose est sûre : quels qu’ils soient, les produits de la 
marque MINI sont toujours authentiques... comme les gens qui les conduisent.

La marque MINI est cosmopolite, dès le début, elle a su électriser les jeunes et les moins jeunes de toutes les nationalités et de toutes les couches sociales – sans jamais devenir un signe extérieur de richesse.

Les acheteurs potentiels de la MINI profitent de la vie – dans toutes les circonstances, au travail, pendant les loisirs et en famille. 
Ils tiennent aussi à l’indépendance, font preuve de spontanéité et de créativité. En choisissant leur voiture, ils recherchent un style original et un plaisir actif au volant, sans pour autant négliger le bien-être 
à bord de cette voiture. Celle-ci doit donc aussi leur offrir assez de place et de souplesse pour satisfaire à de multiples exigences, 
y compris celles qui prévalent pendant les loisirs. Les clients MINI exigent une qualité de haut niveau et attachent beaucoup d’impor-tance à ce que leur voiture réponde au tout dernier état de l’art.

On pense de ce fait que la majorité des acheteurs proviendra des groupes cibles jeunes. Un groupe important d’acheteurs appartiendra pour l’essentiel à la “société de consommation active” constituée des moins de 35 ans, vivant pour beaucoup seuls et travaillant dans les professions créatives, sûrs d’eux, à l’esprit ouvert et bien adaptés au monde moderne, y compris à l’économie virtuelle.

Un autre facteur essentiel qui parle en faveur d’un succès de la marque MINI réside dans la demande croissante pour de petites voitures expressives servant de deuxième, voire de troisième véhicule dans les ménages aisés.

11  La marque MINI dans le portefeuille du Groupe BMW.

MINI est une marque indépendante appartenant au Groupe BMW. Aux côtés de BMW, elle constitue le deuxième pilier important dans la stratégie des marques de prestige menée par le Groupe BMW.

Grâce à la marque MINI, le Groupe BMW conquiert de nouvelles clientèles qu’il serait difficile d’atteindre avec la marque BMW et renforce ainsi sa présence sur le marché. La marque MINI est une offre convaincante dans le segment des petites voitures, surtout 
là, où le client attend un produit de prestige empreint, de plus, d’un caractère fort émotionnel.

La marque MINI apporte aussi une contribution à la réduction des émissions de CO2 réalisée par le Groupe BMW. Avec elle, le Groupe BMW entend répondre à l’engagement volontariste de l’industrie automobile européenne en la matière, qui prévoit une réduction de la consommation de flotte de 25 pour cent entre 1995 et 2008.

La MINI Cooper qui sera commercialisée dès l’été 2001, sera distribuée par des concessionnaires sélectionnés du Groupe BMW qui lui réserveront dans leurs salles d’exposition un espace clairement séparé de celui de la marque BMW. La MINI One débitant une puissance de 66 kW (90 ch) fera son entrée sur le marché 
au même moment, alors que la MINI Cooper S délivrant 115 kW (163 ch) arrivera plus tard.

Les produits de la marque MINI ont été conçus par une équipe de projet MINI internationale, réunie essentiellement dans les bureaux d’étude anglais du Groupe BMW. La MINI est construite au Royaume-Uni, à l’usine d’Oxford du Groupe BMW, dans le strict respect des principes de fabrication et des normes de qualité 
du Groupe BMW.

MINI est une marque mondiale dont les produits sont vendus 
à l’échelle mondiale.

Technical Data MINI One; MINI One CVT.

| Body fsdfd d Anzahl Türen / s |  | MINI One | MINI One CVT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Of doors/seats L |  | 3/4 | 3/4 |  |  |
| Length/width/height (unloaded) ) | mm | 3626/1688/1408 | 3626/1688 /1408 |  |  |
| Wheelbase | mm | 2467 | 2467 |  |  |
| Track, front/rear wgsdfg | mm | 1458/1466 | 1458/1466 |  |  |
| Turning circle | m | 10.66 | 10.66 |  |  |
| Fuel tank capacity | ca. l | 50 | 50 |  |  |
| Cooling system incl. heater l | l | 5.3 | 5.3 |  |  |
| Engine oil Getriebeöl | l | 4.8 | 4.8 |  |  |
| Weight (DIN/EU1) | kg | 1040/1115 | 1065/1140 |  |  |
| Max. load (DIN) | kg | 430 | 430 |  |  |
| Max. permissible weight (DIN) | kg | 1470 | 1495 |  |  |
| Max. permissible axe load, front/rear | kg | 870/700 | 870/700 |  |  |
| Max. trailer load2 |  |  |  |  |  |
| braked (12%)/unbraked | kg | 650/500 | 650/500 |  |  |
| Luggage comp. capacity VDA | l | 160 | 160 |  |  |
| Drag coefficient/front area | cX x A | 0.35 | 0.35 |  |  |
| Engine |  |  |  |  |  |
| Layout/No of cylinders/Valves |  | In-line/4/4 | In-line/4/4 |  |  |
| Engine management |  | Siemens EMS 2000 | Siemens EMS 2000 |  |  |
| Displacement, effective | cm³ | 1598 | 1598 |  |  |
| Bore/stroke | mm | 85.8/77 | 85.8/77 |  |  |
| Compression ratio | :1 | 10.6:1 | 10.6:1 |  |  |
| Fuel grade | ROZ | 91–98 ROZ | 91–98 ROZ |  |  |
| Max. output | kW/PS | 66/90 | 66/90 |  |  |
| at engine speed | min-1 | 5500 | 5500 |  |  |
| Max. torque | Nm | 140 | 140 |  |  |
| at engine speed | min-1 | 3000 | 3000 |  |  |
| Elektric |  |  |  |  |  |
| Battery/location | Ah/– | 46/front | 46/front |  |  |
| Alternator | A/W | 105/120 | 105/120 |  |  |
| Chassis/power transmission |  |  |  |  |  |
| Brake, front |  | Ventilated disc brake Ventilated disc brake |
| Diameter | mm | 276 | 276 |  |  |
| Brake, rear |  | Disc brake Disc brake |
| Diameter | mm | 259 | 259 |  |  |
| Driving stability system |  | ABS, CBC, EBD | ABS, CBC, EBD |  |  |
| Steering |  |  |  |
| Overall ratio | :1 | 12.88 | 12.88 |  |  |
| Type of transmission |  | 5-Gear-Manual | CVT |  |  |
| Transmission ratio I | :1 | 3.417 | – |  |  |
| II | :1 | 1.947 | – |  |  |
| III | :1 | 1.333 | – |  |  |
| IV | :1 | 1.054 | – |  |  |
| V | :1 | 0.846 | – |  |  |
| R | :1 | 3.580 | 2.680 |  |  |
| Final drive ratio | :1 | 3.556 | 4.10 |  |  |
| Tyres |  | 175/65R15 | 175/65R15 |  |  |
| Wheels |  | 15´´ Steel | 15´´ Steel |  |  |
| Performance |  |  |  |  |  |
| Power to weight ratio (DIN) | kg/kW | 15.8 | 16.1 |  |  |
| Output per liter | kW/l | 41.3 | 41.3 |  |  |
| Acceleration 0–100 km/h | s | 10.9 | not specified |  |  |
| 0–1000 m | s | 33.0 | not specified |  |  |
| in 4th/5th Gear 80–120 km/h | s | 12.8/14.5 | – |  |  |
| Top speed | km/h | 185 | not specified |  |  |
| Fuel consumption3 |  |  |  |  |  |
| (EU cycle) |  |  |  |  |  |
| In town | l/100 km | 8.7 | not specified |  |  |
| Out of town | l/100 km | 5.2 | not specified |  |  |
| Overall | l/100 km | 6.5 | not specified |  |  |
| CO2 | g/km | 158.0 | not specified |  |  |
| Miscellaneous |  |  |  |  |  |
| Emission classification | – | EU4 | EU4 |  |  |

1 Weight , unloaded, including 75 kg for driver.

2 May be increase under certain conditions.

3 Information about performance and fuel consumption refer to ROZ 95.

These specifications are for the German market. 
Deviations from the model variants described here are possible in various countries.

Technical Data MINI Cooper; MINI Cooper CVT.

| Body fsdfd d Anzahl Türen / s |  | MINI Cooper | MINI Cooper CVT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Of doors/seats L |  | 3/4 | 3/4 |  |  |
| Length/width/height (unloaded) ) | mm | 3626/1688/1408 | 3626/1688 /1408 |  |  |
| Wheelbase | mm | 2467 | 2467 |  |  |
| Track, front/rear wgsdfg | mm | 1458/1466 | 1458/1466 |  |  |
| Turning circle | m | 10.66 | 10.66 |  |  |
| Fuel tank capacity | ca. l | 50 | 50 |  |  |
| Cooling system incl. heater l | l | 5.3 | 5.3 |  |  |
| Engine oil Getriebeöl | l | 4.8 | 4.8 |  |  |
| Weight (DIN/EU1) | kg | 1050/1125 | 1075/1150 |  |  |
| Max. load (DIN) | kg | 430 | 430 |  |  |
| Max. permissible weight (DIN) | kg | 1480 | 1505 |  |  |
| Max. permissible axe load, front/rear | kg | 870/700 | 870/700 |  |  |
| Max. trailer load2 |  |  |  |  |  |
| braked (12%)/unbraked | kg | 650/500 | 650/500 |  |  |
| Luggage comp. capacity VDA | l | 160 | 160 |  |  |
| Drag coefficient/front area | cX x A | 0.35 | 0.35 |  |  |
| Engine |  |  |  |  |  |
| Layout/No of cylinders/Valves |  | In-line/4/4 | In-line/4/4 |  |  |
| Engine management |  | Siemens EMS 2000 | Siemens EMS 2000 |  |  |
| Displacement, effective | cm³ | 1598 | 1598 |  |  |
| Bore/stroke | mm | 85.8/77 | 85.8/77 |  |  |
| Compression ratio | :1 | 10.6:1 | 10.6:1 |  |  |
| Fuel grade | ROZ | 91–98 ROZ | 91–98 ROZ |  |  |
| Max. output | kW/PS | 85/115 | 85/115 |  |  |
| at engine speed | min-1 | 6000 | 6000 |  |  |
| Max. torque | Nm | 149 | 149 |  |  |
| at engine speed | min-1 | 4500 | 4500 |  |  |
| Elektric |  |  |  |  |  |
| Battery/location | Ah/– | 46/front | 46/front |  |  |
| Alternator | A/W | 105/120 | 105/120 |  |  |
| Chassis/power transmission |  |  |  |  |  |
| Brake, front |  | Ventilated disc brake Ventilated disc brake |
| Diameter | mm | 276 | 276 |  |  |
| Brake, rear |  | Disc brake Disc brake |
| Diameter | mm | 259 | 259 |  |  |
| Driving stability system |  | ABS, CBC, EBD | ABS, CBC, EBD |  |  |
| Steering |  |  |  |
| Overall ratio | :1 | 12.88 | 12.88 |  |  |
| Type of transmission |  | 5-Gear-Manual | CVT |  |  |
| Transmission ratio I | :1 | 3.417 | – |  |  |
| II | :1 | 1.947 | – |  |  |
| III | :1 | 1.333 | – |  |  |
| IV | :1 | 1.054 | – |  |  |
| V | :1 | 0.846 | – |  |  |
| R | :1 | 3.580 | 2.680 |  |  |
| Final drive ratio | :1 | 3.940 | 4.10 |  |  |
| Tyres |  | 175/65R15 | 175/65R15 |  |  |
| Wheels |  | 15´´ Alu | 15´´ Alu |  |  |
| Performance |  |  |  |  |  |
| Power to weight ratio (DIN) | kg/kW | 12.4 | 12.7 |  |  |
| Output per liter | kW/l | 53.2 | 53.2 |  |  |
| Acceleration 0–100 km/h | s | 9.2 | not specified |  |  |
| 0–1000 m | s | 30.8 | not specified |  |  |
| in 4th/5th Gear 80–120 km/h | s | 10.5/14.4 | – |  |  |
| Top speed | km/h | 200 | not specified |  |  |
| Fuel consumption3 |  |  |  |  |  |
| (EU cycle) |  |  |  |  |  |
| In town | l/100 km | 9.0 | not specified |  |  |
| Out of town | l/100 km | 5.4 | not specified |  |  |
| Overall | l/100 km | 6.7 | not specified |  |  |
| CO2 | g/km | 163.0 | not specified |  |  |
| Miscellaneous |  |  |  |  |  |
| Emission classification | – | EU4 | EU4 |  |  |

1 Weight , unloaded, including 75 kg for driver.

2 May be increase under certain conditions.

3 Information about performance and fuel consumption refer to ROZ 95.

These specifications are for the German market. 
Deviations from the model variants described here are possible in various countries.

13  Dimensions extérieures 
et intérieures.

14  Caractéristiques de puissance 
et de couple.
MINI One.

MINI Cooper.