Munich. Un gran nombre, una larga tradición, datos técnicos excepcionales 
y vivencias incomparables al volante: el MINI John Cooper Works despierta pasiones, también fuera de los circuitos. En agosto de 2008 se lanzará al mercado alemán el nuevo modelo que se fabrica en la planta británica de MINI en Oxford, junto con el MINI John Cooper Works Clubman. Las dos variantes que se estrenan en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra (desde 
el 6 hasta el 16 de marzo de 2008) son los primeros modelos que MINI ofrece bajo la marca MINI John Cooper Works.

El capó de ambos nuevos coches francamente deportivos oculta un motor propio de un coche de carreras. El propulsor de cuatro cilindros de 1.600 cc con Twin-Scroll-Turbo e inyección directa de gasolina tiene una potencia 
de 155 kW/211 CV y entre las 1.850 y 5.600 vueltas tiene un par máximo de 260 Nm que con la función «overboost» puede llegar a ser de 280 Nm 
durante unos breves instantes. El motor se basa en el del MINI John Cooper Works CHALLENGE, que se estrena en la MINI CHALLENGE 2008. 
Con él, el MINI John Cooper Works es capaz de acelerar en 6,5 segundos 
de 0 a 100 km/h, en tanto que el MINI John Cooper Works Clubman 
apenas necesita 0,3 segundos más.

Pero la genuina sensación de estar a los mandos de un coche de carreras 
no solamente se debe al motor del MINI John Cooper Works y del 
MINI John Cooper Works Clubman. Ambos modelos disponen, adicional-mente, de una sofisticada tecnología proveniente de la competición automovilística: llantas de aleación ligera exclusivas y especialmente livianas, frenos de muy alto rendimiento, nuevo sistema de escape y caja de cambios modificada de seis marchas. Todos estos componentes provienen del 
nuevo coche de carreras previsto para la MINI CHALLENGE 2008. Pocas veces se consiguió trasladar tan directamente el deporte del motor a las calles de tráfico vial normal. El MINI John Cooper Works costará 27.700 € 
en el mercado alemán, mientras que el precio del MINI John Cooper Works Clubman será de 29.500 €.

Potencia entusiasmante gracias a la experiencia en el deporte 
del motor.

Los modelos MINI John Cooper Works y MINI John Cooper Works Clubman cuentan con un motor de excepcional potencia, que se basa en el motor 
que actualmente se monta en el MINI Cooper S y que fue objeto de numerosas modificaciones para su utilización en el coche de carreras MINI John Cooper Works CHALLENGE. La versión básica del motor de 1.598 cc ya incluye diversas guindas tecnológicas, provenientes del deporte de competición 
automovilística. El bloque de cilindros y el cárter son de aluminio, las cuatro 
válvulas por cilindro son accionadas por dos árboles de levas en cabeza, palancas de arrastre con rodillo y elementos hidráulicos de compensación de holguras de las válvulas. Las válvulas de escape están rellenas de sodio 
para conseguir el mayor enfriamiento que exige un motor turbo. Las levas circulares de acero altamente resistente se montan sobre los árboles 
aplicando el método térmico de calado por contracción, más sofisticado que 
el método convencional de fundición. El árbol de levas del lado de admisión cuenta con un sistema de regulación continua de fases, con el que 
el mando de las válvulas se adapta a la solicitación en todo momento.

Los motores de los modelos MINI John Cooper Works y MINI John Cooper Works Clubman se fabrican en la planta de motores que el BMW Group 
tiene en Hams Hall (Gran Bretaña), donde se producen los motores de todas las variantes de modelos MINI. La fabricación del motor tope de gama implica diversos pasos adicionales con el fin de aumentar su potencia y para que soporte las mayores temperaturas en las cámaras de combustión, un criterio que necesariamente debe cumplirse para que el motor sea plenamente 
fiable. Los motores de los dos nuevos modelos tienen pistones reforzados y sometidos a un proceso de lijado especial y, además, una culata de mayor resistencia y con junta modificada. También las válvulas de admisión y 
los anillos de los asientos de las válvulas son de un material especialmente resistente. Además, la compresión es ligeramente inferior en comparación 
con la del motor del MINI Cooper S.

Más aire, más potencia, más par: la fórmula ideal para disfrutar más 
de la conducción.

El aumento de potencia en comparación con el motor del MINI Cooper S 
se obtiene especialmente mediante la optimización de la entrada y salida 
de aire y con la adaptación del turbocompresor. El filtro de aire, el medidor del caudal de aire, el sistema de escape y el catalizador fueron modificados 
para reducir la estrangulación del aire de admisión y de escape, con el fin de aumentar la potencia. Estos cambios también se notan por el sonido específico del motor de estos modelos. El escape adaptado ofrece una resistencia

mucho menor a los gases de escape. El MINI John Cooper Works y el 
MINI John Cooper Works Clubman cumplen los requisitos necesarios para respetar los valores límite de las normas UE5 en Europa y ULEV II en 
los EE.UU..

Adicionalmente también se aumentó el caudal de aire limpio hacia la unidad turbo. El principio de construcción del Twin-Scroll-Turbo redunda en un aumento de la potencia muy espontáneo. En el colector y en el turbocom-presor están separados los canales, cada uno correspondiente a dos 
cilindros. Sus paletas se ponen en movimiento de manera óptima a partir de revoluciones muy bajas del motor. Para el motor del John Cooper Works 
y del MINI John Cooper Works Clubman se desarrolló una turbina de material especialmente resistente. Además, la presión máxima se elevó de 0,9 
a 1,3 bar.

El par máximo de 260 Nm ya está disponible a apenas 1.850 rpm y se 
mantiene hasta las 5.600 vueltas. Al acelerar, el par motor aumenta brevemente a 280 Nm debido al pasajero aumento de la presión de carga entre 
2.000 y 5.300 rpm. Esta función llamada «overboost» consigue que el 
John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman sean capaces de acelerar con espectacular vehemencia. A 6.000 vueltas entrega la potencia máxima de 155 kW/211 CV. Las respuestas espontáneas se manifiestan en 
la capacidad de aceleración de los dos modelos. El MINI John Cooper Works para el crono en 6,5 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h, mientras que 
el MINI John Cooper Works Clubman lo hace en 6,8 segundos. Ambos tienen una velocidad punta de 238 km/h.

Inyección directa de gasolina: dosificación precisa y eficiente aprovechamiento del combustible.

Con su potencia específica de 132 CV por 1.000 cc, el motor del John Cooper Works y del MINI John Cooper Works Clubman más bien corresponde a coches deportivos de pura sangre. Además, los dos modelos también comparten algo que distingue a todos los modelos MINI, es decir, la capacidad de combinar el placer de conducir con un nivel ejemplar de eficiencia. Ello 
se debe especialmente al sistema de alimentación de combustible. El motor turbo de cuatro cilindros cuenta con un sistema de inyección directa de gaso-lina que funciona según el principio common-rail. Las válvulas de inyección, montadas lateralmente en la culata, dosifican el combustible en fracciones 
de segundo y de modo muy preciso, alimentándolo directamente a las cámaras 
de combustión a una presión de 120 bar. De esta manera, la alimentación 
de combustible es apropiada en cualquier situación y nivel de solicitación. 
El consumo promedio según ciclo de pruebas UE es sumamente bajo, considerando la potencia de estos coches. Concretamente, es de 6,9 litros a 
los 100 kilómetros en el caso del MINI John Cooper Works, mientras que 
el MINI John Cooper Works Clubman consume 7,0 litros a los 100 kilómetros. Los valores de CO2 son de 165 gramos y 167 gramos por kilómetro, respectivamente.

Creados para disfrutar al máximo al volante: el chasis, los frenos y 
los sistemas de asistencia al conductor.

El equipamiento de serie del MINI John Cooper Works y del MINI John Cooper Works Clubman no solamente incluye un motor especialmente potente, sino, también, una serie de componentes adicionales que consiguen controlar la gran potencia del propulsor para colocarla de modo seguro y dinámico sobre la calzada. El MINI John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman llevan una caja de cambios manual de seis marchas, cuyos componentes fueron adaptados para soportar el mayor par del nuevo motor tope de gama. 
La conducción segura y fascinantemente ágil y precisa está garantizada por el sofisticado chasis con patas McPherson en el eje delantero, por el eje posterior de brazos oscilantes central, único en el segmento de los coches pequeños, 
y, además, por el sistema de dirección electromecánica EPAS (Electrical Power Assisted Steering). El servomotor de esta dirección únicamente se pone 
en funcionamiento cuando realmente es necesario el efecto servo o cuando 
el conductor lo necesita.

La dirección electromecánica EPAS permite programar diversos reglajes. 
En la modalidad básica de funcionamiento, el efecto de asistencia es 
muy equilibrado y depende de la velocidad. Pulsando la tecla Sport, es posible activar un mapa característico perceptiblemente más dinámico. Esta tecla Sport, que se encuentra en la consola central junto a la palanca de cambios, se incluye de serie en los modelos MINI John Cooper Works y MINI John Cooper Works Clubman. Estando activa esta modalidad más deportiva, los momentos de giro son mayores y la precisión de la dirección es mayor también. Pulsando la tecla Sport, también se activa adicionalmente un mapa característico 
más deportivo del acelerador.

Los modelos MINI John Cooper Works y MINI John Cooper Works Clubman llevan de serie un chasis de reglaje deportivo. A modo de alternativa es 
posible adquirir un chasis deportivo de amortiguación más dura y con estabili-zadoras más grandes en los dos ejes. El MINI John Cooper Works puede equiparse con un chasis John Cooper Works opcional, apropiado para un estilo de conducción extremadamente deportivo. Este accesorio opcional incluye amortiguadores 10 milímetros más bajos y amortiguación más dura y estabilizadoras de diámetro aún mayor que las estabilizadoras incluidas en 
la versión deportiva normal del chasis.

Los frenos deportivos de serie logran que las trayectorias de frenado sean mínimas y, además, se distinguen por su respuesta inmediata y por la posibilidad de dosificar la fuerza de modo muy preciso y fino. Los frenos de disco de mordazas fijas de aluminio de color rojo, los delanteros autoventilados y provistos del emblema de John Cooper Works, son de grandes dimen-siones y su construcción y funcionamiento se rigen por los frenos del coche 
 de carreras MINI CHALLENGE. Lo mismo sucede con las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas de diseño John Cooper Works Cross Spoke CHALLENGE. Estas llantas pesan tan sólo 10 kilogramos, por lo que son las llantas ofrecidas de serie más livianas de todo el segmento del MINI John Cooper Works y del MINI John Cooper Works Clubman. Los neumáticos apropiados para altas velocidades, de formato 205/45 W 17, son tipo runflat. Además, los dos modelos tienen un indicador de pinchazos.

De serie DSC con DTC, combinación única en coches de tracción delantera.

Además del chasis deportivo y de los potentes frenos, el MINI John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman están equipados con sistemas de estabilización de avanzada tecnología. Ambos modelos llevan de serie 
el sistema antibloqueo de frenos ABS, el sistema de distribución electrónica 
de la fuerza de frenado (EBD, Electronic Brakeforce Distribution), el sistema 
de regulación de los frenos en curvas (CBC, Cornering Brake Control) y el sistema de control dinámico de la estabilidad (DSC) que, por su parte, incluye el sistema de asistencia para arrancar cuesta arriba y el sistema de control dinámico de la tracción (DTC). Para evitar que el coche sobrevire o subvire al conducir sobre calzadas resbaladizas, el sistema DSC activa los frenos de 
las ruedas que correspondan y reduce el par motor para que el coche recupere su estabilidad. El asistente de frenado, incluido en el sistema DSC, detecta situaciones de frenado de emergencia y genera un máximo nivel de presión en el sistema de frenos.

Una de las subfunciones del DSC es el sistema DTC, que por primera vez 
en un coche de tracción delantera ofrece la posibilidad de subir el umbral de reacción del sistema de control de la estabilidad con el fin de admitir un resbalamiento controlado de las ruedas motrices. Para activar la modalidad DTC no hay más que pulsar un botón. En estas condiciones, el MINI John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman pueden ponerse 
en marcha más fácilmente sobre calzadas cubiertas de nieve o sobre arena, dejando patinar las ruedas ligeramente. Además, con el sistema DTC activado, es posible conducir más dinámicamente, cerca de los límites que dicta la 
física. Cuando se acercan los límites, interviene el sistema DSC aunque esté

activada la modalidad DTC. Si lo desea el conductor, tiene la posibilidad 
de desconectar completamente el sistema de control dinámico de la estabilidad DSC.

Si está desconectado el sistema DSC (modalidad DSC-Off), se activa el bloqueo electrónico del diferencial en el eje motriz. Este sistema, llamado Electronic Differential Lock Control y ofrecido de serie, favorece un estilo de conducción más deportivo, por ejemplo al salir acelerando de una curva. La función de bloqueo electrónico frena de modo específico la rueda que patina al tomar una curva cerrada. Así, el coche mantiene su capacidad de impulsión 
sin que se produzca una influencia negativa en su comportamiento dinámico. De esta manera, el trazado de la curva es más armonioso y, a la vez, 
más rápido.

El habitáculo: ambiente de coche deportivo con muchas posibilidades de personalización.

El equipamiento de serie del habitáculo del MINI John Cooper Works y  
del MINI John Cooper Works Clubman es muy convincente por su elegancia deportiva y elegante. La interfaz hombre-máquina está constituida por un volante deportivo de tres radios con recubrimiento de piel, el guarnecido del techo es de color antracita y las superficies del habitáculo de acabado 
«Piano Black» crean un ambiente sereno, por lo que el conductor se puede concentrar mejor en el tráfico. Los dos modelos deportivos tienen un velocímetro con escala que llega hasta los 260 km/h.

MINI ofrece numerosas posibilidades para personalizar muchos detalles de 
sus modelos, incluidos los dos nuevos modelos extremadamente deportivos. Al igual que en los demás modelos de la marca, puede elegirse entre numerosos colores de la carrocería, varias configuraciones del interior, diversas tapicerías de los asientos, diferentes colores del habitáculo y varias variantes 
de decoración, además de numerosos equipos de confort. Adicionalmente puede recurrirse a la amplia gama de accesorios de MINI y John Cooper Works para aumentar el confort, las cualidades prácticas y la imagen deportiva de 
los coches de la marca.

Para el MINI John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman se ofrecen diez colores exteriores. Los colores contrastantes y las decoraciones del techo redundan en múltiples combinaciones posibles.  El equipamiento básico del habitáculo incluye tapicería textil de diseño a cuadros «Chequered». Opcionalmente se pueden adquirir tapicería de piel, asientos deportivos 
con tapicería combinada de tejido y piel, asientos deportivos de piel y asientos deportivos Recaro, incluidos en la gama de accesorios de John Cooper Works.

Los listones decorativos de ambos modelos, que normalmente son de color Piano Black, pueden ser también de color Fluid Silver. La gama de accesorios incluye adicionalmente un listón embellecedor de carbono.

Los sistemas de entretenimiento y navegación de alta calidad y avanzada tecnología, incluidos en la gama de equipos opcionales del MINI, también se pueden montar en los dos modelos especialmente deportivos. Los elementos de mando del sistema audio (de serie con unidad CD) y la pantalla TFT de color de 6,5 pulgadas del sistema de navegación opcional se encuentran en la unidad redonda central de instrumentos. La conexión AUX, incluida de serie, permite, por ejemplo, conectar una unidad MP3 para escuchar música a través del sistema audio. Adicionalmente se puede adquirir de modo opcional una interfaz especial para integrar un iPod de Apple en el sistema audio. Para que la conexión de comunicación sea óptima y fiable, es posible pedir de fábrica 
una preinstalación para teléfono móvil, que incluye un sistema de manos libres 
con interfaz Bluetooth y puerto USB. Para el iPhone de Apple se incluye 
una interfaz especial para el uso combinado del sistema audio y del teléfono.

Alto nivel de rendimiento: accesorios John Cooper Works.

Entre las guindas de la gama de accesorios de John Cooper Works cabe destacar el kit aerodinámico, el chasis deportivo con muelles de color rojo 
para el MINI John Cooper Works y los discos perforados y el alerón posterior 
que se pueden montar en ambos modelos. La gama incluye, además, 
una barra estabilizadora entre las patas telescópicas, carcasas de carbono 
para los espejos retrovisores y los «side scuttles», es decir, los recubrimientos reticulados de las luces intermitentes laterales. Para el habitáculo pueden adquirirse diversos componentes a juego, entre ellos listones decorativos, palanca del freno de mano y palanca de cambios con decoración tipo carbono, con el fin de crear un ambiente más deportivo. Con el indicador de cambio 
de marchas, también incluido en la gama de accesorios John Cooper Works, las sensaciones al volante son más intensas.

Los componentes de John Cooper Works Performance acentúan el carácter de los dos nuevos modelos y logran que sus virtudes salten más a la vista. 
Se distinguen por su deportividad y alta calidad, al igual que los dos nuevos modelos que llevan el logotipo de John Cooper Works. El MINI John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman deben estar a la altura de 
los retos que depara la conducción en un circuito, así como también deben satisfacer las exigencias que se plantean en el tráfico vial diario en relación 
con funcionalidad, buen diseño, fiabilidad y duración. Las marcas MINI 
y John Cooper Works son expresión de un nivel de calidad que es único 
en el segmento de los modelos MINI.

MINI y John Cooper Works: 
raíces compartidas en el deporte de competición automovilística.

Los dos modelos más deportivos de la gama se venden a través de la red 
de concesionarios MINI. Ambos modelos se fabrican, al igual que todas 
las variantes del MINI y del MINI Clubman, en la planta de MINI en Oxford de acuerdo con las especificaciones y preferencias de los clientes. De esta manera, la integración de la marca John Cooper Works bajo el techo de la marca MINI también resulta evidente a través de la gama de modelos 
que se ofrecen de serie.

La estrecha relación entre MINI y John Cooper Works, que se basa en una tradición forjada durante decenios en los circuitos, tiene una influencia decisiva en el desarrollo de nuevos coches y componentes. El MINI John Cooper Works y el MINI John Cooper Works Clubman expresan de modo concentrado las virtudes de la marca MINI, ya que se trata de coches hechos para disfrutar de la conducción, de excelente calidad y de carácter muy individual. Estos modelos, al igual que los componentes John Cooper Works Performance, especialmente concebidos para los MINI, cumplen todos los criterios que en el BMW Group se plantean en relación con fiabilidad, calidad de acabados y diseño auténtico. Por ello, las condiciones de garantía válidas para los modelos MINI también se aplican en el caso de los dos nuevos modelos.

|  |  | MINI John Cooper Works | MINI John Cooper Works Clubman |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrocería |  |  |  |  |
| Cantidad puertas/asientos |  | 3/4 | 5/5 (opcional 4) |  |
| Largo/Ancho/Alto (vacío) | mm | 3.714/1.683/1.407 | 3.958/1.683/1.432 |  |
| Batalla | mm | 2.467 | 2.547 |  |
| Vía adelante/atrás | mm | 1.453/1.461 | 1.453/1.461 |  |
| Radio de giro | m | 10,7 | 11,0 |  |
| Capacidad del depósito | Aprox. l | 50 | 50 |  |
| Sistema de refrigeración incl. calefacción l l | 5,2 | 5,2 |  |
| Aceite del motor | l | 4,2 | 4,2 |  |
| Aceite caja de cambios y diferencial | l | De por vida | De por vida |  |
| Peso orden de marcha DIN/UE1) | kg | 1.130/1.205 | 1.205/1.280 |  |
| Carga útil según DIN | kg | 450 | 485 |  |
| Peso máx. admisible DIN | kg | 1.580 | 1.690 |  |
| Carga máx. ejes del./post. | kg | 885/755 | 865/855 |  |
| Peso remolcable admisible2) |  |  |  |  |
| con freno (12%)/sin freno | kg | No se aplica | No se aplica |  |
| Carga techo/carga apoyo | kg | 75/– | 75/– |  |
| Capacidad del maletero DIN | l | 160–680 | 260–930 |  |
| Resistencia aerodinámica | cX/A/cX x A | 0,36/1,97/0,71 | 0,35/2,02/0,71 |  |
| Motor |  |  |  |  |
| Tipo/Cantidad de cilindros/Válvulas |  | L/4/4 | L/4/4 |  |
| Preparación de la mezcla |  | MED 17.2 | MED 17.2 |  |
| Cilindrada | cc | 1.598 | 1.598 |  |
| Carrera/Diámetro | mm | 77/85,8 | 77/85,8 |  |
| Compresión | :1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |  |
| Combustible | ROZ | 91–98 | 91–98 |  |
| Potencia | kW/CV | 155/211 | 155/211 |  |
| a revoluciones | r.p.m. | 6.000 | 6.000 |  |
| Par motor/con overboost | Nm | 260/280 | 260/280 |  |
| a revoluciones | r.p.m. | 1.850–5.600 | 1.850–5.600 |  |
| Sistema eléctrico |  |  |  |  |  |  |
| Batería/Lugar de montaje | Ah/– | 46/Vano motor | 46/Vano motor |  |
| Alternador | A/W | 120/1.680 | 120/1.680 |  |
| Chasis |  |  |  |  |
| Suspensión delantera | Eje de articulación única y montantes telescópicos McPherson, con compensación de hundimiento en frenado |  |
| Suspensión trasera | Brazo longitudinal con brazos transversales centrales, eje tipo Z |  |
| Frenos delanteros |  | Discos autoventilados |  |
| Diámetro | mm | 316 x 22 |  |
| Frenos traseros |  | Discos |  |
| Diámetro | mm | 280 x 10 |  |
| Sistemas de estabilización | Sistema de frenos hidráulicos de dos circuitos con ABS, regulación electrónica de la fuerza de frenado (EBD), ayuda de frenado en curvas (CBC) y asistencia de la arrancar cuesta arriba (ASC+T), sistema de estabilización (DSC), control dinámico de la estabilidad (DTC) y control electrónico del bloqueo del diferencial (EDLC) Freno de mano mecánico, que actúa sobre las ruedas posteriores |  |
| Dirección | Dirección de piñón y cremallera, con asistencia eléctrica (EPS) |  |
| Relación total de la dirección | :1 | 14,1 | 14,1 |  |
| Tipo de caja de cambios |  | Manual, de 6 marchas |  |  |
| Desarrollos de la caja I | :1 | 3,308 | 3,308 |  |
| II | :1 | 2,130 | 2,130 |  |
| III | :1 | 1,483 | 1,483 |  |
| IV | :1 | 1,139 | 1,139 |  |
| V | :1 | 0,949 | 0,949 |  |
| VI | :1 | 0,816 | 0,816 |  |
| R | :1 | 3,231 | 3,231 |  |
| Relación de la caja del eje | :1 | 3,647 | 3,647 |  |
| Neumáticos |  | 205/45 R17 84W RSC | 205/ 45 R17 84W RSC |  |
| Llantas |  | 7J x 17 al. ligera | 7J x 17 al. ligera |  |

|  |  | MINI John Cooper Works | MINI John Cooper Works Clubman |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestaciones |  |  |  |  |
| Relación peso/potencia DIN | kg/kW | 7,3 | 7,8 |  |
| Relación potencia/cilindrada | kW/l | 97,0 | 97,0 |  |
| Aceleración 0–100 km/h | s | 6,5 | 6,8 |  |
| 0–1.000 m | s | 26,3 | 26,7 |  |
| en 4ta/5ta 80–120 km/h | s | 5,2/6,2 | 5,4/6,6 |  |
| Velocidad máxima | km/h | 238 | 238 |  |
| Consumo según ciclo UE |  |  |  |  |
| Ciclo urbano | l/100 km | 9,2 | 9,3 |  |
| Ciclo interurbano | l/100 km | 5,6 | 5,7 |  |
| Total | l/100 km | 6,9 | 7,0 |  |
| CO2 | g/km | 165 | 167 |  |
| Otros |  |  |  |  |
| Clasificación según emisiones | – | UE4 | UE4 |  |
| Clasificación según seguro | HPF/VK/TK | – | – |  |
| Distancia al suelo | mm | 130 | 135 |  |

1) Peso del coche en orden de marcha (DIN) más 75 kg del conductor y equipaje.

2) Mayor carga posible en ciertas circunstancias.

# Text boxes

Im Namen des Rennsports: 
MINI John Cooper Works und 
MINI John Cooper Works Clubman.
Neuentwickelte Modelle bieten 
Racing Feeling mit 155 kW/211 PS –

Weltpremiere auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf, Markteinführung im August 2008.

Im Namen des Rennsports: 
MINI John Cooper Works und 
MINI John Cooper Works Clubman.
Neuentwickelte Modelle bieten 
Racing Feeling mit 155 kW/211 PS –

Weltpremiere auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf, Markteinführung im August 2008.

Technische Daten
MINI John Cooper Works und
MINI John Cooper Works Clubman.

en 
Racing Feeling mit 155 kW/211 PS –

Weltpremiere auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf, Markteinführung im August 2008.

En nombre del deporte de la competición automovilística: 
MINI John Cooper Works y 
MINI John Cooper Works Clubman.

Nuevos modelos con motor de 
155 kW/211 CV para sentirse 
en competición: estreno mundial 
en el Salón Internacional del 
Automóvil de Ginebra, lanzamiento 
al mercado en agosto de 2008.

Technische Daten
MINI John Cooper Works und
MINI John Cooper Works Clubman.

Datos técnicos.
MINI John Cooper Works y
MINI John Cooper Works Clubman.