La nuova BMW K 1200 GT
Indice

1.	Caratteristiche e tecnica 	 2

2.	Programma di equipaggiamenti 	 8

3. 	Potenza motore e coppia 	 12

4. 	Dati tecnici 	 13

5.	Listino e colori 	 14

1.	Caratteristiche e tecnica

Con l’introduzione della nuova K 1200 GT BMW Motorrad rafforza la propria posizione di leader mondiale nel segmento delle motociclette da turismo 
e aumenta la distanza rispetto alla concorrenza. Dopo il successo riscosso dall’omonimo modello precedente, la nuova K1200 GT apre nuove dimensioni di dinamica e comfort nei lunghi viaggi, confermando la core-competence della Casa bavarese. La K 1200 GT è una moto senza compromessi e risolve con eleganza il conflitto, solo apparente, tra prestazioni sportive ed elevato comfort di viaggio. La nuova BMW abbina la massima agilità e dinamica ad un pacchetto di soluzioni pratiche che consentono di percorrere comodamente anche lunghe distanze.

Per raggiungere l’obiettivo, gli ingegneri BMW hanno introdotto sulla nuova tourer sportiva la moderna tecnologia di ciclistica e motori della K 1200 S e 
K 1200 R. I due sistemi di sospensioni – davanti il Duolever e dietro l’EVO-Paralever – hanno ovviamente un influsso determinante sulle eccellenti prestazioni dinamiche della K 1200 GT. Come propulsore è stato selezionato l’innovativo motore quattro cilindri in linea montato trasversalmente che, nella versione GT, eroga 112 kW/152 CV e marca attualmente il valore di punta nel segmento turismo. Nessun modello della concorrenza accentua la dinamica come la nuova K 1200 GT. Il confronto con il modello precedente è un ottimo esempio del grande progresso tecnologico: la nuova tourer è più potente (potenza + 17%), sviluppa una coppia più elevata (+ 11%), ha un’autonomia teorica superiore (+ 17%), è più leggera (– 6%) e offre una maggiore capacità di carico (+ 19%).

Ovviamente, la nuova GT offre anche tutte quelle caratteristiche che ci si attende da una tourer BMW – in particolare la possibilità di viaggiare comodi in due e di percorrere lunghe distanze. 
Il massimo comfort viene assicurato dall’eccellente protezione contro il vento e le intemperie, grazie al cupolino a regolazione elettrica e all’ergonomia perfetta 
della posizione del guidatore (sella e manubrio sono regolabili in altezza), e dalle valigie laterali fornite di serie.

Ma la K 1200 GT soddisfa anche i criteri più severi a livello di ecocompatibilità e sicurezza. Infatti, un catalizzatore a tre vie regolato, un efficiente impianto frenante EVO con ABS sportivo semintegrale e antiavviamento elettronico completano la dotazione di serie della nuova tourer.

Il risultato: la nuova K 1200 GT riesce a soddisfare completamente sia le elevate esigenze di comfort degli appassionati di turismo che il desiderio di sportività degli entusiasti di motociclismo. L’acronimo GT significa Gran Turismo e descrive alla perfezione la nuova sport tourer BMW.

La nuova K 1200 GT è offerta in tre colorazioni di base, abbinabili rispettivamente a due colori contrasto per i fianchetti laterali e la sella che offrono delle interpretazioni completamente diverse del carattere della Gran Turismo. È disponibile, come di consueto, un ricco programma di optional e accessori specifici (in post-montaggio) realizzati su misura per la K 1200 GT che non lasciano nessun desiderio inesaudito. Il cliente può ordinare una serie di prodotti che aumentano il comfort di viaggio come la regolazione elettronica delle sospensioni (ESA), il computer di bordo, il proiettore allo xeno, la regolazione della velocità o il BMW Navigator II.

Le caratteristiche della nuova K 1200 GT:

•	Motore quattro cilindri in linea montato trasversalmente, 
 	inclinazione bancata cilindri 55 gradi

•	1.157 cm3, 112 kW/152 CV a 9.500 giri/min, 130 Nm a 7.750 giri/min

•	Sospensione ruota anteriore Duolever

•	Sospensione ruota posteriore Paralever

•	BMW Motorrad Integral ABS, versione sportiva semintegrale

•	Elettronica di bordo con tecnologia CAN-bus

•	Sicurezza antiavviamento elettronica (EWS)

•	Indicatore elettronico consumo pastiglie freni

•	Sella e manubrio regolabili

•	Regolazione elettronica delle sospensioni (ESA, optional)

•	Carena integrale aerodinamicamente ottimizzata

•	Cupolino a regolazione elettrica

Le principali differenze tra la nuova K 1200 GT 
e il modello precedente:

•	Potenza di picco superiore (+ 17%)

•	Coppia massima superiore (+ 11%)

•	Peso a vuoto inferiore (– 6%)

•	Capacità di carico superiore (+ 19%)

•	Serbatoio più grande (+ 17%)

•	Autonomia teorica superiore (+ 17%)

Potente motore quattro cilindri in linea della seconda generazione

Il propulsore della nuova K 1200 GT è il quattro cilindri in linea apprezzato sui  modelli K 1200 S e K 1200 R. Nella versione GT, il modernissimo propulsore sviluppa una potenza di picco di 112 kW/152 CV a 9.500 giri/min. e trasmette all’albero motore una coppia massima di 130 newtonmetri a 7.750 giri/min. Già questi dati svelano lo straordinario potenziale dinamico della nuova BMW che si assicura così anche la posizione di leader nella categoria delle motociclette da turismo sportive. Anche la curva di coppia relativamente piatta – già a partire da 3.000 giri/min. è disponibile più del 75% della coppia massima – segnala in modo impressionante che la K 1200 GT ha da offrire dei valori di accelerazione e ripresa degni di nota che rendono onore alla denominazione Gran Turismo.

La lubrificazione a carter secco e la posizione del propulsore compatto 
con bancata dei cilindri inclinata in avanti di 55 gradi hanno consentito agli ingegneri di abbassare il baricentro.

La posizione perfetta del baricentro carica in modo ottimale la ruota anteriore, assicurando così un handling sportivo. Per una descrizione dettagliata 
del principio costruttivo consultare la cartella stampa della K 1200 S.

Cambio manuale a sei marce

Il cambio compatto a sei marce della Serie K è stato realizzato come leggero cambio integrato nel carter motore e consente al guidatore di eseguire delle cambiate precise e veloci con innesti corti.

Sospensione anteriore Duolever

Analogamente agli altri modelli K, la sospensione anteriore è realizzata come Duolever, una soluzione tecnica che assicura precisione e massimo comfort di molleggio. La costruzione è caratterizzata da un’elevatissima resistenza torsionale e offre una elevata maneggevolezza. L’elevata sensibilità e precisione delle sospensioni copre tutte le irregolarità del manto stradale fin dalle basse velocità. Infine, la cinematica del Duolever assicura una compensazione del beccheggio in frenata praticamente costante lungo 
l’intera escursione della ruota. Anche a livello di telaio la nuova K 1200 GT è un mix ideale tra comfort da turismo e guida sportiva, sottolineando così nuovamente il suo carattere dinamico.

Sospensione posteriore Paralever ed ESA come optional

Già diversi anni fa il Paralever sviluppato da BMW ha dimostrato che le funzioni trasmissione di potenza e sospensione posteriore sono abbinabili con efficienza. L’attuale Paralever è una costruzione leggera ad alta rigidità con unità ammortizzante posteriore collegata alla sospensione posteriore attraverso una cinematica progressiva di rinvio. Questo principio offre dei netti vantaggi di precisione ed ammortizzazione. La soluzione adottata riduce 
inoltre le masse non sospese, le reazioni ai cambi di carico, offre una maggiore distanza da terra e si presenta in un elegante design filigranato. Il Paralever si integra alla perfezione nel concetto della nuova K 1200 GT. A richiesta (optional) la K 1200 GT può essere ordinata con l’esclusiva regolazione elettronica delle sospensioni (ESA) che consente di ottimizzare la taratura molle/ammortizzatori premendo semplicemente un pulsante del manubrio.

Impianto frenante EVO con Integral ABS e indicatore elettronico del consumo delle pastiglie freni

La nuova K 1200 GT è equipaggiata dell’affidabile sistema frenante EVO, montato anche in altri modelli della Serie K e R. I dischi dei freni dal diametro di 320 millimetri davanti e 294 millimetri dietro assicurano la massima decelerazione anche da velocità elevate e in presenza di alti carichi. I tubi flessibili dei freni hanno una guaina in acciaio che le dà un aspetto elegante e, inoltre, assicura un punto di pressione costante. La K 1200 GT è equipaggiata di serie del BMW Integral ABS nella versione sportiva semintegrale. Semintegrale significa che azionando la leva del freno vengono attivati entrambi i freni (ruota anteriore e posteriore) e che il freno a pedale agisce solo sul freno posteriore. L’Integral ABS in versione semintegrale tiene conto anche delle esigenze dei piloti più sportivi. Un indicatore del consumo delle pastiglie dei freni avvisa il guidatore quando queste ultime vanno sostituite, a vantaggio della sicurezza e del comfort.

Single-Wire-System (SWS) con tecnologia CAN-bus

In BMW Motorrad, lo standard di comunicazione tra i componenti elettrici 
ed elettronici è una moderna rete di bus di dati che trasmette le informazioni digitali attraverso un percorso a segnale unico. L’introduzione del sistema single-wire ha consentito di semplificare radicalmente l’impianto elettrico di bordo, di ridurre il numero di cavi e connettori e di abbassare sensibilmente 
il peso dell’intero impianto. Inoltre, la tecnologia single-wire offre delle affidabili e veloci funzioni di diagnosi e ricerca difetti. Il tecnico in officina può leggere 
i dati memorizzati e/o definire ex novo dei parametri. Infine, il sistema consente di integrare in modo semplice una serie di accessori elettronici destinati ad aumentare le funzionalità della motocicletta.

Sicurezza antiavviamento elettronica

Affinché la nuova K 1200 GT offra il piacere di guida solo al suo legittimo proprietario, la sicurezza antiavviamento elettronica (EWS) è parte dell’equipaggiamento di serie. Anche questo dispositivo è integrato nella rete di bus di dati descritta nel capitolo precedente. Analogamente ai sistemi adottati nelle automobili, la chiave di accensione contiene un chip con dati codificati che comunica con la gestione motore attraverso un’antenna anulare integrata nel blocchetto di avviamento. Solo se i dati scambiati corrispondono si accende il motore e viene autorizzato l’approvvigionamento di carburante.

Info-Flatscreen

Il grande schermo al centro del cockpit è l’interfaccia per lo scambio d’informazioni tra uomo e moto. Il guidatore può richiamare tutti i dati importanti per la guida. 
Sul display vengono visualizzati il chilometraggio totale, il chilometraggio parziale, l’ora, la temperatura del liquido di raffreddamento, la marcia innestata, il livello di carburante nel serbatoio e l’autonomia residua fino al livello di 
riserva del carburante. L’impostzione attuale dell’ESA è anche visibile sul Display. Anche il computer di bordo, disponibile come optional, utilizza l’Info-Flatscreen per visualizzare le sue funzioni. L’illuminazione della strumentazione viene controllata automaticamente da una fotocellula.

Carenatura slanciata e sportiva

Per una moto da turismo, la carena integrale della nuova K 1200 GT si presenta decisamente sportiva. La K 1200 GT mantiene comunque un valore Cx estremamente basso e assicura la migliore stabilità di guida anche ad alte velocità. Nonostante l’ispirazione sportiva, la carena leggera e stabile offre, grazie al lavoro di precisione a livello di aerodinamica, una protezione ottimale contro il vento e le intemperie, migliorata rispetto al modello precedente.

La sezione anteriore della carena è composta da gusci in materiale sintetico 
e da un gruppo ottico realizzato come struttura portante. La semplicità di montaggio di tutti i componenti della carena, rende semplice la manutenzione della motocicletta.

Cupolino a regolazione elettrica

I designer e gli esperti di aerodinamica sono riusciti a creare un cupolino che unisce in modo ideale la massima protezione contro il vento e le intemperie 
pur mantenendo delle dimensioni contenute. Influenzando in modo mirato il flusso dell’aria lungo i bordi laterali, il vento viene convogliato intorno al guidatore così da mantenere protetti corpo e torace anche ad alte velocità. Inoltre, il cupolino leggero offre un campo di regolazione continua a comando elettrico di 100 millimetri. La regolazione è semplicissima: attraverso un pulsante integrato nel manubrio sinistro. Come optional è disponibile un cupolino più alto (+ 60 mm) così da mettere a disposizione una protezione antivento su misura per i piloti di qualsiasi statura.

Sella a regolazione ergonomica.

Al fine di assicurare il massimo livello di comfort e di libertà di movimento, 
la sella è stata disegnata sulla base della cosiddetta lunghezza dell’arco 
di cavallo. Questo valore descrive la distanza tra i due punti di appoggio dei piedi – misurata lungo la lunghezza interna delle gambe – e considera 
anche la forma e la larghezza della sella. Nella K 1200 GT gli ingegneri hanno sfruttato la forma slanciata del telaio e della scocca. Nella zona del guidatore la sella presenta un profilo estremamente snello così da offrire un ottimo contatto con il suolo e un confortevole angolo di piegatura delle gambe. Inoltre, la sella può essere regolata a un’altezza tra gli 820 e 840 millimetri. Per i guidatori di statura più bassa è disponibile anche una sella più bassa (optional, altezza minima della sella 800 mm). Il cosiddetto «triangolo ergonomico» composto da pedane, sella e manubrio, dona la massima libertà di movimento sia nella guida fortemente sportiva che nei viaggi rilassanti e, di conseguenza, una guida confortevole e non faticosa. Anche il passeggero gode dell’elevato comfort di seduta della BMW.

Manubrio regolabile in altezza

Al fine di adattare il manubrio all’altezza del guidatore, alle sue abitudini di seduta e allo stile di guida sono previste quattro regolazioni in altezza, 
così da disporre di un campo di regolazione di 40 millimetri in direzione del torace del guidatore che consente di trovare sempre la posizione ottimale. 
La regolazione in altezza avviene meccanicamente attraverso quattro gradini 
e un fissaggio a vite.

Design e concetto cromatico

La nuova K 1200 GT è una simbiosi perfetta di comfort da turismo e 
sportività, caratteristiche che si riflettono anche nel design dalle linee fluide e nelle superfici pulite. L’andamento delle linee punta decisamente in avanti e segnala la dinamica della moto. Le proporzioni slanciate e la carenatura solo parziale del motore svelano il dna sportivo della K 1200 GT.

Vista frontalmente, la nuova GT sa mettersi in mostra: cupolino e paramani si presentano compatti ed eleganti mentre il taglio secco del proiettore definisce un elemento dominante e tipico della Marca.

I tre colori principali della carena sono Dark Graphite metallizzato, il Deep Blue metallizzato e il Crystal Grey che si lasciano abbinare con due tinte in contrasto per le coperture laterali (serbatoio e zona sotto la sella) e la sella. Questo concetto cromatico accentua il carattere della K 1200 GT e offre  interpretazioni differenti a seconda degli abbinamenti selezionati.

L’elegante Dark Graphite metallizzato, abbinato nell’equipaggiamento di 
serie con coperture dei fianchetti laterali più chiare e sella grigia, conferisce alla tourer un’immagine sportiva.
La vernice color Deep Blue metallizzato con fianchetti laterali scuri e sella nera trasmette un’aria di eleganza e dona alla moto un’immagine particolarmente lussuosa.
La vernice color Crystal Grey metallizzato con sella nera e fianchetti laterali color scisto valorizza particolarmente il design moderno ed innovativo della motocicletta. Le tinte chiare dal look assai metallico donano alla GT un’aria 
di leggerezza e agilità e un tono di stravaganza.

Naturalmente, il cliente può selezionare anche altri abbinamenti tra colore principale e colore della sella e dei fianchetti così da personalizzare 
la sua K 1200 GT secondo le sue preferenze. Gli abbinamenti con contrasti più accentuati sottolineano la dinamica e accentuano le differenze tra zona guidatore e scocca.

2.	Programma di equipaggiamenti

Optional e accessori specifici in post-montaggio

Da vera Gran Turismo, la nuova K 1200 GT offre già con l’equipaggiamento 
di serie un mix ideale di sportività e comfort da turismo. Inoltre, BMW Motorrad offre come sempre una ricca gamma di optional e accessori specifici in post-montaggio realizzati su misura per la nuova moto.

Numerosi sono i prodotti per il guidatore amante dei lunghi viaggi, 
in cerca del massimo comfort. Anche gli appassionati delle soluzioni tecnologiche innovative troveranno numerose opzioni funzionali come 
il computer di bordo e il proiettore allo xeno che consentono di personalizzare la sport-tourer. Un vero highlight è indubbiamente la già citata regolazione elettronica delle sospensioni (ESA Electronic Suspension Adjustment) che consente una taratura semplice e individuale della ciclistica.

Per la prima volta BMW Motorrad offre con la K 1200 GT anche dei pacchetti di equipaggiamenti. I singoli pacchetti sono descritti in dettaglio nei listini prezzi. Naturalmente è possibile ordinare anche ulteriori optional in aggiunta ai pacchetti oppure, come in passato, solo singoli optional.
Gli optional e i pacchetti di equipaggiamenti vengono montati direttamente dalla fabbrica, mentre gli accessori specifici vengono postmontati dal concessionario BMW Motorrad.

Optional

•	Cupolino alto

•	Computer di bordo incluso avviso livello olio

•	Sella bassa (800–820 mm)

•	Regolazione elettronica delle sospensioni ESA

•	Impianto antifurto DWA

•	Manopole riscaldate (in abbinamento al computer di bordo adattamento automatico della potenzialità calorifica)

•	Proiettore allo xeno

•	Sistema controllo pressione pneumatici (RDC probabilmente a partire 	dall’autunno 2006)

•	Sella riscaldabile

•	Regolazione della velocità

•	Sella grigia o nera

•	Varianti di colori per copriserbatoio e fianchetti

Cupolino alto

Un motociclista di alta statura non deve assolutamente rinunciare a una protezione adeguata contro il vento e le intemperie. Questa viene infatti assicurata da un cupolino 60 millimetri più alto, regolabile elettricamente e in continuo, analogamente a quello originale.

Computer di bordo con spia di avviso livello olio

Un compagno di viaggio di grande utilità sia durante i viaggi che nella guida sportiva è il computer di bordo, che amplia le funzionalità dell’Info-Flatscreen montato di serie. Un pulsante nel manubrio sinistro consente di richiamare numerose informazioni e di visualizzarle sullo schermo. 
I dati forniti sono l’autonomia residua, la velocità media, il consumo medio e la temperatura ambientale. Inoltre il computer di bordo avvisa il guidatore quando il livello dell’olio supera il valore minimo ammissibile oppure la presenza 
di ghiaccio sulla strada non appena la temperatura esterna cala sotto i 3 °C.

Sella bassa

Al fine di rendere la guida della K 1200 GT più piacevole anche ai guidatori di statura bassa, BMW Motorrad offre, come di consueto, una sella più bassa. Rispetto allo standard di serie, l’altezza di seduta è abbassata di 20 millimetri ed è regolabile a un’altezza di 800 oppure 820 millimetri. L’altezza dell’arco di cavallo ammonta conseguentemente a 1.760 o 1.800 millimetri.

Regolazione elettronica delle sospensioni ESA

Il guidatore può regolare comodamente le sospensioni della sua K 1200 GT premendo un pulsante sul manubrio. La regolazione elettronica delle sospensioni (ESA) regola il precarico della molla e lo smorzamento attraverso un elettromotore. Il comando è semplicissimo: quando il guidatore ha selezionato lo stato di carico (viaggio da solo, da solo con bagaglio, in due con bagaglio), seleziona lo stile di guida (comfort, normale, sport). In base a questi dati il controllo elettronico calcola i tassi di smorzamento adatti. Complessivamente, sono disponibili nove impostazioni. La taratura delle sospensioni è variabile anche durante la guida. Le possibilità di selezione 
e la taratura impostata sono visualizzate sull’Info-Flatscreen. Il sistema 
è caratterizzato da un’elevata semplicità di utilizzo, blocca eventuali errori di azionamento e consente un adattamento perfetto delle sospensioni allo 
stile di guida e allo stato di carico. La regolazione elettronica delle sospensioni offre così un contributo prezioso alla sicurezza di guida.

Impianto antifurto

La nuova K 1200 GT piacerà a molti altri amanti delle motociclette; per questo motivo, il legittimo proprietario può proteggersi contro eventuali interventi illegali di terzi. In caso di cambiamento della posizione, di vibrazioni o di tentativi di manipolazione dell’impianto elettrico, l’impianto antifurto (DWA) reagisce con dei chiari segnali ottici e acustici. 
Il sistema è attivabile/disattivabile con il telecomando in dotazione e anche disattivabile accendendo il quadro strumenti.

Riscaldamento manopole e sella

Anche a condizioni meteorologiche precarie o durante dei viaggi in regioni fredde i passeggeri possono contare sempre sul migliore equipaggiamento: la K 1200 GT è dotata di manopole riscaldate e/o del riscaldamento della sella. Per mantenere le mani del guidatore calde fino alla punta delle dita, il riscaldamento delle manopole inserisce automaticamente a livello 1 la potenzialità calorifica giusta in dipendenza della temperatura esterna. Al livello 2, il sistema offre la massima potenzialità calorifica che assicura un riscaldamento veloce delle mani o una protezione contro il freddo estremo.

Anche il riscaldamento della sella, disponibile come optional, funziona a due livelli di potenza; inoltre è possibile regolare separatamente il riscaldamento della zona guidatore e del passeggero. L’impostazione viene visualizzata dall’Info-Flatscreen.

Proiettore allo xeno

Al posto della luce anabbagliante di serie con lampada alogena, è fornibile ex fabbrica un sistema d’illuminazione allo xeno con faro polielissoidale. Questa variante di proiettore sviluppata appositamente per l’utilizzo nelle motociclette è munita di un diaframma cilindrico che previene l’indesiderata luce diffusa 
e accecante. Al buio o in condizioni di luce precarie, il flusso luminoso utile del sistema ammonta a quasi il doppio delle tradizionali lampadine alogene 
e consente un’illuminazione nettamente migliore e più uniforme della carreggiata. Dato che la composizione spettrale della luce allo xeno assomiglia fortemente alla luce diurna, affatica di meno la vista. Il motociclista è 
in grado di riconoscere più rapidamente eventuali situazioni pericolose e viene riconosciuto prima dalle altre vetture. Infine, la lampadina allo xeno ha un consumo di energia di circa il 30 percento inferiore rispetto a una lampadina alogena tradizionale e una durata nettamente superiore. La luce abbagliante 
è identica a quella del proiettore alogeno di serie con due riflettori poliellissoidali e tecnologia H7.

Regolazione della velocità

Viaggiare rilassati con tappe lunghe non è più un problema grazie alla regolazione della velocità. Il sistema mantiene costante la velocità di crociera preselezionata così che il guidatore non deve tenere premuta costantemente la manopola del gas. Entrambe le mani possono avvolgere rilassate il manubrio.

Accessori specifici (in post-montaggio)

•	Topcase grande

•	Topcase piccolo

•	Borsa interna per topcase grande

•	Borsa interna per topcase piccolo

•   Schienale imbottito con topcase piccolo

•	Protezione per valigia destra e sinistra

•	Borsa interna per valigia destra e sinistra

•	Borsa serbatoio

•	BMW Navigator

•	Cavo di collegamento per BMW Navigator

•	Supporto per BMW Navigator

•	Presa di corrente supplementare

•	Kit complementare attrezzi di bordo

Topcase grande e borsa interna

Con questo accessorio speciale la K 1200 GT soddisfa le più elevate richieste di equipaggiamento da turismo e comfort di viaggio. Il topcase impermeabile ha un volume di carico enorme di 49 litri ed è previsto per accogliere un carico massimo di 10 chilogrammi. Naturalmente si possono introdurre comodamente anche due caschi. Il coperchio verniciato e il design in sintonia a quello della moto integrano perfettamente il box di alta qualità nel 
disegno della Gran Turismo. Inoltre, lo schienale integrato offre al passeggero il massimo comfort di seduta. Una borsa interna facilita le operazioni di carico/scarico e – grazie alle due tracolle – può essere utilizzata come vera borsa da viaggio.

Topcase piccolo, borsa interna e schienale imbottito

Il piccolo topcase amplia la capacità di carico della K 1200 GT di 28 litri/
5 chilogrammi, dunque spazio sufficiente per accogliere del bagaglio leggero o un casco. A richiesta, il comfort del passeggero può essere aumentato 
con uno schienale imbottito. La borsa interna offre una protezione sicura del bagaglio contro lo sporco e il danneggiamento.

Protezione paracolpi e borse interne per le valigie

Per evitare che i piccoli inconvenienti di ogni giorno lascino delle tracce permanenti e per proteggere le valigie contro brutti graffi e danneggiamenti, BMW offre una protezione paracolpi su misura. Per l’interno delle valigie 
sono disponibili delle borse su misura, ideali per piccoli oggetti. Due manici e una tracolla staccabile facilitano il trasporto del bagaglio quando si arriva 
a una tappa o alla destinazione finale.

Borsa serbatoio

Anche il materiale e il colore della pratica borsa serbatoio sono adattati alla perfezione alla K 1200 GT. La sezione principale estendibile dispone 
di una sacca interna incollata e chiudibile che protegge il contenuto contro l’acqua. Anche la sezione prevista per le carte geografiche è impermeabile 
ed offre spazio a una carta stradale aperta. Nel coperchio della sezione principale è integrata una cerniera lampo accessibile dall’interno, ideale per piccoli oggetti.

3.	Potenza motore e coppia

Dati tecnici
K 1200 GT

|  |  | K 1200 GT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motore |  |  |  |  |  |
| Cilindrata | cm3 | 1.157 |  |  |  |
| Alesaggio/corsa | mm | 79/59 |  |  |  |
| Potenza | kW/CVS | 112/152 |  |  |  |
| a | giri/min | 9.500 |  |  |  |
| Coppia | Nm | 130 |  |  |  |
| a | giri/min | 7.750 |  |  |  |
| Tipo di costruzione |  | in linea |  |  |  |
| Numero cilindri |  | 4 |  |  |  |
| Compressione/carburante |  | 13 : 1/S PLUS (98 ottani) |  |  |  |
| Comando valvole/accelerazione |  | DOHC (double overhead camshaft) |  |  |  |
| Numero valvole per cilindro |  | 4 |  |  |  |
| Ø Aspirazione/scarico | mm | 32/27.5 |  |  |  |
| Diametro farfalla | mm | 46 |  |  |  |
| Alimentazione/gestione motore |  | BMS-K |  |  |  |
| Impianto elettrico |  |  |  |  |  |
| Alternatore | W | 945 |  |  |  |
| Batteria | V/Ah | 12/19 |  |  |  |
| Proiettore | W | anabbagliante 1 x H7/55W |  |  |  |
|  |  | abbagliante 2 x H7/55W |  |  |  |
| Avviamento | kW | 0.7 |  |  |  |
| Trasmissione/cambio |  |  |  |  |  |
| Frizione |  | a dischi multipli in bagno d’olio, azionamento idraulico |  |  |
| Cambio |  | meccanico a sei marce |  |  |  |
| Trasmissione primaria |  | 1.559 |  |  |  |
| Rapporti in I |  | 2.521 |  |  |  |
| II |  | 1.842 |  |  |  |
| III |  | 1.455 |  |  |  |
| IV |  | 1.287 |  |  |  |
| V |  | 1.143 |  |  |  |
| VI |  | 1.015 |  |  |  |
| Trasmissione secondaria |  | cardano |  |  |  |
| Rapporto |  | 2.82 |  |  |  |
| Ciclistica |  |  |  |  |  |
| Telaio |  | in alluminio con profilati estrusi ad alta pressione interna e componenti in getto a conchiglia |  |  |
| Sospensione ruota anteriore |  | BMW Duolever |  |  |  |
| Sospensione ruota posteriore |  | monobraccio in fusione d’alluminio con BMW Paralever |  |  |  |
| Escursione anteriore/posteriore | mm | 115/135 |  |  |  |
| Avancorsa | mm | 112 |  |  |  |
| Passo | mm | 1.571 |  |  |  |
| Inclinazione canotto sterzo | ° | 60,6 |  |  |  |
| Freni | anteriore | doppio disco Ø 320 mm, pinza fissa a 4 pistoncini |  |  |  |
|  | posteriore | freno monodisco, Ø 294 mm, pinza flottante a doppio pistoncino |  |  |  |
|  |  | in getto d’alluminio |  |  |  |
| Ruote | anteriore | 3,50 x 17 |  |  |  |
|  | posteriore | 5,50 x 17 |  |  |  |
| Pneumatici | anteriore | 120/70 ZR 17 |  |  |  |
|  | posteriore | 180/55 ZR 17 |  |  |  |
| Dimensioni e masse |  |  |  |  |  |
| Lunghezza totale | mm | 2.318 |  |  |  |
| Larghezza totale con specchi | mm | 965 |  |  |  |
| Larghezza manubrio senza specchi | mm | 795 |  |  |  |
| Altezza sella | mm | 820 e 840 (optional sella bassa 800 e 820) |  |  |  |
| Peso a secco | kg | 249 |  |  |  |
| Peso in ordine di marcia, con pieno di benzina | kg | 282 |  |  |  |
| Peso totale ammesso | kg | 520 |  |  |  |
| Capacità utile del serbatoio | l | 24 |  |  |  |
| Prestazioni |  |  |  |  |  |
| Consumo carburante |  |  |  |  |  |
| 90 km/h | l/100 km | 4,8 |  |  |  |
| 120 km/h | l/100 km | 5,8 |  |  |  |
| Accelerazione |  |  |  |  |  |
| 0–100 km/h | s | 3,1 |  |  |  |
| 0–100 km/h | s | – |  |  |  |
| Velocità max. | km/h | >200 |  |  |  |

5.	Listino e colori