Información para Medios de Comunicación

40 años de movilidad eléctrica en BMW Group

Del BMW 1602 al BMWi3

México D.F. a 12 de diciembre de 2012. – Cuando salga la fabricación de la primera versión del BMW i3 de la cadena de montaje en Leipzig a finales de 2013, se realizará la culminación provisional de 40 años de trabajo de desarrollo en BMW.

Todo comenzó en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, en donde la formación inicial constaba de dos vehículos eléctricos de prueba. Los modelos transformados de BMW 1602 sirvieron como medio de transporte para los miembros del comité de organización, y se utilizaron como autos de cámara y apoyo en diversos eventos de largas distancias. No existía duda alguna de que las baterías de plomo de 350 kilogramos con un alcance de aproximadamente 60 kilómetros, eran apenas ideales para un automóvil de fabricación en serie. Por lo tanto, BMW lanzó una serie de proyectos de investigación y desarrollo con el objetivo de brindar una tecnología mejorada y, sobre todo, más eficiente para los sistemas de propulsión eléctrica utilizados en las calles.

A finales de 1975, un vehículo experimental construido en la plataforma de BMW LS y armado con baterías nuevas y con un motor eléctrico comenzó a mostrar los primeros resultados. Posteriormente, en la década de 1980, se lanzó un programa de investigación llamado “Auto eléctrico con fuentes de energía de larga duración”, el cual proporcionó una valiosa experiencia en el uso de los dispositivos de acumulación de energía de sodio-azufre. Además, BMW construyó una plataforma de prueba especial para motores eléctricos, incorporando una calculadora de rendimiento. Además de las baterías, las pruebas se centraron en el sistema y control de manejo. Para probar el concepto, se convirtieron ocho vehículos basados en el BMW 325iX y posteriormente se probaron sus cualidades en cuanto al uso dentro de la ciudad, por ejemplo vehículos de reparto del servicio postal de Alemania.

Los resultados del proyecto de investigación motivaron a BMW para comenzar a trabajar en el diseño de un vehículo eléctrico puro. Los automóviles experimentales anteriores se trataban de versiones convertidas de modelos de fabricación estándar, con muy pocas posibilidades de adaptarlos a los requerimientos específicos de un motor eléctrico; pero todo esto estaba a punto de cambiar. El trabajo de BMW estaba respaldado por el hecho de que el número limitado de autos eléctricos hacía que los usuarios quisieran utilizarlos principalmente en la ciudad. La primera solución diseñada de forma específica se reveló en el Autoshow de Frankfurt de 1991: el BMW E1, un “auto de ciudad” de propulsión eléctrica ideal para su uso en metrópolis y áreas conurbadas. Incluso en ese momento, este prototipo se destacó por su bajo peso y por sus altos niveles de seguridad gracias a su ligero diseño y a su fuerte estructura.

Las capacidades de su desempeño también le dieron un balance impresionante: con una potencia de 32 kW, un par máximo de 150 Nm (111 lb-ft) y un alcance de aproximadamente 160 kilómetros (100 millas), sus atractivas figuras clave lo hicieron una posibilidad viable también para su uso diario.

Además de los cinco vehículos prototipo E1, el proyecto también presentó 25 modelos convertidos de fabricación basados en el BMW Serie 3. Entre 1992 y 1996, ocho modelos BMW 325 estaban en circulación en la isla de Rügen en la costa báltica de Alemania, con el objetivo de probar varios modelos, transmisiones y baterías bajo condiciones de uso diario. La prueba de campo produjo grandes cantidades de datos detallados, de los cuales se obtuvieron valiosas percepciones acerca del futuro desarrollo de la movilidad eléctrica. El proyecto concluyó con el BMW eléctrico en 1997.

En 2008, se puso en circulación una flotilla de aproximadamente 600 modelos MINI E, totalmente eléctricos diseñados para uso diario. Los resultados que BMW Group obtuvo de su proyecto piloto se encaminaron directamente al proceso de desarrollo de un auto de producción en serie. El potencial de los acumuladores de iones de litio condujo a nuevas fases del MINI E. Tan sólo un año después, el estreno mundial del BMW Concept ActiveE propició que BMW Group fuera más lejos con sus actividades de investigación y desarrollo. En 2011, se llevaron a cabo aplicaciones prácticas de más de 1,000 unidades de este modelo. Al igual que con el MINI E, el objetivo más importante era la creación del Megacity Vehicle (MCV, por sus siglas en inglés), mismo que está a punto de ser lanzado bajo el nombre de BMW i3. El sistema eléctrico en el BMW i3 Concept es un ejemplo perfecto del desarrollo sistemático y actual que se puede alcanzar: ocupa aproximadamente el 40 por ciento menos de espacio que el motor del MINI E y genera el mismo rendimiento.

BMW 1602 Eléctrico (1972)

En 1969, BMW comenzó a construir dos vehículos experimentales basados en el BMW Serie 02 con el objetivo de investigar la adecuación de una unidad con motor eléctrico para una conducción práctica. El lugar de la caja de velocidades manual, fue tomado por una derivación de los motores DC, de propulsión independiente, con un rendimiento máximo de 32 kW desarrollado por Bosch, cuya energía se dirigía a las llantas traseras mediante las transmisiones intermedias y el eje de la hélice. El enfriamiento corría a cargo de un ventilador radial de 140 W controlado por el termostato. El motor eléctrico de 85 kilogramos aumentó su poder de 12 baterías de plomo-ácido estándar 12 V a Varta, que se colocaron en un soporte en el compartimiento del motor.

Las baterías de 350 kilogramos podían removerse como una unidad simple y reemplazarse con otras recientemente recargadas. El BMW 1602 Eléctrico alcanzaba una aceleración de cero a 50 km/h (31 mph) en ocho segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 100 km/h (32 mph). Tenía una cobertura de aproximadamente 30 kilómetros (19 millas) en su uso en la ciudad y lo doble cuando se manejaba de manera constante a 50 km/h (31 mph). Con propósitos de prueba, BMW decidió utilizar los vehículos prototipo en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, en donde se utilizaron como vehículos de apoyo para el maratón, entre otras tareas. Incluso en ese entonces, el motor eléctrico se duplicó como generador, permitiendo que se almacenara en el acumulador la energía producida durante el frenado (frenos de recuperación). Sin embargo, pronto se hizo evidente que las desventajas específicas del motor eléctrico, solo podían resolverse mediante los progresos en el campo de la tecnología de baterías. En vista de esto, el BMW 1602 Eléctrico se consideró solo como un primer intento para el desarrollo, más que como una solución viable.

| BMW 1602 Eléctrico (1972): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor DC de propulsión independiente (Bosch) |
| Rendimiento máximo / continuo | 12 kW / 32 kW |
| Almacenamiento de energía | 12 baterías de plomo-ácido de arranque (Varta) |
| Capacidad | 12.6 kWh |
| Peso | 350 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 100 km/h (62 mph) |
| Aceleración 0-50 km/h (31 mph) | 8 seg |
| Alcance en el tránsito citadino | 30 km (19 millas) |

BMW LS Eléctrico (1975)

En junio de 1975, BMW lanzó un nuevo proyecto que en ese entonces se mantuvo en secreto. Un BMW LS que fue descartado, sirvió como base para un vehículo experimental, del que comenzaron las pruebas de manejo en diciembre de 1976. El motor DC de propulsión independiente utilizado en el BMW 1602, ahora le abría paso a una nueva serie de motor DC de Bosch, mientras que las 10 baterías de plomo-ácido Varta con Aquamatic (desgasificación y rellenado central de agua) también proporcionaron nuevos resultados.

Ésta fue la primera vez que el vehículo incluyó un cargador completo con un mecanismo de apagado automático, lo que permitía que la fuente de energía se conectara a una toma de alimentación estándar y se recargara en 14 horas. Aunque se conservaron los frenos de tambor del vehículo de fabricación, la prioridad siempre fue utilizar primero el freno regenerativo eléctrico. Los motores de reducción y diferenciales se combinaron en un bloque compacto y se unieron con el motor eléctrico. Los parabrisas térmicos y la ventanilla trasera, junto con un calefactor de almacenamiento eléctrico de Bau-knecht cumplieron la función del control climático interior.

| BMW LS Eléctrico (1975): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor serie DC (Bosch) |
| Rendimiento máximo / continuo | 8 kW / 17 kW |
| Almacenamiento de energía | 10 baterías de plomo-ácido de tracción (Varta) |
| Capacidad | 10.8 kWh |
| Peso | 318 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 65 km/h (40 mph) |
| Aceleración 0-50 km/h (31 mph) | 11.4 seg |
| Alcance en el tránsito citadino | 30 km (19 millas) |

BMW 325iX (1987–1990)

El proyecto de investigación del “Auto eléctrico con batería de larga duración” lanzado por primera vez en 1981 dio como resultado que ocho modelos BMW 325iX se convirtieran de tracción integral a tracción delantera para que en 1987 estuvieran listos para utilizarse. Sirvieron como vehículos experimentales para probar una nueva batería, libre de mantenimiento de sodio-azufre (NaS), desarrollada por Asea Brown Boveri (ABB), cuyo propósito era utilizarla en un vehículo eléctrico. Gracias a su densidad de energía, tres veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido, representó un gran salto hacia adelante: por primera vez había un prospecto realista para mitigar las desventajas específicas de los sistemas de motor eléctrico, como el peso de la batería y el espacio que necesita la misma. Además de esto, todos los componentes del sistema eléctrico se probaron y más adelante se mejoraron. BMW creó una prueba especial para este propósito con una calculadora de rendimiento integrada. Otra nueva característica fue la administración del motor eléctrico, que regulaba y monitoreaba la carga que se realizaba en la toma de alimentación, el flujo de energía entre el motor y la batería, así como el circuito térmico del sistema.

El sistema electrónico se almacenaba en un componente compacto localizado junto al motor. El equipo de gestión del proyecto decidió llevar a cabo las primeras pruebas externas bajo condiciones diarias con el BMW Serie 3 eléctrico. Un BMW Serie 3 Touring probó ser adecuado para su uso como vehículo de reparto para el servicio postal alemán, por ejemplo, mientras que otros modelos prototípicos demostraron ser útiles como autos de ciudad que manejaban las autoridades locales  estatales. También por este motivo, los vehículos de prueba estaban equipados con un sistema de calefacción de agua, que usaba diesel para calentar el interior del vehículo.

| BMW 325iX (1987-1990): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor DC de propulsión independiente (ABB) |
| Rendimiento máximo / continuo | 17 kW / 22 kW |
| Almacenamiento de energía | Batería de larga duración de sodioazufre |
| Capacidad | 22 kWh |
| Peso | 265 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 100 km/h (62 mph) |
| Aceleración 0-50 km/h (31 mph) | 9 seg |
| Alcance en el tránsito citadino | 150 km (93 millas) |

BMW E1 y E2 (1991–1993)

Animado por los resultados positivos de la nueva batería NaS, BMW Technik GmbH fue el encargado de desarrollar un vehículo eléctrico partiendo desde cero, con el objetivo de investigar las ventajas y desventajas del motor eléctrico en cuanto a su aplicación práctica. Las especificaciones constaron de un desempeño adecuado para su uso diario, un alcance de manejo razonable, espacio suficiente para cuatro adultos más equipaje y lograr altos estándares de seguridad manteniendo un peso mínimo. Después de 10 meses de desarrollo, el resultado fue presentado en el Autoshow de Frankfurt en 1991: el BMW E1, un auto de ciudad con un exterior compacto que mide 3,460x1,648x 1,500 mm, cuenta con una larga distancia entre ejes (2,325 mm) y posee un interior versátil. Incluso hoy en día, 20 años después, muchas de sus características técnicas continúan siendo sofisticadas.

Por ejemplo, la carrocería se creó de manera sistemática para mantener un peso bajo y presentó una estructura de alta resistencia, construida de secciones de aluminio extruido y una película exterior hecha principalmente de plástico reciclable. El aluminio se utilizó para la cajuela y la capota. La batería de larga duración, con un peso de 200 kilogramos, se aseguró en un marco bajo los asientos traseros, mientras que el motor desarrollado en casa, se integró en el eje trasero con la transmisión. Un nuevo concepto de electrónica con dos módulos principales aseguraba un control inteligente de todos los componentes eléctricos, cuyo calor disipado se utilizaba además para calentar el interior. Las baterías se recargaban por completo después de seis horas cuando se conectaban a la toma de corriente y después de únicamente dos horas cuando se conectaban a una estación especial de carga. Y con un alcance de hasta 160 kilómetros (100 millas) en su uso dentro de la ciudad, el BMW E1 cubría también los alrededores de las áreas metropolitanas principales.

Una segunda y más avanzada versión del BMW E1 se presentó en el Autoshow de Frankfurt de 1993. Este vehículo estaba equipado con nuevos medios de almacenamiento de energía a base de cloruro de sodio-níquel (NaNiCl2). La batería conocida como “ZEBRA”  era otro importante salto, ya que ayudó a mejorar no sólo la vida de servicio, sino también el alcance de manejo y el desempeño. El sistema del motor en el BMW E1 se diseñó en una forma tan eficiente que la energía generada durante la desaceleración del vehículo regresaba de manera automática a la batería. Un año previo a esto, BMW ya había revelado el secreto del E2 en el Autoshow de Los Ángeles. Derivadas del BMW E1, las dimensiones de este estudio y el rendimiento de energía se habían adaptado para el mercado de los Estados Unidos.

| BMW E1, 1ª / 2ª generación (1991-1993): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor DC de propulsión permanente de campo giratorio |
| Rendimiento continuo | 32 kW |
| Almacenamiento de energía | Batería de larga duración de sodio-azufre / batería de larga duración de cloruro de sodio-níquel |
| Capacidad | 19.2 kWh / 19 kWh |
| Peso | 200 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 120 km/h (75 mph) / 125 km/h (78 mph) |
| Aceleración 0-50 km/h (31 mph) | 6 seg / 5.6 seg |
| Alcance en el tránsito citadino | 150 km (93 millas) |

BMW 325 / BMW eléctrico (1992–1997)

A principios de la década de 1990, la tercera generación del BMW Serie 3 estableció la base para 25 vehículos experimentales, que eran utilizados para pruebas y afinar los nuevos componentes, con el objetivo de llevar de manera gradual la tecnología eléctrica al estándar de producción. La primera generación de estos vehículos prototipo incluyó ocho modelos que formaron parte de la prueba mundial de campo más grande de la historia en la isla alemana Rügen. Una gran cantidad de fabricantes colaboraron en este proyecto de investigación, mismo que tenía el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Investigación y Tecnología. Se incorporaron otros seis vehículos a la flota del Gobierno Estatal de Baviera. Después de los problemas relacionados, en 1993 los dispositivos de almacenamiento de energía se cambiaron por baterías de cloruro de sodio-níquel que ya se utilizaban para el BMW E1. Se le instaló a un modelo BMW 325 de la flota de Rügen una batería de níquel-cadmio (NiCd). A lo largo del desarrollo, se utilizaron motores eléctricos con rendimiento de hasta 45 kW, que ahora pesaban sólo 65 kilogramos incluyendo la transmisión. También se realizó un importante progreso relacionado con la tecnología de almacenamiento de energía, con una carga rápida que permitía que las baterías alcanzaran el 75 por ciento de su capacidad en tan solo 40 minutos. Finalmente, los ingenieros también tuvieron éxito al recuperar hasta el 20 por ciento de la energía eléctrica durante la conducción del vehículo.

Las pruebas realizadas a los diversos motores, transmisiones y baterías entre 1992 y 1996 produjeron una gran cantidad de datos detallados que proporcionaron valiosas claves para el desarrollo futuro. Como consecuencia, se construyó una segunda generación de otros 10 vehículos experimentales entre 1995 y 1997 que dieron mayores mejoras en términos tanto de desempeño como de alcance de manejo. Con un terminado de pintura amarilla, los modelos “BMW eléctricos” se utilizaron principalmente en los departamentos técnicos de BMW.

| BMW 325 / BMW eléctrico (1992-1997): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor DC de propulsión permanente de campo giratorio |
| Rendimiento continuo | 32 kW / 45 kW |
| Almacenamiento de energía | Batería de larga duración de cloruro de sodio-níquel |
| Capacidad | 21.7 kWh / 29 kWh |
| Peso | 260 kg /350 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 128 km/h (80 mph) / 135 km/h (84 mph) |
| Aceleración 0-50 km/h (31 mph) | 8 seg / 6 seg |
| Alcance en el tránsito citadino | 120 km (75 millas) / 150 km (93 millas) |

MINI E (desde 2008)

Cuando BMW Group presentó por primera vez el MINI E en 2008, lanzó una flotilla de más de 600 autos completamente eléctricos diseñados para uso diario. Se lanzó un proyecto piloto de base amplia que suministró el auto eléctrico a clientes y corporativos privados, primero en los Estados Unidos y posteriormente en Europa. La evolución de las baterías de iones de litio para aplicaciones automotrices alcanzó un nuevo nivel en el MINI E, con capacidades de energía, capacidad de almacenamiento y dimensiones que lo hacían impresionante. Por primera vez, se les dio a los clientes una estación de carga especial conocida como Wall Box, que permitía que los dispositivos de almacenamiento de energía se recargaran por completo en un periodo de dos horas y media. El desarrollo, el alcance y la practicidad diaria del MINI E ayudó a incrementar el interés en los conceptos del motor eléctrico y en la aceptación de los mismos en los años siguientes.

Los resultados obtenidos a partir del uso diario se evaluaron y se canalizaron directamente en el proceso de desarrollo para los vehículos de producción en serie, con el compromiso de BMW Group de desarrollar el Megacity Vehicle (MCV, por sus siglas en inglés) que pudiera utilizarse en las áreas metropolitanas.

| MINI E (2008): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor asíncrono |
| Rendimiento | 150 kW |
| Almacenamiento de energía | Batería de iones de litio |
| Capacidad | 35 kWh |
| Peso | 260 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 152 km/h (94 mph) |
| Aceleración 0-100 km/h (62 mph) | 8.5 seg |
| Alcance | 250 km (155 millas) |

BMW ActiveE (desde 2010)

A principios del año 2010, aproximadamente un año después del debut del MINI E, BMW Group dio otro gran paso con un vehículo de producción en serie de emisión cero con la presentación mundial del BMW Concept ActiveE. Esto se debió a que las versiones de pre-producción de los componentes del motor y de los dispositivos de almacenamiento de energía para el futuro Megacity Vehicle estaban siendo probadas en el BMW ActiveE, el cual se construyó con base en el BMW Serie 1 Coupé. Para ello, se emitió una flota de prueba de más de 1,000 modelos en el año 2011. Con un rendimiento de 125 kW y un par máximo de 250 Newton metros (184 lb-ft), el BMW ActiveE alcanza una velocidad de 100 km/h (62 mph) en sólo nueve segundos, mientras que el nuevo diseño de la batería de iones de litio le da al vehículo un alcance de aproximadamente 160 kilómetros (100 millas) en su uso diario. Mientras tanto, BMW Group anunció que lanzará al mercado el MCV a través de su nueva sub-marca BMW i en el año 2013. Los componentes eléctricos de pre-producción incorporados en el BMW ActiveE tienen un diseño similar o idéntico, sin comprometer el espacio en el compacto BMW Serie 1 Coupé. El motor eléctrico, la transmisión y la electrónica de potencia se han desarrollado por completo dentro de BMW Group.

| BMW ActiveE (2010): Especificaciones |
| --- |
| Motor | Motor síncrono híbrido de propulsión permanente |
| Rendimiento | 125 kW |
| Almacenamiento de energía | Batería de iones de litio |
| Capacidad | 32 kWh |
| Peso | 450 kg |
| Desempeño (aprox.) |  |
| Velocidad máxima | 145 km/h (90 mph) |
| Aceleración 0-100 km/h (62 mph) | 9 seg |
| Alcance en el tránsito citadino | 160 km (100 millas) |

Una comparación con el MINI E ejemplifica de manera clara los progresos técnicos que ha desarrollado BMW Group en tan solo unos cuantos años: el sistema de motor eléctrico en el próximo BMW i3 ocupa aproximadamente el 40 por ciento menos de espacio que en el vehículo experimental de 2008, pero genera el mismo rendimiento.

***

Acerca de BMW Group
BMW Group es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas con mayor éxito del mundo con sus marcas BMW, MINI, Motocicletas Husqvarna y Rolls-Royce. Al ser una empresa global, BMW Group cuenta con 29 plantas de producción en 14 países y una red global de ventas en más de 140 países.

En el 2011, BMW Group logró ventas de aproximadamente 1.67 millones de automóviles y más de 113,000 motocicletas. Al cierre fiscal de 2011, la compañía tuvo ingresos por 68,820 millones de euros con ganancias antes de impuestos de 7,380 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2011 la compañía emplea aproximadamente a 100,000 personas.

El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y acción responsable. Por tanto, la compañía ha establecido como parte integral de su estrategia la sostenibilidad social y ecológica a lo largo de toda la cadena de valor, responsabilidad en todos los productos y un claro compromiso en la conservación de los recursos. Como resultado de sus esfuerzos, BMW Group ha sido galardonado en los últimos ocho años como el líder del sector en los Índices Dow Jones de Sostenibilidad.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Acerca de BMW Group Mexico
BMW Group Mexico inició sus actividades a finales de noviembre de 1994.  Actualmente comercializa las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad. Cuenta con 33 distribuidores BMW, 20 ofrecen la marca MINI y 17 BMW Motorrad. Todos ellos localizados tanto en el D.F. como en las principales ciudades de la República: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Toluca, Torreón, Veracruz y Villahermosa. Generando más de 1,500 empleos directos en toda la Red. Además, cuenta con una organización de servicio y postventa en todo el país, que ofrece atención a clientes durante las 24 horas del día. Para mayor información de productos y servicios puede consultar www.bmw.com.mx, www.mini.com.mx y www.bmw-motorrad.com.mx.

Para mayores informes favor de contactar a:

Lilian Cortés			Alejandra Gaucín / Laura Tirado

BMW Group Mexico			Porter Novelli

Tel.: (0155) 9140-8747		Tel.: (0155) 5010-3237/ 5010-3252

www.press.bmwgroup.com/mx.html

Facebook: https://www.facebook.com/BMWMexico

Facebook: https://www.facebook.com/MINI.Mexico

Twitter: https://twitter.com/#!/BMWMex

Twitter: https://twitter.com/#!/MINImexico

BMW TV: http://itunes.apple.com/podcast/bmw-tv/id116041847