1. 	Nowe BMW X5.
(w skrócie)  …………………………………………………………………     2

2.	Najpopularniejszy Sports Activity Vehicle na świecie wyznacza nowe standardy w zakresie przyjemności z jazdy, luksusowego wykonania i innowacyjnych technologii. Nowe BMW X5. 
Nowe BMW X5 ………………………………………………………………     6

3. Specyfikacja techniczna    ……………………………………………. .    26

4. Wykresy mocy i momentu obrotowego. ……………………………    35

5. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne. …………………………………    38

- Trzecia generacja BMW X5, prekursora segmentu Sports Activity Vehicle oraz lidera sprzedaży w swojej klasie na rynku światowym i polskim, wyznacza nowe standardy pod względem stylizacji nadwozia, przestronności wnętrza, wszechstronności, wydajności oraz przyjemności z jazdy.

- Ewolucja stylizacji charakterystycznego nadwozia w porównaniu z poprzednim modelem; mocno zaznaczony, dynamiczny przedni pas z podwójnymi okrągłymi reflektorami zachodzącymi na typową dla BMW osłonę chłodnicy w kształcie nerki; elegancko wydłużona sylwetka; przyciągające wzrok profilowane linie boczne biegnące ponad wydatnymi nadkolami; poziome linie i masywne powierzchnie w tylnym pasie; elementy optymalizujące aerodynamikę pojazdu harmonijnie zintegrowane z ogólną stylizacją nadwozia, w tym kurtyny powietrzne, wyloty powietrza na błotnikach oraz aktywny tylny spoiler.

- Nowe opcje indywidualizacji: nabywcy mogą wybrać nowe pakiety Design Pure Experience i Design Pure Excellence oraz pakiet M Sport; elementy nadwozia i wnętrza można zamówić niemal w dowolnej konfiguracji.

- Bardziej przestronne, przejrzyste i luksusowe wnętrze; wyższa pozycja siedząca; nisko umieszczona tablica przyrządów z poziomymi liniami przechodzącymi w panele drzwiowe i dodatkowe panele dekoracyjne; możliwość wszechstronnej konfiguracji kabiny pasażerskiej dzięki oparciom tylnej kanapy dzielonym/składanym w proporcjach 40:20:40; pojemność bagażnika: 650 - 1870 litrów; automatycznie sterowana pokrywa bagażnika w standardzie; pokrywa bagażnika może teraz zostać otwarta i zamknięta zdalnie lub z fotela kierowcy; tylne siedzenia komfortowe i dodatkowy, trzeci rząd siedzeń dostępne opcjonalnie.

- Trzy jednostki napędowe dostępne w momencie premiery rynkowej: BMW X5 xDrive50i z silnikiem benzynowym V8 nowej generacji (330 kW/450 KM), BMW X5 xDrive30d z unowocześnionym sześciocylindrowym rzędowym silnikiem wysokoprężnym (190 kW/258 KM) oraz BMW X5 M50d M Performance z sześciocylindrowym rzędowym silnikiem Diesla z trzema turbosprężarkami (280 kW/381 KM). W grudniu 2013 roku gamę uzupełnią wersje BMW X5 xDrive40d, BMW X5 xDrive35i, BMW X5 xDrive25d oraz BMW X5 sDrive25d (z emisją CO2 na poziomie zaledwie 149 g/km).

- Dążenie do obniżenia zużycia paliwa i emisji poprzez obniżenie masy własnej, zoptymalizowanie przepływu powietrza wokół nadwozia, a także zastosowanie zaawansowanych jednostek napędowych, montowanej standardowo - i bardzo wydajnej - ośmiobiegowej przekładni automatycznej oraz technologii z zakresu BMW EfficientDynamics, jak funkcji Auto Start-Stop, trybu ECO PRO z wybiegiem czy proaktywnego asystenta jazdy; wszystkie warianty spełniają standardy emisji EU6.

- Włącznik Driving Experience Control na konsoli centralnej jest standardem we wszystkich modelach; w opcji dostępne są pakiety adaptacyjnego zawieszenia Comfort, Dynamic i Professional oraz adaptacyjne zawieszenie typu M, które zwiększają dynamikę prowadzenia i poprawiają komfort jazdy; elektryczne wspomaganie kierownicy standardem we wszystkich modelach; aktywny układ kierowniczy Active Steering może być zamówiony, jako opcja.

- Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive standardem we wszystkich modelach (z wyjątkiem BMW X5 sDrive25d), oferowany również w połączeniu z układem Dynamic Performance Control w ramach pakietu adaptacyjnego zawieszenia Dynamic i Professional; debiut wyświetlacza pokazującego status pracy układu xDrive.

- Więcej innowacji z zakresu BMW ConnectedDrive: kolorowy wyświetlacz BMW Head-Up przedstawiający nowe komunikaty; system BMW Night Vision z rozpoznawaniem ludzi i zwierząt oraz funkcją dynamicznego oświetlenia punktowego Dynamic Light Spot, funkcja ostrzegania przed zmianą pasa ruchu Lane Change Warning funkcja Speed Limit Info, nowy asystent parkowania wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe*, funkcja Surround View z widokiem 360 stopni, asystent jazdy Driving Assistant z funkcją ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu Lane Departure Warning oraz ostrzeganiem o kolizji i ostrzeganiem o kolizji z pieszym z funkcją hamowania; asystent jazdy Driving Assistant Plus z aktywnym tempomatem z funkcją Stop & Go oraz funkcją hamowania do całkowitego zatrzymania, asystent jazdy w korkach z aktywnym sterowaniem prędkością jazdy i kątem skrętu kierownicy bez udziału kierowcy*; bogata gama usług mobilnych i internetowych, takich jak funkcja Concierge Service, usługi zdalne Remote Service, funkcja informowania o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI), dostęp do Internetu, możliwość korzystania z serwisów Facebook i Twitter na pokładzie samochodu, funkcja dyktowania wiadomości email z systemem rozpoznawania mowy, funkcje SMS i memo, rozrywka online.

*planowana dostępność: grudzień 2013

- Najnowocześniejsze opcje wyposażeniowe: wyświetlacz standardowo instalowanego systemu operacyjnego iDrive o przekątnej nawet 10,25 cala; kontroler dotykowy z powierzchnią czułą na dotyk dostępny w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji; materiały wysokiej jakości; zwiększona liczba schowków; system audio Bang & Olufsen High End Surround Sound System; komfortowe siedzenia z tyłu oraz nowy system rozrywki pokładowej dla pasażerów siedzących z tyłu z dwoma wyświetlaczami.

- Wersje silnikowe:

BMW X5 xDrive50i: silnik benzynowy V8 z technologią BMW TwinPower Turbo (dwie turbosprężarki, bezpośredni wtrysk paliwa, układ płynnej regulacji skoku zaworów VALVETRONIC),

Pojemność skokowa: 4395 cm3, moc: 330 kW/450 KM przy 5500 obr./min.,

maks. moment obr.: 650 Nm przy 2000 – 4500 obr./min.

Przyspieszenie [0 – 100 km/h]: 5,0 sekund,

Prędkość maks.: 250 km/h.

Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE:

10,4 – 10,5 litra/100 kilometrów,

Emisja CO2 w cyklu pomiarowym UE: 242 – 244 g/km (w zależności od wybranych opon), standard emisji: EU6.

BMW X5 xDrive30d: sześciocylindrowy rzędowy silnik Diesla z technologią BMW TwinPower Turbo (turbosprężarka o zmiennej geometrii, bezpośredni wtrysk paliwa common rail),

Pojemność skokowa: 2993 cm3, moc: 190 kW/258 KM przy 4000 obr./min.,

maks. moment obr.: 560 Nm przy 1500 – 3000 obr./min.

Przyspieszenie [0 – 100 km/h]: 6,9 sekundy,

Prędkość maks.: 230 km/h.

Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE:

6,2 litra/100 kilometrów,

Emisja CO2 w cyklu pomiarowym UE: 162 – 164 g/km (w zależności od wybranych opon), standard emisji: EU6.

BMW X5 M50d: sześciocylindrowy rzędowy silnik Diesla z technologią M Performance TwinPower Turbo (trzy turbosprężarki o zmiennej geometrii, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, maksymalne ciśnienie wtrysku 2200 barów).

Pojemność skokowa: 2993 cm3, moc: 280 kW/381 KM przy 4000 – 4400 obr./min.,

maks. moment obr.: 740 Nm przy 2000 – 3000 obr./min.

Przyspieszenie [0 – 100 km/h]: 5,3 sekundy,

Prędkość maks.: 250 km/h.

Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE:

6,7 litra/100 kilometrów,

Emisja CO2 w cyklu pomiarowym UE: 177 g/km, standard emisji: EU6.

- Ewolucja luksusowego charakteru; szeroki wybór materiałów, wysoka jakość wykończenia, projekt i wyposażenie potęgujące atmosferę luksusu.

- Niespotykane w segmencie połączenie wysokiej dynamiki jazdy z wydajnością.

- Harmonijne zestawienie komfortowego wnętrza z dużą wszechstronnością użytkowania.

BMW X5 – prekursor nowego segment aut typu Sports Activity Vehicle oraz globalny i polski bestseller w swojej klasie, za sprzedażą na świecie na poziomie ponad 1,3 mln egzemplarzy od premiery modelu pierwszej generacji - rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. BMW X5 trzeciej generacji po raz kolejny ustanawia standardy w zakresie stylizacji nadwozia, przestronności luksusowego wnętrza, wszechstronności, przyjemności z jazdy, wydajności i innowacyjnych elementów wyposażenia. Nowy model oferuje też klientom wyposażenie, które spełni nawet najbardziej zróżnicowane i niecodzienne wymagania.

Nabywcy, którzy zdecydują się na indywidualną konfigurację nadwozia i wnętrza mogą uzupełnić podstawowe wyposażenie auta o pakiet M Sport oraz pakiety stylizacyjne Pure Experience i Pure Excellence. Ponadto, każde nowe BMW X5 wyróżnia się innowacyjnymi elementami z zakresu komfortu użytkowania oraz ekskluzywną atmosferą przedziału pasażerskiego, w którym króluje luksusowy design i wysokogatunkowe wykończenie.

Standardowy inteligentny układ napędu na cztery koła BMW xDrive (z wyjątkiem modelu BMW X5 sDrive25d) może zostać uzupełniony o układ Dynamic Performance Control oferowany w ramach opcjonalnych pakietów zawieszenia adaptacyjnego Dynamic i Professional. Pakiet zawieszenia Dynamic obejmuje również system aktywnej stabilizacji przechyłów Dynamic Drive, który potęguje sportowe właściwości jezdne pojazdu. BMW oferuje też opcjonalny pakiet zawieszenia aktywnego Comfort, który dodatkowo zwiększa komfort podróżowania dzięki zastosowaniu zawieszenia pneumatycznego przy tylnej osi oraz układu dynamicznej kontroli amortyzatorów Dynamic Damper Control. Adaptacyjne zawieszenie M, dostępne w ramach pakietu M Sport, również obejmuje układ Dynamic Damper Control i zawieszenie pneumatyczne przy tylnej osi, a dodatkowo oferuje sportowe zestrojenie całego układu. Z kolei pakiet zawieszenia Professional łączy w sobie cechy pakietów Comfort i Dynamic, w związku z czym kierowca może dowolnie zmieniać ustawienia z komfortowych na dynamiczne.

W momencie debiutu rynkowego w gamie jednostek napędowych znajdzie się silnik benzynowy V8 produkujący 330 kW/450 KM w modelu BMW X5 xDrive50i, sześciocylindrowa, rzędowa jednostka wysokoprężna o mocy190 kW/258 KM w BMW X5 xDrive30d oraz sportowy diesel M Performance pracujący pod maską BMW X5 M50d. Wszystkie wersje spełniają normy emisji EU6.

Dzięki technologiom z zakresu BMW EfficientDynamics nowy Sports Activity Vehicle łączy doskonałe osiągi z niższym zużyciem paliwa i niższą emisją CO2. Wyższa wydajność w stosunku do modelu poprzedniej generacji to wynik zastosowania inteligentnej, lekkiej konstrukcji nadwozia oraz optymalizacji aerodynamicznej - na przykład nowe BMW X5 xDrive30d osiąga wiodący w klasie współczynnik oporu aerodynamicznego (Cx) wynoszący 0,31.

Lista elementów z zakresu BMW ConnectedDrive jest dłuższa, niż kiedykolwiek wcześniej i obejmuje innowacyjne systemy wspomagające kierowcę, których nie oferuje żaden konkurent BMW X5. Nowy Sports Activity Vehicle imponuje również ponadprzeciętną praktycznością, będącą zasługą składanych/dzielonych oparć tylnej kanapy w proporcjach 40:20:40, dużej pojemności bagażnika wynoszącej od 650 do 1870 litrów oraz opcjonalnego trzeciego rzędu siedzeń.

Design nadwozia: eleganckie połączenie masywnej prezencji z dynamicznymi liniami.
Charakterystyczny wygląd modeli BMW X tworzą typowe dla BMW elementy stylizacyjne, połączone z masywnymi proporcjami nadwozia oraz wszechstronnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w nowym BMW X5, które przyciąga wzrok nowoczesnym designem. Proporcje Sports Activity Vehicle trzeciej generacji po raz kolejny definiuje krótki zwis z przodu, duży rozstaw osi, oraz niewielka odległość pomiędzy przednią osią i tablicą przyrządów. W oczy rzucają się także niemal pionowe słupki A, natomiast o przynależności do rodziny modeli BMW X świadczy charakterystyczna osłona chłodnicy w kształcie nerki, umieszczona pomiędzy podwójnymi okrągłymi reflektorami, przednimi lampami przeciwmgielnymi oraz zderzakiem z konturami przypominającymi literę "X".

Nowe BMW X5 otrzymało bardzo szeroką osłonę chłodnicy w kształcie nerki, ciągnąca się do typowych dla BMW podwójnych okrągłych reflektorów, które z kolei zachodzą aż na boczne panele nadwozia. Świetlne pierścienie reflektorów zostały wyrównane u dołu i podkreślone zachodzącą na ich górną część listwą akcentową z diodami LED. Wyrafinowany charakter samochodu dodatkowo podkreślają chromowane wstawki w kloszach reflektorów oraz trójwymiarowy design świateł. Opcjonalnie oferowane są przednie lampy przeciwmgielne LED, natomiast opcjonalne reflektory adaptacyjne LED wyróżniają się poziomym źródłem światła emitowanym w centralnej części pierścieni świetlnych. Modele BMW X5 xDrive50i i BMW X5 M50d są standardowo wyposażone w reflektory ksenonowe.

Dolna część przedniego zderzaka, wyposażona we wloty powietrza umieszczone na zewnętrznych krawędziach, kieruje uwagę na szeroki rozstaw kół nowego BMW X5 i sylwetkę mocno osadzona na kołach. Silny i wszechstronny charakter nowego modelu podkreślają również elementy ochronne podwozia. W nowym BMW X5, jako pierwszym modelu BMW X, zastosowano kurtyny powietrzne, czyli specjalne pionowe otwory, które prowadzą strumień napływającego powietrza wokół nadkoli, gdzie tworzy się swoista kurtyna powietrzna uchodząca w kontrolowany sposób przez wyloty powietrza umieszczone w bocznych panelach.

Design bocznych paneli nadwozia nowego BMW X5 wyraźnie nawiązuje do mocy i sportowych właściwości auta. Precyzyjnie narysowane linie unoszą się w kierunku tylnej części nadwozia, tworząc efekt klina, który stanowi przeciwwagę dla muskularnych powierzchni wokół paneli bocznych, drzwi i tylnych nadkoli. Powstały w ten sposób efekt gry światła i cienia pomaga wyodrębnić atletyczną i zwinną naturę nowego Sports Activity Vehicle.

Pionowy przedni pas auta, z wysuniętą do przodu osłoną chłodnicy w kształcie nerki, tworzy intrygującą figurę, która wyodrębnia się w widoku bocznym. Z kolei typowe dla BMW przetłoczenie boczne ciągnie się majestatycznie od kloszy reflektorów, poprzez klamki drzwi, aż do zespołu tylnych świateł. Przetłoczenie łączy się z boczną linią mającą swój początek przy górnej krawędzi wlotów powietrza oraz z przetłoczeniem ponad bocznymi nakładkami, co optycznie wydłuża profil auta w kierunku tylnej części nadwozia.

Wyraźny podział pomiędzy muskularnym nadwoziem i przedziałem pasażerskim z dużymi szybami, które potęgują wrażenie nieograniczonej przestrzeni, jest dobrze widoczny zarówno z tyłu, jak i z boku. Poziome linie biegnące wzdłuż dwuelementowej pokrywy bagażnika i wokół tylnej nakładki zderzaka podkreślają dużą szerokość nadwozia i sylwetkę mocno osadzoną na kołach. Wąskie, trójwymiarowe pasy świetlne LED umieszczone w obu sekcjach tylnych świateł uformowanych w kształcie litery "L" tworzą charakterystyczny efekt świetlny po zmroku. Nowe BMW X5 jest też pierwszym modelem firmy wyposażonym w listwy aerodynamiczne. Te czarne elementy sterujące przepływem powietrza przylegają do spoilera dachowego, optymalizując właściwości aerodynamiczne nadwozia.

W przypadku nowego BMW X5 oferowanych jest 11 kolorów nadwozia, łącznie z nowym metalicznym wykończeniem Sparkling Brown Brilliant Effect.

Design wnętrza: materiały wysokiej jakości, luksusowa atmosfera, doskonała funkcjonalność.
Wnętrze nowego BMW X5 jest eleganckie i przestronne. Pozioma struktura warstwowych powierzchni uwypukla szerokość panelu wskaźników oraz zwraca uwagę na dużą przestrzeń wewnątrz. Dodatkowo, trójwymiarowy design tych powierzchni tworzy intensywny kontrast.

Materiały wyselekcjonowane do wykończenia wnętrza nowego BMW X5 również odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu ekskluzywnej atmosfery na pokładzie auta. Ozdobne panele wykończeniowe zachodzą na przednie drzwi, a motyw ten jest kontynuowany również w przypadku tylnych paneli drzwiowych. Co więcej, standardowe elementy wykończeniowe wnętrza Oxide Silver dark matt (BMW X5 xDrive30d), Poplar Grain fine wood (BMW X5 xDrive50i) lub Aluminium Hexagon (BMW X5 M50d) zostały teraz umieszczone na czarnej powierzchni o wysokim połysku, z której dolną krawędzią sąsiaduje listwa wykończeniowa w odcieniu Pearl Gloss Chrome.

Atrakcyjnym dodatkiem jest też niezależny wyświetlacz standardowego systemu iDrive o przekątnej nawet 10,25 cala. Z kolei wyświetlacze układu klimatyzacji i wentylacji - oraz opcjonalnie tablica przyrządów - zostały wyposażone w technologię "black panel".

Siedzenia mogą zostać pokryte opcjonalną tapicerką skórzaną Dakota lub - w ramach pakietów wykończeniowych wnętrza Pure Experience i Pure Excellence - skórą Nappa z rozszerzonymi funkcjami. Klienci mogą wybierać spośród siedmiu kolorów tapicerki.

Wyjątkowa indywidualizacja: pakiety wykończeniowe nadwozia i wnętrza Design Pure Experience i Design Pure Excellence.
Alternatywą dla standardowego wykończenia nowego BMW X5 są dwa nowe pakiety stylizacyjne nadwozia i wnętrza, które pozwalają na indywidualną zmianę wyglądu auta. Każdy pakiet reprezentuje harmonijne połączenie elementów stylizacyjnych oraz odpowiednio dobranych kolorów i materiałów. Nowe pakiety stylizacyjne można dobierać indywidualnie - to znaczy klienci w zależności od potrzeb mogą łączyć je ze sobą i z elementami standardowego wyposażenia. Dodatkowo, nowe pakiety stylizacyjne są również oferowane w połączeniu z pakietem M Sport i zawierają wysokiej jakości kluczyk z przyciskami zdalnego sterowania w nowej stylizacji.

Design Pure Experience: prezencja i solidność.
Za sprawą takich elementów, jak paneli ochronnych podwozia z polerowanej stali nierdzewnej, nowoopracowanych listew wlotu powietrza w srebrnym matowym kolorze oraz tylnej listwy dekoracyjnej pokrytej tym samym odcieniem, pakiet Design Pure Experience dodaje nadwoziu auta eleganckiego charakteru i uwypukla wszechstronną naturę nowego BMW X5. W skład pakietu wchodzi także czarne, błyszczące wykończenie podstawy lusterek zewnętrznych oraz słupków B i C, a także satynowane wykończenie bocznych szyb BMW Individual Exterior Line Aluminium. Z kolei ozdobne końcówki układu wydechowego otrzymały chromowane, matowe wykończenie.

Lina Design Pure Experience wykorzystuje ciepły, ciemny schemat kolorystyczny do nadania wnętrzu nowego BMW X5 klasycznie stylowego i luksusowego klimatu. Pakiet obejmuje skórzaną tapicerkę Nappa, łącznie z wstawkami w kolorze Mocha/Black z kontrastującymi przeszyciami, a także wstawki dekoracyjne wnętrza z wysokogatunkowego drewna Fineline Pure. Skórzane powierzchnie tablicy przyrządów oraz górnej części paneli wykończeniowych są oferowane w czarnym kolorze z kontrastującymi przeszyciami Nut Brown. Natomiast dolna sekcja tablicy przyrządów została pokryta kolorem Mocha.

Design Pure Excellence: nowoczesność i luksus.
Linia wykończeniowa nadwozia Design Pure Excellence obejmuje elementy stylizacyjne paneli ochronnych podwozia i obwódki nadkoli w kolorze nadwozia, czarne poprzeczki osłony chłodnicy z chromowanym, błyszczącym frontem, poprzeczki zewnętrznych wlotów powietrza i listwy dolnego wlotu w kształcie litery "T", chromowaną listwę dekoracyjną tylnej nakładki zderzaka oraz chromowane zdobienia (Chrome Line Exterior) bocznych szyb. Podstawy lusterek zewnętrznych oraz słupki B i C zostały ozdobione czarnym, błyszczącym wykończeniem.

Pakiet Design Pure Excellence dodaje wnętrzu eleganckiego, wysublimowanego charakteru dzięki zastosowaniu tapicerki skórzanej Exclusive Nappa, obejmującej wstawki w kolorze Ivory White z kontrastującymi przeszyciami, wstawki dekoracyjne z wysokogatunkowego drewna American Oak oraz w pełni skórzane pokrycie tablicy przyrządów i paneli drzwiowych w kolorze Atlas Grey z kontrastującymi przeszyciami. Dolna sekcja tablicy przyrządów została pokryta pasującym do całości kolorem Ivory White.

Wszechstronne wnętrze, oferujące nawet siedem miejsc.
Dzięki luksusowej atmosferze oraz zwiększonemu komfortowi jazdy, wyższemu komfortowi  siedzenia oraz większej przestrzeni wewnątrz, nowe BMW X5 w zauważalny sposób góruje nad poprzednikiem. Co więcej, po raz kolejny wzrosła liczba możliwych konfiguracji przestronnego wnętrza. Na nowo zaprojektowane fotele kierowcy i pasażera zapewniają wysoki komfort w dalekich podróżach i imponujące boczne trzymanie w dynamicznie pokonywanych zakrętach. Fotele komfortowe i fotele sportowe (standard w BMW X5 M50d) są dostępne opcjonalnie.

Ogrzewanie siedzeń i siedzenia komfortowe są teraz dostępne także w tylnym rzędzie. Siedzenia komfortowe są oferowane ze specjalnie dobraną tapicerką, regulacją pochylenia oparcia w zakresie 10 stopni i regulacją wzdłużną w zakresie 80 milimetrów. Tylne siedzenia komfortowe można wybrać jako indywidualną opcję lub w połączeniu z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń. Dostęp do dwóch dodatkowych foteli jest ułatwiony dzięki funkcji Easy Entry oraz uchwytowi przy słupku C. Fotele mogą też zostać indywidualnie umieszczone w podłodze bagażnika i są przeznaczone przede wszystkim dla osób o wzroście do 150 centymetrów. Przy każdym fotelu umieszczono bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

Składane oparcie drugiego rzędu siedzeń można teraz podzielić w stosunku 40:20:40, co pozwala zwiększyć pojemność bagażnika z 650 do nawet 1870 litrów - to o 30/120 litrów więcej, niż w poprzednim modelu. Dodatkowe schowki i kieszenie w drzwiach, które pomieszczą 1,5-litrowe (z przodu) i 1-litrowe butelki (z tyłu) również zwiększają funkcjonalność kabiny pasażerskiej zarówno podczas codziennej eksploatacji, jak i dłuższych podróży.

BMW X5 jest wyposażone w dzieloną, dwuczęściową pokrywę bagażnika, której dolny panel może zostać opuszczony poziomo, tworząc płaską powierzchnię z przestrzenią ładunkowej. Standardem jest system elektrycznego sterowania górnym panelem pokrywy. Teraz, po raz pierwszy można też zamknąć i otworzyć tylną klapę za pomocą pilota lub po naciśnięciu przycisku z fotela kierowcy. Elektrycznie odchylany hak holowniczy jest oferowany w opcji, podobnie jak relingi dachowe w trzech różnych wariantach stylizacyjnych.

Silniki: większa wydajność i przyjemność z jazdy dzięki technologii BMW TwinPower Turbo.
BMW X5, jako pierwszy model klasy Sports Activity Vehicle, nadal wyznacza trendy i standardy w tym segmencie, kładąc nacisk na przyjemność z jazdy i wysoką wydajność. Silnik benzynowy V8 nowej generacji pracujący pod maską BMW X5 xDrive50i rozwija teraz o 10% wyższą moc - czyli o 30 kW/43 KM więcej (łącznie 330 kW/450 KM) - od poprzednika, oferując o 16% niższe średnie zużycie paliwa. Tak doskonałe osiągi to zasługa zastosowania technologii BMW TwinPower Turbo uzupełnionej dwiema turbosprężarkami, bezpośrednim wtryskiem paliwa High-Precision Injection oraz układem płynnej regulacji skoku zaworów VALVETRONIC, który optymalizuje zarówno wydajność, jak i reakcje silnika. Wynikiem połączenia najnowocześniejszych technologii w silniku o pojemności 4,4 litra jest również zwiększenie maksymalnego momentu obrotowego do 650 Nm (o 50 Nm), uzyskiwanych w przedziale od 2000 do 4500 obr./min. Nowe BMW X5 xDrive50i przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,0 sekund (szybciej o 0,5 sekundy). Średnie zużycie paliwa zawiera się w granicach od 10,4 do 10,5 litra na 100 kilometrów - to o 2,0 litry/100 km mniej. Z kolei emisja CO2 spadła o 50 gramów na kilometr do poziomu 242/244 g/km (zużycie paliwa i poziom emisji w cyklu pomiarowym UE, wyniki uzależnione od wybranych opon).

Nowe BMW X5 xDrive30d wyposażone w sześciocylindrowy rzędowy silnik Diesla również zostało poddane modyfikacjom, które przyczyniły się do osiągnięcia lepszego balansu pomiędzy wydajnością dynamiczną i paliwową. Jednostka o pojemności 3,0 litrów, wyposażona w technologię BMW TwinPower Turbo, turbosprężarkę o zmiennej geometrii i bezpośredni wtrysk common rail, wytwarza 190 kW/258 KM (+ 10 kW/13 KM) oraz 560 Nm maksymalnego momentu obrotowego (+ 20 Nm) w przedziale od 1500 do 3000 obr./min. Nowe BMW X5 xDrive30d przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy (- 0,7 sekundy). Średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi 6,2 l/100 km, czyli o 16% lub 1,2 l/100 km mniej, natomiast emisja CO2 zawiera się w przedziale od 162 do 164 g/km (- 21 g/km) w zależności od wybranych opon).

Sportowy temperament najnowocześniejszych silników wysokoprężnych jest szczególnie widoczny w wersji BMW X5 M50d. Pod maską modelu M Performance pracuje 3-litrowy rzędowy  diesel z technologią M Performance TwinPower Turbo oraz układem potrójnego doładowania. Trzy turbosprężarki współpracują ze sobą, czego wynikiem jest wysoka moc. Paliwo jest dostarczane przez system common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi pracującymi pod maksymalnym ciśnieniem 2200 barów. Jednostka rozwija moc 280 kW/381 KM i maksymalny moment obrotowy 740 Nm w przedziale od 2000 do 3000 obr./min. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje modelowi BMW X5 M50d zaledwie 5,3 sekundy (- 0,1 sekundy), a średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi 6,7 litra na 100 kilometrów, czyli o 11% mniej (0,8 l/100 km), niż w poprzednim modelu. Emisja CO2 utrzymuje się na poziomie 177 g/KM (- 22 g/km).

W grudniu 2013 roku gamę modelu BMW X5 uzupełnią kolejne wersje silnikowe. BMW X5 xDrive35i (225 kW/306 KM) zużywa średnio 8,5 litra paliwa na 100 kilometrów i wydziela 199 gramów CO2 na kilometr, natomiast BMW X5 xDrive40d (230 kW/313 KM) zadowala się średnio 6,4 litra oleju napędowego na 100 kilometrów, emitując przy tym 169 gramów CO2 na kilometr. Kolejny model BMW X5 xDrive25d z silnikiem o mocy 160 kW/218 KM spala średnio 5,9 l/100 i wydziela 155 gramów CO2 na kilometr. Z kolei odmiana X5 sDrive25d o tej samej mocy potrzebuje 5,6 litra oleju napędowego na 100 kilometrów, co przekłada się na emisję CO2 w wysokości 149 g/KM (wstępne dane, pomiary w cyklu EU).

Wszystkie wersje nowego BMW X5 już teraz spełniają standard emisji EU6, który wejdzie w życie dopiero we wrześniu 2014 roku. W modelach wyposażonych w silniki wysokoprężne uzyskano niższą emisję tlenków azotu dzięki zastosowaniu katalizatora NOx oraz katalizatora SCR z wtryskiem mocznika (AdBlue).

BMW EfficientDynamics w standardzie: ośmiobiegowa przekładnia automatyczna oraz tryb ECO PRO z nowymi funkcjami.
Wszystkie silniki oferowane w BMW X5 współpracują standardowo z ośmiobiegową przekładnią automatyczną, która wyróżnia się wysoką efektywnością, precyzją i krótkimi czasami zmiany biegów, co zwiększa wydajność i przyjemność z jazdy. Sportowa odmiana ośmiobiegowej przekładni automatycznej stosowana w BMW X5 M50d zmienia poszczególne biegi jeszcze szybciej, a kierowca ma możliwość skorzystania z dźwigienek do zmiany biegów umieszczonych przy kierownicy. Dźwigienki są też oferowane opcjonalnie w pozostałych wersjach nowego BMW X5. W modelach ze sportową skrzynią automatyczną o ośmiu przełożeniach dostępna jest też nowa funkcja "launch control", czyli precyzyjny system kontroli trakcji, który pozwala na wydajne przeniesienie mocy silnika na koła podczas przyspieszania ze startu zatrzymanego.

Tryb ECO PRO modyfikuje zarządzanie pracą silnika, odpowiedzi na zmiany położenia pedału przyspieszenia i łagodzi charakterystykę pracy automatycznej przekładni, aby pomóc kierowcy utrzymać możliwie niskie obroty silnika i spalić jak najmniej paliwa. Co więcej, efektywne wykorzystanie energii na potrzeby zasilania funkcji sterowanych elektrycznie, takich jak system klimatyzacji, podgrzewanie siedzeń i ogrzewanie lusterek zewnętrznych zapewnia rzeczywiście efektywne zarządzanie energią. W trybie ECO PRO dostępna jest funkcja jazdy wybiegiem, która odłącza układ napędowy, gdy tylko kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia przy prędkościach od 50 do 160 km/h. Pozwala to, by samochód zwalniał bez hamowania silnikiem, spalając przy tym tylko minimalne ilości paliwa. Opcjonalny system nawigacji Professional również ma swój wkład w oszczędną jazdę, prezentując kierowcy nie tylko trasy najszybsze lub najkrótsze, ale także trasy ECO PRO wyznaczone tak, by uzyskać jak najniższe zużycie paliwa. Kolejną innowacją jest Proactive Driving Assistant. Gdy samochód porusza się po trasie wyznaczonej przez system nawigacyjny, funkcja ta informuje kierowcę o idealnych momentach na zdjęcie stopy z pedału przyspieszenia, gdy zbliża się zakręt lub fragment drogi z ograniczeniem prędkości, co służy dalszemu zmniejszeniu zużycia paliwa.

Oprócz funkcji ECO PRO, nowe BMW X5 jest wyposażone w wiele innych systemów z zakresu BMW EfficientDynamics. Są to takie funkcje, jak odzysk energii hamowania, Auto Start-Stop, uruchamianie napędu akcesoriów tylko w razie potrzeby, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, opony o zmniejszonych oporach toczenia oraz elementy ograniczające wagę i opór aerodynamiczny nadwozia. Nowe BMW X5 jest też najlżejszym pojazdem w segmencie, co jest główną zasługą zastosowania w strukturze nadwozia m.in. stali o ultra wysokiej odporności na rozciąganie, tworzyw termoplastycznych w bocznych panelach, aluminiowej maski silnika oraz magnezu we wsporniku tablicy przyrządów. Inteligentna, lekka konstrukcja oznacza również, że znacznie bogatsze wyposażenie standardowe w porównaniu z modelem poprzedniej generacji nie przekłada się na wyższą masę własną pojazdu. Nowe BMW X5 - w zależności od modelu - jest nawet o 90 kilogramów lżejsze od podobnie wyposażonego poprzednika.

BMW X5 oferuje najbardziej aerodynamiczny projekt nadwozia w klasie. Aktywne górne i dolne flapy sterujące strumieniem powietrza, kurtyny powietrzne, wyloty powietrza na błotnikach, pionowe listwy aerodynamiczne na tylnej szybie, deflektory powietrzne na przednich nadkolach oraz inne elementy aerodynamiczne redukują opór powietrza (Cx) - w zależności od modelu - do poziomu nawet 0,31 (BMW X5 xDrive30d).

Podwozie: zmienne tryby pracy dla wyższej przyjemności z jazdy.
Firma BMW stworzyła segment aut typu Sports Activity Vehicle, wprowadzając od oferty model łączący doskonałą trakcję terenową ze sportowymi, a jednocześnie komfortowymi właściwościami jezdnymi na ubitych drogach. Nowe BMW X5 powstało w wyniku ewolucji tych cech i wyróżnia się ulepszonym systemem napędu na wszystkie koła oraz zmodyfikowanym podwoziem.

Przełącznik układu Driving Experience Control umieszczony na konsoli centralnej pozwala wybrać nie tylko tryby COMFORT, SPORT i SPORT+, ale również tryb ECO PRO, dzięki czemu kierowca może dostosować pracę układu jezdnego do sytuacji na drodze lub do swoich wymagań. Układ kontroli dynamiki jazdy wpływa na progresję pedału gazu, charakterystykę wspomagania kierownicy, dynamikę zmiany przełożeń skrzyni automatycznej, a w pojazdach wyposażonych w opcjonalne zawieszenia adaptacyjne Comfort i Professional na charakterystykę pracy układu dynamicznej kontroli amortyzatorów Dynamic Damper Control. Dodatkowo, w modelach z opcjonalnym zawieszeniem adaptacyjnym Dynamic i Professional można sterować ustawieniami systemu aktywnej stabilizacji przechyłów oraz układu Dynamic Performance Control.

Pakiety zawieszenia dostępne dla nowego BMW X5 pomogą zaspokoić indywidualne wymagania klientów w zakresie komfortu i sportowego stylu jazdy. Pakiet adaptacyjnego zawieszenia Comfort obejmuje układ dynamicznej kontroli amortyzatorów Dynamic Damper Control oraz zawieszenie pneumatyczne z systemem automatycznego poziomowania tylnej osi. Elektroniczny układ sterowania dostosowuje charakterystykę tłumienia do zmieniających się warunków drogowych i sytuacji na drodze. Kierowca może wybrać dwa różne tryby tłumienia za pomocą przełącznika Driving Experience Control. Ta sama funkcjonalność jest również dostępna w pakiecie adaptacyjnego zawieszenia M, który jest standardem w BMW X5 M50d, oraz w pakiecie M Sport przeznaczonym dla pozostałych modeli. W tej wersji, tryby SPORT lub SPORT + oferują bardzo twardą charakterystykę tłumienia i pracy zawieszenia.

Poszczególne elementy pakietu adaptacyjnego zawieszenia Dynamic zapewniają bardziej sportową charakterystykę jazdy w zakrętach. Układ Dynamic Performance Control oraz system aktywnej stabilizacji przechyłów Dynamic Drive optymalizują kierunkową stabilność pojazdu oraz redukują przechyły nadwozia. Z kolei podzespoły wchodzące w skład pakietu adaptacyjnego zawieszenia Professional maksymalizują zarówno komfort, jak i dynamikę jazdy. Opcja ta łączy w sobie elementy pakietów zawieszenia Comfort i Dynamic w zintegrowanym systemie, oferującym najwyższą przyjemność z jazdy w każdych warunkach.

Wszystkie wersje nowego BMW X5 zostały standardowo wyposażone w elektryczne wspomaganie układu kierowniczego. W modelach BMW X5 xDrive50i oraz BMW X5 xDrive30d dostępny jest opcjonalny aktywny układ kierowniczy, który oprócz dostosowywania siły wspomagania układu kierowniczego w zależności od prędkości jazdy, ustawia również odpowiedni kąt skrętu kół przednich w stosunku do prędkości. W ten sposób system zmniejsza siłę potrzebą do obracania kierownicą na parkingu i zapewnia precyzyjne sterowanie i dobre reakcje podczas jazdy z wyższą prędkością. Standardem w nowym BMW X5 jest elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold. Modele BMW X5 xDrive30d i BMW X5 xDrive50 są oferowane z odpowiednio 18- i 19-calowymi obręczami aluminiowymi, natomiast BMW X5 M50d jest standardowo wyposażone w 19-calowe obręcze aluminiowe typu "M" z oponami o różnych rozmiarach. Klienci mogą też zamówić inne koła 19- i 20-calowe. Opony typu run-flat wchodzą w skład wyposażenia standardowego lub opcjonalnego, w zależności od modelu, natomiast wskaźnik utraty ciśnienia w oponach jest standardem we wszystkich wersjach nowego BMW X5.

Wydajny układ hamulcowy zapewnia stabilność i pewność podczas gwałtownego hamowania, co jest po części zasługą układu dynamicznej kontroli stabilności (DSC). W skład układu DSC wchodzą takie elementy, jak ABS, dynamiczna kontrola trakcji (DTC), kontrola hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczna kontrola hamowania (DBC) oraz automatyczna blokada mechanizmu różnicowego (ADB-X). Dodatkowe funkcje to asystent hamowania, funkcja gotowości układu hamulcowego Brake Standby, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, kompensacja spadku siły hamowania, funkcja osuszania hamulców, układ kontroli stabilności przyczepy oraz kontrola zjazdu po stoku HDC.

BMW xDrive w nowym BMW X5: inteligentny napęd na cztery koła z opcjonalnym układem Dynamic Performance Control.
Nowe BMW X5 zostało wyposażone w stały napęd na cztery koła xDrive ze sterowanym elektronicznie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego na przednią i tylną oś. Najnowsza wersja układu xDrive cechuje się wyższą wydajnością i niższą wagą (-1,4 kg). System sterowania układu xDrive wykorzystuje informacje dotyczące prędkości jazdy, prędkości obrotowej kół, kąta skrętu i położenia pedału przyspieszenia, aby precyzyjnie zinterpretować zarówno zamiary kierowcy, jak i faktyczne zachowanie pojazdu, a następnie dostosowuje rozdział mocy napędowej tak, aby przełożyć jak najwyższą moc na nawierzchnię. W ten sposób xDrive zapewnia światowej klasy przyczepność i stabilność w każdych warunkach pogodowych i drogowych, a także zapewnia wyższą dynamikę pokonywania zakrętów i zapobiega nadsterowności i podsterowności nawet zanim kierowca uświadomi sobie taką potrzebę.

W połączeniu ze sterowanym elektronicznie układem Dynamic Performance Control zintegrowanym z tylnym mechanizmem różnicowym, rozdział siły napędowej może być sterowany jeszcze precyzyjniej. Układ DPC, oferowany w ramach opcjonalnego pakietu zawieszenia adaptacyjnego Dynamic i Professional rozdziela siłę napędową pomiędzy koła tylnej osi (sterowanie momentem napędowym), co w zauważalny sposób polepsza kierowalność i przyczepność przy wszystkich prędkościach. Stabilizujące działanie układu Dynamic Performance Control nie zostanie przerwane w momencie, gdy kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia podczas pokonywania zakrętu.

Modele z układem napędu na wszystkie koła xDrive zostały wyposażone w nowy wyświetlacz kontrolny z grafiką 3D. Ten standardowy ekran na bieżąco przedstawia kierowcy informacje o przechyłach i wychyleniu nadwozia. Dodatkowo, w wersjach wyposażonych w opcjonalny system nawigacji Professional, w tablicy przyrządów wyświetlany jest również kompas.

Innowacyjne systemy wspierające kierowcę i przydatne usługi: BMW ConnectedDrive w nowym BMW X5.
W nowym BMW X5 oferowana jest pełna gama systemów wspierających kierowcę i usług mobilnych z zakresu BMW ConnectedDrive. Systemy te podnoszą poziom bezpieczeństwa aktywnego, zwiększają wygodę podróżowania i potęgują doznania z korzystania z systemów infotainment, oferując najlepsze w klasie standardy dotyczące inteligentnej interakcji pomiędzy kierowcą, pojazdem i otoczeniem.

Bezpieczeństwo: Driving Assistant i Driving Assistant Plus.
Nowy pakiet bezpieczeństwa Driving Assistant zawiera funkcję ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu (Lane Departure Warning), która ostrzega kierowców przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu, oraz system ostrzegania o kolizji z pieszym i z innym pojazdem z funkcją hamowania, który wykrywa pojazdy znajdujące się bezpośrednio przed BMW X5 - do prędkości 60 km/h - jak również pieszych, którzy znajdują się na torze jazdy samochodu. W momencie wykrycia niebezpieczeństwa emitowane są ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, a w tym samym czasie system przygotowuje układ hamulcowy do działania w celu ograniczenia drogi hamowania. Przy prędkościach do 60 km/h aktywowane jest "awaryjne" hamowanie z umiarkowaną siłą, w celu zmniejszenia prędkości pojazdu i ostrzeżenia kierowcy o nagłej sytuacji drogowej.

Driving Assistant Plus zapewnia jeszcze dalej idącą pomoc. System łączy aktywny tempomat z funkcją Stop & Go i układ Driving Assistant w celu zapewnienia przede wszystkim większego komfortu i bezpieczeństwa w wolno poruszającym się ruchu drogowym i w korkach. System utrzymuje bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu przy każdej prędkości aż do 210 km/h. Kombinacja umieszczonej z przodu kamery i pełnozakresowych czujników radarowych wykrywa zarówno pojazdy poruszające się z przodu, jak i obiekty stacjonarne. Jeśli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie o grożącym najechaniu na obiekt znajdujący się przed samochodem, Driving Assistant Plus automatycznie wyhamowuje pojazd z potrzebną intensywnością, aż do użycia maksymalnej możliwej siły hamowania, jeśli to konieczne. Kolejna funkcja układu Driving Assistant Plus, czyli Traffic Jam Assistant, zostanie dodana do pakietu w grudniu 2013 roku.

Przy prędkościach do 40 km/h, funkcja ta monitoruje zarówno odległość do pojazdu z przodu, jak i położenie samochodu na jego pasie ruchu. Traffic Jam Assistant wykorzystuje układ wspomagania kierownicy do utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu.

Nowe funkcje zostały również dodane do opcji Active Protection. W sytuacjach krytycznych ten pakiet bezpieczeństwa wdraża szereg środków, aby pomóc złagodzić skutki ewentualnego wypadku. W tym celu boczne szyby samochodu i rozsuwane okno dachowe (jeżeli jest w wyposażeniu) zostają zamknięte, przednie pasy bezpieczeństwa napięte, a oparcie przedniego fotela pasażera podniesione do pozycji pionowej. Układ Active Protection zawiera teraz także funkcję Attention Assistant, która analizuje zachowanie kierowcy i w razie potrzeby sugeruje przerwę w podróży celem odpoczynku.

Inteligentny system połączeń alarmowych z automatycznym ustalaniem pozycji i rozpoznawaniem skali zagrożenia po wypadku jest częścią standardowej specyfikacji na wielu rynkach i zapewnia szybkie i odpowiednie do sytuacji wsparcie w razie zderzenia. Najnowsza generacja systemu przesyła wiele ważnych i przydatnych informacji, na przykład dokładną lokalizację samochodu (z dokładnością do kilku metrów), jego numer VIN, typ pojazdu i jego kolor oraz dane zebrane przy pomocy czujników na pokładzie auta. W razie wypadku informacje trafiają do centrum telefonicznego BMW. Przesłane dane obejmują także ilość osób znajdujących się w samochodzie, informację o tym, które poduszki powietrzne zostały aktywowane, a także ocenę siły zderzenia.

Technologie BMW ConnectedDrive zwiększają również bezpieczeństwo po zmroku. Oprócz reflektorów adaptacyjnych z funkcją świateł skrętnych, producent oferuje adaptacyjne reflektory LED oraz asystenta świateł drogowych, który w razie potrzeby częściowo zakrywa reflektory celem wyeliminowania niebezpieczeństwa oślepienia kierowców innych pojazdów. Z kolei system BMW Night Vision wykrywa teraz nie tylko pieszych, ale również zwierzęta i obejmuje nowy system dynamicznego oświetlenia punktowego. System wyświetla na monitorze w kabinie pasażerskiej obraz wideo w czasie rzeczywistym, przedstawiający ludzi, zwierzęta i wszystko, co emituje ciepło, nawet jeśli obiekty znajdują się poza obszarem drogi oświetlonym przez reflektory, i ostrzega przed ryzykiem kolizji. Dynamiczne oświetlenie punktowe to system ze specjalnym reflektorem, który kieruje wiązkę światła na ludzi lub zwierzęta wykryte przez BMW Night Vision, zapewniając kierowcy dodatkowe ostrzeżenia o zagrożeniu i pokazując to zagrożenie na drodze.

Komfort: innowacyjne systemy wspomagające kierowcę i unikatowe usługi.
W nowym BMW X5 zastosowano kolorowy wyświetlacz BMW Head-Up Display, na którym kierowca będzie mógł teraz zobaczyć w swoim bezpośrednim polu widzenia także kontakty telefoniczne i spis programów rozrywkowych.

Kolejną innowacją dostępną od grudnia 2013 roku dla nabywców nowego Sports Activity Vehicle będzie w pełni automatyczny asystent parkowania BMW. Nowa wersja systemu nie tylko wykonuje ruchy kierownicą wymagane do zaparkowania równoległego tyłem, ale także działa na pedał przyspieszenia i pedał hamulca. Wszystko to oznacza, że BMW X5 może zająć wybrane miejsce parkingowe w pełni automatycznie. Tylna kamera i funkcja Surround View zapewniają lepszy przegląd obszaru wokół samochodu i na drodze, przedstawiając kierowcy widok drogi i okolicy z lotu ptaka (360 stopni) na centralnym monitorze. System zawiera również funkcję monitorowania obszaru z przodu i z tyły auta Panorama View, która pomaga kierowcy podczas wyjeżdżania z wąskich i osłoniętych miejsc.

Nowe BMW X5 może zostać wyposażone w funkcję informowania o ograniczeniach prędkości Speed Limit Info, która pokazuje wszystkie ograniczenia prędkości i znaki zakazu wyprzedzania dla danej drogi na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. Z kolei opcjonalna funkcja ostrzegania przed zmianą pasa ruchu Lane Change Warning ocenia sytuację na drodze wielopasmowej, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom podczas wyprzedzania. Podczas wykonywania zamierzonej zmiany pasa ruchu przy prędkości powyżej 20 km/h, system ostrzega kierowcę za pomocą sygnału wizualnego oraz wibracji kierownicy, jeśli w martwym polu widzenia kierowcy lub obok BMW X5 znajduje się inny pojazd.

Funkcją niespotykaną w skali całego świata jest usługa Concierge Service, którą użytkownicy BMW ConnectedDrive mogą wykorzystać na przykład do dokonywania rezerwacji hotelowych, wyszukiwania adresów i numerów telefonów lub sprawdzania godzin otwarcia różnych placówek. W modelach wyposażonych w opcjonalny system nawigacji Professional dostępna jest także funkcja informowania o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI), która na bieżąco dostarcza kierowcy precyzyjne informacje odnośnie utrudnień drogowych.

Infotainment: doskonała łączność biurowa, rozrywka na wysokim poziomie i aplikacje pozwalające korzystać z serwisów społecznościowych.
Cała gama funkcji i usług wyszukiwania, wspomagania podróży, biurowych i społecznościowych jest dostępna za pośrednictwem zainstalowanej w samochodzie karty SIM lub poprzez smartfon znajdujący się w samochodzie. Standardem w nowym BMW X5 jest system głośnomówiący z wejściem USB. Producent oferuje również funkcje zdalne Remote Functions, dostęp do Internetu na pokładzie pojazdu oraz opcję Online Entertainment, dającą dostęp do około 12 milionów utworów muzycznych. Zestaw funkcji biurowych BMW ConnectedDrive Office pozwala na wyświetlanie wiadomości e-mail, terminów spotkań, listy kontaktów, wpisów w kalendarzu i notatek na ekranie centralnym kokpitu. Z kolei funkcja dyktowania konwertuje notatki wypowiadane przez kierowcę na tekst pisany, który następnie może być wysyłany przez SMS lub e-mail.

Opcja BMW Apps zawiera funkcje takie jak radio internetowe, dostęp do zindywidualizowanej biblioteki muzycznej AUPEO! oraz korzystanie w samochodzie z Facebooka i Twittera. Usługa ta jest stale poszerzana o nowe aplikacje.

Bogate wyposażenie standardowe oraz wysokiej klasy wyposażenie opcjonalne potęgujące radość z jazdy.
Ekskluzywne wrażenia z jazdy nowym BMW X5 znajdują odzwierciedlenie nie tylko w luksusowym wnętrzu, ale także w bogatej standardowej specyfikacji wyposażeniowej oraz w wysokiej klasy wyposażeniu dodatkowym. Na liście wyposażenia standardowego znajdują się takie elementy, jak dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, zestaw głośnomówiący Bluetooth, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i tempomat z funkcją hamowania. Standardowy system operacyjny iDrive można uzupełnić - w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji Professional - o kontroler dotykowy, którego powierzchnia dotykowa pozwala na używanie liter na przykład do programowania celu podróży w systemie nawigacji.

Standardem w BMW X5 jest radio Professional, natomiast najlepsze wrażenia muzyczne zapewnią opcjonalne systemy audio HiFi Harman Kardon Surround Sound System lub Bang & Olufsen High End Surround Sound System z 16 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 1200 watów. Producent oferuje także cyfrowe radio DAB, moduł TV oraz nowoopracowany system rozrywkowy dla pasażerów tylnych siedzeń z odtwarzaczem DVD i dwoma monitorami w formie tabletu. Klienci mogą również uzupełnić wyposażenie o sportową kierownicę pokrytą skórą, podgrzewany wieniec kierownicy, czterostrefową klimatyzację automatyczną, automatycznie ściemniające się lusterka zewnętrzne, drzwi z funkcją domykania Soft Close Automatic, dostęp komfortowy Comfort Access, panoramiczne okno dachowe, aluminiowe nakładki na progi, pakiet dodatkowych schowków oraz pokrowiec do przewozu nart i desek snowboardowych.

Produkcja i marketing.
Nowe BMW X5 będzie budowane w należącej do BMW fabryce Spartanburg w USA. Zakład produkcyjny umiejscowiony w Karolinie Południowej słynie z produkcji modeli BMW X, które są eksportowane na rynki całego świata - powstają tu modele BMW X6 i BMW X3, a w przyszłości dołączy do nich BMW X4. Debiut rynkowy nowego BMW X5 w Niemczech zaplanowano na listopad 2013 roku.

|  |  |  | BMW X5 xDrive50i |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  | 5 / 5 (7) 1) |
| Długość / szerokość / wysokość | mm |  | 4886 / 1938 / 1762 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2933 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1640 / 1646 |
| Średnica zawracania | m |  | 12,7 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 85 |
| Pojemność układu chłodzenia | l |  | 14,7 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l |  | 9,0 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN/EU | kg |  | 2175 / 2250 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 710 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 2885 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 1375 / 1585 |
| Dop. masa przyczepy (12%) hamowanej/niehamowanej | kg |  | 2700 (3500 3)) / 750 |
| Dop. obciążenie dachu/haka holowniczego | kg |  | 100 / 140 |
| Pojemność bagażnika | l |  | 650 – 1870 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | cx/A |  | 0,33 x 2,84 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / ilość cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | V / 8 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, dwie turbosprężarki, bezpośredni wtrysk paliwa High Precision Injection, układ płynnej regulacji skoku zaworów VALVETRONIC |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 4395 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 88,3 / 89,0 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 10,0 |
| Paliwo |  |  | Minimum RON 91 |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 330 / 450 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min |  | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 650/479 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min |  | 2000 – 4500 |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – |  | 105 / bagażnik |
| Alternator | A / W |  | 210 / 2940 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Dwuwahaczowa, dwuprzegubowa oś przednia, minimalny ujemny promień zataczania, geometria zapobiegającą nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | Zintegrowana tylna oś typu Integral-IV, zawieszenie przestrzenne z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu; opcjonalnie: zawieszenie pneumatyczne z systemem automatycznego poziomowania |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 385 mm x 36 mm |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 345 mm x 24 mm |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu; DSC połączony z napędem na cztery koła xDrive, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego (ADB-X), HDC kontrola zjazdu po stoku; opcjonalnie w połączeniu z pakietami adaptacyjnego zawieszenia Comfort, Dynamic lub Professional bądź adaptacyjnym zawieszeniem typu M: układ dynamicznej kontroli amortyzatorów Dynamic Damper Control, system stabilizacji przechyłów Active Roll Stabilisation, układ Dynamic Performance Control |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, aktywne zagłówki przednie, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia, czujnik zderzenia, czujnik dachowania, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | elektromechaniczny ze wspomaganiem (EPS) opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 19,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 255/50 R19 107 W XL RSC |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 9J x 19 z lekkiego stopu |
| BMW ConnectedDrive |  |
| Komfort | opcjonalnie: serwis Concierge, funkcje zdalne BMW, RTTI, BMW TeleServices, integracja urządzeń mobilnych |
| Infotainment | opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online z usługami Park Info, National Info, Google, wiadomości, aktualne informacje pogodowe, BMW Routes, funkcje biurowe, Bluetooth Audio Streaming oraz Online Update Music Tracks i Apps |
| Bezpieczeństwo | opcjonalnie: adaptacyjne reflektory z funkcją świateł skrętnych, asystent świateł drogowych, kontrola odległości przy parkowaniu, kamera cofania, Surround View, BMW Night Vision z systemem wykrywania pieszych i funkcją Dynamic Light Spot, wyświetlacz Head-Up, asystent parkowania, ostrzeganie przed zmianą pasa ruchu, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu wraz z ostrzeganiem przed kolizją i funkcją hamowania, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go i możliwością całkowitego wyhamowania pojazdu, informacje o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania, system ochrony aktywnej z funkcją Attention Assistant automatyczna/unowocześniona funkcja Emergency Call |
| Przekładnia |  |  |  |
| Typ przekładni |  | Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów z funkcją Steptronic |
| Przełożenia I | :1 |  | 4,714 , |
| II | :1 |  | 3,143 |
| III | :1 |  | 2,106 , |
| IV | :1 |  | 1,667 |
| V | :1 |  | 1,285 |
| VI | :1 |  | 1,000 |
| VII | :1 |  | 0,839 |
| VIII | :1 |  | 0,667 |
| wsteczny | :1 | ) | 3,317 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,154 |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 6,6 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 75,1 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 5,0 |
| 0 – 1 km | s |  | 23,9 |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 250 |
| Charakterystyka terenowa |  |  |  |
| Kąt zwisu z przodu/z tyłu |  |  | 25,0 / 20,0 |
| Kąt rampowy | o |  | 20,0 |
| Prześwit | mm |  | 209 |
| Głębokość brodzenia | mm |  | 500 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaczem odzyskanej energii, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, funkcja auto start-stop, funkcja ECO PRO, pompa oleju sterowana przepływowo, pompa paliwa zasilana modułem RPM, inteligentna lekka konstrukcja, zoptymalizowana wydajność aerodynamiczna, aktywne wloty powietrza, odłączana sprężarka klimatyzacji, przełożenie główne o zoptymalizowanej wydajności termicznej, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 4) |  |  |  |
| Ze standardowymi kołami i oponami |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 14,0 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 8,3 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 10,4 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 242 |
| Z kołami 9J x 19 z przodu, 10J x 19 z tyłu i oponami 255/50 R19 z przodu, 285/45 R19 z tyłu Z kołami 10J x 20 z przodu, 11J x 20 z tyłu i oponami 275/40 R20 z przodu, 315/35 R20 z tyłu |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 14,1 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 8,3 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 10,5 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 244 |
| Spełniana norma emisji spalin |  |  | UE6 |
| Kategoria ubezpieczeniowa (Niemcy) |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

- Z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń

- Przy zmianie oleju

- Przy opcjonalnym zwiększonym nacisku na hak (w zależności od rynku)

- Zużycie paliwa i emisja CO2 są uzależnione od wybranych opon

- Dane jeszcze niedostępne

BMW X5 xDrive30d.

| BMW X5 xDrive30d |
| --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  | 5 / 5 (7) 1) |
| Długość / szerokość / wysokość | mm |  | 4886 / 1938 / 1762 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2933 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1644 / 1650 |
| Średnica zawracania | m |  | 12,7 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 85 |
| Pojemność układu chłodzenia | l |  | 12,6 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l |  | 6,5 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN/EU | kg |  | 2070 / 2145 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 710 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 2785 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 1320 / 1545 |
| Dop. masa przyczepy (12%) hamowanej/niehamowanej | kg |  | 2700 (3500 3)) / 750 |
| Dop. obciążenie dachu/haka holowniczego | kg |  | 100 / 140 |
| Pojemność bagażnika | l |  | 650 – 1870 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | cx/A |  | 0,31 x 2,84 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / ilość cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | rzędowy / 6 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii, bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi (maks. ciśnienie wtrysku 1800 barów) |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 2993 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 90,0 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 16,5 |
| Paliwo |  |  | Olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 190 / 258 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min |  | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 560/413 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min |  | 1500 – 3000 |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – |  | 105 / bagażnik |
| Alternator | A / W |  | 220 / 3080 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Dwuwahaczowa, dwuprzegubowa oś przednia, minimalny ujemny promień zataczania, geometria zapobiegającą nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | Zintegrowana tylna oś typu Integral-IV, zawieszenie przestrzenne z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu; opcjonalnie: zawieszenie pneumatyczne z systemem automatycznego poziomowania |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 332 mm x 30 mm |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 320 mm x 20 mm |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu; DSC połączony z napędem na cztery koła xDrive, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego (ADB-X), HDC kontrola zjazdu po stoku; opcjonalnie w połączeniu z pakietami adaptacyjnego zawieszenia Comfort, Dynamic lub Professional bądź adaptacyjnym zawieszeniem typu M: układ dynamicznej kontroli amortyzatorów Dynamic Damper Control, system stabilizacji przechyłów Active Roll Stabilisation, układ Dynamic Performance Control |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, aktywne zagłówki przednie, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia, czujnik zderzenia, czujnik dachowania, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | elektromechaniczny ze wspomaganiem (EPS) opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 19,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 255/55 R18 109 H XL |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 8,5J x 18 z lekkiego stopu |
| BMW ConnectedDrive |  |
| Komfort | opcjonalnie: serwis Concierge, funkcje zdalne BMW, RTTI, BMW TeleServices, integracja urządzeń mobilnych |
| Infotainment | opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online z usługami Park Info, National Info, Google, wiadomości, aktualne informacje pogodowe, BMW Routes, funkcje biurowe, Bluetooth Audio Streaming oraz Online Update Music Tracks i Apps |
| Bezpieczeństwo | opcjonalnie: adaptacyjne reflektory z funkcją świateł skrętnych, asystent świateł drogowych, kontrola odległości przy parkowaniu, kamera cofania, Surround View, BMW Night Vision z systemem wykrywania pieszych i funkcją Dynamic Light Spot, wyświetlacz Head-Up, astystent parkowania, ostrzeganie przed zmianą pasa ruchu, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu wraz z ostrzeganiem przed kolizją i funkcją hamowania, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go i możliwością całkowitego wyhamowania pojazdu, informacje o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania, system ochrony aktywnej z funkcją Attention Assistant automatyczna/unowocześniona funkcja Emergency Call |
| Przekładnia |  |  |  |
| Typ przekładni |  | Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów z funkcją Steptronic |
| Przełożenia I | :1 |  | 4,714 , |
| II | :1 |  | 3,143 |
| III | :1 |  | 2,106 , |
| IV | :1 |  | 1,667 |
| V | :1 |  | 1,285 |
| VI | :1 |  | 1,000 |
| VII | :1 |  | 0,839 |
| VIII | :1 |  | 0,667 |
| wsteczny | :1 | ) | 3,317 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,154 |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 10,9 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 63,5 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 6,9 |
| 0 – 1 km | s |  | 27,5 |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 230 |
| Charakterystyka terenowa |  |  |  |
| Kąt zwisu z przodu/z tyłu |  |  | 25,0 / 20,0 |
| Kąt rampowy | o |  | 20,0 |
| Prześwit | mm |  | 209 |
| Głębokość brodzenia | mm |  | 500 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaczem odzyskanej energii, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, funkcja auto start-stop, funkcja ECO PRO, pompa oleju sterowana mapą, inteligentna lekka konstrukcja, zoptymalizowana wydajność aerodynamiczna, aktywne wloty powietrza, odłączana sprężarka klimatyzacji, przełożenie główne o zoptymalizowanej wydajności termicznej, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 4) |  |  |  |
| Ze standardowymi kołami i oponami |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 7,0 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 5,7 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 6,2 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 162 |
| Z kołami 9J x 19 z przodu, 10J x 19 z tyłu i oponami 255/50 R19 z przodu, 285/45 R19 z tyłu Z kołami 10J x 20 z przodu, 11J x 20 z tyłu i oponami 275/40 R20 z przodu, 315/35 R20 z tyłu |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 7,1 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 5,7 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 6,2 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 164 |
| Spełniana norma emisji spalin |  |  | UE6 |
| Kategoria ubezpieczeniowa (Niemcy) |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

- Z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń

- Przy zmianie oleju

- Przy opcjonalnym zwiększonym nacisku na hak (w zależności od rynku)

- Zużycie paliwa i emisja CO2 są uzależnione od wybranych opon

- Dane jeszcze niedostępne

BMW X5 M50d.

|  |  |  | BMW X5 M50d |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  | 5 / 5 (7) 1) |
| Długość / szerokość / wysokość | mm |  | 4886 / 1938 / 1762 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2933 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1662 / 1702 |
| Średnica zawracania | m |  | 12,7 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 85 |
| Pojemność układu chłodzenia | l |  | 15,4 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l |  | 6,5 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN/EU | kg |  | 2190 / 2265 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 710 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 2900 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 1370 / 1580 |
| Dop. masa przyczepy (12%) hamowanej/niehamowanej | kg |  | 2700 (3500 3)) / 750 |
| Dop. obciążenie dachu/haka holowniczego | kg |  | 100 / 140 |
| Pojemność bagażnika | l |  | 650 – 1870 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | cx/A |  | 0,35 x 2,84 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / ilość cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | rzędowy / 6 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo M Performance, trzy turbosprężarki, wielopunktowe układ doładowania o zmiennej geometrii, bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi (maks. ciśnienie wtrysku 2200 barów) |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 2993 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 90,0 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 16,0 |
| Paliwo |  |  | Olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 280 / 381 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min |  | 4000 - 4400 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 740/546 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min |  | 2000 – 3000 |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – |  | 105 / bagażnik |
| Alternator | A / W |  | 220 / 3080 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Dwuwahaczowa oś przednia z charakterystyczną dla modeli M elastokinematyką, odpowiednio zestrojone amortyzatory, minimalny ujemny promień zataczania, geometria zapobiegającą nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | Zintegrowana tylna oś typu Integral-IV przednia z charakterystyczną dla modeli M elastokinematyką, odpowiednio zestrojone amortyzatory, zawieszenie przestrzenne z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu, zawieszenie pneumatyczne z systemem automatycznego poziomowania |
| Hamulce, przód | zaciski dwutłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 385 mm x 36 mm |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe o średnicy 345 mm x 24 mm |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu; DSC połączony z napędem na cztery koła xDrive, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego (ADB-X), HDC kontrola zjazdu po stoku; opcjonalnie w połączeniu z pakietami adaptacyjnego zawieszenia Comfort, Dynamic lub Professional bądź adaptacyjnym zawieszeniem typu M: układ dynamicznej kontroli amortyzatorów Dynamic Damper Control, system stabilizacji przechyłów Active Roll Stabilisation, układ Dynamic Performance Control |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, aktywne zagłówki przednie, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, z przodu z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia, czujnik zderzenia, czujnik dachowania, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | elektromechaniczny ze wspomaganiem (EPS) opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 19,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 255/50 R19 107 W RSC / 285/45 R19 111 W RSC |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 9J x 19 z lekkiego stopu / 10J x 19 z lekkiego stopu |
| BMW ConnectedDrive |  |
| Komfort | opcjonalnie: serwis Concierge, funkcje zdalne BMW, RTTI, BMW TeleServices, integracja urządzeń mobilnych |
| Infotainment | opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online z usługami Park Info, National Info, Google, wiadomości, aktualne informacje pogodowe, BMW Routes, funkcje biurowe, Bluetooth Audio Streaming oraz Online Update Music Tracks i Apps |
| Bezpieczeństwo | opcjonalnie: adaptacyjne reflektory z funkcją świateł skrętnych, asystent świateł drogowych, kontrola odległości przy parkowaniu, kamera cofania, Surround View, BMW Night Vision z systemem wykrywania pieszych i funkcją Dynamic Light Spot, wyświetlacz Head-Up, astystent parkowania, ostrzeganie przed zmianą pasa ruchu, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu wraz z ostrzeganiem przed kolizją i funkcją hamowania, aktywny tempomat z funkcją Stop & Go i możliwością całkowitego wyhamowania pojazdu, informacje o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania, system ochrony aktywnej z funkcją Attention Assistant automatyczna/unowocześniona funkcja Emergency Call |
| Przekładnia |  |  |  |
| Typ przekładni |  | Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów z funkcją Steptronic |
| Przełożenia I | :1 |  | 4,714 , |
| II | :1 |  | 3,143 |
| III | :1 |  | 2,106 , |
| IV | :1 |  | 1,667 |
| V | :1 |  | 1,285 |
| VI | :1 |  | 1,000 |
| VII | :1 |  | 0,839 |
| VIII | :1 |  | 0,667 |
| wsteczny | :1 | ) | 3,317 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,154 |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 7,8 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 93,6 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 5,3 |
| 0 – 1 km | s |  | 24,9 |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 250 |
| Charakterystyka terenowa |  |  |  |
| Kąt zwisu z przodu/z tyłu |  |  | 25,0 / 20,0 |
| Kąt rampowy | o |  | 20,0 |
| Prześwit | mm |  | 209 |
| Głębokość brodzenia | mm |  | 500 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaczem odzyskanej energii, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, funkcja auto start-stop, funkcja ECO PRO, pompa oleju sterowana mapą, inteligentna lekka konstrukcja, zoptymalizowana wydajność aerodynamiczna, aktywne wloty powietrza, odłączana sprężarka klimatyzacji, przełożenie główne o zoptymalizowanej wydajności termicznej, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 4) |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 7,6 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 6,2 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 6,7 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 177 |
| Spełniana norma emisji spalin |  |  | UE6 |
| Kategoria ubezpieczeniowa (Niemcy) |  |  |  |
| KH / VK / TK |  |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

- Z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń

- Przy zmianie oleju

- Przy opcjonalnym zwiększonym nacisku na hak (w zależności od rynku)

- Zużycie paliwa i emisja CO2 są uzależnione od wybranych opon

- Dane jeszcze niedostępne

BMW X5 xDrive30d.

BMW X5 M50d.

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących producentów samochodów i motocykli w segmencie premium na świecie. Ten międzynarodowy koncern posiada 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2012 firma BMW Group sprzedała ponad 1,85 mln samochodów oraz ponad 117 000 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2011 wyniósł 7,38 mld euro, a obroty wyniosły 68,82 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2011 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło ok. 100 000 pracowników.

Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, które to działania stanowią stanowi integralną część strategii rozwoju. Dzięki temu BMW Group już od ośmiu lat jest liderem branży w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones.

www.bmw.pl

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl