BMW
Corporate Communications

Informacja prasowa
czerwiec 2013

BMW Group Polska

Adres:

Ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

Telefon

*48 (0)22 279 71 00

Fax

+48 (0)22  331 82 05

www.bmw.pl

Nowy BMW serii 4 Coupe.

Spis treści.

1. Nowy BMW serii 4 Coupe. 
(w skrócie) ............................................................................................................ 	2

2. Stylizacja i nadwozie: 
atrakcyjny wygląd, sportowe zdolności, indywidualizm. ..................................... 	6

3. Dynamika na drodze: 
radość z jazdy w najczystszej formie. …………………………………….......... 	13

4. Układ napędowy i podwozie: 
mocne i oszczędne silniki. …................................................................................ 	19

5. BMW EfficientDynamics: 
Więcej osiągów, mniej zużytego paliwa. ............................................................ 	25

6. BMW ConnectedDrive: 
szeroka gama usług mobilnych i systemów asystenckich, to więcej bezpieczeństwa i komfortu. ……………………………………………………………………….	28

7. Dane techniczne. .................................................................................................... 	34

8. Wykresy momentów obrotowych i mocy silników. ............................................... 	43

9. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne........................................................................ 	46

- Nowy BMW serii 4 Coupe. 
(w skrócie)

Nowe BMW serii 4 Coupe.

Nowe BMW serii 4 Coupe zwiastuje początek nowej ery w BMW. Auto debiutuje, jako czwarta generacja sportowego Coupe BMW średniej wielkości, łącząc przyciągające uwagę linie nadwozia oraz dynamiczne właściwości jezdne. Zewnętrzne cechy stylizacyjne świadczą o silnym charakterze tego modelu, a także stanowią zapowiedź niezapomnianych wrażeń z jazdy. Tym samym, nowe BMW serii 4 prezentuje końcowy efekt prac nad nowoczesnym Coupe o zrównoważonych proporcjach, natomiast cyfra '"4" w nazwie modelu oznacza nie tylko całkowicie nową jakość, ale zwraca uwagę na dedykowany design nadwozia i uwypukla techniczne różnice w stosunku do siostrzanych modeli BMW serii 3.

Nowe BMW serii 4 Coupe jest wyraźnie szersze i ma większy rozstaw osi, niż odchodzące BMW serii 3 Coupe, a dynamicznie wydłużona sylwetka auta została osadzona niżej na kołach. Wszystko to, w połączeniu z typowymi dla BMW krótkimi zwisami, długą maską sinika i cofniętym przedziałem pasażerskim z opadającą ku tyłowi linią, tworzy wizerunek samochodu o idealnych proporcjach. Wyróżniający się przedni pas - z elementami charakterystycznymi dla BMW, jak osłoną chłodnicy w kształcie nerki, podwójnymi owalnymi reflektorami oraz dużym wlotem powietrza w zderzaku - stanowi bezpośrednie nawiązanie do BMW serii 3, przy czym bardziej sportowe linie BMW serii 4 Coupe podkreślają dynamiczną naturę auta. Nowym elementem w BMW serii 4 Coupe są wloty powietrza umieszczone na przednich nadkolach i skierowane do tyłu - ich zadaniem jest ograniczenie oporu powietrza w tym obszarze. Muskularne nadkola nowego Coupe w połączeniu z szerokim rozstawem kół uwypuklają zwartą konstrukcję tylnej części nadwozia, gdzie dominują poziomie linie.

Indywidualne linie wyposażeniowe wnętrza i nadwozia.

Wnętrze nowego BMW serii 4 Coupe reprezentuje stylową fuzję sportowego uroku i ekskluzywności. Wszystkie elementy sterowania zostały zgromadzone w ergonomiczny sposób wokół kierowcy, dając mu optymalny dostęp do wszystkich funkcji. W tylnym przedziale sportowe cechy nowego modelu uwypuklają mocno wyprofilowane siedzenia. Wgłębione zagłówki i szerokie, wyprofilowane elementy podparcia bocznego wyraźnie dzielą tylną kanapę na dwa indywidualne fotele. Ekskluzywną atmosferę kabiny pasażerskiej nowego BMW serii 4 dodatkowo podkreślają materiały najwyższej jakości oraz pieczołowicie wykończone elementy wnętrza. Klienci mają do wyboru trzy linie wyposażeniowe oraz pakiet M Sport, stanowiące alternatywę dla standardowej specyfikacji. Pakiety Sport Line, Modern Line i Luxury Line umożliwiają dopasowanie wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego auta do upodobań nabywcy.

Dynamika jazdy z najwyższej półki.

Charakter BMW serii 4 definiują jego dynamiczne właściwości jezdne i pewna charakterystyka prowadzenia. Inżynierowie BMW poprawili precyzję układu kierowniczego i zwrotność auta, czyniąc z nowego BMW serii 4 Coupe naturalnego "sportowca". Ponadprzeciętna wydajność nowego modelu to również zasługa zaawansowanej technologii zastosowanej w podwoziu, elektrycznego wspomagania kierownicy wolnego od negatywnego wpływu siły napędowej odczuwanej na kole kierownicy, rozkładu mas w stosunku 50:50, dopracowania elementów nadwozia w tunelu aerodynamicznym oraz innowacyjnej, lekkiej konstrukcji nadwozia.

Nowe BMW serii 4 Coupe ma dłuższy rozstaw osi, szerszy rozstaw kół i niższy prześwit od BMW serii 3 Coupe, które zastępuje. Niższe zawieszenie pozwoliło obniżyć środek ciężkości auta do poziomu poniżej 500 milimetrów, dzięki czemu nowe BMW serii 4 Coupe ma najniżej położony środek ciężkości spośród wszystkich obecnie produkowanych modeli BMW. Najnowsze BMW jest jednym z najbardziej sportowych samochodów seryjnych niemieckiej firmy, ustanawiając tym samym nowe standardy pod względem dynamiki w swoim segmencie.

Jeden silnik sześciocylindrowy i dwa silniki czterocylindrowe dostępne w momencie debiutu.

Sportowy, dwudrzwiowy model będzie dostępny w momencie debiutu rynkowego z następującymi silnikami: sześciocylindrową rzędową jednostką benzynową pracującą pod maską BMW 435i Coupe, czterocylindrowym silnikiem benzynowym w BMW 428i Coupe oraz czterocylindrowym dieslem przeznaczonym dla BMW 420d Coupe. Wszystkie oferowane silniki wykorzystują technologię BMW TwinPower Turbo i rozwijają moc od 135 kW/184 KM do 225 kW/306 KM. Te najnowocześniejsze jednostki zapewniają nowemu BMW serii 4 Coupe nie tylko doskonałe przyspieszenie i znakomitą elastyczność, ale również łączą siły z inteligentną, lekką konstrukcją nadwozia, zapewniając wyższą dynamikę jazdy i niższe zużycie paliwa.

Sześciobiegowa przekładnia manualna i ośmiobiegowa skrzynia automatyczna.

Moc silnika jest przekazywana na tylne koła poprzez standardową sześciobiegową skrzynię manualną. Wszystkie warianty nowego BMW będą też współpracować z opcjonalną, sportową skrzynią automatyczną o ośmiu przełożeniach, dającą kierowcy możliwość manualnej zmiany biegów za pomocą dźwigienek umieszczonych przy kole kierownicy. Dodatkowo, dwa warianty BMW serii 4 Coupe z silnikami benzynowymi będą oferowane w momencie debiutu z opcjonalnym inteligentnym układem napędu na wszystkie koła BMW xDrive.

BMW EfficientDynamics.

Przyjemność z jazdy, jaką zapewnia nowe BMW serii 4 Coupe to zasługa wysokiej wydajności paliwowo-ekologicznej oraz sportowej dynamiki, osiągniętych dzięki zastosowaniu licznych elementów z zakresu strategii BMW EfficientDynamics. Oprócz oszczędnych silników benzynowych i jednostki wysokoprężnej, duży wpływ na wydajność nowego modelu ma inteligentna, lekka konstrukcja nadwozia o doskonałej aerodynamice, potęgowanej przez specjalne kurtyny powietrzne i wloty powietrza. BMW serii 4 Coupe jest z założenia pojazdem o wysokiej dynamice, niemniej jednak elementy, takie jak funkcja Auto Start-Stop, odzysk energii hamowania, wskaźnik zmiany biegu czy sterowanie agregatami pomocniczymi zgodnie z zapotrzebowaniem dbają o to, aby nowy model wywoływał pozytywne wrażenie także w kwestii zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. W tym miejscu należy zatem wspomnieć o trybie ECO PRO, który pozwala obniżyć zużycie paliwa nawet o 20 procent.

BMW ConnectedDrive.

Szeroki wybór systemów wspomagających kierowcę oraz usług mobilnych, oferowanych standardowo lub opcjonalnie w ramach programu BMW ConnectedDrive, sprawia, że nowe BMW serii 4 Coupe wyznacza nowe standardy w segmencie pod względem bezpieczeństwa, udogodnień i usług informacyjno-rozrywkowych. Jedną z nowości jest system nawigacji Professional nowej generacji, który oferuje dodatkowe funkcje, lepszą grafikę i mapy z elementami 3D. Dodatkowo, nowe BMW serii 4 Coupe może zostać wyposażone w kolorowy wyświetlacz Head-Up, asystenta jazdy Driving Assistant Plus, który ostrzega kierowcę o ryzyku kolizji z pieszym, inteligentny asystent świateł drogowych LED zapobiegający oślepianiu, system aktywnej ochrony (Active Protection) zawierający asystenta koncentracji kierowcy (Attentiveness Assistant) oraz najnowszy aktywny tempomat z funkcją Stop & Go. W zakresie systemów infotainment, BMW zastosowało bardzo wydajny interface umożliwiający integrację smartfonów i licznych funkcji biurowych za pośrednictwem Bluetooth. Nowością jest też funkcja dyktowania z systemem rozpoznawania mowy.

2.	Stylizacja i nadwozie: 
atrakcyjny wygląd, sportowe zdolności, indywidualizm.

Uruchomienie produkcji nowego modelu BMW serii 4 Coupe oznacza nadejście czwartej generacji sportowego coupe marki BMW zaliczanego do samochodów premium średniej wielkości. BMW Concept 4 Series Coupe, który świętował swoją światową premierę na salonie NAIAS 2013 w Detroit był zwiastunem kierunku ewolucyjnego rozwoju języka stylistycznego firmy BMW. Obecnie zmiany te zostały potwierdzone w seryjnie produkowanym modelu. BMW 4 Coupe, który jest wzorcem estetyki i dynamiki sportowego samochodu z segmentu premium, co wzmacnia pozycję producenta jako dyktatora trendów na globalnym rynku samochodowym. Cechy stylistyczne nowego modelu wyróżniają go z tłumu pojazdów na każdej drodze, samochód cechuje się też znakomitą dynamiką i gwarantuje niezrównaną radość z jazdy. Nowe BMW 4 Coupe otrzymało tak wzorowo wyważone proporcje, że wydaje sie być ostatnim możliwym rozdziałem w historii rozwoju samochodu. Oznaczenie serii jako "4" otwiera nową erę modeli coupe i podkreśla nie tylko własną stylizację tej serii, ale także jej jeszcze ostrzejszą sportową dynamikę, bardziej ekskluzywny charakter i wyraźne zróżnicowanie techniczne w stosunku do modeli BMW serii 3. Łatwo dostrzec, że BMW wykorzystuje nową nomenklaturę nawiązując do bogatej tradycji ustanowionej przez duże samochody coupe oznaczane przez BMW jako serie 6 oraz 8.

Sportowa elegancja, nienaganne proporcje.

Dynamiczne proporcje nowego BMW 4 Coupe różnią się znacznie od tych, jakie nadano obecnej generacji BMW 3 Coupé. Chociaż na długości dodano tylko 26 milimetrów (4638 mm w nowym modelu), powiększenie rozstawu osi o 50 milimetrów (do 2810 mm) i linia dachu biegnąca 16 milimetrów niżej (wysokość nowego modelu 1362 mm) sumują się, tworząc dynamicznie rozciągnięty zarys nadwozia coupe. Wrażenie to wspomagają krótkie zwisy nadwozia z przodu i z tyłu, długa maska silnika i przesunięty do tyłu przedział pasażerski z płynnie poprowadzoną linią dachu, dzięki czemu BMW 4 Coupe otrzymało sylwetkę doskonałą pod względem wizualnej równowagi. Atletycznego wyglądu BMW 4 Coupe dopełnia 43-milimetrowy wzrost szerokości nadwozia (do 1825 mm). Po raz pierwszy tylne nadkola wyznaczają najszerszy przekrój samochodu, co jasno sygnalizuje jego dynamizm.. Rozstaw kół przednich wzrósł o 45 milimetrów ( do 1545 mm), z tyłu rozstaw wrósł o pełne 80 milimetrów (do 1593 mm), co obiecuje jeszcze przed ruszeniem z miejsca dalsze wzmocnienie wyjątkowo sportowej charakterystyki, z której słyną samochody BMW.

Efektowny przód z wyraźnie sportowym zarysem.

Cechy charakterystycznej dla BMW przedniej partii samochodu, takie jak podwójny nerkowy wlot powietrza i podwójne okrągłe reflektory identyfikują BMW 4 Coupe jako samochód BMW z daleka i na pierwszy rzut oka. Nowy model nie kryje swojego bliskiego pokrewieństwa z BMW serii 3, prezentuje jednak bardziej sportowe podejście do życia, podkreślając to swoim zdecydowanym, dynamicznym wyglądem. Zwracający uwagę przód samochodu jest połączeniem precyzyjnie rozplanowanych konturów z powierzchniami o złożonych kształtach. Bardzo atrakcyjnie wyglądają podwójne reflektory wykonane (w opcji) całkowicie w technologii LED z ich sześciokątnymi obramowaniami, które wraz z lekko opadającymi ku przodowi nerkowymi wlotami powietrza tworzą stylistyczną całość wzmacniającą sportowy wyraz samochodu BMW 4 Coupe. Poniżej linii reflektorów pod zderzakiem BMW 4 Coupe otrzymało zaprojektowany w sportowym duchu dodatkowy szeroki wlot powietrza podzielony wyraźnie na trzy części. Jego złożony kształt akcentuje dużą szerokość samochodu, a w zewnętrznych krawędziach znalazły się małe pionowe wloty kurtyn powietrznych. Kurtyny poprawiają przepływ powietrza wokół zewnętrznej strony przednich kół, co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa przy wyższych prędkościach.

Płynne linie nadwozia tworzą elegancką sportową sylwetkę.

Mocno napięte powierzchnie i precyzyjne, ale odważnie poprowadzone linie wyraziście definiują sportowe zarysy BMW 4 Coupe. Łagodnie opadająca linia dachu – nieodrodna cecha nadwozi coupe - tworzy gładkie połączenie z tyłem nadwozia, wydłuża optycznie samochód i stylowo akcentuje sportowy profil nowego BMW. Ważną rolę w tworzeniu dynamicznego napięcia pełnią szyby boczne, których jednorodna powierzchnia jest tylko minimalnie zagłębiona w ścianie bocznej nadwozia, szyby w drzwiach pozbawione są ramek, a na słupku C górna i dolna linia szyb łączą się na krzywej Hofmeistera, będącej jednym ze stylistycznych podpisów firmy BMW. Pod oknami wkomponowano przetłoczenie w postaci podwójnej linii charakterystycznej, podobnie jak w BMW serii 3. Linia ta wraz z liniami krawędzi drzwi samochodu uwypukla klinowy kształt nadwozia. Mała, zwężająca się zacieniona powierzchnia poniżej linii charakterystycznych nad tylnym nadkolem akcentuje najszersze miejsce nadwozia, podkreślając dynamiczny potencjał samochodu i typowy dla BMW napęd na tylne koła.

Tuż za przednimi kołami BMW 4 Coupe umieszczono wyloty powietrza z przednich nadkoli, które zaprojektowano w celu zmniejszenia oporu przepływu powietrza poprzez nadkola. Wyloty te współpracują z kurtynami powietrznymi nie tylko w obniżaniu oporów, ale też a w podkreślaniu sportowego charakteru samochodu i dostarczaniu wymiernych dowodów innowacyjności rozwiązań aerodynamicznych opracowywanych przez BMW w ramach strategii rozwoju BMW EfficientDynamics.

Wyraźnie poszerzone nadkola, to także zapowiedź szczególnych ambicji sportowych samochodu, które widać także w emanującej siłą stylizacji tylnej części nadwozia. Mocno nakreślone linie poziome i szeroko rozciągnięte tylne światła umieszczone na zewnętrznych krawędziach tylnego pasa nadwozia kierują uwagę na muskularne nadkola i szeroko rozstawione koła. Położona pod bardzo ostrym kątem tylna szyba obniża optycznie tył samochodu i wzmacnia siłę wyrazu całego nadwozia, podkreślając także szerokość tylnych nadkoli. Tylne światła w kształcie litery L harmonijnie wpisują się w całość projektu. Na bokach obudowy świateł kontynuują przebieg linii charakterystycznych, tworząc płynne połączenie z pasem tylnym nadwozia.

Ekskluzywne, dynamiczne wnętrze.

Wnętrze BMW 4 Coupe łączy sportowego ducha i ekskluzywność w stylową całość. W przedniej części kabiny, zastosowano koncepcję znaną jako uwarstwienie, czyli przemyślane wykorzystanie przestrzeni poprzez rozplanowanie linii i powierzchni oraz ułożenie ich w funkcjonalne warstwy, co zapewnia maksimum funkcjonalności miejscu kierowcy w sposób typowy dla BMW, ale jednocześnie nie pozbawia przedniego pasażera uczestnictwa w tym, co dzieje się w samochodzie. Wszystkie elementy kontrolne i sterujące ważne dla przebiegu jazdy są rozmieszczone ergonomicznie wokół kierowcy, zapewniając mu optymalny dostęp do ważnych funkcji. Automatyczne podajniki pasów bezpieczeństwa, sportowa kierownica, krystalicznie przejrzyste okrągłe wskaźniki w czarnym panelu i wydzielony, płaski ekran systemu iDrive tworzą poczucie funkcjonalnej elegancji. Sterownik dotykowy systemu iDrive znajdujący się w zasięgu ręki na konsoli środkowej i dostępny w opcji przesuwany w osi samochodu i składany podłokietnik centralny między przednimi siedzeniami dopełniają wyposażenie wyjątkowo funkcjonalnego i komfortowego miejsca kierowcy.

Dynamiczne poziome linie deski rozdzielczej znalazły kontynuację na opcjonalnym dwukolorowym panelu drzwiowym, owijając się wokół kierowcy i pasażera, co nadaje wnętrzu ujmująco dynamiczny charakter. Współgranie powierzchni i linii paneli bocznych uwypukla znaczną długość drzwi charakterystyczną dla coupe, a poprzez odpowiednią kontynuację listew ozdobnych, tworzy wizualne połączenie pomiędzy przednią i tylną częścią wnętrza. W tylnej części kabiny znalazła się mocno wyprofilowana kanapa nadająca jeszcze więcej sportowej wiarygodności wnętrzu BMW 4 Coupe. Osadzone w oparciach zagłówki oraz szerokie, solidne i ciągłe podparcia boczne dostarczają tylnej kanapie wyglądu dwóch oddzielnych foteli.

Celem maksymalizacji użyteczności samochodu, oparcia tylne w BMW 4 Coupe są w opcji składane w proporcji 40:20:40, co bardzo skutecznie pozwala dostosować wnętrze do spełnienia wymagań transportowych pojawiających się w różnych sytuacjach. Już tylko złożenie segmentu środkowego oparcia tworzy możliwość przewozu długich przedmiotów, na przykład kilku par nart lub desek snowboardowych, przy jednoczesnym pozostawieniu miejsca dla czterech osób na pokładzie. W ofercie akcesoryjnej BMW można znaleźć odpowiednie pokrowce na narty i deski snowboardowe. Bagażnik można otworzyć również zdalnie za pomocą opcjonalnego układu inteligentnego otwierania wchodzącego w skład pakietu komfortowego dostępu. Ruch stopy pod środkową częścią tylnego zderzaka wystarczy, by podnieść pokrywę bagażnika.

Indywidualne warianty wyposażenia.

Kombinacje wysokiej klasy materiałów, ekskluzywne kolory i zindywidualizowane warianty wyposażenia uwypuklają bezkonkurencyjną jakość wykonania tworzącą atmosferę wnętrza samochodu klasy premium na pokładzie nowego BMW 4 Coupe. Oprócz podstawowego wykończenia, które koncepcją doboru materiałów i kolorów akcentuje bardziej klasyczną stronę charakteru samochodu, klienci mają do wyboru także trzy inne kombinacje wyposażenia oraz pakiet sportowy M, które pozwalają na otrzymanie indywidualnie dopasowanych akcentów stylistycznych nadwozia i wnętrza. Pakiety Sport Line, Modern Line i Luxury Line ucieleśniają różne spojrzenia na charakter samochodu, odróżniając go od modelu podstawowego stylem i schematem kolorów wlotów powietrza, osłon lusterek zewnętrznych, bocznych wylotów powietrza, grafiką listew okiennych, listew ozdobnych pod przednim i tylnym zderzakiem , listew progowych oraz oznaczeń modelowych na przednich błotnikach. W ramach tych pakietów dostępna jest cała gama obręczy kół zaspokajających zróżnicowane wymagania estetyczne klientów.

Sport Line: pakiet Sport Line dodaje dodatkowej głębi dynamicznemu charakterowi BMW 4 Coupe dzięki licznym przyciągającym wzrok detalom zewnętrznym w kolorze czarnym o wysokim połysku. W połączeniu ze standardowymi czarnymi wykonanymi na wysoki połysk nakładkami słupków B i czarnymi listwami wokół okien samochód zyskuje jeszcze bardziej sportowy charakter. Dziewięć agresywnie uformowanych czarnych błyszczących listew nerkowych wlotów powietrza oprawionych w chromowane ramki nadaje przedniej partii samochodu szczególnie sportowego i pełnego werwy wyglądu. Trzyczęściowy czarny wlot powietrza pod przednim zderzakiem, a także lśniące czernią wyloty powietrza na przednich błotnikach, zwracają uwagę na właściwości aerodynamiczne samochodu. Osiemnasto i dziewiętnastocalowe (opcjonalne) obręcze kół ze stopu metali lekkich, w niektórych wersjach także z podwójnymi ramionami, dodają jeszcze więcej sportowej aury. Z tyłu BMW 4 Coupe z pakietem Sport Line można rozpoznać po czarnej poziomej listwie pod zderzakiem i czarnych końcówkach wydechu.. Wewnątrz samochodu sportową atmosferę podgrzewa kontrast między czernią i czerwonymi akcentami, takimi jak czerwone pierścienie wewnątrz wskaźników zegarowych i czerwone szwy na kole sportowej kierownicy. Opcjonalny wariant z rozszerzonym wyposażeniem obejmuje między innymi skórzane sportowe fotele w kolorze czerwonego koralu, czerwone panele tapicerki drzwi i czerwone elementy dolnej części tablicy rozdzielczej. Taki zestaw można otrzymać jedynie w BMW serii 4, przenosząc i tak mocną sportową aurę na kolejny, nowy poziom.

Luxury Line: dyskretne chromowane akcenty o wysokim połysku nadają zewnętrznemu wyglądowi BMW 4 Coupe szczególnie elegancki i ekskluzywny wygląd. Nerkowe wloty powietrza z jedenastoma chromowanymi listwami i o matowych powierzchniach bocznych w kolorze czarnym, dwie podwójne chromowane listwy w przednich zewnętrznych wlotach powietrza pod zderzakiem i chromowanymi wylotami powietrza za przednimi kołami podkreślają wyraźnie elegancję nadwozia. Błyszczące chromowane listwy wokół okien wykonane zostały w tym samym duchu, a całość dopełniają specjalne osiemnastocalowe lub (opcjonalnie), dziewiętnastocalowe wieloramienne obręcze kół ze stopu metali lekkich, które dodają nieco ekstrawagancji samochodom z pakietem Luxury Line. BMW 4 Coupe Luxury Line można rozpoznać z tyłu po stylowej, chromowanej na wysoki połysk listwie pod zderzakiem oraz po chromowanych końcówkach wydechu. Wnętrze wyróżnia także większa ilość chromu, który między innymi otacza panele sterowania zestawem audio i klimatyzacją. Drewniane listwy wykończone na wysoki połysk, skórzana tapicerka z charakterystycznymi szwami i wybór dwóch wariantów tapicerskich w czterech klasycznie eleganckich kolorach podkreślają ekskluzywność wersji Luxury Line. Dostępny wyłącznie jako opcja w BMW serii 4 zestaw paneli z drewna w antracytowym kolorze Ash Grain i metalowych akcentów w kolorze Pearl Gloss Chrome stanowi dopełnienie zakresu wyposażenia w pakiecie Luxury Line.

Modern Line: wysokiej jakości chromowane matowe zewnętrzne elementy ozdobne definiują współczesną estetykę oferowaną w pakiecie Modern Line, w skład którego wchodzą nerkowe wloty powietrza z 11 listwami w kolorze matowego chromu, wyloty powietrza na przednich błotnikach w kolorze satynowanego aluminium, a także ramki zewnętrznych części wlotów powietrza pod przednim zderzakiem i oraz listwa pod tylnym zderzakiem. Standardowe listwy otaczające okna wykończono w satynowanym aluminium, co zwraca uwagę na grafikę linii okien i płynnie komponuje się z elementami wykończenia przodu i tyłu nadwozia. Osiemnastocalowe lub (opcjonalnie) dziewiętnastocalowe obręcze kół ze stopu metali lekkich z ramionami przypominającymi łopatki turbiny nadają świeżości wyglądowi zewnętrznemu, podczas gdy jasne barwy deski rozdzielczej w połączeniu z kierownicą w odcieniu szarości (zarówno deka rozdzielcza, jak i kierownica są dostępne również w kolorze czarnym) tworzą bardzo szczególne wrażenia przestrzenne. Skórzana tapicerka siedzeń lub kombinacja tkaniny i skóry w kolorach szarym lub czarnym oraz wybór czterech wersji wykończenia powierzchni z listwami w kolorze Pearl Gloss Chrome zapewniają atrakcyjnie wyglądającą kombinację materiałów i kolorów.

Pakiet M Sport: klienci, którzy szczególnie cenią dynamiczny charakter takich samochodów, jak nowe BMW 4 Coupe, uznają pakiet sportowy M za najbardziej kuszącą propozycję. W skład pakietu wchodzą elementy aerodynamiczne, jak przedni fartuch z dużym wlotem powietrza pod zderzakiem, tylny zderzak z dyfuzorem, czy aerodynamiczne listwy progowe. Do tego klient otrzymuje dodatki BMW Individual z pakietu Shadow Line wykonane na wysoki połysk i opcjonalnie ekskluzywny niebieski metalizowany kolor nadwozia Estoril Blue, co zapewnia wyjątkowo atrakcyjny sportowy wygląd, który wzmocniono stosując osiemnastocalowe lub (opcjonalnie) dziewiętnastocalowe obręcze kół z lekkiego stopu z programu wysoko cenionych akcesoriów M. Wewnątrz samochodu elementy takie jak nakładki progowe M, skórzana kierownica M oraz podnóżek kierowcy M kształtują sportowe i eleganckie otoczenie. Kierowca i pasażer z przodu mogą zasiąść w sportowych fotelach pokrytych Alcantarą z sześciokątną strukturą wzoru, z lamówką M i kontrastowymi niebieskimi szwami, które oferowane są wyłącznie jako część pakietu M Sport. Techniczne elementy tego pakietu to sportowe zawieszenie M i opcjonalne hamulce M Sport z kontrastującym wykończeniem zacisków w kolorze niebieskim.

3. 	Dynamika na drodze: 
radość z jazdy w najczystszej formie.

Ostra dynamika i wspaniałe prowadzenie się nowego BMW 4 Coupe są dominującymi cechami, które czynią jazdę tym samochodem rzeczywiście wciągającym doświadczeniem. Aby zadowolić nawet najbardziej wygórowane oczekiwania wobec sportowego coupe, inżynierowie podwoziowi firmy BMW usunęli wszystkie ograniczenia, pozwalając sportowemu dwudrzwiowemu samochodowi na pokazanie swoich pełnych możliwości przy każdej prędkości i w różnych warunkach drogowych. Wymagało to kolejnej rundy poprawek, by nie rezygnować z uznanych cech poprzednika pod względem precyzji, lekkości i zwinności, mimo dalszego zaostrzenia profilu samochodu jako maszyny przeznaczonej do prawdziwej jazdy. Nowe BMW 4 Coupe jest zatem jednym z najbardziej sportowych modeli produkowanych seryjnie przez BMW, wyznaczając nowe standardy w zakresie własności dynamicznych w swoim segmencie.

Legendarna precyzja ustawień BMW robi różnicę.

Nowe BMW 4 Coupe korzysta z typowego dla BMW rozdziału sił skrętu kół i sił y napędowej pomiędzy przednią i tylną oś, co tworzy idealną podstawę dla uzyskania dynamicznych właściwości jezdnych, imponującej stabilności kierunkowej oraz wzorowego prowadzenia się. Samochód posiada rozkład masy na osie w stosunku 50:50, co również odróżnia go od rynkowych rywali. Po dodaniu do tego bardzo niskiego położenia środka ciężkości, precyzyjnego zestrojenia elementów podwozia i inteligentnej, lekkiej koncepcji budowy pojazdu, wynikiem jest wyjątkowo dynamiczny samochód, który będzie w stanie zaspokoić apetyty nawet tych klientów, którzy z pasją i wprawą zabierają się do sportowej jazdy.

Znacznie obniżone położenie środka ciężkości.

Nowe BMW 4 Coupe niesie jeszcze jaśniejszy sportowy przekaz, niż obecnie produkowane BMW 3 Coupé, co zdradza już sama obecność nowego modelu na drodze. BMW 4 Coupe zawdzięcza to w niemałej części powiększonemu do 2810 milimetrów rozstawowi osi (+ 50 mm) i większemu rozstawowi kół - 1545 mm z przodu i 1594 mm z tyłu (+ 45 / + 80 mm). Standardowo BMW 4 Coupe znajduje się 10 milimetrów bliżej asfaltu, niż najnowsze BMW 3 Sedan. To z kolei przyczynia się do przesunięcia środka ciężkości samochodu w dół, poniżej 500 mm od poziomu drogi, czyli znacznie niżej, niż u poprzednika. Jak pokazują te liczby, kierowcy BMW 4 Coupe mogą spodziewać się wyjątkowo spójnego zestawu cech, jak pewność trzymania się drogi, zwrotności i precyzji prowadzenia się, przy większej dokładności sygnałów przekazywanych z drogi. Jednak te dynamiczne cechy nie zostały uzyskane kosztem komfortu, potwierdzając status dwudrzwiowego sportowego modelu jako samochodu wyposażonego do podejmowania zróżnicowanych wyzwań pojawiających się w codziennym użytkowaniu.

Rygorystyczne pilnowanie sportowych osiągów.

Konstrukcja podwozia nowego BMW 4 Coupe jest oparta na najnowszej wersji BMW serii 3 Sedan, jednak charakterystyki sprężyn i amortyzatorów, kinematyka i elastokinematyka osi zostały dostosowane właśnie do potrzeb niezwykle przyciągającego uwagę swoim charakterem nowego coupe. Warto podkreślić, że inżynierom podwoziowym udało się dokonać dalszych udoskonaleń zwrotności i precyzji jazdy oferowanych przez podwozie. Było to możliwe dzięki modyfikacji i dostrojeniu parametrów, takich jak kąt pochylenia kół, ich rozstaw oraz położenie chwilowych środków obrotu zawieszenia. Na koniec nie można nie wspomnieć o specjalnych elementach wzmacniających nadwozie w przedniej części samochodu, które przyczynią się do większej precyzji kierowania i lepszej informacji zwrotnej przenoszonej z kół samochodu.

Dwuprzegubowa oś przednia ze stabilizatorem przechyłów.

Przednie zawieszenie nowego BMW 4 Coupe łączy w sobie maksymalną sztywność z minimalną masą. Aluminiowe kolumny, wahacze i obudowa łożyska sworznia zwrotnicy przynoszą znaczne obniżenie masy nieresorowanej. Geometrię dwuprzegubowej osi przedniej można było zoptymalizować pod kątem pewności prowadzenia się i dynamiki dzięki brakowi obciążeń pochodzących z układu napędowego. Korekta położenia wahaczy względem zwrotnicy w porównaniu z najnowszym BMW 3 Sedan pozwoliła obniżyć o 19 milimetrów środek obrotu nadwozia, co ma pozytywny wpływ na dynamikę jazdy. Dodatkowy zastrzał pomiędzy ramą przedniego zawieszenia oraz nadwoziem usztywnia połączenie kół z nadwoziem, przez co siły poprzeczne powstające przy wchodzeniu w zakręty są przenoszone na samochód w sposób bardziej bezpośredni. Dzięki temu BMW 4 Coupe reaguje bardziej bezpośrednio na ruchy kierownicy i wykazuje bardziej sportowe właściwości jezdne oraz lepszą sterowność. To z kolei oznacza, że samochód będzie przejeżdżał zakręty szczególnie łatwo i z jeszcze większą precyzją.

Pięciodrążkowe zawieszenie kół tylnych zwiększa możliwości samochodu.

Tylna oś nowego BMW 4 Coupe odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu możliwości dynamicznych samochodu, bez poświęcania w tym celu komfortu jazdy. Konstrukcja zawieszenia oparta jest na sprawdzonej koncepcji układu pięciu drążków, a jego elastokinematyka została dopasowana specjalnie do charakteru sportowego coupe. Ponadto bardzo szeroko rozstawione mocowania drążków zawieszenia do nadwozia i do piast kół wpływają na precyzyjne utrzymywanie rozstawu i kąta pochylenia kół, a nieco zmieniona geometria umiejscowienia sworzni, bardzo duża sztywność drążków zawieszenia i ramy pomocniczej, a także użycie drążków wzdłużnych łączących zawieszenie z nadwoziem, to doskonała baza do uzyskania ustawień zawieszenia ukierunkowanych na bardzo sportową i dynamiczną jazdę .W rezultacie otrzymano niezwykle precyzyjne i pewne prowadzenie kół, które przekłada się na niezrównaną stabilność kierunkową w każdej sytuacji drogowej. Błyskotliwe rozwiązania aerodynamiczne w rejonie tylnej osi również dorzucają swoją cegiełkę do ogólnej dynamiki jazdy samochodem.

Servotronic w wyposażeniu standardowym, sportowe wspomaganie o zmiennym przełożeniu w opcji.

Standardowym elementem wyposażenia nowego BMW 4 Coupe jest elektryczne wspomaganie kierownicy wraz z funkcją Servotronic, zapewniającą siłę wspomagania zależną od prędkości jazdy. System ten jest ukierunkowany na precyzję prowadzenia i dobre sprzężenie zwrotne z drogą. Precyzja, dokładność i bezpośrednie odczuwanie zachowania samochodu należą do podstawowych atrybutów określających charakter sportowych samochodów coupe, natomiast duży moment siły wspomagania byłby zaprzeczeniem takiego charakteru. Nowe BMW 4 Coupe może być opcjonalnie wyposażone w sportową przekładnię kierowniczą o zmiennym przełożeniu. Zmienia ona przełożenie w zależności od kąta obrotu koła kierownicy. Przy manewrowaniu kierowca ma do wykonania mniej obrotów kierownicą, ale jednocześnie przy precyzyjnej szybkiej jeździe lub jeździe na wprost, układ kierowniczy gwarantuje najwyższą dokładność i stabilność kierunkową. Taki układ kierowniczy wykazuje również zalety w sytuacjach ekstremalnych, na przykład w czasie gwałtownego omijania przeszkody na drodze.

Potężne hamulce o lekkiej budowie.

Jak przystało na samochód o ogromnych możliwościach dynamicznych, nowe BMW 4 Coupe jest wyposażone w potężne pływające i stałe zaciski hamulcowe oraz duże, wentylowane tarcze hamulcowe. Zaciski przedniej osi są wykonane z aluminium. Lekkie hamulce pomogły obniżyć masę nieresorowaną, a oprócz tego wyróżniają się doskonałą odpornością termiczną, skutecznością hamowania na mokro, precyzją pracy i przewidywalną charakterystyką działania. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych i funkcja osuszania hamulców są standardem we wszystkich modelach.

Koncepcja inteligentnej, lekkiej konstrukcji i udoskonalenia aerodynamiczne.

Nowe BMW 4 Coupe zbudowano według koncepcji lekkiej inteligentnej konstrukcji, co w znacznym stopniu przyczyniło się do uzyskania tak dobrych cech dynamicznych samochodu. Zastosowanie stali wielofazowej wysokiej i ultra-wysokiej wytrzymałości zwiększa wytrzymałość nadwozia, bez zwiększania masy samochodu. Elementy, które są kluczowe dla sztywności wykonano z stali mikrostopowych. Przednia partia nadwozia jest 60 procent sztywniejsza, niż w obecnie produkowanym BMW serii 3 Coupé, co przyczyniło się do zwiększenia zwinności i precyzji prowadzenia się samochodu. Po tych wszystkich zabiegach nowe BMW 4 Coupe okazuje się do 45 kg lżejsze od swojego odpowiednika w serii 3, w zależności od silnika i wyposażenia, mimo większych wymiarów zewnętrznych.

Nowe BMW 4 Coupe legitymuje się współczynnikiem czołowego oporu powietrza CD (lub Cx) wynoszącym 0,28. Działania optymalizujące aerodynamikę poprzez ukształtowanie pasa przedniego i tylnej partii samochodu pozwoliły uzyskać współczynnik pionowej siły nośnej odpowiadający wynikom sportowego BMW M3 Coupé. Innym czynnikiem jest zoptymalizowana aerodynamicznie konstrukcja podwozia, w którym użyto gładkich paneli rozciągających się na boki, osłony pod przedziałem silnikowym i w przedniej części tunelu prowadzącego rury wydechowe. Wspólnie panele te uszczelniają podwozie w bezprecedensowym stopniu.

Kurtyny powietrzne i boczne wyloty powietrza

Proces doskonalenia aerodynamiki samochodu odbywa się w każdym obszarze nadwozia. Na przykład znane już z innych modeli BMW kurtyny powietrzne umieszczone pod przednim zderzakiem pozwalają wytworzyć osłonę powietrzną, co zmniejsza turbulencje i tym samym opory przepływu powietrza wokół przednich nadkoli. Aerodynamiczne ukształtowane nadkola i kierownice powietrza umieszczone przed nimi przyczyniają się do podwyższenia dynamicznych własności nowego BMW 4 Coupe. Nowe wyloty powietrza umieszczone za przednimi nadkolami przejmują odprowadzenie części strumienia powietrza płynącego przez nadkola, co zmniejsza sumaryczny opór powietrza. Wyloty te działają szczególnie skutecznie w połączeniu z kurtynami powietrznymi.

Zawieszenie M Sport, zawieszenie adaptacyjne i hamulce M Sport.

Zawieszenie sportowe M włączone w skład pakietu M Sport można również zamówić oddzielnie. Pracuje ono z twardszymi sprężynami i amortyzatorami oraz sztywniejszymi stabilizatorami przechyłów, a jego kinematyka i elastokinematyka są również udoskonalone tak, by spełnić potrzeby nowego BMW 4 Coupe. Zawieszenie M Sport obejmuje także osiemnastocalowe lub (opcjonalnie) dziewiętnastocalowe koła M ze stopu metali lekkich. Alternatywnie klienci mogą zdecydować się na obniżone, adaptacyjne zawieszenie, z jego zorientowanymi sportowo ustawieniami i elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, których działanie regulowane jest zależnie od jakości drogi i stylu jazdy. Kierowca może również użyć przełącznika Driving Experience Control, co pozwoli zmieniać podstawowe ustawienia zawieszenia kół w skali od bardziej komfortowych po sportowe, w zależności od osobistych preferencji. Klientom szczególnie ceniącym osiągi samochodu, BMW oferuje sportowy układ hamulcowy M. Zastosowanie stałych zacisków wykonanych z aluminium (czterotłoczkowych z przodu, dwutłoczkowych z tyłu) i ogromnych tarcz hamulcowych pozwala łączyć niską masę z bardzo krótkimi drogami hamowania.

Przełącznik Driving Experience Control i tryb jazdy ECO PRO: wybór pomiędzy bardzo sportowym i bardzo oszczędnym trybem jazdy za pomocą jednego przycisku.

Nowe BMW 4 Coupe oferuje również kierowcom możliwość nadania samochodowi ogólnego charakteru tak, by był on ukierunkowany na sportową lub bardziej komfortową jazdę, w zależności od sytuacji na drodze lub aktualnych osobistych preferencji. Korzystanie z przełącznika Driving Experience Control uruchamiającego tryb ECO PRO odbywa się poprzez wybór pozycji przełącznika umieszczonego na konsoli środkowej. Kierowca może wybrać żądany tryb pracy - ECO PRO, COMFORT, SPORT oraz SPORT + (w połączeniu z wyposażeniem Sport Line lub pakietem M Sport). Każdy z tych predefiniowanych zestawów parametrów aktywuje różne ustawienia układu napędowego i elementów zawieszenia.

Przykładowo w trybie SPORT, reakcja na naciśnięcie pedału przyspieszenia jest jeszcze szybsza niż zwykle, a układ kierowniczy staje się znacznie bardziej bezpośredni. W przypadku przekładni automatycznej, punkty zmiany biegów są korygowane, aby zapewnić wyraźnie bardziej sportową jazdę. W zależności od specyfikacji samochodu, dla poszczególnych komponentów układu napędowego i podwozia mogą być zastosowane różne ustawienia. W trybie SPORT + progi interwencji układu dynamicznej kontroli stabilności zostają podniesione, a także aktywowany jest układ dynamicznej kontroli trakcji (DTC). Elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu dla tylnej osi może zapewnić wyjątkowo efektywne przyspieszenie przy wychodzeniu z zakrętów lub przy wyprzedzaniu.

4. 	Układ napędowy i podwozie: 
mocne i oszczędne silniki.

Posiadanie samochodu coupe odzwierciedla zamiłowanie kierowcy do eleganckich linii, sportowych osiągów i dobrej dynamiki. Technologia układów napędowych ukryta pod eleganckimi liniami nowego BMW 4 Coupe dostarcza tak niezwykłych wrażeń z jazdy, że o spełnienie nawet najbardziej wygórowanych oczekiwań można się nie martwić.

Montowane wzdłużnie z przodu rzędowe silniki przekazujące moc na koła tylnej osi, to droga wybrana przez BMW jako dobrze sprawdzona i ceniona koncepcja budowy układu napędowego zapewniająca niezrównaną radość z jazdy samochodem. Wszystkie silniki dostępne w nowym BMW 4 Coupe wykorzystują technologię BMW TwinPower Turbo, która łączy sportowe właściwości i wyjątkowo wysoką sprawność energetyczną. Ponadto wszystkie silniki spełniają normę czystości spalin EU6. Od dnia premiery dostępne będą sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy w BMW 435i Coupe, czterocylindrowa jednostka benzynowa w BMW 428i Coupe i czterocylindrowy Diesel w BMW 420d Coupe. Te najwyższej klasy silniki nie tylko dostarczą BMW 4 Coupe wyjątkowych przyspieszeń i elastyczności, ale także połączą siły z inteligentną koncepcji lekkiej konstrukcji samochodu, prowadząc do dalszej poprawy dynamiki jazdy i do mniejszego zużycia paliwa.

Napęd przenoszony jest z silnika na asfalt poprzez standardową sześciobiegową manualną skrzynię biegów, przy czym wszystkie warianty silnikowe mogą również współpracować z ośmiobiegową sportową przekładnią automatyczną oferowaną jako opcja. Oba typy przekładni pracują w tandemie z ograniczającą zużycie paliwa funkcją Auto Start Stop. Inteligentny system napędu wszystkich kół BMW xDrive oferowany jest jako opcja od już od premiery nowego modelu dla obu wariantów z silnikiem benzynowym.

Maksimum sportu: sześciocylindrowy silnik rzędowy w BMW 435i Coupe.

Nowe BMW 435i Coupe jest samochodem dla kierowców szczególnie wysoko ceniących osiągi, a to dzięki sześciocylindrowemu rzędowemu silnikowi benzynowemu, który zachwyca natychmiastową gotowością do dostarczenia potężnej mocy i chęcią wkręcania się na wysokie obroty, jakiej można oczekiwać od samochodu BMW, oferując na dodatek wyjątkowe wyrafinowanie i zaskakującą sprawność. Wyposażony w precyzyjny bezpośredni wtrysk paliwa i system pełnego sterowania fazami rozrządu Valvetronic, ten trzylitrowy aluminiowy silnik rozwija maksymalną moc 225 kW / 306 KM w zakresie między 5800 i 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 400 Nm pojawia się już przy 1200 obr/min i utrzymuje się na aż do 5000 obr/m. Obietnicę czystej dynamiki zawartą w tych liczbach łatwo zweryfikować na drodze.

Sportowe osiągi i charakterystyki potężnego sześciocylindrowego silnika pozwalają na przyspieszenie nowym BMW 435i Coupe od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy (i zaledwie 4,9 sekundy z xDrive), aż do elektronicznie ograniczonej prędkości maksymalnej wynoszącej 250 kilometrów na godzinę. Sześciocylindrowy silnik dostarcza tych imponujących osiągów przy bardzo niskim zużyciu paliwa i niskiej emisji spalin. Średnie zużycie paliwa wynosi między 7,9, a 8,1 l/100km i przy emisji CO2 od 185 do 189 gramów na kilometr (w cyklu pomiarowym UE, w zależności od zastosowanego rozmiaru opon). Co ciekawe, nowe BMW 435i Coupe jest jeszcze bardziej ekonomiczne, gdy zostanie wyposażone w opcjonalną ośmiobiegową sportową przekładnię automatyczną. Tutaj flagowy BMW 4 Coupe osiąga średnie zużycie paliwa na poziomie zaledwie 7,3 - 7,4 l/100km, a emisja CO2 maleje do 169 - 172 gramów na kilometr.

Mała masa, duże osiągi: czterocylindrowy silnik BMW 428i Coupe.

Wspaniały sposób wytwarzania mocy, imponujący moment obrotowy, wysokie maksymalne obroty i niewielka masa, to najważniejsze cechy tego dwulitrowego czterocylindrowego silnika z turbodoładowaniem, który wpisuje się idealnie w dynamiczną koncepcję nowego BMW 4 Coupe. Tutaj znów pojawia się pakiet technologii BMW - w tym precyzyjny bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarka typu twin-scroll, system bezstopniowego sterowania pracą rozrządu Double-VANOS i system pełnego sterowania fazami rozrządu Valvetronic – wszystko to przekłada się na imponujący potencjał osiągów w połączeniu z niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin.

Wysoko zaawansowany, czterocylindrowy silnik benzynowy generuje maksymalną moc 180 kW / 245 KM w zakresie 5000 - 6500 obr/min i maksymalny moment obrotowy osiągający 350 Nm, z którego kierowca może korzystać między 1250 i 4800 obr/min. Nowe BMW 428i Coupe wykorzystuje swoje sportowe atrybuty umożliwiając sprint od 0 do 100 km/h w czasie 5,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h. Silnik przekłada każde dotknięcie pedału przyspieszenia na rzeczywiste przyspieszenie, wyczarowując przekonujące zasoby mocy od chwili przekroczenia obrotów biegu jałowego i czyniąc to niemal liniowo przez cały zakres pracy, aż do rejonów czerwonych oznaczeń na skali obrotomierza. Średnie zużycie paliwa w BMW 428i Coupe w cyklu pomiarowym UE wynosi zaledwie 6,6 - 6,7 l/100km przy emisji CO2 od 154 do 156 gramów na kilometr (w zależności od rozmiaru opon). Opcjonalna ośmiobiegowa sportowa przekładnia automatyczna otwiera dalsze możliwości oszczędzania paliwa w BMW 428i Coupe, średnie zużycie paliwa mieści się pomiędzy 6,3 i 6,4 l/100km, a emisja CO2 pozostaje na poziomie 147 - 149 gramów na kilometr, co stanowi szczególnie atrakcyjną propozycję, biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej osiągi.

Moc i sprawność: czterocylindrowy Diesel w BMW 420d Coupe.

Już wiele lat temu samochody BMW udowodniły w praktyce, że silniki wysokoprężne mogą stanowić niezwykle atrakcyjne źródło napędu także dla samochodów coupe. Dzisiaj, to jest powszechnie uznawana prawda, a silniki Diesla w żaden sposób nie kolidują z aspiracjami sportowymi tego gatunku samochodów. Nowe BMW 420d Coupe wyposażone w najnowszej generacji czterocylindrowy silnik wysokoprężny jest kolejnym argumentem nie do odparcia, który przemawia za tą tezą, szczególnie ze swoim wysokim momentem obrotowym, wyjątkowym wyrafinowaniem i znakomitą sprawnością, co osiągnięto bez naruszania możliwości zapewniania wyjątkowej radości z jazdy. Nic dziwnego, że tak zaawansowany silnik wysokoprężny z kompozytowo – aluminiowym blokiem cylindrów wyznacza nowe standardy w wielu dziedzinach. Najnowszej generacji technologia bezpośredniego wtrysku Common Rail, turbosprężarka ze zmienną geometrią i precyzyjne elektromagnetyczne wtryskiwacze zapewniają natychmiastową reakcję na zmiany położenia pedału przyspieszenia i imponujący przyrost mocy, a wszystko to w połączeniu z bardzo niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin.

Dzięki maksymalnej mocy wynoszącej 135 kW / 184 KM przy 4000 obr/min i maksymalnemu momentowi obrotowy sięgającemu 380 Nm między 1750 a 2750 obr/min, nowe BMW 420d Coupe okazuje się zaskakująco zrywnym samochodem. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje mu zaledwie 7,5 sekundy, a w razie potrzeby zwinny Diesel może się rozpędzić do 240 km/h. Średnie zużycie paliwa wynosi w tym przypadku 4,7 - 4,8 l/100km przy emisji CO2 między 124 a 126 gramów na kilometr (cykl pomiarowy UE, w zależności od rozmiaru opon), co dopełnia obrazu nowego BMW 420d Coupe jako mocnego i oszczędnego samochodu sportowego, który wyposażono w jeden z najczystszych i najbardziej ekonomicznych silników Diesla w tej klasie pojazdów.

Sześciobiegowa przekładnia manualna w standardzie.

Łatwość zmiany biegów, precyzyjne działanie dźwigni zmiany biegów i optymalny dobór przełożeń są cechami wyróżniającymi sportową sześciobiegową przekładnię manualną nowego BMW 4 Coupe. Dla kierowców ze sportowym zacięciem, sposób zmiany przełożeń między silnikiem i kołami jest kluczem do maksymalizacji dynamicznych osiągów samochodu. Manualna skrzynia biegów wykorzystuje wysoką precyzję zmiany biegów, aby stworzyć możliwość szybkich sprintów i natychmiastowych zmian prędkości, ale także odgrywa istotną rolę w zmniejszaniu zużycia paliwa.

Ośmiobiegowa sportowa przekładnia automatyczna jako opcja.

Dodatkowe przełożenia, niezwykle szybkie zmiany biegów i wyjątkowy komfort zmiany biegów, czynią z cudownie uzdolnionej ośmiobiegowej przekładni automatycznej element idealnie pasujący do ogólnej koncepcji bardzo dynamicznego samochodu, jakim jest nowy BMW 4 Coupe. Przy małych zmianach obrotów wynikających ze zmiany biegów, zawsze „pod ręką” jest bieg idealnie pasujący praktycznie do każdej sytuacji na drodze. W przekładni kryje się cała paleta innowacyjnych rozwiązań technicznych, co w połączeniu z wyjątkowo wysoką sprawnością wewnętrzną zapewnia doskonałe przyspieszenia i możliwość nagłej zmiany prędkości, bez zwiększania zużycia paliwa w porównaniu do samochodu z manualną skrzynią biegów. Należy też wspomnieć, że inteligentna technologia zastosowana w tej przekładni umożliwia niezwykle szybkie zmiany przełożeń, krótkie czasy reakcji i zdolność do bezpośredniej redukcji przełożeń. Klienci ceniący sportową jazdę nie są zatem skazani na manualną skrzynię biegów, zwłaszcza że przekładnia automatyczna daje możliwość ręcznej zmiany biegów za pomocą łopatek przy kierownicy. Kierowcy mogą wybrać pomiędzy trybami pracy przekładni normalnym i sportowym za pomocą przełącznika Driving Experience Control.

BMW xDrive: inteligentny system napędu wszystkich kół dostępny jako opcja.

Jako alternatywę dla klasycznego napędu na tylne koła, BMW 435i Coupe i BMW 428i Coupe można również otrzymać z systemem inteligentnego napędu na wszystkie koła, czyli BMW xDrive. Oprócz licznych tradycyjnych zalet napędu na wszystkie koła, jak zwiększenie przyczepności przy przyspieszaniu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz optymalne przeniesienie mocy silnika na drogę, BMW xDrive także zmniejsza także nadsterowność lub podsterowność, których czasami można się spodziewać na zakrętach. System xDrive poprawia zwinność i precyzję, na przykład podczas wchodzenia w zakręt lub przy mocnym przyspieszaniu na wyjściu z zakrętu. System napędu wszystkich kół z łatwością kompensuje także nagłe zmiany rozkładu obciążeń, pozwalając na dalszą poprawę dynamicznych charakterystyk nowego BMW 4 Coupe.

Już od jesieni 2013 roku: BMW 420i Coupe, BMW 430d Coupe oraz BMW 435d Coupe, ponadto dwa opcjonalne warianty BMW xDrive.

W drugiej połowie roku BMW doda kolejny wariant benzynowy i dwa potężne sportowe Diesle do gamy modelowej nowego BMW 4 Coupe. BMW 420i Coupe będzie rozwijało moc 135 kW / 184 KM, a w jego wyposażeniu może znaleźć sie system BMW xDrive. Inteligentny system napędu wszystkich kół będzie również dostępny od jesieni w BMW 420d Coupe. Duży zapas momentu obrotowego i niezrównana sprawność są cechami dwóch sześciocylindrowych silników Diesla, które wniosą dodatkową dawkę dynamicznej werwy do BMW 4 Coupe. BMW 430d Coupe będzie dysponowało mocą 190 kW / 258 KM i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 560 Nm. Najmocniejszym Dieslem będzie BMW 435d Coupe, dostępny wyłącznie systemem xDrive. Dzięki maksymalnej mocy sięgającej 230 kW / 313 KM i maksymalnemu momentowi obrotowemu wynoszącemu 630 Nm, samochód będzie gotowy, by stać się wzorem osiągów w świecie sportowych silników wysokoprężnych.

5. 	BMW EfficientDynamics: 
Więcej osiągów, mniej zużytego paliwa.

Szczególna radość z jazdy na pokładzie nowego BMW 4 Coupe, to wynik wyjątkowej efektywności , jak również imponującej dynamiki. Jest to rezultat strategii rozwoju BMW EfficientDynamics, której wyniki można zauważyć praktycznie w każdym obszarze tego sportowego dwudrzwiowego modelu. Oprócz silników benzynowych i wysokoprężnych o zoptymalizowanym zużyciu paliwa, nowy BMW 4 Coupe otrzymało przekładnie o bardzo wysokiej sprawności, inteligentną lekką konstrukcję, zoptymalizowaną aerodynamikę i wiele dalszych rozwiązań służących poprawie sprawności energetycznej i zapewnieniu statusu zwycięzcy nie tylko pod względem parametrów sportowych i dynamiki, ale także ze względu na wyjątkową oszczędność paliwa i niską emisję spalin.

Supernowoczesne silniki benzynowe i wysokoprężne są wzorcem idealnej równowagi mocy i sprawności. Silniki benzynowe dostępne w BMW 4 Coupe wyróżniają się wyjątkową mocą, wysokoobrotowym charakterem i wyrafinowaniem konstrukcyjnym, owocującym także niezrównaną sprawnością energetyczną. Uzyskano to wyposażając silniki w szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych, połączonych w kompletny pakiet technologiczny. Są to między innymi takie technologie, jak BMW TwinPower Turbo z turbosprężarkami typu twin-scroll, precyzyjny bezpośredni wtrysk benzyny, system sterowania pracą rozrządu Double-VANOS i system zmiennych faz rozrządu Valvetronic. Ponadto silniki o zminimalizowanych stratach tarcia wewnętrznego wyposażono w lekkie, całkowicie aluminiowe bloki cylindrowe.

Także silniki wysokoprężne BMW TwinPower Turbo dysponują najnowszą dostępną technologią silnikową firmy BMW. Aktualna linia silników Diesla korzysta z najnowszej generacji systemu bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail, turbodoładowania i całkowicie aluminiowej konstrukcji, co pozwala im dostarczać wysokich wartości momentów obrotowych, gwarantować sprawne działanie i niezrównaną wydajność. Ponadto silniki wysokoprężne są wyposażone w zaawansowaną technologię BMW BluePerformance, łączącą filtr cząstek stałych, katalizator utleniający oraz katalizator akumulacyjny NOx, aby zapewnić silnikom już teraz spełnienie przyszłej normy czystości spalin EU6.

Zoptymalizowane przenoszenie mocy również oferuje potencjalne oszczędności paliwa, czemu służy odpowiednia konstrukcja sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów i ośmiobiegowej sportowej przekładni automatycznej. Zarówno sześciobiegowa skrzynia manualna, jak i ośmiobiegowa sportowa przekładnia automatyczna wyróżniają się zoptymalizowaną sprawnością, kompaktową budową i zredukowaną masą. W przypadku ośmiobiegowej przekładni automatycznej zminimalizowano poślizg w przekładni hydrokinetycznej, podwyższono sprawność wewnętrzną, obniżono straty tarcia i zastosowano inteligentne sterowanie jej pracą, co stworzyło możliwość sporych oszczędności paliwa. Dzięki tym zabiegom nowe BMW 4 Coupé wyposażone w opcjonalną automatyczną przekładnię oferują identyczne lub nawet niższe zużycie paliwa i emisję spalin, niż analogiczny model z przekładnią manualną.

Auto Start Stop, odzysk energii przy hamowaniu, tryb jazdy ECO PRO, tryb jazdy wybiegiem oraz Proactive Driving Assistant.

Standardowo nowe BMW 4 Coupe wyposażone jest w funkcję Auto Start Stop, która może współpracować także z ośmiobiegową przekładnią automatyczną. Kolejnym standardem jest odzysk energii hamowania, który zapewnia, że- o ile to tylko możliwe - prąd dla instalacji elektrycznej pojazdu jest wytwarzany podczas hamowania i wybiegu. Tryb ECO PRO odgrywa szczególną rolę, pomagając kierowcy BMW 4 Coupe w utrzymywaniu wydajnego i ekonomicznego stylu jazdy. Oprócz korygowania odpowiedzi systemu zarządzania pracą silnika na zmiany położenia pedału przyspieszenia, tryb ECO PRO pozwala również na inteligentne zarządzanie energią oraz systemami ogrzewania i klimatyzacji. System proponuje kierowcy wskazówki i metody dostosowywania stylu jazdy do zaistniałej sytuacji, by zmniejszyć zużycie paliwa, a nawet sam dostosowuje się do reakcji osoby siedzącej za kierownicą. W połączeniu z opcjonalną przekładnią automatyczną, również tryb wybiegu został obecnie użyty po raz pierwszy. W trybie ECO PRO funkcja ta rozłącza układ napędowy, gdy tylko kierowca cofa stopę z pedału przyspieszenia przy prędkości między 50 a 160 km/h, dzięki czemu samochód toczy się wybiegiem bez efektu hamowania silnikiem i przy minimalnym zużyciu paliwa. BMW 4 Coupe oferuje dalsze innowacje w postaci proaktywnego asystenta jazdy. Również w trosce o zmniejszenie zużycia paliwa, funkcja ta informuje kierowcę o idealnej chwili do zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia, gdy samochód zbliża się do zakrętu lub strefy z ograniczeniami prędkości, jak również przed miejscowościami i rondami.

Uruchamianie napędu akcesoriów na żądanie pozwala oszczędzać energię.

W nowym BMW 4 Coupe elementy wyposażenia odgrywają również swoją rolę w inteligentnym zarządzaniu energią. Przykłady takich urządzeń to uruchamiana na żądanie pompa cieczy chłodzącej, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną i elektryczny układ wspomagania kierownicy, który zużywa energię elektryczną, tylko gdy wspomaganie kierownicy jest rzeczywiście konieczne. Specjalna sprężarka klimatyzacji działa na tej samej zasadzie. Gdy tylko kierowca wyłącza klimatyzację, napęd pasowy sprężarki zostaje odłączony, aby zminimalizować pobór energii.

Inteligentna lekka konstrukcja jako kolejny krok w ograniczaniu zużycia paliwa i redukcji emisji CO2.

Zastosowanie lekkich materiałów w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia efektywności i zwinności, a także pomaga samochodom BMW w uzyskiwaniu imponujących własności dynamicznych. Istotne jest, że zasada stosowania inteligentnych lekkich rozwiązań konstrukcyjnych implementowana jest na każdym etapie opracowywania samochodu, a jej zasięg rozciąga się na wszystkie elementy pojazdu. Dobre efekty przynosi korzystanie z tworzyw sztucznych i najnowszych materiałów kompozytowych, zwiększony udział elementów aluminiowych w silniku i konstrukcji podwozia – wszystko to pozwala zmniejszać masy poszczególnych zespołów samochodu. Wyniki są imponujące: chociaż nowe BMW 4 Coupe urosło pod względem wymiarów, to cały samochód jest od 20 do 45 kg lżejszy od swojego odpowiednika serii 3.

6. 	BMW ConnectedDrive: 
szeroka gama usług mobilnych i systemów asystenckich, to więcej bezpieczeństwa i komfortu.

BMW ConnectedDrive przynosi kolejne dowody swojej technicznej dominacji i podkreśla innowacyjny charakter nowego BMW 4 Coupe dzięki nowym funkcjom i niezrównanej kombinacji standardowych i opcjonalnych systemów wspomagania kierowcy oraz usług mobilnych. Inteligentne powiązanie pasażerów, ich pojazdu i świata zewnętrznego zapewnia niezrównany poziomy komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz dostępu do informacji i rozrywki.

System nawigacyjny Professional: sterownik dotykowy przejmuje kontrolę.

Nowa generacja systemu nawigacji Professional zachwyca swoim świeżym projektem i zoptymalizowanym systemem operacyjnym. System charakteryzuje się znacznie większą funkcjonalnością i korzysta z kolorowego wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości i kontraście. Pozostawiono znane już użytkownikom menu nawigacji, ale wzbogacono je o dodatkowe funkcje. Grafika poprzedniego interfejsu użytkownika została gruntownie przeprojektowana, a mapy systemu nawigacyjnego wzbogacono o elementy trójwymiarowe. Centralny wyświetlacz obsługiwany jest w znany już sposób za pomocą idealnie ergonomicznie umieszczonego sterownika dotykowego iDrive na konsoli środkowej, który to sterownik otrzymał integralną czułą na dotyk powierzchnię i technologię czujników zbliżeniowych celem jeszcze łatwiejszego korzystania z systemu. Użytkownicy mogą obecnie używać palca do wpisywania liter i cyfr na panelu wprowadzania tekstu na touchpadzie i mogą w dowolnym momencie przełączać się pomiędzy takim sposobem wprowadzania tekstu i konwencjonalną metodą z wykorzystaniem sterownika obrotowo-naciskowego. Dodatkowo kursor pierścieniowy na interaktywnej mapie systemu nawigacji Professional może być przemieszczany za pomocą touchpada. Sprawia to, że na przykład wskazanie na mapie interesującego kierowcę miejsca staje się intuicyjne i efektywne.

Inteligentny sposób unikania zatorów: informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI).

Dostępny jako opcja system RTTI (informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym) korzysta z sieci komórkowej i karty SIM zainstalowanej w samochodzie celem ultraszybkiego przesyłania bardzo szczegółowych danych. Informacje przesyłane w czasie rzeczywistym, które są brane pod uwagę przy obliczaniu tras z uwzględnieniem możliwych objazdów, są przekazywana do pojazdu z niezrównaną niezawodnością i precyzją. System RTTI obejmuje autostrady i drogi ekspresowe, a także drogi krajowe oraz główne i boczne drogi w obszarach zurbanizowanych. Dane są również uzyskiwane z lokalnych systemów zarządzania ruchem w celu zapewnienia dokładnych informacji o aktualnym natężeniu ruchu. Kolorowe oznaczenia na drogach widocznych na mapie obrazują aktualne natężenie ruchu. Informacje są odświeżane z minuty na minutę, a aktualizacje obejmują stale rosnącą sieć dróg w wielu krajach Europy.

Kolorowa projekcja w wysokiej rozdzielczości: wyświetlacz przezierny.

Jedną z głównych atrakcji nowego BMW 4 Coupe jest najnowszej generacji kolorowy wyświetlacz przezierny, który przedstawia podstawowe informacje na przedniej szybie w ostrej i kontrastowej formie bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. W zależności od specyfikacji pojazdu, wyświetlana może być nie tylko prędkość jazdy, ale też ograniczenia prędkości i ograniczenia dotyczące wyprzedzania, wraz z instrukcjami nawigacyjnymi i różnymi komunikatami ostrzegawczymi. Różnorodność systemów wspomagania kierowcy dostępnych w nowym BMW 4 Coupe pozwala na gromadzenie licznych informacji i zupełnie nową jakość informacji, które mogą być pokazane na wyświetlaczu przeziernym. Intensywność projekcji automatycznie dostosowywana jest do warunków oświetlenia tak samo, jak podświetlenie elementów kokpitu. Precyzyjne umieszczenie informacji na przedniej szybie można łatwo regulować za pomocą sterownika iDrive.

Driving Assistant Plus ostrzega kierowcę przed potencjalną kolizją z pieszym.

Kamera zamontowana w obudowie lusterka wstecznego monitoruje sytuację przed samochodem i wykorzystuje przetwarzane obrazy do wykrywania osób lub pojazdów w swoim polu widzenia. Gdy system uzna, że wyłania się ryzyko zderzenia z pojazdem z przodu, wytwarza ostre ostrzeżenie dźwiękowe, a wizualny sygnał pojawia się w zestawie wskaźników lub na opcjonalnym wyświetlaczu przeziernym, jeśli ten jest zamontowany w samochodzie. Sygnały ostrzegają kierowcę, że pojazd niebezpiecznie zbliża się do przeszkody. Jeżeli zderzenie zostanie uznane za nieuniknione, automatycznie zostaną włączone hamulce. Jeśli podczas jazdy przez miasto w wystarczających warunkach oświetleniowych, system wykryje możliwość zderzenia z pieszym, zawczasu ostrzega kierowcę i, jeśli to konieczne, uruchamia automatyczny proces hamowania. W obu przypadkach, oprócz ostrzeżeń, system przygotowuje hamulce do awaryjnego hamowania, a progi aktywacji systemu wspomagania hamulców są obniżone. W ramach opcjonalnego systemu Driving Assistant Plus, również opcjonalnie dostępna jest funkcja informowania o opuszczaniu swojego pasa ruchu (Lane Departure Warning System).

Wyjątkowo utalentowany system: aktywny tempomat z funkcją Stop & Go.

Najnowsza wersja znanego już aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (ACC Stop & Go) korzysta z kamery zamontowanej w obudowie wstecznego lusterka uzupełniając w ten sposób informacje z pełnego zestawu czujników radarowych, zapewniając pewniejszą interpretację sytuacji w ruchu przed samochodem. Podczas jazdy w wolno poruszającym sie ruchu i w korkach, kierowca jest w stanie bezpiecznie poruszać się wraz z tym ruchem, pozwalając systemom elektronicznym na automatyczne zatrzymywanie samochodu, ponowne ruszanie i dojeżdżanie do skrzyżowań, gdzie stoją już inne pojazdy oczekujące na możliwość przejazdu. Łączenie w ten sposób danych z czujników radarowych i obrazów wideo poprawia precyzję wykrywania innych pojazdów i skraca czas reakcji systemu. W przypadku, gdy pojazd z przodu hamuje bardzo gwałtownie poruszając się w powolnym ruchu, co wymaga podjęcia działań przez kierowcę, jest on informowany o tej sytuacji dwustopniowym ostrzeżeniem. Aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości może już działać przy prędkości od 30 km/h do 210 km/h, jednak inteligentna funkcja tempomatu pozostaje aktywna także przy prędkościach powyżej 210 kilometrów na godzinę.

W połączeniu z systemem nawigacji Professional lub system nawigacji Business, informacje o ograniczeniach prędkości na danym odcinku drogi są na bieżąco przekazywane kierowcy. Kamera zamontowana z przodu zapewnia, że dodatkowe znaki lub tymczasowe ograniczenia ustawiane na przykład z powodu naprawy drogi, są również brane pod uwagę. Informacje na temat ograniczeń prędkości lub ograniczeń wyprzedzania następnie pojawiają się w zestawie wskaźników lub na wyświetlaczu przeziernym.

Monitorowanie przy użyciu czujników i kamery: systemy informowania o zmianie pasa ruchu i o opuszczeniu pasa ruchu (Lane Change oraz Lane Departure Warning).

Wśród systemów asystenckich podwyższających wygodę i bezpieczeństwo w ofercie są Lane Change Warning i Lane Departure Warning, przy czym ten ostatni dostępny jest tylko jako część opcji Driving Assistant Plus. Systemy te wykorzystują czujniki radarowe i kamerę do monitorowania i ostrzegania kierowców o potencjalnym ryzyku kolizji podczas zmiany pasa ruchu, czy też przy niezamierzonym zjeździe z pasa ruchu, a także do ostrzegania podczas jazdy zbyt blisko poprzedzającego pojazdu.

Reflektory LED z zapobiegającym oślepianiu asystenetem świateł drogowych.

BMW 4 Coupe jest dostępny z opcją całkowicie diodowych reflektorów (reflektory ksenonowe są wyposażeniem standardowym), które zapewniają dalszą poprawę bezpieczeństwa podczas jazdy nocą. Jasne, białe światło LED oświetla drogę przed pojazdem z wyjątkową intensywnością. Wraz z zapobiegającym oślepianiu innych kierowców asystentem świateł drogowych, reflektory adaptacyjne z funkcją doświetlania zakrętów i ze zmiennym rozkładem wiązki światła oznaczają ustanowienie nowych wzorców. Przy włączonych światłach drogowych, reflektory są częściowo przysłaniane w razie konieczności, w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa oślepiania kierowców pojazdów jadących z przodu. Jednocześnie asystent świateł drogowych może również dostosować się do sytuacji na drodze przez przełączenie na światła mijania jednego lub obu reflektorów.

Wspaniały przegląd sytuacji nie tylko przy parkowaniu: Surround View, Side View, Top View oraz BMW Parking Assistant.

Poza kamerą cofania i kontrolą odległości przy parkowaniu, klienci mogą również zdecydować się na funkcję Surround View wraz z Side View i Top View, które zapewniają widok z lotu ptaka na BMW 4 Coupe i obszar wokół niego, pozwalając kierowcy na przeprowadzanie precyzyjnych manewrów w ciasnych przestrzeniach. Jeśli samochód porusza się poniżej 20 km/h, funkcja Side View może dodatkowo zostać aktywowana, aby kierowca mógł mieć podgląd ruchu w kierunku poprzecznym. Wygodę korzystania z samochodu podnosi także asystent parkowania BMW, który jest w stanie manewrować samochodem celem zajęcia miejsca parkingowego równoległego do kierunku jazdy. Wszystko, co kierowca musi zrobić, to obsługiwać pedały przyspieszenia i hamulca, podczas gdy asystent parkowania BMW zajmuje się odpowiednim skręcaniem kół.

System aktywnej ochrony (Active Protection) monitoruje zachowanie kierowcy za kierownicą.

Pakiet bezpieczeństwa Active Protection jest obecnie jeszcze bardziej rozbudowany dzięki dodaniu asystenta uwagi. System elektroniczny analizuje zachowanie kierowcy na podstawie różnych dostępnych sygnałów. Jeśli system wykryje wzrost częstotliwości objawów zmęczenia u kierowcy, na wyświetlaczu pojawi się symbol filiżanki kawy jako ostrzeżenie sugerujące kierowcy przerwę w prowadzeniu samochodu.

Pakiet bezpieczeństwa Active Protection z rozbudowanymi środkami ochrony i funkcją telefonu alarmowego i z funkcją automatycznej lokalizacji pojazdu może przyczynić się do złagodzenia konsekwencji ewentualnego wypadku drogowego. System Active Protection jest aktywowany zaraz po rozpoczęciu podróży i jest gotów w każdej chwili mocniej napiąć pasy bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera, zamknąć okna boczne i dach słoneczny, jeśli systemy monitorujące uznają, że nasz samochód może za chwilę uczestniczyć w wypadku drogowym. Jeśli system wykryje zbliżającą się kolizję i uzna, że jest ona nieunikniona, samochód rozpocznie automatyczne hamowanie i po zatrzymaniu jego hamulce pozostaną zablokowane. Takie działanie zapobiega lub znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo dojścia do kolejnej kolizji.

Bogactwo informacji i rozrywki: Kolejne usługi BMW ConnectedDrive.

Wysoka wydajność zastosowanej technologii interfejsów zapewnia najlepszą z możliwych zdolność do korzystania z informacji i rozrywki na pokładzie samochodu, pozwalając kierowcy i pasażerom na szerokie korzystanie zewnętrznych telefonów komórkowych i odtwarzaczy muzycznych. Użytkownicy mają ponadto możliwość dostępu do wybranych produktów BMW Online. Najnowsza generacja systemu nawigacyjnego Professional posiada pełną funkcję rozpoznawania mowy oraz zoptymalizowany system sterowania głosowego, uzupełniając w ten sposób zestaw funkcji biurowych oferowanych przez ConnectedDrive. Funkcja dyktowania wykorzystuje pełny system rozpoznawania mowy, aby umożliwić kierowcom ( po raz pierwszy) swobodne dyktowanie tekstu i tworzenie krótkich wiadomości tekstowych metodą mówienia tego, co kierowca chce napisać. Usługi internetowe, jak również notatki z kalendarza i wiadomości tekstowe, mogą nadal być pokazywane na wyświetlaczu systemu iDrive i odczytywane za pomocą syntezatora mowy. Ponadto pasażerowie mogą uzyskać dostęp do osobistych bibliotek muzycznych na swoich smartfonach lub odtwarzaczach muzycznych. Aplikacje BMW Connected umożliwiają korzystanie w samochodzie z AUPEO!, radia internetowego i portali społecznościowych, jak Facebook i Twitter, a aplikacji My BMW Remote można użyć do zablokowania lub odblokowania zamków drzwi, lub do zdalnej obsługi ogrzewania postojowego. Można też korzystać usług informacyjnych i biurowych, wraz z planowaniem podróży i spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem usług Google Maps i Panoramio, co po raz kolejny podnosi poziom wygody na pokładzie nowego BMW Serii 4 Coupe.

- Dane techniczne

Nowy BMW serii 4 Coupe.
428i, 435i.

|  |  | BMW 428i Coupe | BMW 435i Coupe |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość (nieobciążony) | mm | 4638 / 1825 / 1362 | 4638 / 1825 / 1362 |
| Rozstaw osi | mm | 2810 | 2810 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1545 / 1594 | 1545 / 1594 |
| Prześwit | mm | 130 | 130 |
| Średnica zawracania | m | 11,3 | 11,3 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 60 | 60 |
| Pojemność układu chłodzenia | l | 7,2 (7,5) | 6,7 (7,2) |
| Pojemność układu smarowania silnika 1) | l | 5,75 | 6,5 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN/EU | kg | 1450 / 1525 (1470 / 1545) | 1510 / 1585 (1525 / 1600) |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 520 | 520 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1970 (1990) | 2030 (2045) |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 920/1105 | 970/1180 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 1600 /745 | 1700 / 750 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 445 | 445 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | cx x A | 0,29 x 2,16 | 0,30 x 2,16 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / ilość cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 6 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii Twin-Scroll, precyzyjny bezpośredni wtrysk paliwa i bezstopniowe sterowanie zmiennymi fazami rozrządu (VALVETRONIC) |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1997 | 2979 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 90,1 / 84,0 | 89,6 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 10,0 | 10,2 |
| Paliwo |  | benzyna RON 91 (min.) | benzyna RON 91 (min.) |
| Moc maksymalna | kW / KM | 180 / 245 | 225 / 306 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 5000 – 6500 | 5800 - 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 350 | 400 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1250 – 4800 | 1200 – 5000 |

|  |  | BMW 428i Coupe | BMW 435i Coupe |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik | 90 / bagażnik |
| Alternator | A / W | 170 / 2380 | 170 / 2380 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | aluminiowe, dwuprzegubowe z kolumną amortyzująco-tłumiącą, zmiennym kątem pochylenia koła, z minimalnym dodatnim promieniem zataczania, kompensacją sił poprzecznych i z geometrią zapobiegającą nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | pięciowahaczowe, stalowe o obniżonej masie |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, poduszki gazowe chroniące głowy dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, z przodu aktywne zagłówki uruchamiane w razie zderzenia, czujnik zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), z funkcją Servotronic, opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania (Variable Sports Steering) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 15,0 | 15,0 |
| Opony przód / tył |  | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7.5J x 17 z lekkiego stopu | 7.5J x 17 z lekkiego stopu |
| Przekładnia |  |  |  |
| Typ przekładni |  | sześciobiegowa manualna (opcjonalnie ośmiobiegowa przekładnia automatyczna) |
| Przełożenia I | :1 | 3,498 (4,174) | 4,110 (4,714) |
| II | :1 | 2,005 (3,143) | 2,315 (3,143) |
| III | :1 | 1,313 (2,106) | 1,542 (2,106) |
| IV | :1 | 1,000 (1,667) | 1,179 (1,667) |
| V | :1 | 0,809 (1,285) | 1,000 (1,285) |
| VI | :1 | 0,701 (1,000) | 0,846 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) | – (0,839) |
| VIII | :1 | - (0,667) | - (0,667) |
| wsteczny | :1 | 3,187 (3,295) ) | 3,727 (3,295) ) |
| Przekładnia główna | :1 | 3,909 (3.154) | 3,231 (3,154) |

|  |  | BMW 428i Coupe | BMW 435i Coupe |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 8,1 (8,2) | 6,7 (6,8) |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 90,1 | 75,5 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 5,9 (5,8) | 5,4 (5,1) |
| 0 – 1000 m | s | 25,4 (25,6) | 24,3 (24,2) |
| 4 bieg 80-120 km/h | s | 5,3 / 6,9 (-) | 5,0 / 5,9 (-) |
| Prędkość maksymalna | km/h | 250 (250) | 250 (250) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics | odzysk energii przy hamowaniu, elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych na żądanie, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, przekładnia główna z układem podgrzewania, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 2) |  |  |  |
| Ze standardowymi obręczami i oponami |
| Cykl miejski | l/100 km | 8,8 (8,1) | 8,8 (8,0) |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,3 (5,2) | 5,3 (5,0) |
| Zużycie średnie | l/100 km | 6,6 (6,3) | 6,6 (6,1) |
| Emisja CO2 | g/km | 154 (147) | 185 (169) |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną

1) Przy zmianie oleju

2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

428i xDrive, 435i xDrive

|  |  | BMW 428i xDrive Coupe | BMW 435i xDrive Coupe |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość (nieobciążony) | mm | 4638 / 1825 / 1362 | 4638 / 1825 / 1362 |
| Rozstaw osi | mm | 2810 | 2810 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1544 / 1590 | 1544 / 1590 |
| Prześwit | mm | 145 | 145 |
| Średnica zawracania | m | 11,8 | 11,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 60 | 60 |
| Pojemność układu chłodzenia | l | 7,2 (7,5) | 6,7 (7,2) |
| Pojemność układu smarowania silnika 1) | l | 5,75 | 6,5 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN/EU | kg | 1540 / 1615 | 1590 / 1665 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 520 | 520 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 2080 | 2110 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 980 / 1115 | 1030 / 1120 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 1700 /750 | 1800 / 750 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 445 | 445 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | cx x A | 0,30 x 2,16 | 0,30 x 2,16 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / ilość cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 6 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii Twin-Scroll, precyzyjny bezpośredni wtrysk paliwa i bezstopniowe sterowanie zmiennymi fazami rozrządu (VALVETRONIC) |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1997 | 2979 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 90,1 / 84,0 | 89,6 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 10,0 | 10,2 |
| Paliwo |  | benzyna RON 91 (min.) | benzyna RON 91 (min.) |
| Moc maksymalna | kW / KM | 180 / 245 | 225 / 306 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 5000 – 6500 | 5800 - 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 350 | 400 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1250 – 4800 | 1200 – 5000 |

|  |  | BMW 428i xDrive Coupe | BMW 435i xDrive Coupe |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik | 90 / bagażnik |
| Alternator | A / W | 170 / 2380 | 170 / 2380 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | aluminiowe, dwuprzegubowe z kolumną amortyzująco-tłumiącą, zmiennym kątem pochylenia koła, z minimalnym dodatnim promieniem zataczania, kompensacją sił poprzecznych i z geometrią zapobiegającą nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | pięciowahaczowe, stalowe o obniżonej masie |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: system napędu wszystkich kół xDrive, dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, poduszki gazowe chroniące głowy dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, z przodu aktywne zagłówki uruchamiane w razie zderzenia, czujnik zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), z funkcją Servotronic, opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania (Variable Sports Steering) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 15,0 | 15,0 |
| Opony przód / tył |  | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7.5J x 17 z lekkiego stopu | 7.5J x 17 z lekkiego stopu |
| Przekładnia |  |  |  |
| Typ przekładni |  | ośmiobiegowa przekładnia automatyczna |
| Przełożenia I | :1 | 4,174 | 4,714 |
| II | :1 | 3,143 | 3,143 |
| III | :1 | 2,106 | 2,106 |
| IV | :1 | 1,667 | 1,667 |
| V | :1 | 1,285 | 1,285 |
| VI | :1 | 1,000 | 1,000 |
| VII | :1 | 0,839 | 0,839 |
| VIII | :1 | 0,667 | 0,667 |
| wsteczny | :1 | 3,295 ) | 3,295 |
| Przekładnia główna | :1 | 3.154 | 3,154 |

|  |  | BMW 428i xDrive Coupe | BMW 435i xDrive Coupe |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 8,6 | 7,1 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 90,1 | 75,5 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 5,8 | 4,9 |
| 0 – 1000 m | s | 25,6 | 24,3 |
| 4 bieg 80-120 km/h | s | - | - |
| Prędkość maksymalna | km/h | 250 | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics | odzysk energii przy hamowaniu, elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), funkcja Auto Start-Stop, tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych na żądanie, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, przekładnia główna z układem podgrzewania, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 2) |  |  |  |
| Ze standardowymi obręczami i oponami |
| Cykl miejski | l/100 km | 8,7 | 10,8 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,5 | 5,8 |
| Zużycie średnie | l/100 km | 6,7 | 7,6 |
| Emisja CO2 | g/km | 157 | 178 |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną

1) Przy zmianie oleju

2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

420d.

|  |  | BMW 420d Coupe |
| --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 2 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość (nieobciążony) | mm | 4638 / 1825 / 1362 |
| Rozstaw osi | mm | 2810 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1545 / 1594 |
| Prześwit | mm | 130 |
| Średnica zawracania | m | 11,3 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 57 |
| Pojemność układu chłodzenia | l | 7,0 |
| Pojemność układu smarowania silnika 1) | l | 5,2 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN/EU | kg | 1450 / 1525 (1465 / 1540) |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 520 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1979 / (1985) |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 925 / 1100 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 1600 /745 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 445 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | cx x A | 0,28 x 2,16 |
| Silnik |  |  |
| Konfiguracja / ilość cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii dolotu, wtrysk paliwa Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycznymi i maksymalnym ciśnieniem wtrysku 1800 bar |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1995 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 90,0 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 135 / 184 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 380 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1750 – 2750 |

|  |  | BMW 420d Coupe |
| --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik |
| Alternator | A / W | 175 / 2450 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | aluminiowe, dwuprzegubowe z kolumną amortyzująco-tłumiącą, zmiennym kątem pochylenia koła, z minimalnym dodatnim promieniem zataczania, kompensacją sił poprzecznych i z geometrią zapobiegającą nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | pięciowahaczowe, stalowe o obniżonej masie |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, wentylowane tarcze hamulcowe |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, poduszki gazowe chroniące głowy dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, z przodu aktywne zagłówki uruchamiane w razie zderzenia, czujnik zderzenia, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS), z funkcją Servotronic, opcjonalnie: sportowy układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania (Variable Sports Steering) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 15,0 |
| Opony przód / tył |  | 225/50 R17 94W |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7.5J x 17 z lekkiego stopu |
| Przekładnia |  |  |
| Typ przekładni |  | sześciobiegowa manualna (opcjonalnie ośmiobiegowa przekładnia automatyczna) |
| Przełożenia I | :1 | 4,110 (4,714) |
| II | :1 | 2,248 (3,143) |
| III | :1 | 1,403 (2,106) |
| IV | :1 | 1,000 (1,667) |
| V | :1 | 0,802 (1,285) |
| VI | :1 | 0, 659 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) |
| VIII | :1 | - (0,667) |
| wsteczny | :1 | 3,727 (3,295) ) |
| Przekładnia główna | :1 | 3,231 (3,154) |

|  |  | BMW 420d Coupe |
| --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 10,7 (10,9) |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 67,7 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 7,5 (7,3) |
| 0 – 1000 m | s | 27,9 (27,7) |
| 4 bieg 80-120 km/h | s | 5,9 / 7,5 (-) |
| Prędkość maksymalna | km/h | 240 (232) 232)zzzzzzzzzzzzzz |
| BMW EfficientDynamics |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics | odzysk energii przy hamowaniu, elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS), funkcja Auto Start-Stop, tryb jazdy ECO PRO, inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych na żądanie, przekładnia główna z układem podgrzewania, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 2) |  |  |
| Ze standardowymi obręczami i oponami |
| Cykl miejski | l/100 km | 5,8 (5,4) |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,1 (4,1) |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,7 (4,6) |
| Emisja CO2 | g/km | 124 (121) |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną

1) Przy zmianie oleju

2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

- Wykresy momentów obrotowych i mocy silników.
	428i

435i

420d

- Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.

BMW Group

BMW Group – BMW, MINI, Husqvarna Motorcycles oraz Rolls-Royce – należy do producentów samochodów i motocykli premium, którzy odnoszą największe sukcesy. Jako międzynarodowe konsorcjum, grupa kieruje 28 zakładami produkcyjnymi w 13 krajach i posiada ogólnoświatową sieć sprzedaży w ponad 140 państwach.

W 2012 roku, BMW Group sprzedała na całym świecie ponad 1,85 miliona samochodów oraz ponad 117000 jednośladów. Zysk przed opodatkowaniem w roku podatkowym 2011 wyniósł 7,82 miliarda euro, a dochód 76,85 miliarda euro. Na dzień 31.12.2012 firma zatrudniała 105876 pracowników na całym świecie. Sukces BMW Group od zawsze polegał na długoterminowej strategii i odpowiedzialnym działaniu. Rozsądna polityka ekologiczna i społecznościowa przez cały łańcuch wartości produktu, odpowiedzialność za produkt oraz zaangażowanie w ochronę zasobów naturalnych to integralna część strategii korporacyjnej firmy. Od ośmiu lat BMW Group jest liderem przemysłu motoryzacyjnego w rankingu Dow Jones Sustainability Index

www,bmwgroup,com

Facebook: http://www,facebook,com/BMWGroup

Twitter: http://twitter,com/BMWGroup

YouTube: http://www,youtube,com/BMWGroupview

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel,: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna,gospodarek@bmw,pl

# Text boxes

Moment obrotowy [Nm]

Prędkość obrotowa silnika [min-1]

Mooc [kW]

Moment obrotowy [Nm]

Prędkość obrotowa silnika [min-1]

Mooc [kW]

Moment obrotowy [Nm]

Prędkość obrotowa silnika [min-1]

Mooc [kW]