1. 	Profil. ……….…………………………………………………………………..2

2.	Całkowicie nowe, całkowicie MINI: 
Nowe MINI.. ……………………………………….………...…………..…....11

3. Dane techniczne. ………………………….………………………………...24

4. Wykresy mocy i momentu obrotowego.……………………….........…36

5. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.…………………………....………..41

- Nowe wcielenie auta, które stworzyło segment małych samochodów premium: nowy MINI z typowym dla siebie, emocjonalnym designem, jeszcze lepszą równowagą między radością z jazdy a ekonomiką zużycia paliwa, innowacyjne techniki komunikacyjne i inteligentne formy funkcjonalności, wyraźna poprawa komfortu przestrzennego, bezpieczeństwa, wyposażenia, jakości materiałów i wykończenia, a także sportowy charakter połączony z komfortem jazdy – to efekty intensywnej pracy nad zestrojeniem samochodu; nowa generacja modelu jest bardziej niż kiedykolwiek wzorcem radości z jazdy, jakości premium i indywidualności w swej klasie.

- Stylistyka nadwozia oparta na ewolucji dotychczasowego designu, jego proporcji i struktury z charakterystycznymi cechami: sześciokątnym wlotem powietrza, lampami przednimi i tylnymi w grubych chromowych ramkach, kierunkowskazy i elementy wykończenia dolnych krawędzi karoserii w czerni, którą zinterpretowano ponownie dla każdego elementu, z uwzględnieniem rodzaju powierzchni w każdym rejonie nadwozia; wyrafinowane detale podkreślają niezwykły charakter nowego modelu; 5 lakierów do karoserii, dach w kolorze kontrastowym jako opcja bez dopłaty; MINI Cooper, MINI Cooper S oraz MINI Cooper D na życzenie bez dopłaty z dachem i lusterkami zewnętrznymi w kontrastującym kolorze.

- Nowo opracowany design reflektorów; światła dzienne LED, opcjonalne: światła główne LED obejmujące pierścieniowe światło dzienne ze zintegrowanym kierunkowskazem, adaptacyjny rozkład strumienia światła, opcjonalnie dostępne diodowe kierunkowskazy i lampy przeciwmgłowe LED; tylne lampy zespolone również dostępne w technologii LED, opcjonalny pakiet oświetleniowy z lampkami LED w kabinie i pomarańczowe światło ambientowe.

- W porównaniu z poprzednikiem długość auta zwiększona o 98 mm, szerokość o 44 mm, wysokość o 7 mm, rozstaw osi większy o 28 mm, rozstaw kół zwiększony z przodu o 42 mm, z tyłu o 34 mm (dane porównawcze w zestawieniu z wersją MINI Cooper); optymalizacja komfortu przestrzennego na wszystkich czterech miejscach; nowy design foteli z większym zakresem regulacji z przodu i dłuższym siedziskiem z tyłu (+23 mm); więcej przestrzeni na ramiona i stopy, wyższy komfort dla pasażerów z tyłu; bagażnik większy o 51 l (teraz 211 l): tylne oparcie składane w proporcji 60:40; opcjonalny pakiet transportowy obejmujący regulowaną na wysokość podłogę bagażnika.

- Nowa generacja silników z technologią MINI TwinPower Turbo; trzy warianty modelowe dostępne w chwili wejścia na rynek: MINI Cooper z 3-cylindrowym silnikiem 100 kW/136 KM, MINI Cooper S z 4-cylindrowym silnikiem o mocy 141 kW/192 KM oraz MINI Cooper D z 3-cylindrową jednostką wysokoprężną (85 kW/116 KM); później rozszerzenie palety silnikowej o bazowe warianty silnikowe MINI One D (3-cylindrowy diesel, 70 kW/95 KM) oraz MINI One (3-cylinrdrowy silnik benzynowy, 75 kW/102 KM); 6-stopniowa skrzynia biegów w standardzie, opcjonalnie 6-stopniowa skrzynia automatyczna lub sportowa skrzynia automatyczna, również nowo opracowana; intensywny program – technologia MINIMALISM obejmujący automatyczny system start-stop także w połączeniu z automatycznymi skrzyniami biegów i opcjonalnym trybem GREEN; poprawione parametry dynamiczne i obniżone zużycie paliwa; największa poprawa ekonomiki w modelu MINI Cooper z automatyczną skrzynią biegów; przyspieszenie 0-100 km/h lepsze o 2,6 s, średnie spalanie niższe o 27%; najniższe zużycie paliwa i emisja CO2 w MINI Cooper D: 3,5-3,6 l/100 km, 92-95 g/km (testowy cykl EU, w zależności od rodzaju i rozmiaru ogumienia zamontowanego na kołach auta).

- Jeszcze intensywniejsze doznania w czasie prowadzenia, intensyfikacja poczucia jazdy go-kartem, głębokie zmiany w technice zawieszenia, obniżenie masy i poprawa sztywności, nowa oś oparta na jednowahaczowych kolumnach z aluminiowymi łożyskami kolumn, wsporniki osi i wahacze wykonane z wysokowytrzymałej stali; nowa oś wielowahaczowa tylna w technologii lekkiej konstrukcji, o geometrii oszczędzającej przestrzeń; zoptymalizowane elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego – Servotronic jako wyposażenie seryjne; Dynamiczna Kontrola Stabilności (DSC) w standardzie wraz z Dynamiczną Kontrolą Trakcji (DTC) i Elektroniczną Blokadą Mechanizmu Różnicowego (EDLC) – w modelu MINI Cooper S także z seryjną funkcją Performance Control; nowe zestrojenie sprężyn i amortyzatorów z łożyskami typu „uniball”; Dynamiczna Kontrola Amortyzatorów dostępna po raz pierwszy w MINI jako opcja; usprawniony układ hamulcowy, dostosowany do poprawionych osiągów; standardowo koła stalowe z kołpakami w rozmiarze 15 cali (MINI One, MINI One D) oraz z lekkich stopów w rozmiarze 15 (MINI Cooper, MINI Cooper D) lub 16 (MINI Cooper S) cali; opcjonalnie dostępne koła z lekkich stopów w rozmiarach do 18 cali.

- Różne tryby pracy samochodu wybierane za pomocą pokrętła Driving Modes u nasady dźwigni zmiany biegów, poza standardowym trybem MID możliwy wybór trybów SPORT i GREEN; wybór trybu ma wpływa na charakterystykę reakcji na gaz oraz wspomaganie kierownicy, a także szybkość zmiany biegów w skrzyni automatycznej i zachowanie Dynamicznej Kontroli Amortyzatorów, jeśli są zainstalowane; tryb GREEN w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów umożliwia żeglowanie (wybieg swobodny) z odłączaniem napędu.

- Nowy wyświetlacz oraz koncepcja obsługi: zestaw zegarów na kolumnie kierowniczej obejmuje prędkościomierz, obrotomierz, kolorowy wyświetlacz dla detali statusu samochodu i poziomu paliwa; centralny panel z nowymi elementami wyświetlacza oraz konfiguracją barw oświetlenia, w tym pierścień LED dla wizualnej reaktywności przy różnych funkcjach, czwórdzielny wyświetlacz TFT w standardzie lub opcjonalnie kolorowy ekran o przekątnej 8,8 cala; obsługa nawigacji, multimediów, telefonu i funkcji samochodu za pośrednictwem Kontrolera MINI w konsoli środkowej z wyświetlaniem reakcji systemu na komputerze pokładowym; przycisk start/stop pośrodku panelu na konsoli środkowej można aktywować bez wkładania kluczyka do stacyjki; przyciski sterowania elektrycznymi szybami w panelach drzwi; sterowanie światłami z panelu w desce rozdzielczej.

- Struktura nadwozia zoptymalizowana pod względem masy i bezpieczeństwa zderzeniowego; standardowe wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje przednie czołowe i boczne airbagi, airbagi kurtynowe, 3-punktowe automatyczne pasy na wszystkich miejscach z napinaczami i ogranicznikami pasów na miejscach przednich, mocowania dla fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych miejscach, wskaźnik przebicia opon i częściowo aktywna maska silnika dla zwiększenia ochrony pieszych; masa auta obniżona w porównaniu z poprzednikiem i konkurentami we wszystkich wariantach nowego MINI mimo zwiększenia zakresu wyposażenia; podniesiony komfort akustyczny i wibracyjny; zoptymalizowane własności aerodynamiczne specyficzne dla każdego wariantu, w tym aktywne klapy powietrza chłodzącego, panele podpodwoziowe i elementy tunelujące przepływ powietrza w dolnej części tylnych słupków; najlepszy współczynnik aerodynamicznego oporu wśród rywali: wartość Cd obniżona do 0,28 (MINI Cooper, MINI Cooper D) lub 0,31 (MINI Cooper S).

- Nowy MINI z wyraźnie obfitszą paletą innowacyjnych systemów wsparcia kierowcy: MINI Head-Up Display, wsparcie jazdy obejmujące oparty na kamerze aktywny regulator prędkości, system ostrzegania o kolizji i pieszych z inicjalną funkcją hamowania, asystent świateł drogowych i wykrywanie znaków drogowych, asystent parkowania, kamera cofania.

- Nowa struktura programu multimedialnego MINI Connected z dodatkowymi funkcjami; dostępne jako opcje telefon alarmowy i MINI Teleservices przy zainstalowanej na stałe karcie SIM; unikatowa paleta funkcji i możliwość rozszerzenia dzięki integracji programów Apps w samochodzie poprzez smartfon; zwiększenie radości z jazdy dzięki typowym funkcjom MINI, jak Mission Control, Dynamic Music, Driving Excitement i MINIMALISM Analyser; nowy MINI Connected XL Towarzysz Podróży (Journey Mate) z informacją o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym; połączenie internetowe pozwala też na korzystanie z sieci społecznościowych, jak Facebook, Twitter, forsquare i Glympse, odbiór powiadomień RSS i funkcji rozrywkowych jak  AUPEO!, Stitcher, Deezer, Audible, Napster/Rhapsody i TuneIn.

- Bogate wyposażenie seryjne oraz wyrafinowane opcje podnoszące komfort, tworzące atmosferę premium i indywidualizmu, w tym: czujnik deszczu z czujnikiem zmierzchu, ogrzewana przednia szyba, czujniki parkowania, komfortowy dostęp bezkluczykowy, elektrycznie sterowany, szklany dach, relingi dachowe, elektrycznie podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka z funkcją automatycznego ściemniania, podgrzewanie foteli, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, tylny spoiler w designie John Cooper Works design; duży wybór dekoracji dla dachu, lusterek, pasów na maskę, tapicerek, wykończeń wnętrza i linii kolorystycznych; nawigacja MINI, MINI Radio Visual Boost, system audio hi-fi harman kardon, tuner DAB, zmieniarka DVD.

- Warianty silnikowe: MINI Cooper S: 4-cylindrowy silnik benzynowy z technologią MINI TwinPower Turbo (turbodoładowanie, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienny wznios zaworów, zmienne fazy rozrządowe), pojemność: 1998 cm3, moc maksymalna: 141 kW/192 KM przy 4700-6000 obr./min, maksymalny moment obrotowy: 280 Nm przy 1250-4750 obr./min (300 Nm w trybie overboost), przyspieszenie 0-100 km/h: 6,8 s (z automatyczną skrzynią biegów: 6,7 s), prędkość maksymalna: 235 km/h (233 km/h), średnie zużycie paliwa*: 5,7-5,8 l/100 km (5,2-5,4 l/100 km), emisja CO2*: 133-136 g/km (122-125 g/km), standard oczyszczania spalin: EU6.

MINI Cooper: 3-cylindrowy silnik benzynowy z technologią MINI TwinPower Turbo (turbodoładowanie, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienny wznios zaworów, zmienne fazy rozrządowe), pojemność: 1499 cm3, moc maksymalna: 100 kW/136 KM przy 4500-6000 obr./min, maksymalny moment obrotowy: 220 Nm przy 1250-4000 obr./min (230 Nm w trybie overboost), przyspieszenie 0-100 km/h: 7,9 s (z automatyczną skrzynią: 7,8 s), prędkość maksymalna: 210 km/h (210 km/h), średnie zużycie paliwa*: 4,5-4,6 l/100 km (4,7-4,8 l/100 km), emisja CO2*: 105-107 g/km (109-112 g/km).

MINI One: 3-cylindrowy silnik benzynowy z technologią MINI TwinPower Turbo (turbodoładowanie, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienny wznios zaworów, zmienne fazy rozrządowe), pojemność: 1233 cm3, moc maksymalna: 75 kW/102 KM przy 4250-6000 obr./min, maksymalny moment obrotowy: 180 Nm przy 1400-4000 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 9,9 s (z automatyczną skrzynią: 10,2 s), prędkość maksymalna: 195 km/h (195 km/h), średnie zużycie paliwa*: 4,6-4,7 l/100 km (4,8-4,9 l/100 km), emisja CO2*: 108-109 g/km (112-114 g/km).

- MINI Cooper D: 3-cylindrowy turbodiesel z technologią MINI TwinPower Turbo (turbodoładowanie o zmiennej geometrii łopatek, wtrysk bezpośredni common rail), pojemność: 1496 cm3, moc maksymalna: 85 kW/116 KM przy 4000 obr./min, maksymalny moment obrotowy: 270 Nm przy 1750 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 9,2 s (z automatyczną skrzynią: 9,2 s), prędkość maksymalna: 205 km/h (204 km/h), średnie zużycie paliwa*: 3,5-3,6 l/100 km (3,7-3,8 l/100 km), emisja CO2*: 92-95 g/km (98-99 g/km), standard oczyszczania spalin: EU6.

MINI One D: 3-cylindrowy turbodiesel z technologią MINI TwinPower Turbo (turbodoładowanie o zmiennej geometrii łopatek, wtrysk bezpośredni common rail), pojemność: 1496 cm3, moc maksymalna: 70 kW/95 KM przy 4000 obr./min, maksymalny moment obrotowy: 220 Nm przy 1750 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 11,0 s, prędkość maksymalna: 190 km/h, średnie zużycie paliwa*: 3,4-3,5 l/100 km, emisja CO2*: 89-92 g/km, standard oczyszczania spalin: EU6.

*zużycie paliwa i emisja CO2 uzależnione od zamontowanego rodzaju i rozmiaru opon

- Wymiary zewnętrzne:  długość: 3821 mm (MINI Cooper S: 3850 mm), szerokość: 1727 mm, wysokość: 1414 mm, rozstaw osi: 2495 mm

Nowe MINI – jak jego poprzednik – zajmie przynależną oryginałowi i twórcy klasy pozycję lidera segmentu małych aut premium. Wsparciem będą daleko idące zmiany związane z frajdą z jazdy, jakością i indywidualizacją. Ewolucyjne rozwinięcie designu podkreśla dojrzałość charakteru nowego modelu, co znajduje odzwierciedlenie w istotnej optymalizacji aspektów przestronności, bezpieczeństwa, wyposażenia, zastosowanych materiałów i jakości wykończenia – ale też sportowego prowadzenia i komfortu jazdy. Taki rozwój idei produktu uosabiany przez nową generację MINI to bezpośredni efekt wyjątkowego poziomu doświadczenia konstrukcyjnego BMW Group – i to efekt wyrazistszy niż kiedykolwiek dotąd w historii marki. Nowa generacja silników zapewnia większą frajdę z jazdy i niższe zużycie paliwa, a wśród elementów wyposażenia znalazła się szeroka paleta systemów wsparcia kierowcy, jak też opcje z zakresu multimediów MINI Connected. Lampy główne LED, wyświetlacz przezierny MINI Head-up, telefon alarmowy Emergency Call oraz „towarzysz podróży” – MINI Connected XL Journey Mate z informacją o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI) – to kolejne spośród najważniejszych elementów programu wyposażeniowego, które dotąd były dostępne tylko w pojazdach wyższych segmentów, a teraz podkreślają charakter premium nowego MINI.

Od chwili wprowadzenia na rynek nowego MINI na wiosnę 2014 r. dostępne będą trzy zupełnie nowe jednostki napędowe wykorzystujące technologię MINI TwinPower Turbo. Nowe MINI Cooper ma 3-cylindrowy silnik benzynowy o mocy maksymalnej 100 kW/136 KM. 4-cylindrowa jednostka benzynowa w MINI Cooper S wytwarza już 141 kW/192 KM. A nowe MINI Cooper D napędzane jest 3-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym rozwijającym moc 85 kW/116 KM. Kolejną nowością jest standardowa 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Jako opcja dla wszystkich wariantów silnikowych dostępna jest też 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Poprawiona efektywność paliwowa silników, szerokie zastosowanie innowacyjnej technologii MINIMALISM, optymalizacja masy i usprawnienie aerodynamiki pozwalają wspólnie uzyskać obniżenie zużycia paliwa sięgające 27% w porównaniu z poprzednim modelem. Nowym liderem w dziedzinie ekonomiki jest MINI Cooper D ze średnim spalaniem o wartości 3,5-3,6 l/100 km (testowy cykl EU, w zależności od rodzaju i rozmiaru ogumienia zamontowanego na kołach auta). Wszystkie warianty nowego MINI spełniają wymogi standardu oczyszczania spalin EU6.

Klasyczne proporcje MINI, charakterystyczny trójpodział sylwetki na nadwozie, przeszkloną kabinę i wyraziście oddzielony dach, a także nowa interpretacja typowych elementów designu przedefiniowały wygląd nowego modelu, który rozrósł się na długość. Jego kabina zapewnia teraz komfort podróżowania na wszystkich czterech miejscach, a bagażnik powiększono o 51 l – do 211 l.

Nowy układ i nowa koncepcja obsługi łączy typowe dla marki wygląd i atmosferę kokpitu ze zoptymalizowaną funkcjonalnością. Prędkość jazdy i prędkość obrotowa silnika, a także najważniejsze informacje dotyczące samochodu prezentowane są teraz na nowo opracowanym zestawie wskaźników umieszczonym na kolumnie kierownicy. Charakterystyczna centralna konsola z opcjonalnym ekranem o przekątnej 8,8 cala wyświetla funkcje sterowane za pomocą kontrolera MINI umieszczonego między fotelami, prezentuje też informacje o warunkach jazdy i uruchomionych przez kierowcę systemach.

Nowy przełącznik trybów jazdy MINI Driving Modes pozwala nie tylko sterować sposobami reakcji na gaz i siłą wspomagania kierownicy, ale też akustyką silnika i – w MINI Cooper S, o ile jest odpowiednio doposażony – oświetleniem ambientowym, szybkością zmian biegów w automatycznej skrzyni biegów i charakterystyką pracy Dynamicznej Kontroli Amortyzatorów DDC. Ten ostatni system jest wyposażeniem dostępnym w MINI po raz pierwszy. Poza standardowym trybem jazdy MID, do dyspozycji kierowcy są tryby SPORT i GREEN. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów, nastawiony na maksymalną oszczędność tryb GREEN pozwala na żeglowanie (wybieg swobodny) z odłączeniem napędu.

Znacząco rozrosła się paleta opcjonalnych systemów wsparcia kierowcy. Po raz pierwszy w nowym MINI dostępne są wysuwany nad kolumną kierowniczą wyświetlacz przezierny Head-Up Display, aktywny regulator prędkości oparty na kamerze, system ostrzegania przed kolizją i najechaniem pieszego, asystent świateł drogowych i rozpoznawanie znaków drogowych, a także asystent parkowania i kamera cofania.

Także system multimedialny MINI jest unikatowy w tej klasie samochodów. MINI jest pierwszym autem w segmencie, w którym można mieć zamontowaną na stałe kartę SIM, co oznacza możliwość funkcjonalności telefonu alarmowego z automatyczną detekcją położenia pojazdu i rodzaju zdarzenia, a także usług MINI Teleservices. Funkcje, których zintegrowanie w aucie jest możliwe za pomocą programów Apps z zakresu społeczności sieciowych oraz multimediów, dostępne są obecnie zarówno dla smartfonów Apple iPhone, jak i tych działających w oparciu o system Android.

Design karoserii: jedyne w swoim rodzaju proporcje, wyraziste linie i najwyższej jakości detale.

Nowe MINI nawiązuje do globalnego sukcesu pierwszego samochodu klasy premium w segmencie aut małych, a jednocześnie kontynuuje tradycję klasycznego MINI, sięgającą już przeszło 50 lat wstecz. Jego design odzwierciedla te historyczne korzenie, ale i ewolucyjne wyrafinowanie nowoczesnej koncepcji samochodu. Charakterystyczne proporcje nadwozia przetrwały dzięki precyzyjnemu zdefiniowaniu zmian w rozmiarach nadwozia, przez co nowe MINI zachowało zwarty, emanujący siłą wygląd, dopasowany do jego zwinności i frajdy z jazdy, jaką zapewnia.

Nadwozie nowego MINI ma 3821 mm długości (MINI Cooper S: 3850 mm), 1727 mm szerokości i 1414 mm wysokości. Tym samym jest o 98 mm dłuższe, o 44 mm szersze i o 7 mm wyższe od poprzednika. Rozstaw osi powiększono o 28 mm (do 2495 mm), zaś rozstaw kół o 42 mm z przodu i o 34 mm z tyłu, do 1501 mm w obu przypadkach (MINI Cooper: 1485 mm). Dzięki tym nowym wymiarom auto sprawniej pokonuje zakręty, zwiększyła się też przestronność wnętrza i pojemność bagażnika. Przednie fotele zyskały na zakresie regulacji wzdłużnej, co w połączeniu ze zwiększeniem głębokości siedzisk tylnych i przestrzeni na ramiona stworzyło nową jakość w dziedzinie komfortu jazdy i wsiadania do tyłu kabiny. Jest tu też znacząco więcej miejsca na nogi. A pojemność bagażnika wzrosła o 51 l, do łącznie 211 l.

Podobnie jak same proporcje, wyjątkowy wygląd typowy dla MINI współtworzą charakterystyczna stylizacja oraz wyrazisty trójpodział karoserii. W sensie wizualnym bryła karoseryjna, przeszklenie kabiny i dach są od siebie strukturalnie oddzielone. Powierzchnia szklana wraz z ciemnymi słupkami tworzy harmonijną oprawę otaczającą cały samochód. Patrząc z boku, dostrzeżemy, iż linia okien zwęża się w kierunku tyłu, tworząc dynamiczną smugę, sugestywnie wpasowującą się w tak typowe dla nowego MINI parcie w przód.

Szeroko rozstawione koła i króciutkie zwisy jeszcze bardziej niż dotąd podkreślają muskularność i stabilność osadzenia karoserii na podłożu. Atletyczność sylwetki nowego MINI dodatkowo wzmacnia optyczne połączenie łuków przednich i tylnych nadkoli mocnym progiem oraz linią boczną biegnącą równolegle do progów. Te dwie linie współtworzą dynamiczny łuk opadający w stronę wycięć nadkoli, przyciągając uwagę do wielkich kół.

Tradycyjne cechy stylistyczne, jak sześcioboczny kontur grilla, boczne kierunkowskazy w obudowach znanych jako „burtowe działka”, okrągłe lampy główne, pionowe lampy zespolone tylne i czarne wykończenie dolnych krawędzi nadwozia – wszystkie te cechy pozostały, ale zostały zinterpretowane od nowa. Niektóre elementy wykończeniowe zostały zaakcentowane w wyjątkowo luksusowy sposób przez zastosowanie do ich bezpośredniego otoczenia ekskluzywnych rodzajów powierzchni. Kontury lamp głównych, tylnych kloszy lamp i nadkoli podkreślono specyficznym, starannym okantowaniem. Wizualny efekt uzyskany dzięki elementom „działek burtowych” oraz dodatkowym lamp w pasie przednim wzmacniają wyraziste linie na elementach nadwozia bezpośrednio obok.

MINI Cooper S emanuje typowym dla siebie sportowym charakterem między innymi dzięki uformowaniu grilla na wzór plastra miodu, dodatkowemu wlotowi powietrza w masce, zintegrowanym w dolnej części fartucha przedniego dolotom chłodzenia hamulców i specjalnym zderzakiem tylnym z centralnie umieszczonym wylotem wydechu. Logo „S” umieszczono teraz nie tylko na obudowach „działek burtowych”, ale i na grillu – w postaci wykonanej w chromie litery.

Unikatowe w tej klasie aut: lampy główne LED i adaptacyjny rozkład strumienia światła.

Zarówno klasyczne, otoczone chromowym pierścieniem, okrągłe lampy główne, jak i także okrągłe lampy dodatkowe w przednim fartuchu, są niezwykle starannie zaprojektowane i wykonane. Wyraźnie widoczna jest struktura odbłyśnika, subtelne podkreślenie lampy od dołu półksiężycem kierunkowskazu. W seryjnym wyposażeniu światła dzienne realizowane są – podobnie jak światła pozycyjne – za pomocą lamp dodatkowych. Opcjonalnie mieszczą się tam lampy przeciwmgłowe.

Jako pierwszy samochód w swojej klasie, MINI może być wyposażony w opcjonalne lampy główne LED. Diody LED emitują białe światło, realizując zarówno oświetlenie mijania, jak i drogowe. Są one ponadto otoczone świetlnymi pierścieniami LED, realizującymi światło dzienne, sięgającymi na dole aż wyposażonych w białe szyby lamp kierunkowskazów. Jako kolejna opcja oferowane są reflektory główne o zmiennym rozkładzie strumienia światła, które w zależności od sytuacji drogowej dostosowują się zarówno do przebiegu drogi, jak pogody i optymalnie oświetlają zarówno nawierzchnię drogi, jak i jej pobocze, doświetlając przy tym również zakręty. Także opcjonalne lampy przeciwmgłowe są dostępne w wersjach halogenowej i diodowej LED. Jeśli samochód jest doposażony w lampy głównej LED, także tylne lampy zespolone są wykonywane w technice diodowej.

Paleta lakierów do nadwozia zostanie wraz z początkiem sprzedaży uzupełniona o 5 nowych barw. Na życzenie – jako opcja bezpłatna – dach i obudowy lusterek zewnętrznych będą polakierowane na kontrastowy kolor – biały lub czarny. Po raz pierwszy w nowym MINI dostępne będą relingi dachowe. Inne indywidualne akcenty obejmują m.in. białe lub czarne pasy na masce silnika lub Pakiet Chromowy dla karoserii.

Design wnętrza: typowa dla MINI stylistyka, nowa koncepcja zestawu wskaźników i obsługi.

Precyzyjnie poprowadzone linie, wysokiej jakości kombinacje barw i materiałów oraz nowoczesne formy funkcjonalności – to elementy, które przesycają wnętrze nowego MINI poczuciem frajdy z jazdy i atmosferą premium. Horyzontalna struktura kokpitu i okrągłe lub eliptyczne kontury centralnych elementów (jak dysze nawiewu, zegary i obicia drzwi) są klasycznymi formami kształtowania stylistycznego, które w nowym MINI wykonano w wyjątkowo dojrzały formalnie i jakościowo sposób. Nowa koncepcja wskaźników i obsługi tworzy idealne warunki, by w sposób bezpieczny, intuicyjny i komfortowy sterować rozbudowanymi funkcjami systemów wsparcia kierowcy, multimediów i komfortu.

Do najważniejszych nowości należy zestaw wskaźników osadzony na kolumnie kierownicy, który prezentuje w formie zachodzących jeden na drugi, okrągłych zegarów prędkość jazdy, obroty silnika, poziom paliwa… Wewnątrz skali prędkościomierza znajduje się kolorowy wyświetlacz dla powiadomień komputera kontrolnego oraz wizualnych wskazówek systemów wsparcia.

Zwyczajowa stacyjka dla kluczyka rozruchowego nie będzie już obecna ani używana w nowym MINI. Jak tylko kluczyk do auta znajdzie się w jego kabinie, silnik można uruchomić wykonanym jako podświetlony na czerwono przycisk pośrodku konsoli centralnej. Ponad nim umieszczono 3 okrągłe regulatory ogrzewania i klimatyzacji. Także włącznik świateł głównych i przeciwmgłowych zmieniły miejsce: umieszczono je obecnie w desce rozdzielczej pod kierownicą. Przełączniki sterowania elektrycznymi szybami przemieszczono w nowym MINI na obicia drzwi.

Centralny wskaźnik z nowymi funkcjami i niezwykłym podświetleniem.

Dzięki nowej funkcjonalności, rozszerzonej palecie wskazań, typowy dla MINI centralny zegar jeszcze silniej przyczynia się do zintegrowania kierowcy z samochodem. W zależności od specyfikacji wyposażeniowej, w jego centralnej części znajdziemy czwórdzielny wyświetlacz TFT lub kolorowy ekran o przekątnej do 8,8 cala, na którym wyświetlane mogą być informacje na temat funkcji samochodu, klimatyzacji, multimediów, komunikacji, nawigacji czy wskazówek nt. ruchu drogowego lub grafiki charakterystyczne dla internetowych usług MINI Connected Services. Wybór i obsługę tych funkcji ułatwia nowy kontroler (sterownik) na konsoli środkowej, za dźwignią biegów, który należy do wyposażenia auta, w którym znajdzie się radio MINI Visual Boost lub system nawigacji MINI. Kontroler pozwala na drodze przekręcania, naciskani lub przesuwania wybierać intuicyjnie, bezpiecznie i komfortowo funkcje i menu, a także bezpośrednio, za pomocą przycisków dedykowanych i konfigurowalnych – według zasad wyznaczających standardy w całej branży motoryzacyjnej, stworzonych w systemie BMW iDrive.

Innowacyjna koncepcja wskaźników i obsługi znajduje dopełnienie w ekskluzywnym podświetleniu centralnego zegara. Opcjonalnie dostępne w 6 różnych kolorach, zgrupowane wokół ramki wskaźnika diody świetlne LED mogą wedle życzenia kierowcy reagować np. na sytuację drogową lub wybrane działania. Mogą rozbłyskać w miarę wzrostu prędkości lub obrotów silnika, mogą jako podkreślający dodatek do wskazań na wyświetlaczu ostrzegać o przeszkodach podczas cofania po aktywacji czujników parkowania, świecąc na zielono, potem żółto i wreszcie czerwono. Zmiana żądanej temperatury w kabinie jest kwitowana niebieskim lub czerwonym poblaskiem. Diody mogą też wspierać wskazania nawigacji: im bliżej do punktu skrętu, tym mniejsze podświetlone pole centralnego zegara.

Typowa dla MINI różnorodność barw i materiałów – dla maksymalnej indywidualizacji.

Funkcjonalność auta wzrosła także dzięki większej przestronności i wielości inteligentnych rozwiązań oraz detali. Dzielone w stosunku 60:40 oparcie tylnej kanapy można nie tylko składać, ale i ustawiać pod różnymi kątami. W przewożeniu drobiazgów czy napojów pomagają rozliczne uchwyty i schowki, a po stronie pasażera – dodatkowy schowek pod dekoracyjną listwą. Opcjonalnie można dokupić Pakiet Schowków, który m.in. oznacza podwójną podłogę bagażnika, dodatkowe punkty mocowania i siatki mocujące do bagażnika i na tylnej stronie oparć przednich foteli.

Opcjonalnie zamiast tapicerki materiałowej w kabinie może się pojawić tapicerka łącząca skórę i materiał lub w pełni skórzana. MINI Cooper S jest seryjnie wyposażony w sportowe fotele, które we wszystkich innych wariantach stanowią wyposażenie opcjonalne. Ogromne możliwości indywidualizacji wnętrza stwarza obfita paleta kolorów obić, elementów ozdobnych, pakietów kolorystycznych i innych detali, w tym pakiety Chromowy dla kabiny i Oświetleniowy LED dla kokpitu.

Nowa generacja silników z technologią MINI TwinPower Turbo.

Początek sprzedaży nowego MINI połączony jest ze zmianą generacyjną w zakresie zespołów napędowych. Po raz pierwszy zastosowanie znajdą 3- i 4-cylindrowe silniki, których wspólną cechą jest technologia MINI TwinPower Turbo. W przypadku silników benzynowych w modelach MINI Cooper S oraz MINI Cooper obejmuje ona turbodoładowanie, bezpośredni wtrysk benzyny, zmienne fazy rozrządu po stronie zarówno dolotu i wylotu (Doppel-VANOS) oraz w pełni zmienna regulacja wzniosu zaworów w postaci opatentowanej przez BMW konstrukcji VALVETRONIC. Silnik wysokoprężny modelu Cooper D wyposażony jest w turbodoładowanie ze zmienną geometrią łopatek turbiny oraz najnowszej generacji wtrysk bezpośredni oleju napędowego common rail, który zasila komory spalania pod ciśnieniem 2000 barów, zapewniając niezwykle precyzyjne dozowanie paliwa i wyjątkowo czysty proces spalania. Efekt: jeszcze większa przyjemność z jazdy przy wyższej wydajności i spełnieniu normy czystości spalin EU6. Wszystkie warianty nowego MINI wykazują się lepszymi parametrami i osiągami, a ich wartości zużycia paliwa i emisja CO2 spadły w porównaniu z poprzednikami o nawet 27%!

Wyjątkowym temperamentem charakteryzuje się 2,0-litrowy silnik 4-cylindrowy nowego MINI Coopera S, który między 4700 a 6000 obr./min rozwija maksymalną moc 141 kW/192 KM, a już od 1250 obr./min oddaje kierowcy do dyspozycji aż 280 Nm momentu obrotowego, który w funkcji Overboost osiąga wartość aż 300 Nm. Wystarcza to na zryw do 100 km/h w czasie 6,8 s (z automatyczną skrzynią biegów 6,7 s) i prędkość maksymalną 235 km/h (232 km/h). Średnie zużycie paliwa nowego MINI Coopera S wynosi przy tym 5,7-5,8 l/100 km (5,2-5,4 l/100 km), zaś emisja CO2 – 133-136 g/km (122-125 g/km).

(testowy cykl EU, w zależności od rodzaju i rozmiaru ogumienia zamontowanego na kołach auta).

Rozwijając moc wyższą o 10 kW (14 KM) – łącznie 100 kW/136 KM w przedziale między 4500-6000 obr./min i maksymalny moment obrotowy 220 Nm (230 w trybie Overboost) już od 1250 obr./min, 1,5-litrowy, 3-cylindrowy  silnik nowego MINI Coopera zapewnia znacząco lepsze osiągi niż jego poprzednik. Nowe MINI Cooper rozpędza się do 100 km/h w 7,9 s (aut. 7,8 s) i maksymalnie do 210 km/h. I to przy średnim zużyciu paliwa na poziomie 4,5-4,6 l/100 km (4,7-4,8 l/100 km) oraz emisji CO2 105-107 g/km (109-112 g/km).

(testowy cykl EU, w zależności od rodzaju i rozmiaru ogumienia zamontowanego na kołach auta).

Z wyższą siłą i niższym zużyciem paliwa do walki o prymat w klasie rusza także nowe MINI Cooper D. Napędza je 3-cylindrowy silnik wysokoprężny, który przy 4000 obr./min rozwija maksymalną moc 85 kW/116 KM. Jego maksymalny moment obrotowy to 270 Nm, a dostępny jest już przy 1750 obr./min. Zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów pozwala on na rozpędzenie się do 100 km/h w czasie 9,2 s i maksymalnie do 205 km/h (204 km/h). Nowe MINI Cooper D zużywa przy tym średnio 3,5-3,6 l/100 km (3,7-3,8 l/100 km), co również jest wynikiem rekordowym. jego emisje wynoszą odpowiednio 92-95 g/km (98-99 g/km).

(testowy cykl EU, w zależności od rodzaju i rozmiaru ogumienia zamontowanego na kołach auta).

Nowe, zoptymalizowane pod względem wydajności skrzynie biegów manualna i automatyczna.

Do podniesienia ekonomiczności przyczyniają się także nowo opracowane skrzynie biegów, manualna i automatyczna. Nowe MINI wyposażane są seryjnie w manualną skrzynię 6-biegową, która od swej poprzedniczki różni się  obniżoną masą, jak też wyższym komfortem przełączania w wyniku zastosowania karbonowych okładzin ciernych w synchronizatorach. Dzięki dwumasowemu kołu zamachowemu znoszącemu siły skrętne wzrasta komfort akustyczny i wibracyjny użytkowania zespołu napędowego na zapewniających najniższe zużycie paliwa, niskich obrotach. Ponadto nowy czujnik załączonego biegu pozwala na aktywne dopasowanie prędkości obrotowej silnika, a tym samym bardziej sportową jazdę przy przyspieszaniu i wyższy komfort przy redukcji przełożenia.

Dostępna dla wszystkich wariantów nowego MINI, automatyczna, 6-stopniowa skrzynia biegów charakteryzuje się wyższą ekonomiką pracy, wyższym komfortem przełączania i lepszą dynamiką wyboru biegów. Postęp uzyskano dzięki zastosowaniu wydajniejszej elektroniki sterującej, bardziej bezpośrednie przełożenia i optymalizację systemu hydraulicznego. Ponadto w nowym MINI po raz pierwszy system start/stop, zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu paliwa podczas postojów pod światłami i w korkach, współpracuje także z automatyczną skrzynią biegów. Kolejną opcją jest 6-stopniowa sportowa skrzynia automatyczna, która zmienia przełożenia jeszcze szybciej, a w trybie manualnym pozwala wybierać biegi za pośrednictwem łopatek pod kierownicą.

W połączeniu z systemem nawigacyjnym MINI, sterownik automatycznej skrzyni biegów może też brać pod uwagę przy wyborze przełożeń profil trasy. Na bazie danych z systemu nawigacji przed każdym skrzyżowaniem czy zakrętem wybierany będzie optymalnie pasujący bieg. Dzięki temu unika się np. niepotrzebnego włączania wyższego biegu i natychmiastowej redukcji podczas pokonywania następujących krótko po sobie zakrętów.

Seryjna technologia MINIMALISM – obok funkcji start/stop – obejmuje wiele innych elementów optymalizujących masę czy opory powietrza lub tarcia. Są to np. wskazania do zmiany biegu w autach ze skrzynią manualną, odzyskiwanie energii hamowania, aktywacja pomp paliwa, chłodzenia czy oleju lub innych agregatów pomocniczych tylko w razie potrzeby. Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy pracuje równie wydajnie, jak sterowane komputerowo pompa oleju. Zoptymalizowany proces podgrzewania świecami żarowymi redukuje pobór energii podczas rozruchu silnika diesla o ok. 50%.

Daleko idąca optymalizacja własności aerodynamicznych odbywa się dzięki zastosowaniu (w zależności od wariantu) aktywnych klap przewodów chłodzących, zabudowaniu podwozia i przewodów powietrznych w górnej partii tylnych słupków. Uzyskując współczynnik oporu aerodynamicznego Cw o wartości 0,28 (MINI Cooper, MINI Cooper D), nowa generacja MINI także pod względem opływowości jest liderem w swoim segmencie.

Tryby jazdy MINI Driving Modes: sport lub oszczędność jednym ruchem przełącznika.

Najlepsze warunki do efektywnej jazdy stwarza nowa opcja – MINI Driving Modes. Pokrętło obok lewarka biegów pozwala wybrać spomiędzy trzech trybów pracy (standardowego MID, SPORT i GREEN). Wybór trybu pracy ma wpływ nie tylko na reakcje silnika na ruch pedału gazu czy siłę wspomagania kierownicy, ale też akustykę układu wydechowego (w MINI Cooper S), przy odpowiednim wyposażeniu także barwę oświetlenia ambientowego, szybkość i sposób działania automatycznej skrzyni biegów oraz twardość i rodzaj wybierania nierówności przez Dynamiczną Kontrolę Amortyzatorów DDC. W zależności od wyboru, samochód zmieni charakter na wyjątkowo sportowy, niezwykle komfortowy lub zdecydowanie nastawiony na oszczędzanie.

W trybie GREEN, który wspiera zrelaksowaną, nastawioną na oszczędność jazdę, redukcji podlegają też wszelkie sposoby poboru energii – ograniczona zostaje praca klimatyzacji czy ogrzewanie lusterek. W samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów w trybie tym można wykorzystywać tzw. żeglowanie (wybieg swobodny). Przy prędkościach od 50 do 160 km/h za każdym razem, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu, następuje rozłączenie napędu i samochód toczy się „na luzie”, z minimalnym zużyciem paliwa na wolnych obrotach.

Zoptymalizowany układ jezdny: niższa masa, więcej wrażenia jazdy go-kartem.
Dalszy rozwój techniki zawieszeniowej w nowym MINI bazował na sprawdzonej zasadzie konstrukcyjnej: jednowahaczowe kolumny McPhersona z przodu i jedyne w tej klasie rozwiązanie wielowahaczowe z tyłu. Wszystkie elementy tych konstrukcji zostały poddane wszechstronnym działaniom optymalizującym, zarówno od strony materiałowej, jak i nastaw geometrycznych. Wszystkie nowe rozwiązania miały na celu uzyskanie jeszcze intensywniejszych doznań typu „jazda go-kartem” – typowych dla MINI zachowań i zwinności. Zmiany przeprowadzano w zawieszeniu kół, mocowaniu zawieszenia do nadwozia, sprężynach, amortyzatorach, elementach układu kierowniczego i hamulcowego, biorąc pod uwagę podniesione parametry silników, a także typowy dla MINI układ poprzeczny silników z napędem na koła przednie, niskie umieszczenie środka ciężkości, krótkie zwisy, szeroki rozstaw kół oraz zoptymalizowaną pod względem masy i sztywności strukturę karoserii.

Aby zredukować masę i zwiększyć sztywność elementów składowych, nowa oś otrzymała aluminiowe łożyska, a wahacze ze stali o najwyższej jakości. Zmodyfikowana kinematyka przedniej osi jeszcze bardziej promuje spontaniczność reakcji na ruchy kierownicą i precyzję kierowania nowego MINI. Także w tylnej osi szersze zastosowanie znalazła stal wysokiej jakości. Rurowe stabilizatory w przedniej i tylnej osi przyczyniają się do optymalizacji masy, a innowacyjne ułożyskowanie osi służy poprawie zarówno komfortu jazdy, jak i zwinności.

Premiera Dynamicznej Kontroli Amortyzatorów DDC w nowym MINI.

Na nowo zestrojone systemy sprężyn i amortyzatorów są wyraźnie lżejsze. Amortyzatory w obu osiach zamocowane są za pośrednictwem łożysk typu „uniball”. Kolejna nowość w palecie wyposażeniowej MINI to Dynamiczna Kontrola Amortyzatorów DDC. Pozwala ona na wybór spomiędzy dwóch trybów pracy amortyzatorów, komfortowego i sportowego. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznie sterowanych zaworów amortyzatorów.

Daleko idącym zmianom poddano także elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego. Układ kompensacji momentów skrętnych zapobiega tendencjom do skręcania, które mogą się pojawić w wyniku działania różnorakich momentów obrotowych na koła napędzane. Jednocześnie zoptymalizowano precyzję kierowania podczas nagłych zmian kierunku i przy bardzo sportowym stylu jazdy. Do wyposażenia standardowego należy ponadto uzależnione od prędkości jazdy wspomaganie.

Seryjna Dynamiczna Kontrola Stabilności (DSC) obejmuje następujące funkcje kontroli układów jezdnego i napędowego: ABS, Elektroniczny Rozdział Sił Hamowania EBD, Kontrola Hamowania w Łuku CBC, Asystent Hamowania Awaryjnego BAS, wsparcie ruszania pod górę, funkcję automatycznego osuszania tarcz hamulcowych, funkcję kompensacji fadingu oraz tryb Dynamicznej Kontroli Trakcji DTC, pozwalający na kontrolowany uślizg kół napędowych, a tym samym ułatwiający ruszanie na śliskim lub sypkim podłożu (śnieg/lód/piasek). DSC można też odłączyć zupełnie, co aktywuje elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego EDLC osi przedniej. Wówczas przy ostrej jeździe po zakrętach system dba, by na wyjściu z łuku cały napęd nie został przeniesiony na nieobciążone koło, co prowadzi do buksowania i utraty napędu. EDLC przyhamowuje nieobciążone koło, tak że cały napęd przenoszony jest na koło dociążone. Tym samym EDLC wspiera napędzanie, nie wpływając negatywnie na samoskrętność osi przedniej. Nowe MINI Cooper S wyposażone jest ponadto w system Performance Control, który przeciwdziała potencjalnej podsterowności zanim jeszcze samochód osiągnie zakres graniczny, a tym samym zapewnia tyleż dynamiczne, co neutralne zachowanie w szybkich łukach.

15-calowe koła z kutego aluminium w nowym MINI Cooperze i MINI Cooperze D charakteryzują się wyjątkowo niską masą i korzystnymi własnościami aerodynamicznymi. Nowe MINI Cooper S jest seryjnie wyposażone w 16-calowe felgi aluminiowe. Wśród opcji i akcesoriów znaleźć można jednak i większe koła, aż do rozmiaru 18 cali.

Niższa masa, wyższe bezpieczeństwo i lepsza zwinność dzięki inteligentnej lekkiej konstrukcji.

Podczas opracowywania karoserii najważniejsza była optymalizacja struktury tak, by jeszcze bardziej poprawić zarówno własności jezdne MINI, jak i jego zachowanie w trakcie zderzenia. Dzięki inteligentnej lekkiej konstrukcji w nowym MINI połączono obniżkę masy z wzrostem sztywności, a tym samym zarówno poprawiono własności jezdne, jak też ochronę pasażerów. Mimo znacznego wzbogacenia wyposażenia, niemal wszystkie warianty nowego MINI są lżejsze od swych odpowiedników w poprzednim modelu. Także w porównaniu ze swymi konkurentami w klasie nowe MINI charakteryzuje się najniższą masą.

Niezwykle trwałe struktury nośne, optymalnie ukształtowane strefy kontrolowanego zgniotu i ekstremalnie stabilna klatka kabiny pasażerskiej – wszystko to czyni z nowego MINI samochód, który w przypadku kolizji utrzymać energię uderzenia jak najdalej od pasażerów, by im zapewnić maksymalną ochronę. Koncepcja i konstrukcja bezpieczeństwa nowego MINI powstała po to, by uzyskać maksymalne wyniki we wszelkich istniejących na świecie testach zderzeniowych.

Kompleksowa ochrona – także dla pieszych.

Seryjne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa w nowym MINI obejmuje czołowe i boczne poduszki gazowe, a także boczne kurtyny powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń. Wszystkie miejsca są wyposażone w 3-punktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa, z przodu także z napinaczami i ogranicznikami napięcia. Na tylnych miejscach przewidziano mocowania ISOFIX dla fotelików dziecięcych.

Ponadto specjalne pochłaniacze siły uderzenia, precyzyjnie zdefiniowane elementy deformowalne i częściowo aktywna maska silnika ograniczają ryzyko obrażeń u pieszych. W przypadku zarejestrowania przez specjalne czujniki kolizji z pieszym, pirotechniczny mechanizm odpala pirotechnicznie podnośnik maski, tworząc dodatkową przestrzeń kontrolowanego uderzenia, co redukuje ryzyko urazów podczas uderzenia w bardzo twarde elementy silnika i jego osprzętu.

Innowacyjne systemy wsparcia kierowcy podnoszą poziom komfortu i bezpieczeństwa.

Kolejny skok technologiczny związany z nowym MINI to program obejmujący po raz pierwszy auta tej brytyjskiej marki: systemy wsparcia kierowcy. Do nowości należy tu np. wyświetlacz przezierny MINI Head-Up Display, który prezentuje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lub dynamiki jazdy informacje na wysuwanym, przezroczystym ekranie, między zestawem zegarów a przednią szybą. Head-Up Display pozwala kierowcy skupić uwagę na drodze i ruchu, przy czym wszystkie najważniejsze informacje pozostają wciąż w jego polu widzenia, gdzie bez odwracania wzroku od przedpola samochodu można je dostrzec w ułamku sekundy. Do wyświetlanych tu informacji należą prędkość auta w postaci cyfrowej, wskazówki nawigacji w postaci strzałek kierunkowych i schematów skrzyżowań, optyczne sygnały ostrzegawcze o możliwości najechania, ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości i zakazie wyprzedzania, meldunki komputera pokładowego oraz szczegóły dotyczące multimediów (jak program radia czy odtwarzany utwór). Graficzne elementy są wyświetlane w bardzo wysokiej rozdzielczości i pozostają czytelne we wszelkich warunkach oświetleniowych.

Wśród innych innowacji z zakresu systemów wsparcia kierowcy znajdziemy w nowym MINI opcję Asystent Jazdy (Driving Assistant). To oparty na odczytach kamer system automatycznej regulacji – utrzymania stałej prędkości i odstępu od poprzednika, a także ostrzegania o niebezpieczeństwie kolizji lub pojawieniu się pieszego – z funkcją hamowania wstępnego. W krytycznych sytuacjach kierowca jest najpierw ostrzegany optycznym sygnałem na zestawie zegarów, potem sygnałem optycznym oraz akustycznym. Jeśli mimo to nie zareaguje, a system rozpozna zagrożenie kolizją z pieszym lub innym obiektem, rozpoczyna się proces automatycznego hamowania – z użyciem średniej intensywności spowalniania. W zależności od sytuacji dzięki temu można uniknąć kolizji albo co najmniej poważnie zredukować jej skutki. Jednocześnie z rozpoczęciem procedury hamowania awaryjnego do kierowcy wysłany zostaje sygnał przynaglający do reakcji – sygnał, którego nie sposób nie zauważyć.

Innymi elementami Asystenta Jazdy są rozpoznawanie znaków – ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania obowiązujących na pokonywanym odcinku drogi, a także asystent świateł drogowych, który steruje przełączaniem świateł mijania i drogowych z uwzględnieniem oświetlenia otoczenia, a także obecności innych uczestników ruchu, niezależnie od ich kierunku jazdy.

Ponadto nabywcy nowego MINI mogą dokupić kamerę cofania i asystenta parkowania. Zamontowana pod uchwytem klapy bagażnika kamera przekazuje obraz wideo na monitor pokładowy na centralnym wskaźniku, wspierając w ten sposób kierowcę podczas manewrowania i parkowania tyłem. Natomiast wybór i wykorzystanie miejsca do parkowania równoległego najlepiej pozostawić asystentowi parkowania. System rozpoznaje automatycznie przestrzeń, w której zmieści się auto, informuje o tym kierowcę i potem podczas cofania przejmuje od niego operowanie kierownicą. Kierowca musi tylko – wedle poleceń komputera – operować gazem i hamulcem oraz włączać odpowiednie biegi, a MINI sam wykona całą pracę manewrową.

Wysokiej jakości detale wyposażenia podnoszące komfort i funkcjonalność oraz przydające indywidualnego stylu.

Seryjne wyposażenie nowego MINI, w skład którego wchodzą m.in. elektrycznie sterowane lusterka, opisane odpowiednio do modelu listwy progowe, wykończenie Colour Line w wersji Carbon Black oraz radioodtwarzacz MINI wraz ze złączami AUX-In oraz USB, można dostosować do osobistych wymagań z zakresu komfortu, funkcjonalności i indywidualizacji. Oprócz klimatyzacji (jest seryjna w MINI Cooper S) dostępna jest klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, ogrzewanie foteli przednich, panoramiczny szklany dach, Pakiet Widoczności obejmujący podgrzewanie przedniej szyby, czujnik deszczu i automatyczny włącznik świateł, system nagłośnienia hi-fi harman kardon czy sportowa kierownica (seryjna w MINI Cooper S) z opcjonalnym sterowaniem funkcjami dodatkowymi i regulatorem prędkości.

Ponadto w ofercie są takie opcje jak komfortowy (bezkluczykowy) dostęp, czujniki parkowania PDC, relingi dachowe, elektryczne ogrzewanie i składanie lusterek bocznych czy automatycznie ściemniające się lusterka wewnętrzne i zewnętrzne. Typowe dla marki elementy indywidualizacji nadwozia i wnętrza to np. tylny spoiler John Cooper Works Design, różne ozdoby dachu i obudowy lusterek, pasy na maskę, tapicerki siedzeń, wykończenie wnętrza rożnymi elementami Linii Kolorystycznych.

MINI Connected: premiera inteligentnego telefonu alarmowego; programy Apps teraz również dla telefonów z systemem Android.

W połączeniu z radiem MINI Visual Boost oraz systemem nawigacji można zamówić opcje MINI Connected lub MINI Connected XL. Pozwalają one na daleko idącą integrację z samochodem smartfonów, a tym samym korzystanie z bazujących na Internecie usług z zakresu multimediów, komunikacji czy porad turystycznych. Realizowane są one za pośrednictwem programów nazywanych Apps, których paleta i funkcjonalność są wciąż rozszerzane. MINI Connected XL obejmuje również funkcję Towarzysz Podróży (Journey Mate), która na bazie informacji drogowej w czasie rzeczywistym RTTI umożliwia nawigację ze wsparciem sieciowym. W przyszłości programy z zakresu MINI Connected Apps oraz tzw. MINI Connected ready Apps, czyli programy zewnętrznych dostawców, będą dostępne nie tylko na smartfony Apple iPhone, ale także na telefony z systemem operacyjnym Android.

Wśród programów dostępnych w nowym MINI poprzez MINI Connected Apps znajdziemy takie związane z funkcjonowaniem samochodu jak Mission Control, Dynamic Music, Driving Excitement czy MINIMALISM Analyser, a także bazujące na Internecie, jak Webradio, możliwość korzystania z sieci społecznościowych jak Facebook, Twitter, foursquare i Glympse, odbiór powiadomień RSS czy ofert rozrywkowych AUPEO!, Stitcher, Deezer, Audible, Napster/Rhapsody czy Tuneln. Dzięki kolorowemu ekranowi na centralnym wskaźniku oraz nowemu kontrolerowi między fotelami wszystkie te funkcje można obsługiwać w typowym dla MINI stylu, ale też bardziej komfortowo, intuicyjnie i bezpiecznie niż kiedykolwiek dotąd.

Ponadto na wielu rynkach nowe MINI może być wyposażone w zabudowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. Za jej pomocą nawiązywane są połączenia konieczne dla potrzeb opcjonalnego telefonu alarmowego oraz MINI Teleservices. Telefon alarmowy z automatycznym zlokalizowaniem pojazdu oraz rozpoznawaniem powagi wypadku to połączenie nawiązywane automatycznie w przypadku kolizji z Centrum Alarmowym, by szybko i sprawnie sprowadzić pomoc. Jednocześnie przekazywane są cyfrowo dane o dokładnym co do metra położenia pojazdu, jego numerze nadwozia, typie, kolorze i innymi informacjami zarejestrowanymi przez czujniki auta. Informacja obejmuje np. liczbę osób, które przebywały w kabinie w chwili kolizji oraz jakie i ile poduszek powietrznych się aktywowało. Telefon alarmowy można też uruchomić ręcznie, by np. jak najszybciej sprowadzić pomoc dla innych uczestników ruchu.

Karta SIM w samochodzie umożliwia też korzystanie z usług MINI Teleservices. Ta służba telematyczna pozwala na automatyczny transfer istotnych serwisowo danych o pojeździe do wybranego przez klienta partnera MINI Service. Funkcja ta służyć może także do umówienia daty wizyty warsztatowej.

|  |  | MINI Cooper | MINI Cooper aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 3821 / 1727 / 1414 | 3821 / 1727 / 1414 |
| Rozstaw osi | mm | 2495 | 2495 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1501 / 1501 | 1501 / 1501 |
| Średnica zawracania | m | 10,8 | 10,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 40 | 40 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,3 | 5,7 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,25 | 4,25 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1085 / 1160 | 1115 / 1190 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 450 | 450 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1565 | 1595 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 870 / 755 | 900 / 755 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 60 / – | 60 / – |
| Pojemność bagażnika | l | 211 | 211 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cw x A | 0,28 / 2,07 / 0,58 | 0,28 / 2,07 / 0,58 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 3 / 4 | rzędowy / 3 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.3 | MEVD 17.2.3 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1499 | 1499 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 82,0 / 94,6 | 82,0 / 94,6 |
| Stopień sprężania | :1 | 11,0 | 11,0 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 100 / 136 | 100 / 136 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4500-6000 | 4500-6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 220 (230) | 220 (230) |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1250-4000 | 1250-4000 |

*z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper | MINI Cooper aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z aluminiowymi łożyskami wychylnymi i kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa ze zoptymalizowanymi wagowo wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| Hamulce, tył | tarcze |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, funkcją osuszania tarcz, kompensacją fadingu, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS z funkcją zmiennej siły wspomagania zależnej od prędkości Servotronic |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,2 | 14,2 |
| Opony przód / tył |  | 175/65 R15 84H | 175/65 R15 84H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 5,5J x 15 Alu | 5,5J x 15 Alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,615 | 4,459 |
| II | :1 | 1,952 | 2,508 |
| III | :1 | 1,241 | 1,555 |
| IV | :1 | 0,969 | 1,142 |
| V | :1 | 0,806 | 0,851 |
| VI | :1 | 0,683 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,538 | 3,185 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,421 | 3,683 |

*z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper | MINI Cooper aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 10,9 | 11,2 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 66,7 | 66,7 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 7,9 | 7,8 |
| 0 – 1000 m | s | 2) | 2) |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | 2) / 9,3 | – / – |
| Prędkość maksymalna | km/h | 210 | 210 |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 5,7-5,8 | 5,9-6,0 |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 3,8-3,9 | 4,0-4,1 |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,5-4,6 | 4,7-4,8 |  |
| Emisja CO2 | g/km | 105-107 | 109-112 |  |
| Inne |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 124 | 124 |  |

*z automatyczną skrzynią biegów.

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

|  |  | MINI Cooper S | MINI Cooper S aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 3850 / 1727 / 1414 | 3850 / 1727 / 1414 |
| Rozstaw osi | mm | 2495 | 2495 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1485 / 1485 | 1485 / 1485 |
| Średnica zawracania | m | 10,8 | 10,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 44 | 44 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,8 | 6,1 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 5,0 | 5,0 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1160 / 1235 | 1175 / 1250 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 450 | 450 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1640 | 1655 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 915 / 765 | 930 / 765 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 60 / – | 60 / – |
| Pojemność bagażnika | l | 211 | 211 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cw x A | 0,31 / 2,09 / 0,65 | 0,31 / 2,09 / 0,65 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.3 | MEVD 17.2.3 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1998 | 1998 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 82,0 / 94,6 | 82,0 / 94,6 |
| Stopień sprężania | :1 | 11,0 | 11,0 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 141 / 192 | 141 / 192 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4700-6000 | 4700-6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 280 (300) | 280 (300) |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1250-4750 | 1250-4750 |

*z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper S | MINI Cooper S aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 80 / komora silnika | 80 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z aluminiowymi łożyskami wychylnymi i kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa ze zoptymalizowanymi wagowo wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| Hamulce, tył | tarcze |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, funkcją osuszania tarcz, kompensacją fadingu, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC i system Performance Control. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS z funkcją zmiennej siły wspomagania zależnej od prędkości Servotronic |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,2 | 14,2 |
| Opony przód / tył |  | 195/55 R16 87W | 195/55 R16 87W |
| Obręcze kół przód / tył |  | 6,5J x 16 Alu | 6,5J x 16 Alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,923 | 4,459 |
| II | :1 | 2,136 | 2,508 |
| III | :1 | 1,393 | 1,555 |
| IV | :1 | 1,088 | 1,142 |
| V | :1 | 0,892 | 0,851 |
| VI | :1 | 0,756 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,538 | 3,185 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,588 | 3,502 |

*z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper S | MINI Cooper S aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 8,2 | 8,3 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 70,6 | 70,6 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 6,8 | 6,7 |
| 0 – 1000 m | s | 2) | 2) |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | 2) / 6,4 | – / – |
| Prędkość maksymalna | km/h | 235 | 233 |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 7,6-7,7 | 6,8-6,9 |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,6-4,8 | 4,4-4,5 |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 5,7-5,8 | 5,2-5,4 |  |
| Emisja CO2 | g/km | 133-136 | 122-125 |  |
| Inne |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 124 | 124 |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

MINI Cooper D.

MINI Cooper D z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper D | MINI Cooper D aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 3821 / 1727 / 1414 | 3821 / 1727 / 1414 |
| Rozstaw osi | mm | 2495 | 2495 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1501 / 1501 | 1501 / 1501 |
| Średnica zawracania | m | 10,8 | 10,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 44 | 44 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 3,3 | 3,3 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,4 | 4,4 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1135 / 1210 | 1150 / 1225 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 450 | 450 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1615 | 1630 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 910 / 755 | 925 / 755 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 60 / – | 60 / – |
| Pojemność bagażnika | l | 211 | 211 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cw x A | 0,28 / 2,07 / 0,58 | 0,28 / 2,07 / 0,58 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 3 / 4 | rzędowy / 3 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | DDE 7.01 | DDE 7.01 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1496 | 1496 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 84,0 / 90,0 | 84,0 / 90,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 85 / 116 | 85 / 116 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 270 | 270 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1750 | 1750 |

*z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper D | MINI Cooper D aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 80 / komora silnika | 80 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z aluminiowymi łożyskami wychylnymi i kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa ze zoptymalizowanymi wagowo wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| Hamulce, tył | tarcze |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, funkcją osuszania tarcz, kompensacją fadingu, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS z funkcją zmiennej siły wspomagania zależnej od prędkości Servotronic |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,2 | 14,2 |
| Opony przód / tył |  | 175/65 R15 84H | 175/65 R15 84H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 5,5J x 15 Alu | 5,5J x 15 Alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,923 | 4,459 |
| II | :1 | 2,136 | 2,508 |
| III | :1 | 1,393 | 1,555 |
| IV | :1 | 1,088 | 1,142 |
| V | :1 | 0,892 | 0,851 |
| VI | :1 | 0,756 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,538 | 3,185 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,389 | 3,234 |

*z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI Cooper D | MINI Cooper D aut.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 13,4 | 13,5 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 56,8 | 56,8 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 9,2 | 9,2 |
| 0 – 1000 m | s | 2) | 2) |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | 2) / 8,9 | – / – |
| Prędkość maksymalna | km/h | 205 | 204 |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 4,3-4,4 | 4,2-4,3 |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 3,1-3,2 | 3,5-3,5 |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 3,5-3,6 | 3,7-3,8 |  |
| Emisja CO2 | g/km | 92-95 | 98-99 |  |
| Inne |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 124 | 124 |  |

*z automatyczną skrzynią biegów.

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

|  |  | MINI One | MINI One aut* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 3821 / 1727 / 1414 | 3821 / 1727 / 1414 |
| Rozstaw osi | mm | 2495 | 2495 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1501 / 1501 | 1501 / 1501 |
| Średnica zawracania | m | 10,8 | 10,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 40 | 40 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,3 | 5,7 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,25 | 4,25 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1090 / 1165 | 1120 / 1195 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 450 | 450 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1570 | 1600 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 865 / 765 | 865 / 765 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 60 / – | 60 / – |
| Pojemność bagażnika | l | 211 | 211 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cw x A | 0,28 / 2,07 / 0,58 | 0,28 / 2,07 / 0,58 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 3 / 4 | rzędowy / 3 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.3 | MEVD 17.2.3 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1233 | 1233 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 78,0 / 86,6 | 78,0 / 86,6 |
| Stopień sprężania | :1 | 11,0 | 11,0 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 75 / 102 | 75 / 102 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4250-6000 | 4250-6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 180 | 180 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1400-4000 | 1400-4000 |

MINI One.

MINI One z automatyczną skrzynią biegów.

|  |  | MINI One | MINI One Automatic |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z aluminiowymi łożyskami wychylnymi i kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa ze zoptymalizowanymi wagowo wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| Hamulce, tył | tarcze |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, funkcją osuszania tarcz, kompensacją fadingu, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS z funkcją zmiennej siły wspomagania zależnej od prędkości Servotronic |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,2 | 14,2 |
| Opony przód / tył |  | 175/65 R15 84H | 175/65 R15 84H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 5,5J x 15 stal | 5,5J x 15 stal |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,615 | 4,459 |
| II | :1 | 1,952 | 2,508 |
| III | :1 | 1,241 | 1,555 |
| IV | :1 | 0,969 | 1,142 |
| V | :1 | 0,806 | 0,851 |
| VI | :1 | 0,683 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,538 | 3,185 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,632 | 3,683 |

|  |  | MINI One | MINI One Automatik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 14,5 | 14,9 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 60,8 | 60,8 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 9,9 | 10,2 |  |
| 0 – 1000 m | s | 2) | 2) |  |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | 2) / 11,8 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 195 | 195 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 5,7-5,8 | 5,8-5,9 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,0 | 4,2-4,3 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,6-4,7 | 4,8-4,8 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 108-109 | 112-114 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 124 | 124 |  |  |

*z automatyczną skrzynią biegów

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

MINI One.

MINI Cooper.

Mini Cooper S.

MINI One D.

MINI Cooper D.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group

BMW Group, reprezentowana przez marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest wiodącym producentem samochodów i motocykli w segmencie premium na świecie. Ten międzynarodowy koncern posiada 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć sprzedaży z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2013 w skali świata BMW Group sprzedała 1,963 mln samochodów i 115 215 motocykli. Przychód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2012 wyniósł 7,82 mld euro przy obrocie rzędu 76,85 mld euro. Na dzień 31.12.2012 koncern zatrudniał na całym świecie 105 876 osób.

Sukces BMW Group od zawsze polegał na długoterminowej strategii i odpowiedzialnym działaniu. Rozsądna polityka ekologiczna i społecznościowa przez cały łańcuch wartości produktu, odpowiedzialność za produkt oraz zaangażowanie w ochronę zasobów naturalnych to integralna część strategii korporacyjnej firmy.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com