1. Nowe BMW X3.

Wersja skrócona………………………………………………………………….........2

2. Design i funkcjonalność.

Potężna sylwetka, ekskluzywny wygląd i wszechstronność………………….....….5

3. Układ napędowy.

Radość z jazdy i ekonomika: nowy czterocylindrowy silnik wysokoprężny……….6

4. BMW EfficientDynamics/BMW ConnectedDrive.

Niższe zużycie paliwa, lepsza dynamika, pełna komunikacja ……………………...9

5. Dane techniczne. …………………………………………………………..…..11

6. Wykresy mocy i momentu obrotowego. ……………………...………..…23

7. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne. …………………………………….....29

W roku 2003 BMW, wypuszczając na rynek model X3, stworzyło nowy segment: SAV (Sports Activity Vehicle) klasy średniej. Tym samym już od ponad dziesięciu lat BMW X3, które znalazło ponad milion nabywców, jest wzorcem sportowej dynamiki, atmosfery premium i niezawodności oraz zwinności w połączeniu z niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin. A druga generacja odnoszącego sukcesy BMW X3 od 2010 r. imponuje również największymi rozmiarami kabiny i bagażnika, a także najwyższą wszechstronnością w klasie.

Dzięki nowemu BMW X3 (spalanie: 8,3-4,7 l/100 km*, emisja CO2: 193-124 g/km*) wiodąca pozycja w segmencie uzyskuje nowe potwierdzenia, a przewaga nad rywalami – rośnie. Dwa potężne, ale jeszcze bardziej ekonomiczne silniki wysokoprężne nowej generacji zapewniają jeszcze lepszą dynamikę i redukują emisję szkodliwych substancji. Design nadwozia i wnętrza nowego BMW X3 zostały zmienione optycznie, podniesiono także praktyczną funkcjonalność auta, wprowadzając rozwiązania detali odpowiadające życzeniom klientów.

Dynamiczny wygląd i ekskluzywna atmosfera.

Nowe BMW X3 nabrało jeszcze bardziej wyrazistego wyglądu dzięki zmodyfikowanym podwójnym reflektorom głównym (na życzenie w technologii LED), mocniej narysowanemu grillowi („nerkom”), nowym zderzakom z przodu i z tyłu oraz lusterkom bocznym ze zintegrowanymi kierunkowskazami. Typowe szczegóły designu BMW są teraz jeszcze bardziej uwydatnione. Także wnętrze auta charakteryzuje się najwyższą jakością i ekskluzywną atmosferą. Chromowe aplikacje, konsola środkowa z klimatyzacją automatyczną, wykończoną opcjonalnie w lśniącej optyce Black Panel, a także uchwyt na napoje z zasuwaną pokrywą w konsoli środkowej podkreślają charakter premium. Nowe lakiery, obicia, listwy wykończeniowe i koła aluminiowe umożliwiają jeszcze większy zakres indywidualizacji. Dzięki nowemu pakietowi specyfikacyjnemu xLine można jeszcze bardziej podkreślić muskularność i dynamiczny charakter SAV-a. Także i tak wysoką funkcjonalność BMW X3 można powiększyć dzięki inteligentnemu bezdotykowemu systemowi otwierania tylnej klapy Smart Opener, a także pakietowi schowków.

*Wartości uzyskane na opcjonalnym ogumieniu o obniżonych oporach toczenia na 17-calowych kołach aluminiowych wzoru „Streamline” Styling 306.

Światowa premiera nowego turbodiesla 2.0 o mocy 140 kW/190 KM.

Od chwili wejścia na rynek nowe BMW X3 można będzie zamówić z jednym z trzech turbodiesli lub czterech silników benzynowych, rozwijających moce od 110 kW/150 KM aż po 230 kW/313 KM. Supernowoczesne jednostki napędowe wyposażone są w technologię BMW TwinPower Turbo, co gwarantuje znakomite osiągi przy niskim zużyciu paliwa – i wszystkie spełniają normę emisji spalin EU6. Moc modelu X3 xDrive20d wzrasta ze 135 kW/184 KM do 140 kW/190 KM, a jego parametry wynoszą obecnie (miasto/trasa/średnio) 5,8-5,4*/5,1-4,8*/5,4-5,0* l/100 km przy emisji średniej 141-131 g/km, przy czym w wersji ze skrzynią automatyczną spalanie zmniejszyło się w porównaniu z poprzednikiem o 7,1%. Tym samym nowe BMW X3 xDrive20d, w którym nowy silnik świętuje światową premierę, osiąga najlepsze wyniki w klasie. Najlepsze w swoich segmentach są również BMW X3 xDrive28i o mocy 180 kW/245 KM (9,3-9,1/6,3-6,2/7,4-7,3 l/100 km, 172-169 g/km) oraz BMW X3 xDrive35i o mocy 225 kW/306 KM (10,7/6,9/8,3 l/100 km, 193 g/km).

*Wartości uzyskane na opcjonalnym ogumieniu o obniżonych oporach toczenia na 17-calowych kołach aluminiowych wzoru „Streamline” Styling 306.

BMW EfficientDynamics: radość z jazdy i niskie zużycie paliwa.

Innowacyjny pakiet technologiczny BMW EfficientDynamics obejmuje w nowym BMW X3 funkcję Auto Start Stop, funkcję żeglowania (wybieg z odłączeniem hamowania silnikiem), odzysk energii hamowania i agregaty pomocnicze o napędzie dołączanym tylko w razie potrzeby, dzięki czemu model ten charakteryzuje się najniższymi w segmencie wartościami zużycia paliwa i emisji szkodliwych substancji. Z wykorzystaniem opon o obniżonych oporach toczenia 4. generacji możliwe okazało się obniżenie wartości emisji o kolejne 7 g/km.

BMW ConnectedDrive: wsparcie kierowcy i multimedia.

W nowym BMW X3 widać, jak konsekwentnie BMW rozwija wizję inteligentnego połączenia kierowcy i samochodu ze światem zewnętrznym. Do najważniejszych nowości w systemie ConnectedDrive zastosowanym w nowym BMW X3 należą np. sterownik iDrive zintegrowany z gładzikiem (touch pad na wierzchu pokrętła), co pozwala wprowadzać w najłatwiejszy sposób litery i cyfry za pomocą palca, asystent parkowania, pełnokolorowy wyświetlacz przezierny Head-Up Display, nieoślepiający system głównych lamp dalekosiężnych oraz Driver Assistent Plus, obejmujący m.in. ostrzeżenie o niezamierzonym opuszczeniu pasa, aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go oraz ochroną pieszych.

Ponadto system ConnectedDrive zapewnia dopływ informacji drogowych w czasie rzeczywistym (RTTI), usługę Consierge oraz inteligentne wzywanie pomocy. A dzięki funkcji Apps można pozostawać w stałym kontakcie z takimi serwisami sieciowymi, jak Facebook, Twitter, AUPEO! czy platformy muzyczne Napster lub Deezer.

Wspaniałe własności dynamiczne nowego BMW X3 można podkreślić jeszcze skuteczniej, specyfikując auto w pakiecie M Sport, charakteryzującym się wyrazistym, muskularnym pakietem aerodynamicznym oraz akcentami karoseryjnymi BMW Individual High-Gloss Shadow Line. Pakiet M Sport to także kolejnych 6 ekskluzywnych lakierów do wyboru oraz 3 felg (18, 19 lub 20 cali). W kokpicie sportową atmosferę wyznaczają antracytowa podsufitka BMW Individual oraz sportowe fotele w różnych wariantach materiałowo-skórzanych i skórzanych. Od strony technicznej, M Sport obejmuje 8-stopniową automatyczną skrzynię sportową, sportowy układ kierowniczy oraz zawieszenie zestrojone dla zapewnienia jeszcze większej dynamiki jazdy.

Jeszcze wyższa funkcjonalność na co dzień

Nowe BMW X3 umacnia się na pozycji lidera segmentu także pod względem funkcjonalności i użyteczności. Wszystkie wersje X3 są teraz wyposażone w radio Professional z centralnym wyświetlaczem informacyjnym i pokrętłem kontrolera iDrive. Poziom bezpieczeństwa wznosi się na nowe wyżyny dzięki Inteligentnemu Wezwaniu Pomocy – funkcja ta, korzystając ze zintegrowanego modułu telefonicznego, potrafi natychmiast zorganizować precyzyjnie dostosowaną do potrzeb pomoc. Wyższej funkcjonalności służy cała paleta innych innowacyjnych opcji. Na przykład Smart Opener – dostęp do bagażnika nie może być łatwiejszy niż teraz, gdy wystarczy niewielki gest stopą pod tylnym zderzakiem, a klapa bagażnika samoczynnie się uniesie. Pakiet dodatkowych schowków sprawi, że dowolnej wielkości, kształtu i rodzaju bagaż zostanie zamocowany solidnie, czysto i łatwo dzięki odwracalnej podłodze bagażnika, zwijanemu pojemnikowi, przegrodom i różnym siatkom mocującym – a kanapa dzielona i składana kanapa w proporcjach 40:20:40 pozwala na maksymalną elastyczność w zagospodarowaniu przestrzeni oraz sposobach przewozu nawet bardzo dużych ładunków.

Na pokładzie może się znaleźć najwyższej klasy system nagłośnienia Harman Kardon, który zmieni kabinę w salę koncertową, a gdyby auto miało być wykorzystywane w ekstremalnych temperaturach, można je doposażyć w dodatkowy, autonomiczny system ogrzewania.

Z nową paletą potężnych i ekonomicznych silników, nowe BMW X3 po raz kolejny podnosi poprzeczkę rywalom w segmencie. Cztery jednostki wysokoprężne i trzy benzynowe będą dostępne od chwili wejścia modelu na rynek, a wszystkie już teraz spełniają normę czystości spalin EU6 i gwarantują ten typ doznań z jazdy, jakiego klienci oczekują po samochodach BMW. Silniki rozwijają moc od 110 kW/150 KM po 230 kW/313 KM, wszystkie są wyposażone w najnowszą generację technologii BMW TwinPower Turbo, która zapewnia wyjątkowe osiągi przy minimalnym zużyciu paliwa i emisjach.

Nowo opracowane 4-cylindrowe turbodiesle

Nowa generacja w pełni aluminiowych silników wysokoprężnych wykorzystuje wtrysk bezpośredni common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, pracującymi pod zwiększonym ciśnieniem 2000 barów. Dzięki temu moc BMW X3 xDrive20d wzrasta ze 135 kW/184 KM do 140 kW/190 KM, a maksymalny moment obrotowy – z 380 do 400 Nm. Te wzrosty sprawiają, że poprawiają się osiągi – 100 km/h auto osiąga w 0,4 s wcześniej od poprzednika, w zaledwie 8,1 s. A zarazem  model xDrive20d zużywa aż o 7,1% mniej paliwa, zaś emisja spada do zaledwie 141-138 g/km. Kolejne 7% mniej emisji gwarantują opony o obniżonych oporach toczenia (już 4. generacji!). W tej konfiguracji BMW X3 xDrive20d, w którym nowy silnik świętuje swą światową premierę, pochwalić się może najlepszymi wynikami spalania w klasie, średnio zaledwie 5,0 l/100 km z emisją CO2 131 g/km.

Okrętem flagowym jest turbodiesel – o obniżonym zużyciu paliwa

Pozostałe dwa silniki wysokoprężne to 6-cylindrowe jednostki o pojemności 3,0 l. Oszałamiającymi parametrami imponuje już słabszy z nich, w modelu xDrive30d (zużycie paliwa miasto/trasa/średnio 6,6-6,5/5,7-5,6/6,1-5,9 l/100 km, emisja: 159-156 g/km) rozwija 190 kW/258 KM oraz moment obrotowy 560 Nm. Jeszcze bardziej ekonomiczny jest topowy model całej palety, xDrive35d: rozwijając 230 kW/313 KM i 630 Nm, spala tylko 6,7/5,5/6,0 l/100 km i emituje 157 g CO2 na 1 km.

Dynamiczne i ekonomiczne silniki benzynowe

Typowa dla BMW łatwość wchodzenia na obroty, wspaniała charakterystyka rozwijania mocy, imponująca kultura pracy i szokująca ekonomika: oto cechy, którymi wyróżniają się nowe silniki benzynowe w BMW. Są wyposażone w bezpośredni wtrysk benzyny High Precision Injection, zmienne fazy rozrządowe obu stron silnika Doppel-VANOS oraz w pełni zmienne wzniosy zaworowe VALVETRONIC – i sięgnięcie po te ultranowoczesne sposoby dało efekty. Przykłady: BMW X3 xDrive28i rozwija 180 kW/245 KM oraz 350 Nm i rozpędza auto do 100 km/h w 6,5 s (z automatyczną skrzynią 8-stopniową), zużywając przy tym średnio 7,4-7,3 l/100 km i emitując 172-169 g/km. To najlepsze wyniki w klasie! Najwyższe standardy dynamiki spełnia także BMW X3 xDrive 35i (3,0 l, 225 kW/306 KM i 400 Nm/1200-5000 obr./min), które zużywa 10,7/6,9/8,3 l/100 km przy emisji 193 g/km i katapultuje się do 100 km/h w 5,6 s.

Skrzynie biegów: 6-stopniowa manualna lub 8-stopniowa automatyczna

W zależności od zamówionego wariantu silnikowego, BMW X3 może być wyposażone w sportową, precyzyjną, 6-stopniową skrzynię manualną lub wysokowydajną, 8-stopniową, automatyczną, w której kierowca może ingerować manualnie w zmianę biegów za pomocą opcjonalnych łopatek pod kierownicą. Dostępna jest także jako opcja sportowa wersja automatu, już wyposażona w łopatki.

*niższe wyniki uzyskano na opcjonalnych oponach o ograniczonych oporach toczenia na 17-calowych kołach aluminiowych Streamline.

Przełomowa technologia w pakiecie BMW EfficientDynamics gwarantuje, że radości z jazdy nowym BMW X3 towarzyszyć będzie imponująco niskie zużycie paliwa, a więc i niska emisja CO2. Silniki o niesłychanie niskim zużyciu paliwa w samochodach o inteligentnej lekkiej konstrukcji oraz zoptymalizowanej aerodynamice wyposażone są ponadto w najnowszej generacji funkcję Auto Start Stop, odzyskiwanie energii hamowani, wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu oraz agregaty pomocnicze uruchamiane tylko w razie potrzeby.

Funkcja żeglowania i tryb ECO PRO

Do maksymalizacji wydajności paliwowej przyczyniają się też tryb jazdy ECO PRO (dostępny za pośrednictwem przełącznika Driving Experience Control) i funkcja żeglowania (wybiegu z odłączeniem hamowania silnikiem) w automatycznej skrzyni biegów. Ta ostatnia działa w zakresie prędkości 50-160 km/h, kiedy kierowca zdejmie nogę z gazu. O jeszcze 7 g/km można zmniejszyć emisję CO2, zamawiając opony niskooporowe 4. generacji (dostępne w połączeniu z 17-calowymi kołami aluminiowymi Streamline) w modelach, xDrive20d,  xDrive20i.

Bezpieczeństwo, komfort i multimedia

Także w modelu BMW X3 technologia BMW ConnectedDrive bezdyskusyjnie dowodzi swej przełomowej roli w powiązaniu kierowcy, samochodu i zewnętrznego świata. Wśród wyróżniających się nowych elementów tej technologii na pokładzie BMW X3 znaleźć się może najnowsza wersja systemu nawigacyjnego Professional o ogromnie zwiększonych możliwościach, obejmujący m.in. prowadzenie do celu w trybie ECO PRO oraz kontroler iDrive ze zintegrowanym gładzikiem. Ten ostatni pozwala kierowcy na najłatwiejszy i najbardziej intuicyjny sposób wprowadzania liter i cyfr do wyszukiwarki – nawigacji, telefonu, odtwarzacza muzyki, radia itp. Inną innowacją jest pełnokolorowy wyświetlacz przezierny Head-Up Display, wyświetlający ważne informacje oraz dane z systemów wsparcia wprost w polu widzenia kierowcy. Wśród innych opcji podnoszących bezpieczeństwo jazdy są asystent świateł drogowych High Beam Assistant, który pozwala o wiele dłużej i skuteczniej korzystać z pełni oświetlenia drogi, a nie dopuszcza do oślepiania innych, a także Driving Assistant Plus, który obejmuje takie funkcje jak ostrzeżenie o niezamierzonym opuszczeniu pasa Lane Departure Warning, ochronę pieszych i aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go. Z kolei o wyższy komfort dba asystent parkowania, który automatycznie skieruje samochód w lukę parkingową (zaparkuje „na kopertę”). Natomiast BMW ConnectedDrive Services & Apps to sposób na wprowadzenie na pokład auta usług i aplikacji smartfonowych oraz ich obsługa za pośrednictwem centralnego wyświetlacza. Dopełnieniem inteligentnego otoczenia kierowcy są usługi Concierge oraz informacja drogowa w czasie rzeczywistym (RTTI).

Ogromnym przyczynkiem do podniesienia bezpieczeństwa jest standardowe wyposażenie aut w funkcję inteligentnego wezwania pomocy (Inteligent Emergency Call). System działa autonomicznie lub może być wywołany przez pasażera auta. Kiedy tylko czujniki zderzeniowe wykryją kolizję lub odpalenie airbagu, IEC wykorzystuje zintegrowaną w samochodzie kartę SIM i moduł GSM, by wysłać do Centrum Alarmowego informacje o położeniu samochodu wraz z najważniejszymi danymi o aucie, co pozwala przysłać optymalnie skomponowaną pomoc.

| BMW X3 xDrive20d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm | 4657 / 1881 / 1661 |
| Rozstaw osi | mm | 2810 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1616 / 1632 |
| Prześwit | mm | 204 |
| Średnica zawracania | m | 11,9 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 67 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 3) |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l | 3) |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg | 1730 / 1805 (1745 / 1820) |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 620 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 2350 (2365) |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1050 /1330 (1060 / 1330) |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 2000 / 750 (2400 / 750) |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 100 / 100 |
| Pojemność bagażnika | l | 550-1600 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A | 0,33 x 2,65 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 |  |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk common rail |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1995 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 90,0 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 140 / 190 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 400 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min | 1750-2250 |

Nowe BMW X3.

xDrive20d.

|  |  | BMW X3 xDrive20d |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik |  |
| Alternator | A / W | 3) |  |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe |
| Zawieszenie tylne | Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, DSC zintegrowany z napędem xDrive (xDrive20d), opcja: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 17,8 |  |
| Opony przód / tył |  | 225/60 R17 99V |  |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7.5J x 17 alu |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa (opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna) |
| Przełożenia I | :1 | 4,110 (4,714) |  |
| II | :1 | 2,248 (3,143) |  |
| III | :1 | 1,403 (2,106) |  |
| IV | :1 | 1,000 (1,667) |  |
| V | :1 | 0,802 (1,285) |  |
| VI | :1 | 0,659 (1,000) |  |
| VII | :1 | – (0,839) |  |
| VIII | :1 | – (0,667) |  |
| wsteczny | :1 | 3,727 (3,295) |  |
| Przekładnia główna | :1 | 3,462 (3,077) |  |

|  |  | BMW X3 xDrive20d |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 12,4 (12,5) |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 70,2 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 8,1 (8,1) |  |
| 0 – 1000 m | s | 3) |  |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | 3)/ 8,8 (–) |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 210 (210) |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem (przekładnia automatyczna), inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Cykl miejski | l/100 km | 6,2 (5,7) |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,0 (5,0) |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 5,4 (5,2) |  |
| Emisja CO2 | g/km | 143 (138) |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

|  |  | BMW X3 xDrive30d | BMW X3 xDrive35d |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm | 4657 / 1881 / 1661 | 4657 / 1881 / 1661 |
| Rozstaw osi | mm | 2810 | 2810 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1616 / 1632 | 1616 / 1632 |
| Prześwit | mm | 204 | 204 |
| Średnica zawracania | m | 11,9 | 11,9 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 67 | 67 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 10 | 10 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l | 6,5 | 6,5 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg | 1820 / 1895 | 1860 / 1935 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 590 | 580 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 2410 | 2440 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1130 / 1330 | 1150 / 1330 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 2400 / 750 | 2400 / 750 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Pojemność bagażnika | l | 550-1600 | 550-1600 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A | 0,34 x 2,65 | 0,34 x 2,65 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 6 / 4 | rzędowy / 6 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownicy, bezpośredni wtrysk common rail |
| Pojemność skokowa | cm3 | 2993 | 2993 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 190 / 258 | 230 / 313 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 560 | 630 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min | 1500-3000 | 1500-2500 |

Nowe BMW X3.

xDrive30d, xDrive35d.

|  |  | BMW X3 xDrive30d | BMW X3 xDrive35d |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik | 90 / bagażnik |
| Alternator | A / W | 220 / 3080 | 220 / 3080 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe |
| Zawieszenie tylne | Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, DSC zintegrowany z napędem xDrive (xDrive20d), opcja: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 17,8 | 17,8 |
| Opony przód / tył |  | 245/50 R18 100W | 245/50 R18 100W |
| Obręcze kół przód / tył |  | 8.0J x 18 alu | 8.0J x 18 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa (opcjonalnie: 8-stopniowa, automatyczna) |
| Przełożenia I | :1 | 4,714 | 4,714 |
| II | :1 | 3,143 | 3,143 |
| III | :1 | 2,106 | 2,106 |
| IV | :1 | 1,667 | 1,667 |
| V | :1 | 1,285 | 1,285 |
| VI | :1 | 1,000 | 1,000 |
| VII | :1 | 0,839 | 0,839 |
| VIII | :1 | 0,667 | 0,667 |
| wsteczny | :1 | 3,317 | 3,317 |
| Przekładnia główna | :1 | 2,813 | 2,813 |

|  |  | BMW X3 xDrive30d | BMW X3 xDrive35d |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 9,6 | 8,1 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 63,5 | 76,8 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 5,9 | 5,3 |
| 0 – 1000 m | s | 3) | 3) |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | (–) | (–) |
| Prędkość maksymalna | km/h | 232 | 245 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem (przekładnia automatyczna), inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Cykl miejski | l/100 km | 6,5 | 6,7 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,6 | 5,5 |
| Zużycie średnie | l/100 km | 5,9 | 6,0 |
| Emisja CO2 | g/km | 156 | 157 |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

|  |  | BMW X3 xDrive20i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  | 5 / 5 |  |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm | 4657 / 1881 / 1661 |  |
| Rozstaw osi | mm | 2810 |  |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1616 / 1632 |  |
| Prześwit | mm | 204 |  |
| Średnica zawracania | m | 11,9 |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 67 |  |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 7,5 |  |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l | 5,75 |  |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg | 1720 / 1795 (1735 / 1810) |  |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 590 |  |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 2310 (2325) |  |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1070 / 1320 |  |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 2000 / 750 (2400 / 750) |  |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 100 / 100 |  |
| Pojemność bagażnika | l | 550-1600 |  |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A | 0,33 x 2,65 |  |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 |  |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka Twin-Scroll, bezpośredni wtrysk paliwa HPI |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1997 |  |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 90,1 / 84,0 |  |
| Stopień sprężania | :1 | 10 |  |
| Paliwo |  | benzyna RON 91 (min.) |  |
| Moc maksymalna | kW / KM | 135 / 184 |  |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min | 5000 - 6250 |  |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 270 |  |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min | 1250 – 4500 |  |

Nowe BMW X3.

xDrive 20i.

|  |  | BMW X3 xDrive20i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik |  |
| Alternator | A / W | 3) |  |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe |
| Zawieszenie tylne | Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, DSC zintegrowany z napędem xDrive (xDrive20d), opcja: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 17,8 |  |
| Opony przód / tył |  | 225/60 R17 99V |  |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7.5J x 17 alu |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa (opcja: 8-stopniowa, automatyczna) |  |
| Przełożenia I | :1 | 4,110 (4,714) |  |
| II | :1 | 2,315 (3,143) |  |
| III | :1 | 1,542 (2,106) |  |
| IV | :1 | 1,179 (1,667) |  |
| V | :1 | 1,000 (1,285) |  |
| VI | :1 | 0,846 (1,000) |  |
| VII | :1 | – (0,839) |  |
| VIII | :1 | – (0,667) |  |
| wsteczny | :1 | 3,727 (3,295) |  |
| Przekładnia główna | :1 | 3,636 (3,385) |  |

|  |  | BMW X3 xDrive20i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 12,7 (12,9) |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 67,6 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 8,4 (8,2) |  |
| 0 – 1000 m | s | 3) |  |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | 3) / 9,9 (–) |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 210 (210) |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem (przekładnia automatyczna), inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Cykl miejski | l/100 km | 9,8 (9,0) |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 6,5 (6,1) |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 7,7 (7,2) |  |
| Emisja CO2 | g/km | 180 (168) |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

|  |  | BMW X3 xDrive35i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  | 5 / 5 |  |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm | 4657 / 1881 / 1661 |  |
| Rozstaw osi | mm | 2810 |  |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1616 / 1632 |  |
| Prześwit | mm | 204 |  |
| Średnica zawracania | m | 11,9 |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 67 |  |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 9,6 |  |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l | 6,5 |  |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg | 1815 / 1890 |  |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 590 |  |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 2405 |  |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1120 / 1330 |  |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 2400 / 750 |  |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg | 100 / 100 |  |
| Pojemność bagażnika | l | 550-1600 |  |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A | 0,35 x 2,65 |  |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 6 / 4 |  |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka Twin-Scroll, bezpośredni wtrysk paliwa HPI |
| Pojemność skokowa | cm3 | 2979 |  |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 89,6 / 84,0 |  |
| Stopień sprężania | :1 | 10,2 |  |
| Paliwo |  | benzyna RON 91 (min.) |  |
| Moc maksymalna | kW / KM | 225 / 306 |  |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min | 5800-6400 |  |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 400 |  |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min | 1200-5000 |  |

NOWE BMW X3.

xDrive 35i.

|  |  | BMW X3 xDrive35i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 90 / bagażnik |  |
| Alternator | A / W | 170 / 2380 |  |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Kolumny resorujące z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i drążkami, aluminiowe |
| Zawieszenie tylne | Pięciowahaczowe, stalowe, w technologii lekkiej konstrukcji stalowej |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe, wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, DSC zintegrowany z napędem xDrive (xDrive20d), opcja: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control) |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 17,8 |  |
| Opony przód / tył |  | 245/50 R18 100W |  |
| Obręcze kół przód / tył |  | 8.0J x 18 alu |  |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | 8-stopniowa, automatyczna |  |
| Przełożenia I | :1 | 4,714 |  |
| II | :1 | 3,143 |  |
| III | :1 | 2,106 |  |
| IV | :1 | 1,667 |  |
| V | :1 | 1,285 |  |
| VI | :1 | 1,000 |  |
| VII | :1 | 0,839 |  |
| VIII | :1 | 0,667 |  |
| wsteczny | :1 | 3,295 |  |
| Przekładnia główna | :1 | 3,385 |  |

|  |  | BMW X3 xDrive35i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 8,1 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 75,5 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 5,6 |  |
| 0 – 1000 m | s | 3) |  |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s | (–) |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 245 |  |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy, funkcja Auto Start-Stop, wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (przekładnia manualna), tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem (przekładnia automatyczna), inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Cykl miejski | l/100 km | 10,7 |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 6,9 |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 8,3 |  |
| Emisja CO2 | g/km | 193 |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

Nowe BMW X3.

xDrive20d.

Nowe BMW X3.

xDrive30d.

Nowe BMW X3.

xDrive35d.

Nowe BMW X3.

xDrive20i.

Nowe BMW X3.

xDrive28i.

Nowe BMW X3.

xDrive35i.