- Niezrównane, nieodparte: nowe BMW X6…………………...………..2

2. Design: ekstrawertyczny atleta…………………………………...…….5

3. Wyposażenie…………………………………………………………..…….7

4. Silniki, skrzynie biegów: imponujące osiągi, wzorcowa ekonomika…………………………………………………………………..…9

5. BMW ConnectedDrive………………………………………………...…13

6.Dane techniczne……………………………………………………...……15

7. Wykresy mocy i momentu obrotowego……………………………...21

8. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne……………………………...……24

Uzbrojone w emanujący jeszcze większą siła design i niesamowite osiągi, nowe BMW X6 wzmacnia swą pozycję lidera w segmencie aut zapewniających ekskluzywność i radość z jazdy. Druga generacja Sports Activity Coupe, które do tej pory znalazło globalnie niemal 250 000 nabywców, ma wyjątkowy status wśród rywali modeli X marki BMW ze względu na nieodparty urok, oszałamiające osiągi i innowacyjne formy luksusu.

Ekstrawertyczny design nowego BMW X6 łączy w sobie trwałość i odporność oraz wszechstronność modeli BMW X ze sportową elegancją typową dla modeli coupe marki BMW. Wnętrze imponuje ogromną przestronnością, ale i typowymi dla marki i modelu cechami sportowymi oraz luksusową atmosferą, a atrakcyjne pakiety designerskie i wyposażeniowe podkreślają ekskluzywność nowego BMW X6. Pakiet specyfikacyjny Design Pure Extravagance dodaje zaskakujące akcenty najwyższej jakości zarówno wnętrzu, jak i nadwoziu. Pakiet M Sport natomiast wnosi specjalnie wyselekcjonowane cechy podkreślające dynamiczny charakter modelu, tworząc natychmiast dostrzegalny efekt. Od chwili wejścia na rynek dostępne są także dostosowane do modelu opcje BMW Individual.

Nowe BMW X6 imponuje niesłychanie rozbudowanym wyposażeniem standardowym, wykraczającym znacznie poza montowane w poprzedniku: biksenonowe lampy główne, 19-calowe aluminiowe koła, automatyczne sterowanie otwieraniem i zamykaniem klapy bagażnika i 8-stopniowa automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic z łopatkami do ręcznej zmiany biegów pod kierownicą są zawsze na pokładzie, podobnie jak skórzana tapicerka, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne oraz pakiet bezpieczeństwa Driving Assistant z palety BMW ConnectedDrive. Funkcjonalność zwiększa dzielone w proporcji 40:20:40 oparcie tylnej kanapy, pozwalające powiększyć bagażnik ze standardowych 580 l do 1525 l (o odpowiednio 10 i 75 więcej niż w poprzedniku).

Wspaniałe osiągi: wyraźnie lepsze własności dynamiczne, zużycie paliwa zredukowane nawet o 22%, inteligentny napęd na wszystkie koła aktywny permanentnie.

Paleta silników dostępnych w chwili premiery nowego BMW X6 w grudniu 2014 r. (średnie zużycie paliwa 9,7-6,0 l/100 km, emisja CO2 225-157 g/km) obejmuje jednostkę najnowszej generacji V8 rozwijającą moc 330 kW/450 KM (model BMW X6 xDrive50i) oraz dwa rzędowe, 6-cylindrowe silniki wysokoprężne o mocach 190 kW/258 KM (X6 xDrive30d) oraz 280 kW/381 KM (X6 M50d). 22-procentową redukcję spalania uzyskano dzięki technologii BMW TwinPower Turbo, seryjnemu stosowaniu automatycznej 8-stopniowej skrzyni biegów Steptronic, szerokiemu zintegrowaniu technologii BMW EfficientDynamics, optymalizacji konstrukcji dającej ogromne redukcje masy i zaawansowanej aerodynamice. Wiosną 2015 r. do oferty dodane zostaną kolejne dwa rzędowe silniki 6-cylindrowe, benzynowy o mocy 225 kW/306 KM (X6 xDrive35i) oraz wysokoprężny o mocy 230 kW/313 KM (X6 xDrive40d).

Standardowy i permanentnie aktywny, inteligentny napęd na wszystkie koła BMW xDrive optymalizuje trakcję, stabilność wzdłużną i dynamikę pokonywania zakrętów w miarę potrzeby i sytuacji drogowej. Aby poprawić dynamikę, xDrive można połączyć z adaptacyjnym zawieszeniem, w skład którego może wejść Dynamic Performance Control (Dynamiczna Kontrola Osiągów).

Pakiety zawieszeniowe podnoszą poziom sportowych możliwości oraz komfortu.

Dynamic Performance Control oferowany jest wraz z aktywnymi stabilizatorami Dynamic Drive jako element pakietu Dynamic Adaptive Suspension (Dynamiczne Adaptacyjne Zawieszenie), która łącznie dramatycznie podnoszą dynamiczne możliwości auta. Natomiast znaczące podniesienie komfortu jazdy można osiągnąć dzięki zamówieniu pneumatycznego zawieszenia tylnej osi oraz Dynamic Damper Control (Dynamiczna Kontrola Amortyzatorów), które zawierają zarówno pakiet Comfort Adaptive Suspension (Komfortowe Adaptacyjne Zawieszenie), jak i Adaptive M Suspension (Adaptacyjne Zawieszenie M, standard w BMW X6 M50d oraz element pakietu M Sport w innych wariantach), zapewniające wysublimowany tuning układu jezdnego z myślą o sporcie. Natomiast pakiet Professional Adaptive Suspension (Profesjonalne Zawieszenie Adaptacyjne) łączy w sobie cechy zawieszeń komfortowego i sportowego.

Innowacyjne opcje i elementy BMW ConnectedDrive.

Adaptacyjne lampy główne LED, bezkluczykowy dostęp Comfort Access (w tym bezdotykowe obsługiwanie klapy bagażnika) oraz inne opcje najwyższej klasy podkreślają innowacyjny charakter nowego BMW X6. Radość z jazdy i komfort na najdłuższych trasach można podnieść dzięki opcjom takim jak nawigacja Professional z kontrolerem gładzikowym Touch Controller, najwyższej klasy system audio Bang&Olufsen czy system multimedialny dla pasażerów tylnych siedzeń.

Szeroka paleta opcji dostępnych za pośrednictwem BMW ConnectedDrive obejmuje niespotykaną w wielu klasach ofertę systemów wsparcia kierowcy oraz mobilnych usług. Na liście opcji znajdziemy wyświetlacz przezierny Head-Up Display, Driving Assistant Plus z Traffic Jam Assistant, Parking Assistant, system kamer Surround View oraz system wizji nocnej BMW Night Vision z dynamicznym punktowaniem oraz informacją o ograniczeniach prędkości, ale też usługi BMW ConnectedDrive i multimedia online. W standardowej specyfikacji nowego BMW X6 znalazła się funkcja telefonu awaryjnego Emergency Call.

Długa maska, wielki rozstaw osi, krótki zwis przedni i cofnięta kabina to najważniejsze cechy charakterystyczne każdego BMW. Nowe BMW X6 łączy je z typową dla modeli X potężną, deklarującą siłę i wytrzymałość, atletyczną sylwetką.

Wysoka pozycja w kabinie nowego BMW X6 oraz najwyższej jakości materiały wykończeniowe i wyrafinowane formy współtworzą luksusową atmosferę w kabinie, którą wzbogacają o sportowe ekskluzywne cechy nachylenie kokpitu w stronę kierowcy, innowacyjne elementy kontrolne i wyświetlacze, a także linie wyrysowane przez formę kokpitu, łagodnie przechodzącą w panele drzwiowe i otaczające cała kabinę. Luksusowe otoczenie tej kabiny można jednak jeszcze bardziej wzbogacić za pomocą indywidualnych akcentów, połączeń kolorów, materiałów.

Standardem w wykończeniu kabiny jest skóra z czarnym stebnowaniem oraz akcenty w ciemno matowym oksydowanym srebrze lub drewnie (X6 xDrive50i) lub aluminium Hexagon (X6 M50d), obramowanym chromowymi wstawkami Pearl Gloss. Możliwe jest też zamówienie wykończenia w szczotkowanym aluminium, dębie amerykańskim, a także drewnem w stylistyce Fineline Stripe lub Fineline Pure.

Wnętrze uzupełniono o oświetlenie ambientowe, zasilane diodami, o barwie i intensywności wybieranych za pośrednictwem systemu iDrive.

Zarówno główny zestaw zegarów, jak wyświetlacze klimatyzacji wykonano w technologii black-panel. Treść, jaskrawość i barwę opcjonalnego wyświetlacza wielofunkcyjnego wybiera się za pośrednictwem przełącznika Driving Experience Controller. Wolnostojący wyświetlacz kontrolny o przekątnej do 10,25 cala jest elementem seryjnego systemu sterowania iDrive.

Jeśli chodzi o wykończenie nadwozia, klienci od chwili wejścia modelu na rynek mogą wybierać spośród dwóch niemetalizowanych i 9 metalizowanych lakierów, w tym nowych w palecie, „brylantowych” lakierów Sparkling Storm i Flamenco Red. Opcjonalnie auto można doposażyć w aluminiowe progi i relingi dachowe (w lśniącej czerni lub satynowanym aluminium).

Wśród elementów wyróżniających design nadwozia nowego BMW X6 warto zwrócić uwagę na te niemal niknące na tle atletycznych, muskularnych, ekstrawertycznych linii, łuków i innych symboli potęgi i dynamiki. To elementy służące optymalizacji aerodynamiki samochodu. W przedniej części auta są to deflektory strumienia w łukach nadkoli, kurtyny powietrzne zintegrowane w zewnętrznych wlotach powietrza przedniego pasa oraz „skrzela” (Air Breathers) w błotnikach, odprowadzające powietrze z wnętrza nadkoli przednich.

Klienci mogą wybierać spomiędzy 6 kolorów standardowej skóry Dakota, w tym nowych wariantów kolorystycznych Cognac i Coral (czerwona z czarnymi szwami). Nowe BMW X6 M50d standardowo wyposażone jest jednak w sportowe fotele obite antracytowej barwy kombinacją Alcantary i skóry. Ogrzewanie przednich foteli jest seryjne, opcjonalnie podgrzewane mogą być też zewnętrzne miejsca kanapy. Na liście opcji są też fotele sportowe (seria w M50d), komfortowe, elektryczna regulacja foteli z pamięcią ustawień oraz aktywna wentylacja foteli. Alternatywą wobec standardowej dwustrefowej klimatyzacji automatycznej jest klimatyzacja 4-strefowa, pozwalająca na indywidualne sterowanie klimatem także na zewnętrznych miejscach tylnych. Radość z jazdy i komfort długodystansowej podróży podniesie także system nawigacji Professional ze sterownikiem Touch Controller, high-endowy system audio Bang&Olufsen oraz system multimedialnej rozrywki dla pasażerów kanapy. Wszystkie warianty nowego BMW X6 seryjnie wyposażane są w 19-calowe aluminiowe felgi, ale wśród opcji są propozycje innych wzorów 19-calowych, a także koła 20-calowe.

Klapa bagażnika jest seryjnie sterowana elektrycznie i wyposażona w funkcję delikatnego domykania (dostępna opcjonalnie dla wszystkich drzwi), ale po doposażeniu auta w bezkluczykowy dostęp (Comfort Access) klapa bagażnika obsługiwana jest bezdotykowo – wystarczy mając przy sobie kluczyk poruszyć stopą pod tylnym zderzakiem, by samochód otworzył bagażnik na cała wysokość.

Wśród opcji specyfikacyjnych nowego BMW X6 jest również elektrycznie sterowany, panoramiczny szklany dach, który przy tej samej szerokości co w poprzednim modelu jest o całe 12 cm dłuższy.

Poza oddzielnymi opcjami, nabywcy nowego BMW X6 mogą wybrać dla większej indywidualizacji fabryczne pakiety wyposażeniowe, które oferują doskonale skompletowane zestawy elementów nadwoziowych i kabinowych, w tym różne materiały wykończeniowe i warianty kolorystyczne. Takim wybitnie ekskluzywnym pakietem jest Design Pure Extravagance. Ale można pójść w drugą stronę i za pomocą pakietu M Sport podkreślić zarówno optycznie, jak i technicznie potencjał sportowy nowego BMW X6. W przypadku każdego z pakietów specyfikacyjnych w zestawie znajdziemy m.in. pasujący do nich kluczyk o własnym, indywidualnym designie. Oczywiście, do dyspozycji wyjątkowo dbających o personalizację swego auta od początku produkcji dostępne będą pakiety indywidualizacji, obejmujące specjalne lakiery, materiały wykończeniowe, felgi, zestawienia kolorystyczne.

To kolejna dziedzina, w której nowe BMW X6 jest liderem segmentu. Jego zespoły napędowe łączą w sobie ogień i wodę – zapewniają niesamowite osiągi, a przy tym imponują oszczędnością w zużyciu paliwa i niską emisją spalin. Wszystkie modele i warianty nowego BMW X6 wyposażone są w 8-stopniową, sportową automatyczną skrzynię biegów świeżo po kolejnym cyklu dopracowania i technicznego doskonalenia, a także w najnowszą wersję inteligentnego napędu na wszystkie koła xDrive, który po raz kolejny sprawi, że pod względem przeniesienia napędu nowe BMW X6 będzie niedościgłym wzorcem. Wszystkie silniki spełniają normę emisji Euro 6.

Nowe BMW X6 xDrive50i napędza nowoczesny silnik V8 biturbo, zapewniający przyspieszenie do 100 km/h w 4,8 s

Napęd „okrętu flagowego” to silnik benzynowy V8 o pojemności 4,4 l. Rozwija on o 10% wyższą moc niż poprzednik – 330 kW/450 KM (+30 kW/43 KM), ale zarazem zużywa o 22% mniej paliwa. Obok technologii TwinPower Turbo, dwóch turbosprężarek, bezpośredniego wtrysku benzyny HPDPI, w pełni zmiennych faz rozrządowych po obu stronach (Doppel-VANOS), obecnie dysponuje również w pełni zmienną regulacją wzniosu zaworów VALVETRONIC, dzięki czemu silnik szybciej, spontaniczniej reaguje na gaz, oszczędniej też obchodzi się z paliwem. Maksymalny moment obrotowy o wartości 650 Nm (+50 w porównaniu z poprzednikiem) jest dostępny w zakresie od 2000 do 4500 obr./min , zapewniając przyspieszenie do 100 km/h w 4,8 s (–0,6 w porównaniu z poprzednikiem). Zużycie paliwa wynosi średnio 9,7 l/100 km, a emisja CO2 – 225 g/km.

Na wiosnę 2015 r. do palety wejdzie silnik benzynowy R6 3.0 (xDrive35i), rozwijający moc 225 kW/306 KM, zapewniający przyspieszenie do 100 km/h w 6,4 s. Średnie zużycie paliwa wyniesie tu 8,5-8,6 l/100 km, a emisja CO2 – 198-200 g/km.

Nowe BMW X6 xDrive30d: więcej mocy, niższe spalanie i emisja

Choć już poprzednik tego silnika był wzorcowy w sensie łączenia sportowej dynamiki i ultraniskiego zużycia paliwa, nowy silnik xDrive30d okazuje się jeszcze lepszy. Rozwija o 10 kW/13 KM wyższą moc – 190 kW/258 KM – i maksymalnie 560 Nm w zakresie 1500-3000 obr./min. Zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w czasie 6,7 s (–0,8 w porównaniu z poprzednikiem), zużywając przy tym średnio 6,0 l/100 km oraz emitując 157 g/km CO2 (–19% w porównaniu z poprzednikiem).

Wiosną 2015 r. do palety wejdzie nowa wersja BMW X6 xDrive40d – z silnikiem 3.0 turbodiesel z doładowaniem wielostopniowym. Rozwija on 230 kW/313 KM, pozwalając przyspieszać do 100 km/h w 5,8 s i zadowalając się średnio spalaniem 6,2 l/100 km (emisja CO2: 163 g/km).

Od chwili wejścia na rynek dostępna jest wersja BMW X6 M50d. Model ten wyposażony jest w 3,0-litrowy silnik wysokoprężny R6 zasilany technologią M Performance TwinPower Turbo i rozwijający moc 280 kW/381 KM. Jego system zasilania w paliwo common rail pracuje pod ciśnieniem 2200 barów, pozwalając na osiągnięcie momentu obrotowego o wartości 740 Nm. Tak zmotoryzowane, BMW X6 M50d rozpędza się do 100 km/h w 5,2 s (–0,1 w porównaniu z poprzednikiem) i imponuje gigantycznymi rezerwami mocy przy właściwie każdej prędkości. Jednocześnie w porównaniu z poprzednikiem model ten zużywa o 14% mniej paliwa – średnio 6,6 l/100 km (174 g/km CO2). Nowe BMW X6 M50d jest seryjnie wyposażone w pakiet M Sport, zapewniający m.in. prowadzenie odpowiednie do znakomitych osiągów, adaptacyjne amortyzatory, pneumatyczne resorowanie tylnej osi, dynamiczną kontrolę osiągów i większe tarcze hamulcowe. Także nadwozie wyróżnia się pakietem M i aerodynamiczną optymalizacją. W kabinie seryjnie montowane są sportowe fotele obite kombinacją Alcantary i skóry.

Wszystkie warianty seryjnie wyposażone w sportową automatyczną skrzynię biegów Steptronic z funkcją Launch Control

Kierowca może w każdej chwili przejąć ręczne sterowanie doborem biegów dzięki umieszczonym pod kierownicą łopatkom, a wykorzystując tryb startowy Launch Control, nawet na dalekim od idealnego podłożu uzyskać maksymalne przyspieszenia.

W połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji Professional, automatyczna skrzynia biegów działać może na rzecz minimalizacji zużycia paliwa, np. wykonując manewry w oparciu o przewidzianą sytuację drogową, zapowiadaną przez nawigację – jak przełączanie w tryb żeglowania (wybieg) na dojeździe do skrzyżowania lub redukcja biegu tak, by móc jak najlepiej przyspieszać po wykonaniu skrętu.

W standardzie rozszerzona technologia BMW EfficientDynamics

Poza trybami COMFORT, SPORT i SPORT+, kierowca nowego BMW X6 ma do wyboru także tryb jazdy/pracy ECO PRO, w którym sterownik silnika i skrzyni biegów maksymalizują oszczędność zużycia paliwa, utrzymując silnik na niskich obrotach, stosując jak najczęściej tryb wybiegu (w zakresie 50-160 km/h) bez hamowania silnikiem i ściśle współpracując z informacjami o ruchu drogowym dostarczanymi przez system nawigacji Professional (o ile jest w samochodzie). W tych operacja kierowcę wspiera Proactive Driving Assistant, podpowiadający, jakie czynności, w jakiej kolejności i jak wykonać, by jechać jak najbardziej ekonomicznie.

W skład technologii EfficientDynamics wchodzą także system Auto Start Stop, układ odzyskiwania energii hamowania, aktywne sterowanie klapami dolotów i przelotów powietrza, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego i niskooporowe opony.

Systemy określane w ten sposób należą do dwóch kategorii. Systemy wsparcia kierowcy dostarczają ważnych informacji o sytuacji drogowej, pozwalając kierowcy m.in. skupić się na samym prowadzeniu auta, wspierając go również w wymagających lub niebezpiecznych sytuacjach. Druga kategoria to BMW ConnectedDrive Services i Apps, obejmująca mnóstwo funkcji, które we współpracy z łącznością internetową lub telefoniczną dostarczają kierowcy informacji i rozrywki w bezpieczny sposób.

Pakiet bezpieczeństwa Driving Assistant jest standardowym wyposażeniem nowego BMW X6. Ten oparty na kamerach system wsparcia kierowcy obejmuje ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa, a także ostrzeżenie o ryzyku kolizji lub najechania pieszego z funkcją awaryjnego hamowania. Opcjonalnie można mieć w nowym BMW X6 system Driving Assistant Plus wraz z asystentem korków (Traffic Jam Assistant). Obejmuje on aktywny regulator prędkości (Active Cruise Control) z funkcją Stop & Go, który zapewnia ogromny komfort podczas jazdy w gęstym ruchu. Samochód automatycznie utrzymuje odstęp od poprzednika, w razie konieczności do zatrzymania. System ma funkcję rozpoznawania zagrożenia kolizją – połączenie przedniej kamery i czujników radarowych rozpoznaje ruch lub jego brak, obecność innego auta przed samochodem. Jeśli kierowca nie zareaguje na sygnał ostrzegawczy, system jest w stanie wykonać awaryjne hamowanie, co najmniej redukując następstwa kolizji.

Traffic Jam Assistant to system, który utrzymuje nie tylko odpowiednią prędkość w gęstym ruchu oraz odstęp od poprzednika, ale także pozycję samochodu na pasie ruchu.

Wśród opcji znajdziemy także informację o ograniczeniach prędkości, w którym kamera rozpoznaje znaki obok drogi, oraz ostrzeżenie o obecności innych użytkowników drogi w tzw. martwym polu lusterek.

Bezpieczeństwo

Opcjonalny system Active Protection wykrywa zagrażającą kolizję i odpowiednio przygotowuje do niej pasażerów pojazdu – błyskawicznie domykając okna, szyberdach, unosząc oparcia foteli do pionu i dociskając pasami pasażerów. System ten obejmuje także układ rozpoznawania zmęczenia kierowcy Attention Assistant.

Standardowym wyposażeniem jest Intelligent Emergency Call z automatyczną lokalizacją pojazdu i identyfikacją jego położenia, stanu, odpalenia poduszek, liczby pasażerów. W razie wykrycia kolizji, system łączy się z BMW Call Centre, przekazując paczkę danych obejmujących wszystkie powyższe informacje. Dzięki temu wezwana jest tak forma pomocy i w takim zakresie, jaka jest optymalna wobec zgłoszonych danych o kolizji.

|  |  |  | BMW X6 xDrive50i |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  |  | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm |  | 4909 / 1989 / 1702 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2933 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1640 / 1706 |
| Średnica zawracania | m |  | 12,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 85 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l |  | 14,9 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l |  | 9,0 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg |  | 2170/2245 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 715 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 2885 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 1385 / 1570 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg |  | 2700 (35002)) / 750 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg |  | 100 / 140 |
| Pojemność bagażnika | l |  | 580-1525 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A |  | 0,35 x 2,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | widlasty / 8 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, dwie turbosprężarki, bezpośredni wtrysk paliwa HPI, i sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) i zmienne fazy rozrządowe Doppel VANOS |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 4395 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 88,3 / 89,0 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 10,0 |
| Paliwo |  |  | benzyna RON 91 (min.) |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 330 / 450 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min |  | 5500-6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 650 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min |  | 2000-4500 |

|  |  |  | BMW X6 xDrive50i |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – |  | 105 / bagażnik |
| Alternator | A / W |  | 210 / 2940 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Podwójne wahacze prowadzące z podwójnym przegubem, niewielki negatywny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, system przeciwdziałający nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | oś przestrzenna Integra IV z systemem przeciwdziałającym przypadaniu i nurkowaniu, opcjonalnie pneumatyczne resorowanie z samopoziomowaniem |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe |
| Średnica tarcz | 385 x 36 mm, wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe |
| Średnica | 345 x 24 mm, wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) połączona funkcjonalnie z napędem na 4 koła xDrive, obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, automatyczny hamulec dyferencjału (ADB-X), kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC), opcjonalna integracja z pakietami adaptacyjnego zawieszenia |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, czujniki rolowania, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 19,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 255/50 R19 107 W XL RSC |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 9J x 19 alu |
| BMW ConnectedDrive |  |  |
| Komfort | opcjonalnie: Concierge, Remote, Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, integracja urządzeń mobilnych |
| Multimedia | opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online (m.in. Park info, National info, Google Services, News, Realtime Weather, BMW Routes, Office, Bluetooth Audio Streaming, Online Update Music, apps) |
| Bezpieczeństwo | opcjonalnie: adaptacyjne lampy główne/skrętne, BMW Selective Beam, czujniki parkowania PDC, kamera cofania, kamery 360° SuroundView, BMW NightVision z rozpoznawaniem ludzi i zwierząt oraz dynamicznym snopem światła, wyświetlacz przezierny HUD, asystent parkowania, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa, ostrzeżenie o innym pojeździe w martwym polu lusterek, ostrzeżenie o kolizji lub najechaniu pieszego z funkcją hamowania, aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go i pełnym hamowaniem, asystent korków, informacja o ograniczeniach prędkości i zakazie ruchu, aktywna ochrona z asystentem uwagi, automatyczny telefon alarmowy (standard) |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | 8-stopniowa, automatyczna Steptronic |
| Przełożenia I | :1 |  | 5,000 |
| II | :1 |  | 3,200 |
| III | :1 |  | 2,143 |
| IV | :1 |  | 1,720 |
| V | :1 |  | 1,313 |
| VI | :1 |  | 1,000 |
| VII | :1 |  | 0,823 |
| VIII | :1 |  | 0,640 |
| wsteczny | :1 |  | 3,478 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,154 |

|  |  |  | BMW X6 xDrive50i |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 6,6 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 75,1 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 4,8 |
| 0 – 1000 m | s |  | 4) |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s |  | – / – |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 250 |
| Dane off-road |  |  |  |
| Kąt natarcia/zejścia | ° |  | 25,0/22,5 |
| Kąt rampowy | ° |  | 20,0 |
| Prześwit niezaładowany | mm |  | 212 |
| Głębokość brodzenia (przy 7 km/h) | mm |  | 500 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy, funkcja Auto Start-Stop, tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 13,0 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 7,7 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 9,7 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 225 |
| z felgami 9J x 19 z przodu i 10J x 19 z tyłu, z oponami 255/50 R19 z przodu i 285/45 R19 z tyłu z felgami 10J x 20 z przodu i 11J x 20 z tyłu, z oponami 275/40 R20 z przodu i 315/35 R20 z tyłu |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 13,1 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 7,8 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 9,7 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 227 |
| Spełniana norma emisji spalin | – |  | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Z opcjonalnym wzmocnionym hakiem (oddzielna homologacja krajowa)
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
4) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

|  |  |  | BMW X6 xDrive30d |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  |  | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm |  | 4909 / 1989 / 1702 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2933 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1640 / 1706 |
| Średnica zawracania | m |  | 12,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 85 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l |  | 12,6 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2) | l |  | 6,5 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg |  | 2065 / 2140 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 715 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 2780 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 1330 / 1540 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg |  | 2700 (35002)) / 750 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg |  | 100 / 140 |
| Pojemność bagażnika | l |  | 580-1525 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A |  | 0,32 x 2,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | rzędowy / 6 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownicy turbiny, bezpośredni wtrysk paliwa common rail z solenoidowymi zaworami wtryskiwaczy (ciśnienie wtrysku 1800 barów) |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 2993 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 90,0 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 16,5 |
| Paliwo |  |  | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 190 / 258 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min |  | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 560 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min |  | 1500-3000 |

|  |  |  | BMW X6 xDrive30d |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – |  | 105 / bagażnik |
| Alternator | A / W |  | 220 / 3080 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Podwójne wahacze prowadzące z podwójnym przegubem, niewielki negatywny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, system przeciwdziałający nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | oś przestrzenna Integra IV z systemem przeciwdziałającym przypadaniu i nurkowaniu, opcjonalnie pneumatyczne resorowanie z samopoziomowaniem |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe |
| Średnica tarcz | 332 x 30 mm, wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe |
| Średnica | 320 x 20 mm, wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) połączona funkcjonalnie z napędem na 4 koła xDrive, obejmująca ABS, dynamiczną kontrolę trakcji (DTC), kontrolę hamowania na zakrętach (CBC), asystent hamowania awaryjnego (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, automatyczny hamulec dyferencjału (ADB-X), kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC), opcjonalna integracja z pakietami adaptacyjnego zawieszenia |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, czujniki rolowania, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic, opcjonalnie układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 19,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 255/50 R19 107 W XL RSC |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 9J x 19 alu |
| BMW ConnectedDrive |  |  |
| Komfort | opcjonalnie: Concierge, Remote, Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, integracja urządzeń mobilnych |
| Multimedia | opcjonalnie: dostęp do Internetu, BMW Online (m.in. Park info, National info, Google Services, News, Realtime Weather, BMW Routes, Office, Bluetooth Audio Streaming, Online Update Music, apps) |
| Bezpieczeństwo | opcjonalnie: adaptacyjne lampy główne/skrętne, BMW Selective Beam, czujniki parkowania PDC, kamera cofania, kamery 360° SuroundView, BMW NightVision z rozpoznawaniem ludzi i zwierząt oraz dynamicznym snopem światła, wyświetlacz przezierny HUD, asystent parkowania, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa, ostrzeżenie o innym pojeździe w martwym polu lusterek, ostrzeżenie o kolizji lub najechaniu pieszego z funkcją hamowania, aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go i pełnym hamowaniem, asystent korków, informacja o ograniczeniach prędkości i zakazie ruchu, aktywna ochrona z asystentem uwagi, automatyczny telefon alarmowy (standard) |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | 8-stopniowa, automatyczna Steptronic |
| Przełożenia I | :1 |  | 5,000 |
| II | :1 |  | 3,200 |
| III | :1 |  | 2,143 |
| IV | :1 |  | 1,720 |
| V | :1 |  | 1,313 |
| VI | :1 |  | 1,000 |
| VII | :1 |  | 0,823 |
| VIII | :1 |  | 0,640 |
| wsteczny | :1 |  | 3,478 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,154 |

|  |  |  | BMW X6 xDrive30d |
| --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 10,9 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 63,5 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 6,7 |
| 0 – 1000 m | s |  | 4) |
| 4. / 5. bieg 80-120 km/h | s |  | – / – |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 230 |
| Dane off-road |  |  |  |
| Kąt natarcia/zejścia | ° |  | 25,0/22,5 |
| Kąt rampowy | ° |  | 20,0 |
| Prześwit niezaładowany | mm |  | 212 |
| Głębokość brodzenia (przy 7 km/h) | mm |  | 500 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem odzysku, elektromechaniczny układ kierowniczy, funkcja Auto Start-Stop, tryb jazdy ECO PRO z funkcją jazdy wybiegiem, inteligentna lekka budowa, zoptymalizowane własności aerodynamiczne uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, pompa oleju sterowana mapą elektroniczną, odłączana sprężarka klimatyzacji, mechanizm różnicowy tylnej osi o zoptymalizowanych własnościach pracy na ciepło, opony o obniżonych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 6,7 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 5,5 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 6,0 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 157 |
| z felgami 9J x 19 z przodu i 10J x 19 z tyłu, z oponami 255/50 R19 z przodu i 285/45 R19 z tyłu z felgami 10J x 20 z przodu i 11J x 20 z tyłu, z oponami 275/40 R20 z przodu i 315/35 R20 z tyłu |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 6,8 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 5,6 |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 6,0 |
| Emisja CO2 | g/km |  | 159 |
| Spełniana norma emisji spalin | – |  | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Przy zmianie oleju
2) Z opcjonalnym wzmocnionym hakiem (oddzielna homologacja krajowa)
3) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon
4) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

BMW X6 M50D.

BMW X6 xDrive 30D.

8. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.