- Nowa wersja pierwszego MINI z czworgiem drzwi i wielką klapą bagażnika, pięcioma siedzeniami i opcjonalnym napędem na cztery koła. Nowy MINI Countryman (średnie zużycie paliwa 7,1-4,2 l/100 km, emisja CO2 165-111 g/km) to jeszcze doskonalsze wcielenie ducha wszechstronnego talentu do nieograniczonej mobilności i aktywnego stylu życia, uzupełnione o nowe cechy, które zapewnią dalsze sukcesy temu kompaktowi klasy premium, który w skali świata już znalazł 350 000 nabywców, w tym starannie skomponowane modyfikacje designerskie. Jeszcze lepsze prowadzenie. Zoptymalizowane zużycie paliwa i emisja spalin. Wyższa moc silnika w modelu MINI Cooper S Countryman. Premiera rynkowa wszystkich wariantów modelowych – włącznie z topowym modelem sportowym MINI John Cooper Works Countryman – w lipcu 2014.

- Niezwykłe akcenty stylistyczne podkreślają wyjątkowość interpretacji typowych cech designerskich karoserii MINI. Wyraźna emfaza stylistyczna na specyficzne wymiary i proporcje podkreśla wszechstronność, funkcjonalność i atletyczny charakter auta oraz jego możliwości terenowe. Charakterystyczny sześciokątny grill o nowym designie wzmacnia wyraz pionowej górnej części przedniego pasa. Do seryjnego wyposażenia (w połączeniu z układem napędu 4x4 ALL4, poza MINI John Cooper Works Countryman) wchodzą elementy ochronne pod przednim i tylnym pasem oraz progami, w pozostałych wersjach są opcjonalne. Nowe koła aluminiowe – zarówno seryjne, jak i opcjonalne – o obniżonej masie i zoptymalizowanych własnościach aerodynamicznych. Opcją są opony o obniżonych oporach toczenia. Nowe lakiery karoseryjne: Jungle Green metallic, Midnight Grey metallic, Starlight Blue metallic. Wśród opcji służących do indywidualizacji znalazły się kontrastowe kolory dachu i lusterek bocznych, pasy na masce i sportowe pasy, a także dostępny w MINI po raz pierwszy Piano Black Exterior.

- Dopracowane detale, zoptymalizowany komfort akustyczny i silniej akcentowany charakter premium w kabinie. Ciemne cyfry na prędkościomierzu i obrotomierzu. MINI John Cooper Works Countryman dodatkowo z logotypem John Cooper Works na centralnym zegarze. Elementy sterowania wentylacją ozdobione chromem. 5 miejsc, tylne z możliwością przesuwania wzdłużnie w zakresie 13 cm, z oparciami o regulowanym kącie nachylenia, składanymi i dzielonymi w proporcji 40:20:40. Pojemność bagażnika od 350 do 1170 l.

- Szeroka paleta silnikowa z 4-cylindrowymi jednostkami benzynowymi i 4-cylindrowymi dieslami. Wszystkie silniki spełniają już normę czystości spalin Euro6. Silnik w MINI Cooper S Countryman o mocy powiększonej o 5 kW do 140 kW/190 KM. Lepsze parametry dynamiczne i ekonomiczne dzięki rozszerzonemu zastosowaniu technologii MINIMALISM, obejmującej m.in. optymalizację własności aerodynamicznych. Seryjne 6-stopniowe manualne skrzynie biegów, opcjonalnie 6-stopniowa skrzynia automatyczna (poza MINI One D Countryman). Specjalnie opracowany dla MINI napęd na cztery koła ALL4 opcjonalny dla modeli MINI Cooper Countryman, MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper D Countryman i MINI Cooper SD Countryman, seryjny w wersji MINI John Cooper Works Countryman.

- Wyjątkowy poziom bezpieczeństwa: MINI Countryman uzyskał 5-gwiazdkową ocenę za zapewnianą ochronę w testach zderzeniowych Euro NCAP, także dzięki obfitemu wyposażeniu seryjnemu z zakresu ochrony czynnej i biernej, uzupełnionemu obecnie o wskaźnik ciśnienia dla każdej z opon oraz światła do jazdy dziennej.

- Obfite standardowe wyposażenie oraz szeroki wybór opcji zapewniających więcej radości z jazdy, wyższy komfort i indywidualizację auta. Nowe lampy przeciwmgłowe w technologii LED, obejmujące światła do jazdy dziennej oraz doświetlanie zakrętów. Dostępne także: ksenonowe lampy główne, adaptacyjne lampy skrętne, bezkluczykowy dostęp do auta, panoramiczny szklany dach, automatyczna klimatyzacja, demontowalny hak holowniczy z uciągiem do 1200 kg, system nawigacyjny MINI, system wyboru trybu pracy auta (przycisk SPORT), sportowe zawieszenie, sportowa skórzana kierownica z tempomatem, system audio hi-fi Harman Kardon oraz akcesoria John Cooper Works do każdej z wersji auta.

- Bogaty program samochodowego infotainment MINI Connected: unikalna różnorodność funkcjonalna i permanentne opcje rozszerzania dzięki apps zintegrowanym w samochodzie poprzez smartfon, więcej radości z jazdy dzięki typowym funkcjom MINI, jak Mission Cotrol, Dynamic Music, Driving Excitement i MINIMALISM Analyser. Połączenie online umożliwia także korzystanie z sieci społecznościowych, jak Facebook, Twitter i foursquare czy Glympse, odbiór wiadomości RSS i programów rozrywkowych, jak AUPEO!, Stitcher, Deezer, Audible, Napster/Rhapsody i Tuneln.

- Warianty modelowe:

MINI John Cooper Works Countryman:

silnik benzynowy, R4, turbodoładowanie dwuślimakowe (TwinScroll), bezpośredni wtrysk benzyny, w pełni zmienne fazy rozrządowe w oparciu o technologię BMW Group VALVETRONIC. Pojemność skokowa: 1598 cm3, moc maksymalna 160 kW/218 KM/6000 obr./min, maksymalny moment obrotowy 280 Nm/1900-5000 obr./min (overboost: 300 Nm/2100-4500 obr./min), przyspieszenie 0-100 km/h: 6,9 s (aut.: 6,9 s), prędkość maksymalna: 228 km/h (aut.: 225 km/h), średnie spalanie wg EU: 7,1 l/100 km (aut.: 7,5 l/100 km), emisja CO2: 165 g/km (aut.: 175 g/km).

MINI Cooper S Countryman/ALL4:

silnik benzynowy, R4, turbodoładowanie dwuślimakowe (TwinScroll), bezpośredni wtrysk benzyny, w pełni zmienne fazy rozrządowe w oparciu o technologię BMW Group VALVETRONIC. Pojemność skokowa: 1598 cm3, moc maksymalna 140 kW/190 KM/5500-6500 obr./min, maksymalny moment obrotowy 240 Nm/1600-5000 obr./min (overboost: 260 Nm/1700-4500 obr./min), przyspieszenie 0-100 km/h: 7,5/7,7 s (aut.: 7,8/8,1 s), prędkość maksymalna: 218/215 km/h (aut.: 214/213 km/h), średnie spalanie wg EU: 6,0/6,4 l/100 km (aut.: 6,8/7,1 l/100 km), emisja CO2: 139/148 g/km (aut.: 157/165 g/km).

MINI Cooper Countryman/ALL4:

silnik benzynowy, R4, w pełni zmienne fazy rozrządowe w oparciu o technologię BMW Group VALVETRONIC. Pojemność skokowa: 1598 cm3, moc maksymalna 90 kW/122 KM/6000 obr./min, maksymalny moment obrotowy 160 Nm/4250 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 10,4/11,5 s (aut.: 11,6/11,7 s), prędkość maksymalna: 191/186 km/h (aut.: 184/184 km/h), średnie spalanie wg EU: 5,9/6,7 l/100 km (aut.: 6,9/7,0 l/100 km), emisja CO2: 137/156 g/km (aut.: 159/164 g/km).

MINI One Countryman:

silnik benzynowy, R4, w pełni zmienne fazy rozrządowe w oparciu o technologię BMW Group VALVETRONIC. Pojemność skokowa: 1598 cm3, moc maksymalna 72 kW/98 KM/6000 obr./min, maksymalny moment obrotowy 153 Nm/3000 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 11,9 s (aut.: 13,9 s), prędkość maksymalna: 175 km/h (aut.: 170 km/h), średnie spalanie wg EU: 5,7 l/100 km (aut.: 6,9 l/100 km), emisja CO2: 134 g/km (aut.: 159 g/km).

MINI Cooper SD Countryman/ALL4:

silnik wysokoprężny z aluminiową skrzynią korbową, R4, bezpośredni wtrysk paliwa common rail, zmienna geometria łopatek kierownicy turbiny. Pojemność skokowa: 1995 cm3, moc maksymalna 105 kW/143 KM/4000 obr./min, maksymalny moment obrotowy 305 Nm/1750-2700 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 9,2/9,3 s (aut.: 9,4/9,4 s), prędkość maksymalna: 200/197 km/h (aut.: 197/195 km/h), średnie spalanie wg EU: 4,5/4,8 l/100 km (aut.: 5,7/5,9 l/100 km), emisja CO2: 119/126 g/km (aut.: 149/156 g/km).

MINI Cooper D Countryman/ALL4:

silnik wysokoprężny z aluminiową skrzynią korbową, R4, bezpośredni wtrysk paliwa common rail, zmienna geometria łopatek kierownicy turbiny. Pojemność skokowa: 1598 cm3 (z automatyczną skrzynią biegów: 1995 cm3), moc maksymalna 82 kW/112 KM/4000 obr./min, maksymalny moment obrotowy 270 Nm/1750-2250 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 10,9/11,6 s (aut.: 11,3/11,9 s), prędkość maksymalna: 186/181 km/h (aut.: 181/176 km/h), średnie spalanie wg EU: 4,2/4,7 l/100 km (aut.: 5,6/5,9 l/100 km), emisja CO2: 111/123 g/km (aut.: 148/155 g/km).

MINI One D Countryman:

silnik wysokoprężny z aluminiową skrzynią korbową, R4, bezpośredni wtrysk paliwa common rail, zmienna geometria łopatek kierownicy turbiny. Pojemność skokowa: 1598 cm3, moc maksymalna 66 kW/90 KM/4000 obr./min, maksymalny moment obrotowy 215 Nm/1750-2500 obr./min, przyspieszenie 0-100 km/h: 12,9 s, prędkość maksymalna: 171, średnie spalanie wg EU: 4,2, emisja CO2: 111 g/km.

Wymiary zewnętrzne:

Długość: 4097 mm (MINI Cooper Countryman ALL4 i MINI Cooper D Countryman ALL4: 4110 mm, MINI Cooper S Countryman i MINI Cooper SD Countryman: 4109 mm, MINI John Cooper Works Countryman: 4133 mm)

Szerokość: 1789 mm

Wysokość: 1561 mm (MINI John Cooper Works Countryman: 1549 mm)

Rozstaw osi: 2595 mm

Dane techniczne.

MINI John Cooper Works Coutryman,

MINI John Cooper Works Countryman*.

|  |  | MINI John Cooper Works Countryman | MINI John Cooper Works Countryman * |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4133 / 1789 / 1549 | 4133 / 1789 / 1549 |
| Rozstaw osi | mm | 2596 | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1527 / 1554 | 1527 / 1554 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 6,0 | 6,5 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,2 | 4,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1405 / 1480 | 1430 / 1505 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1915 | 1940 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1000 / 940 | 1025 / 940 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / – | 75 / – |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,36 / 2,36 / 0,85 | 0,36 / 2,36 / 0,85 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | benzynowy, turbodoładowanie Twin Scroll, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienne fazy rozrządowe, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 1727 | MEVD 1727 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 77,0 / 85,8 | 77,0 / 85,8 |
| Stopień sprężania | :1 | 10,5 | 10,5 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 160 / 218 | 160 / 218 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 6000 | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 280 (300) | 280 (300) |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1900-5000 (2100-4500) | 1900-5000 (2100-4500) |
|  |  | MINI John Cooper Works Countryman | MINI John Cooper Works Countryman* |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 120 | 120 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi i centralnie mocowanymi wahaczami poprzecznymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 307 x 24 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 296 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 225/45 R18 91 W | 225/45 R18 91 W |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7.5J x 18 alu | 7.5J x 18 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 2,130 | 2,371 |
| III | :1 | 1,483 | 1,556 |
| IV | :1 | 1,139 | 1,159 |
| V | :1 | 0,949 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,816 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI John Cooper Works Countryman | MINI John Cooper Works Countryman* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 8,8 | 8,9 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 100,1 | 100,1 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 6,9 | 6,9 |  |
| 0 – 1000 m | s | 27,5 | 27,5 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 7,7 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 228 | 225 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 9,1 | 10,4 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 6,0 | 5,9 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 7,1 | 7,5 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 165 | 175 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 128 | 128 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper S Countryman,

MINI Cooper S Countryman*.

|  |  | MINI Cooper S Countryman | MINI Cooper S Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4109 / 1789 / 1561 | 4109 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2595 | 2595 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1525 / 1551 | 1525 / 1551 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,5 | 6,0 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,2 | 4,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1310 / 1385 | 1335 / 1410 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1820 | 1845 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 970 / 880 | 995 / 880 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 750 / 500 | 1000 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,36 / 2,36 / 0,85 | 0,36 / 2,36 / 0,85 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | benzynowy, turbodoładowanie Twin Scroll, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienne fazy rozrządowe, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.2 | 17.2.2 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 77,0 / 85,8 | 77,0 / 85,8 |
| Stopień sprężania | :1 | 10,5 | 10,5 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 140 / 190 | 140 / 190 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 5500-6500 | 5500-6500 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 240 (260) | 240 (260) |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1600-5000 (1700-4500) | 1600-5000 (1700-4500) |

|  |  | MINI Cooper S Countryman | MINI Cooper S Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 60 / komora silnika | 55 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 120 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 307 x 24 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDL. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7J x 17 alu | 7J x 17 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 2,130 | 2,371 |
| III | :1 | 1,483 | 1,556 |
| IV | :1 | 1,139 | 1,159 |
| V | :1 | 0,949 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,816 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper S Countryman | MINI Cooper S Countryman* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 9,7 | 9,9 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 84,5 | 84,5 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 7,5 | 7,8 |  |
| 0 – 1000 m | s | 28,2 | 28,5 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 8,4 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 218 | 214 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 7,5 | 9,2 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,1 | 5,4 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 6,0 | 6,8 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 139 | 157 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 135 | 135 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper S Countryman ALL4,

MINI Cooper S Countryman ALL4*.

|  |  | MINI Cooper S Countryman ALL4 | MINI Cooper S Countryman ALL4 * |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4109 / 1789 / 1561 | 4109 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2595 | 2595 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1525 / 1551 | 1525 / 1551 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,5 | 6,0 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,2 | 4,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1390 / 1465 | 1415 / 1490 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1900 | 1925 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1000 / 930 | 1025 / 930 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 750 / 500 | 1000 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,36 / 2,36 / 0,85 | 0,36 / 2,36 / 0,85 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | benzynowy, turbodoładowanie Twin Scroll, wtrysk bezpośredni, w pełni zmienne fazy rozrządowe, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.2 | 17.2.2 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 77,0 / 85,8 | 77,0 / 85,8 |
| Stopień sprężania | :1 | 10,5 | 10,5 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 140 / 190 | 140 / 190 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 5500 | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 240 (260) | 240 (260) |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1600-5000 (1700-4500) | 1600-5000 (1700-4500) |
|  |  | MINI Cooper S Countryman ALL4 | MINI Cooper S Countryman ALL4 * |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 55 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 120 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 307 x 24 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7J x 17 alu | 7J x 17 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 2,130 | 2,371 |
| III | :1 | 1,483 | 1,556 |
| IV | :1 | 1,139 | 1,159 |
| V | :1 | 0,949 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,816 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper S Countryman ALL4 | MINI Cooper S Countryman ALL4* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 10,2 | 10,4 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 84,5 | 84,5 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 7,7 | 8,1 |  |
| 0 – 1000 m | s | 28,4 | 29,0 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 9,2 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 215 | 213 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 8,0 | 9,5 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,5 | 5,7 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 6,4 | 7,1 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 148 | 165 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 135 | 135 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper Countryman,

MINI Cooper Countryman *.

|  |  | MINI Cooper Countryman | MINI Cooper Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4097 / 1789 / 1561 | 4097 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2595 | 2595 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1534 / 1559 | 1534 / 1559 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,5 | 6,0 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,2 | 4,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1565 / 1340 | 1295 / 1370 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1775 | 1805 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 930 / 880 | 960 / 880 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | 1000 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / – | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,36 / 0,83 | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | benzynowy, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.2 | 17.2.2 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 77,0 / 85,8 | 77,0 / 85,8 |
| Stopień sprężania | :1 | 11,0 | 11,0 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 90 / 122 | 90 / 122 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 6000 | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 160 | 160 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 4250 | 4250 |

|  |  | MINI Cooper Countryman | MINI Cooper Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 60 / komora silnika | 55 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 120 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 294 x 22 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 6,5J x 16 alu | 6,5J x 16 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,214 | 4,148 |
| II | :1 | 1,792 | 2,370 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,914 | 1,155 |
| V | :1 | 0,784 | 0,859 |
| VI | :1 | 0,683 | 0,686 |
| wsteczny | :1 | 3,134 | 3,394 |
| Przekładnia główna | :1 | 4,722 | 4,643 |

|  |  | MINI Cooper Countryman | MINI Cooper Countryman* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 14,1 | 14,4 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 56,3 | 56,3 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 10,4 | 11,6 |  |
| 0 – 1000 m | s | 32,2 | 33,3 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 14,7 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 191 | 184 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 7,3 | 9,0 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,1 | 5,6 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 5,9 | 6,9 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 137 | 159 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 145 | 145 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper Countryman ALL4,

MINI Cooper Countryman ALL4*.

|  |  | MINI Cooper Countryman ALL4 | MINI Cooper Countryman ALL4* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4100/ 1789 / 1561 | 4100/ 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2596 | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1537 / 1564 | 1537 / 1564 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 7,5 | 7,5 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,2 | 4,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1350 / 1425 | 1395 / 1470 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1860 | 1905 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 960 / 930 | 1005 / 930 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | 1000 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / – | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,36 / 0,83 | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | benzynowy, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC | benzynowy, turbodoładowany (TwinScroll), wtrysk bezpośredni, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.2 | 17.2.2 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 77,0 / 85,8 | 77,0 / 85,8 |
| Stopień sprężania | :1 | 11,0 | 10,5 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 90 / 122 | 90 / 122 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 6000 | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 160 | 190 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 4250 | 4250 |

|  |  | MINI Cooper Countryman ALL4 | MINI Cooper Countryman ALL4* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 55 / komora silnika | 55 / komora silnika |
| Alternator | A | 120 | 120 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 294 x 22 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 6,5J x 16 alu | 6,5J x 16 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,148 |
| II | :1 | 2,130 | 2,370 |
| III | :1 | 1,483 | 1,556 |
| IV | :1 | 1,139 | 1,155 |
| V | :1 | 0,949 | 0,859 |
| VI | :1 | 0,816 | 0,686 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,394 |
| Przekładnia główna | :1 | 4,353 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper Countryman ALL4 | MINI Cooper Countryman ALL4 * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 14,9 | 15,4 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 56,3 | 56,3 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 11,5 | 11,7 |  |
| 0 – 1000 m | s | 33,5 | 33,3 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 14,6 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 186 | 184 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 8,2 | 9,4 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,8 | 5,7 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 6,7 | 7,0 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 156 | 164 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 145 | 130 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI One Countryman,

MINI One Countryman*.

|  |  | MINI One Countryman | MINI One Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4097 / 1789 / 1561 | 4097 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2595 | 2595 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1534 / 1559 | 1534 / 1559 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,5 | 6,0 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 4,2 | 4,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1265 / 1340 | 1295 / 1370 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1775 | 1805 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 935 / 880 | 965 / 880 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | – / – | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / – | 75 / – |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,36 / 2,36 / 0,85 | 0,36 / 2,36 / 0,85 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | benzynowy, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | MEVD 17.2.2 | 17.2.2 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 77,0 / 85,8 | 77,0 / 85,8 |
| Stopień sprężania | :1 | 11,0 | 11,0 |
| Paliwo |  | benzyna 91-98 okt. | benzyna 91-98 okt. |
| Moc maksymalna | kW / KM | 72 / 98 | 72 / 98 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 6000 | 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 153 | 153 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 3000 | 3000 |

|  |  | MINI One Countryman | MINI One Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 60 / komora silnika | 55 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 120 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 294 x 22 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 6,5J x 16 alu | 6,5J x 16 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,214 | 4,148 |
| II | :1 | 1,792 | 2,370 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,914 | 1,155 |
| V | :1 | 0,784 | 0,859 |
| VI | :1 | 0,683 | 0,686 |
| wsteczny | :1 | 3,134 | 3,394 |
| Przekładnia główna | :1 | 4,722 | 4,643 |

|  |  | MINI One Countryman | MINI One Countryman* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 17,6 | 18,0 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 45,1 | 45,1 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 11,9 | 13,9 |  |
| 0 – 1000 m | s | 33,7 | 36,1 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 17,6 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 175 | 170 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 7,1 | 9,0 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,0 | 5,6 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 5,7 | 6,9 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 134 | 159 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 145 | 145 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper SD Countryman,

MINI Cooper SD Countryman*.

|  |  | MINI Cooper SD Countryman | MINI Cooper SD Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4109 / 1789 / 1561 | 4109 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2596 | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1529 / 1556 | 1529 / 1556 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 6,0 | 6,5 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 5,2 | 5,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1320 / 1395 | 1350 / 1425 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1830 | 1860 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 995 / 880 | 1025 / 880 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 800 / 500 | 1200 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,36 / 0,83 | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | DDE 701 | DDE 701 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1995 | 1995 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 84,0 / 90,0 | 84,0 / 90,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 105 / 143 | 105 / 143 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 305 | 305 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1750-2700 | 1750-2700 |

|  |  | MINI Cooper SD Countryman | MINI Cooper SD Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 307 x 24 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7J x 17 alu | 7J x 17 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 1,870 | 2,371 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,872 | 1,159 |
| V | :1 | 0,721 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,596 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper SD Countryman | MINI Cooper SD Countryman* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 12,6 | 12,8 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 52,6 | 52,6 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 9,2 | 9,4 |  |
| 0 – 1000 m | s | 30,4 | 30,6 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 9,7 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 200 | 197 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 5,1 | 7,2 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,2 | 4,8 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,5 | 5,7 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 119 | 149 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 150 | 150 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper SD Countryman  ALL4,

MINI Cooper SD Countryman  ALL4*.

|  |  | MINI Cooper SD Countryman ALL4 | MINI Cooper SD Countryman ALL4 * |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4109 / 1789 / 1561 | 4109 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2596 | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1529 / 1556 | 1529 / 1556 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 6,0 | 6,5 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 5,2 | 5,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1405 / 1480 | 1430 / 1505 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1915 | 1940 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1020 / 930 | 1040 / 930 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 800 / 500 | 1200 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,36 / 0,83 | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | DDE 701 | DDE 701 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1995 | 1995 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 84,0 / 90,0 | 84,0 / 90,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 105 / 143 | 105 / 143 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 305 | 305 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1750-2700 | 1750-2700 |

|  |  | MINI Cooper SD Countryman ALL4 | MINI Cooper SD Countryman ALL4 * |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 307 x 24 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/55 R17 91V | 205/55 R17 91V |
| Obręcze kół przód / tył |  | 7J x 17 alu | 7J x 17 alu |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 1,870 | 2,371 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,872 | 1,159 |
| V | :1 | 0,721 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,596 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper SD Countryman ALL4 | MINI Cooper SD Countryman ALL4 * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 13,3 | 13,5 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 52,6 | 52,6 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 9,3 | 9,4 |  |
| 0 – 1000 m | s | 30,4 | 30,6 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 10,3 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 197 | 195 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 5,4 | 7,5 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,5 | 5,0 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,8 | 5,9 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 126 | 156 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 150 | 150 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper D Countryman,

MINI Cooper D Countryman*.

|  |  | MINI Cooper D Countryman | MINI Cooper D Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4097 / 1789 / 1561 | 4097 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2596 | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1537 / 1564 | 1537 / 1564 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,4 | 5,4 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 5,2 | 5,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1310 / 1385 | 1335 / 1410 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1820 | 1845 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 985 / 880 | 1005 / 880 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 800 / 500 | 1200 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,36 / 0,83 | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | DDE 701 | DDE 701 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1995 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 78,0 / 83,6 | 84,0 / 90,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 82 / 112 | 82 / 112 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 270 | 270 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1750-2250 | 1750-2250 |

|  |  | MINI Cooper D Countryman | MINI Cooper D Countryman* |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 294 x 22 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 1,870 | 2,371 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,872 | 1,159 |
| V | :1 | 0,721 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,596 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper D Countryman | MINI Cooper D Countryman* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 16,0 | 16,3 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 51,3 | 41,1 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 10,9 | 11,3 |  |
| 0 – 1000 m | s | 32,6 | 33,0 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 11,5 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 186 | 181 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 4,7 | 7,2 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 3,9 | 4,8 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,2 | 5,6 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 111 | 148 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 145 | 145 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI Cooper D Countryman  ALL4,

MINI Cooper D Countryman  ALL4*.

|  |  | MINI Cooper D Countryman ALL4 | MINI Cooper D Countryman ALL4* |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm | 4110 / 1789 / 1561 | 4110 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm | 2596 | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm | 1537 / 1564 | 1537 / 1564 |
| Średnica zawracania | m | 11,6 | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l | 47 | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l | 5,4 | 5,4 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l | 5,2 | 5,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  | niewymienny | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg | 1390 / 1465 | 1415 / 1490 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg | 510 | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg | 1900 | 1925 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg | 1010 / 930 | 1030 / 930 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg | 800 / 500 | 1200 / 500 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Pojemność bagażnika | l | 350-1170 | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,36 / 0,83 | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  | rzędowy / 4 / 4 | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  | DDE 701 | DDE 701 |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1598 | 1995 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 78,0 / 83,6 | 84,0 / 90,0 |
| Stopień sprężania | :1 | 16,5 | 16,5 |
| Paliwo |  | olej napędowy | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM | 82 / 112 | 105 / 143 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min | 4000 | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm | 270 | 305 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min | 1750-2250 | 1750-2700 |
|  |  | MINI Cooper D Countryman ALL4 | MINI Cooper D Countryman ALL4* |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – | 70 / komora silnika | 70 / komora silnika |
| Alternator | A | 150 | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 294 x 22 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC ze zintegrowanym zarządzaniem dla napędu na 4 koła MINI ALL4. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Opony przód / tył |  | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 92H |
| Obręcze kół przód / tył |  | 6,5J x 16 | 6,5J x 16 |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | manualna, 6-stopniowa | automatyczna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 | 3,308 | 4,044 |
| II | :1 | 1,870 | 2,371 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,872 | 1,159 |
| V | :1 | 0,721 | 0,852 |
| VI | :1 | 0,596 | 0,672 |
| wsteczny | :1 | 3,231 | 3,193 |
| Przekładnia główna | :1 | 3,706 | 3,683 |

|  |  | MINI Cooper D Countryman ALL4 | MINI Cooper D Countryman ALL4 * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW | 16,8 | 17,1 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l | 51,3 | 41,1 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s | 11,6 | 11,9 |  |
| 0 – 1000 m | s | 33,1 | 33,5 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s | 12,5 | – / – |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 181 | 176 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km | 5,2 | 7,5 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,4 | 5,0 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km | 4,7 | 5,9 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km | 123 | 155 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – | EU6 | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK | 2) | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm | 145 | 145 |  |  |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.

1) Masa gotowego do jazdy samochodu (DIN) plus 75 kg (kierowca i bagaż)

2) Brak ostatecznych danych w momencie publikacji

*Z automatyczną skrzynią biegów.

MINI One D Countryman.

|  |  |  | MINI One D Countryman |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi / miejsc |  |  | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość1) (nieobciążony) | mm |  | 4097 / 1789 / 1561 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2596 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1537 / 1564 |
| Średnica zawracania | m |  | 11,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 47 |
| Pojemność układu chłodzenia (z nagrzewnicą) | l |  | 5,4 |
| Pojemność układu smarowania silnika | l |  | 5,2 |
| Olej w skrzyni wraz z przekładnią główną |  |  | niewymienny |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU1) | kg |  | 1310 / 1385 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 510 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 1820 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 995 / 850 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg |  | – / – |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego / maksymalny nacisk na hak | kg |  | 75 / – |
| Pojemność bagażnika | l |  | 350-1170 |
| Opory powietrza (Cw – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) Cx / A / Cx x A | – / m2 / m2 |  | 0,35 / 2,36 / 0,83 |
| Silnik |  |  |  |
| Budowa |  | turbodiesel ze zmienną geometrią łopatek kierownicy turbiny, wtrysk common rail |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | rzędowy / 4 / 4 |
| Sterowanie silnika |  |  | DDE 701 |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 1598 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 78,0 / 83,6 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 16,5 |
| Paliwo |  |  | olej napędowy |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 66 / 90 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr/min |  | 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Overboost) | Nm |  | 215 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr/min |  | 1750-2500 |

|  |  |  | MINI One D Countryman |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ elektryczny |  |  |  |
| Akumulator / lokalizacja | Ah / – |  | 70 / komora silnika |
| Alternator | A |  | 150 |
| Układ jezdny |  |  |
| Zawieszenie przednie | jednowahaczowe kolumny McPhersona z kompensacją nurkowania |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa z aluminiowymi wahaczami wzdłużnymi |
| Hamulce, przód | tarcze wentylowane |
| średnica | mm | 294 x 22 |
| Hamulce, tył | tarcze |
| średnica | mm | 280 x 10 |
| Systemy stabilizacji jazdy i bezpieczeństwa | hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z układem przeciwblokującym ABS, elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD i wspomaganiem hamowania w łuku CBC, Dynamiczna Kontrola Stabilności DSC z asystentem hamowania awaryjnego BAS, asystentem ruszania pod górę, Dynamiczna Kontrola Trakcji DTC, Elektroniczna Blokada Mechanizmu Różnicowego EDLC. Hamulec ręczny mechaniczny, na kola tylne. |
| Układ kierowniczy | elektrycznie wspomagany układ zębatkowy EPS, 2,4 obrotu od skraju do skraju |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 14,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 205/60 R16 92H |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 6,5J x 16 |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  |  | manualna, 6-stopniowa |
| Przełożenia I | :1 |  | 3,308 |
| II | :1 |  | 1,870 |
| III | :1 |  | 1,194 |
| IV | :1 |  | 0,872 |
| V | :1 |  | 0,721 |
| VI | :1 |  | 0,596 |
| wsteczny | :1 |  | 3,231 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,706 |

|  |  |  | MINI One D Countryman |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiągi |  |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 19,8 |  |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 41,3 |  |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 12,9 |  |
| 0 – 1000 m | s |  | 34,8 |  |
| 5. bieg 80-120 km/h | s |  | 15,9 |  |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 171 |  |
| Zużycie paliwa (EU) 3) |  |  |  |  |  |
| Cykl miejski | l/100 km |  | 4,7 |  |  |
| Cykl pozamiejski | l/100 km |  | 3,9 |  |  |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 4,2 |  |  |
| Emisja CO2 | g/km |  | 111 |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| Spełniana norma emisji spalin | – |  | EU6 |  |  |
| Kategoria ubezpieczeniowa (w Niemczech) | KH / VK / TK |  | 2) |  |  |
| Prześwit (bez obciążenia) | mm |  | 145 |  |  |

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Ten międzynarodowy koncern obejmuje 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2013 firma BMW Group sprzedała około 1963 mln samochodów oraz 115 215 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2013 wyniósł 7,91 mld euro, a obroty wyniosły 76,06 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2013 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło 110 351 pracowników.

Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, która to stanowi integralną część jego strategii rozwoju.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com