- Nowy wariant w palecie BMW serii 2: maksymalna dynamika w kompaktowym segmencie premium teraz dostępna także w formie kabrioletu. BMW serii 2 Cabrio to następca najpopularniejszego na świecie samochodu z otwieranym dachem w tym segmencie (ponad 130 000 sprzedanych egzemplarzy). Rozwinięcie charakterystyki BMW serii 1 Cabrio pod względem dynamiki jazdy, wydajności, zwinności, atletycznej elegancji, emocji, komfortu, funkcjonalności i inteligentnej łączności internetowej. Niezrównanie intensywne doznania z jazdy pod gołym niebem dzięki typowej dla BMW pozycji za kierownicą, napędowi na tylne koła – unikatowemu w tym segmencie. Wprowadzenie do sprzedaży w lutym 2015 od razu z topowym wariantem BMW M235i Cabrio w palecie.

- Niezależna stylistyka karoserii opracowana równolegle do designu BMW serii 2 Coupe. Sportowe, typowe dla kabrioletów BMW elementy nadwozia, ale wyraźne odróżnienie od kompaktowych kabrioletów BMW serii 1. Eleganckie, wydłużone linie, płaska sylwetka z uwidocznioną linią „pokładową”, mocno zdefiniowane nadkola tylne, podkreślające napęd na tylną oś. Znakomite indywidualizacja dzięki specyfikacjom Advantage, Luxury Line, Sport Line i M Sport, każda wyróżniająca się charakterystycznymi cechami zewnętrznymi i kabiny oraz wyposażenia.

- Typowe dla BMW proporcje z krótkimi zwisami, długą maską, przesuniętą do tyłu kabiną, dużym rozstawem osi i kół, rozmiary wyraźnie większe niż w poprzedniku (modelu BMW serii 1 Cabrio) – długość większa p 72 mm (razem 4432 mm), szerokość o 26 mm (1774), rozstaw osi o 30 mm (2690), przedni rozstaw kół o 41 (1521), a tylny o 43 (1556). Zoptymalizowane wsiadanie i wysiadanie na siedzenia tylne. Bagażnik większy o 30 l (do 335 przy dachu założonym) i o 20 l do 280 przy schowanym), otwór załadunkowy szerszy o 35 mm. Tylne oparcia można złożyć po pociągnięciu za dźwignię we wnętrzu bagażnika. Otwór na dłuższe przedmioty powiększono o 150 mm na szerokość (do 450) i o 28 na wysokość (do 246).

- Nowo opracowany, elektrycznie sterowany dach brezentowy z dodatkową izolacją optymalizującą komfort akustyczny. Otwieranie i zamykanie trwa 20 s i może się odbywać także podczas jazdy – z prędkością do 50 km/h. Do wyboru 3 kolory: czarny (seryjny), antracytowy ze srebrnym wykończeniem lub brązowy ze srebrnym wykończeniem (opcje).

- Kabina w typowym dla kabrioletów BMW typie kokpitu luksusowej łodzi dzięki harmonijnie poprowadzonej, płynnej linii bocznej i pojemnika na miękki dach. Pałąki przeciwkapotażowe schowane za tylnymi zagłówkami. Kokpit typowy dla BMW – otulający kierowcę, wykonany z najwyższej jakości materiałów z akcentami typowymi dla poszczególnych specyfikacji.

- BMW serii 2 Cabrio (średnie zużycie paliwa 8,5-4,4 l/100 km, emisja CO2: 199-116 g/km) to auto o najlepszej w segmencie dynamice i wydajności. 4-cylindrowe silniki z technologią BMW TwinPower Turbo w modelach BMW 228i Cabrio (180 kW/245 KM) i BMW 220i Cabrio (135 kW/184 KM), 4-cylindrowy turbodiesel z nowej rodziny BMW Group z technologią BMW TwinPower Turbo w modelu BMW 220d Cabrio (140 kW/190 KM, opcjonalnie 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów Steptronic, BMW M235i Cabrio jako nowy wzorzec zwinności, precyzji prowadzenia i emocji w segmencie: 3,0-litrowy silnik benzynowy R6 z technologią M Performance Twin Power Turbo, o mocy 240 kW/326 KM, typowym zestrojeniem układu jezdnego M, zoptymalizowaną dla potrzeb wyczynowej jazdy aerodynamiką, indywidualnym designem kokpitu i opcjonalnie 8-stopniową sportową skrzynią automatyczną Steptronic Sport.

- Pierwsze zastosowanie inteligentnego systemu napędu na 4 koła xDrive w kompaktowym kabriolecie marki: BMW M235i xDrive Cabrio (planowane wejście na rynek w lipcu 2015) ze standardową 8-stopniową skrzynią automatyczną Steptronic Sport i jeszcze lepszymi osiągami (0-100 km/h w 4,9 s). W tym samym czasie planowane rozszerzenie palety o modele BMW 218d Cabrio (110 kW/150 KM) oraz BMW 225d Cabrio (165 kW/224 KM).

- Seryjnie obfite wyposażenie z zakresu BMW EfficientDynamics: kurtyny powietrzne w przednim pasie oraz funkcja Auto Start/Stop dla wersji ze skrzyniami manualnymi i automatycznymi, tryb ECO PRO aktywowany standardowym przełącznikiem Experience Control w połączeniu z automatyczną skrzynią obejmuje funkcję żeglowania (wybiegu) oraz (po dokupieniu nawigacji Professional) asystenta jazdy Proactive.

- Wyjątkowa zwinność i imponujący komfort jazdy dzięki napędowi na tylne koła i wzdłużnemu montowaniu silników, zapewniającym doskonałe wyważenie auta. Wyrafinowana technologia konstrukcji układu jezdnego: dwuwahaczowe kolumny resorujące z przodu i 5-wahaczowe z tyłu, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego i wyczynowy układ hamulcowy w standardzie. Opcjonalnie sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu, hamulce wyścigowe M i adaptacyjne zawieszenie M z elektronicznie kontrolowanymi amortyzatorami. We wszystkich wersjach seryjna funkcja elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego, w BMW M235i Cabrio dostępna mechaniczna blokada dyferencjału M Performance z oferty BMW Accessories.

- Sztywność skrętna karoserii zwiększona o 20% w porównaniu z poprzednikiem, najlepsza aerodynamika wśród konkurentów, zoptymalizowana masa dzięki inteligentnej lekkiej konstrukcji, struktura szkieletu z precyzyjnie zdefiniowanymi drogami przeciążeń i dużym strefami kontrolowanego zgniotu opartymi na konstrukcji BMW serii 1, które uzyskało 5-gwiazdkowy wynik w testach zderzeniowych Euro NCAP. Bogate wyposażenie ochronne obejmuje seryjnie airbagi czołowe, boczne i głowowe oraz zintegrowany system ochrony kapotażowej. Ochrona pieszych dzięki aktywnej masce silnika i zdefiniowanym strefom deformacyjnym z przodu auta.

- Obfite wyposażenie seryjne obejmuje elektrycznie sterowany, izolowany akustycznie dach, radioodtwarzacz BMW Professional z systemem operacyjnym iDrive z wyświetlaczem płaskoekranowym, automatyczna klimatyzacja z trybem cabrio, opcjonalnie skórzana tapicerka w technologii SunReflecting redukującym nagrzewanie się przy bezpośrednim operowaniu słońca, opcjonalnie najnowszej generacji system nawigacji Professional z gładzikowym wprowadzaniem danych. BMW serii 2 Cabrio to pierwszy model BMW z opcjonalnym uaktualnianiem danych nawigacyjnych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezprzewodowej łączności internetowej dzięki zabudowanej w aucie karcie SIM.

- Rozbudowana paleta systemów wsparcia kierowcy i usług mobilnych z zakresu BMW ConnectedDrive: bezoślepieniowy asystent świateł drogowych, adaptacyjne lampy główne, asystent parkowania, kamera cofania, asystent jazdy, rozpoznawanie znaków drogowych, regulator prędkości z funkcją hamowania, rozszerzona integracja smartfonów i odtwarzaczy muzycznych, informacja drogowa w czasie rzeczywistym, rozrywka online, rozszerzona funkcjonalność dzięki oprogramowaniu Apps dla internetowych usług i portali społecznościowych.

Modele:

BMW M235i Cabrio:

Silnik benzynowy, rzędowy, 6-cylindrowy z technologią M Performance TwinPower Turbo (dwuślimakowe turbosprężarki, wtrysk bezpośredni HPDI, zmienne fazy rozrządowe obu stron Double Vanos, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC).

Pojemność skokowa: 2979 cm3

Moc maksymalna: 240 kW/326 KM przy 5800-6000 obr./min

Maks. moment obrotowy: 450 Nm przy 1300-4500 obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,2 s (aut.: 5,0 s)

Prędkość maksymalna: 250 km/h (250 km/h)

Średnie zużycie paliwa: 8,5 l/100 km (7,9 l/100 km)

Emisja CO2: 199 g/km (184 g/km)

Standard oczyszczania spalin: EU6

BMW 228i Cabrio:

Silnik benzynowy, rzędowy, 4-cylindrowy z technologią BMW TwinPower Turbo (dwuślimakowe turbosprężarki, wtrysk bezpośredni HPDI, zmienne fazy rozrządowe obu stron Double Vanos, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC).

Pojemność skokowa: 1997 cm3

Moc maksymalna: 180 kW/245 KM przy 5000-6500 obr./min

Maks. moment obrotowy: 350 Nm przy 1250-4800 obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,1 s (aut.: 6,0 s)

Prędkość maksymalna: 250 km/h (250 km/h)

Średnie zużycie paliwa: 6,8 l/100 km (6,6 l/100 km)

Emisja CO2: 159 g/km (154 g/km)

Standard oczyszczania spalin: EU6

BMW 220i Cabrio:

Silnik benzynowy, rzędowy, 4-cylindrowy z technologią M Performance TwinPower Turbo (dwuślimakowa turbosprężarka, wtrysk bezpośredni HPDI, zmienne fazy rozrządowe obu stron Double Vanos, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC).

Pojemność skokowa: 1997 cm3

Moc maksymalna: 135 kW/184 KM przy 5000-6250 obr./min

Maks. moment obrotowy: 270 Nm przy 1250-4500 obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,5 s (aut.: 7,6 s)

Prędkość maksymalna: 231 km/h (226 km/h)

Średnie zużycie paliwa*: 6,8-6,5 l/100 km (6,4-6,2 l/100 km)

Emisja CO2*: 159-152 g/km (149-144 g/km)

Standard oczyszczania spalin: EU6

BMW 218i Cabrio:

Silnik benzynowy, rzędowy, 3-cylindrowy z technologią BMW TwinPower Turbo (turbosprężarka, wtrysk bezpośredni HPDI, zmienne fazy rozrządowe obu stron Double Vanos, zmienny wznios zaworowy VALVETRONIC).

Pojemność skokowa: 1499 cm3

Moc maksymalna: 100 kW/136 KM przy 4500-6000 obr./min

Maks. moment obrotowy: 220 Nm przy 1250obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,4 s (aut.: 9,6 s)

Prędkość maksymalna: 207 km/h (205 km/h)

Średnie zużycie paliwa*: 6,0-5,5 l/100 km (5,8-5,3 l/100 km)

Emisja CO2*: 139-129 g/km (134-124 g/km)

Standard oczyszczania spalin: EU6

BMW 225d Cabrio:

Silnik wysokoprężny, rzędowy, 4-cylindrowy z technologią BMW TwinPower Turbo (wielostopniowe turbodoładowanie o zmiennej geometrii łopatek kierownicy turbiny, wtrysk bezpośredni common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maks. ciśnienie wtrysku 2500 barów).

Pojemność skokowa: 1995 cm3

Moc maksymalna: 165 kW/224 KM przy 4400 obr./min

Maks. moment obrotowy: 450 Nm przy 1500-3000 obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,4 s

Prędkość maksymalna: 240 km/h

Średnie zużycie paliwa*: 4,5 l/100 km

Emisja CO2*: 118 g/km

Standard oczyszczania spalin: EU6

BMW 220d Cabrio:

Silnik wysokoprężny, rzędowy, 4-cylindrowy z technologią M Performance TwinPower Turbo (turbosprężarki o zmiennej geometrii łopatek kierownicy turbiny, wtrysk bezpośredni common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maks. ciśnienie wtrysku 2000 barów).

Pojemność skokowa: 1995 cm3

Moc maksymalna: 140 kW/190 KM przy 4000 obr./min

Maks. moment obrotowy: 400 Nm przy 1750-2500 obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,5 s (aut.: 7,4 s)

Prędkość maksymalna: 225 km/h (225 km/h)

Średnie zużycie paliwa*: 4,7-4,4 l/100 km (4,4-4,1 l/100 km)

Emisja CO2*: 124-116 g/km (116-108 g/km)

Standard oczyszczania spalin: EU6

*Wartości uzyskane w cyklu testu paliwowego EU, wielkość uzależniona od rozmiaru stosowanych opon. Wszystkie dane nt. osiągów, zużycia paliwa i emisji CO2 tymczasowe.

BMW 218d Cabrio:

Silnik wysokoprężny, rzędowy, 4-cylindrowy z technologią BMW TwinPower Turbo (turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek kierownicy turbiny, wtrysk bezpośredni common rail z solenoidowymi wtryskiwaczami, maks. ciśnienie wtrysku 2000 barów).

Pojemność skokowa: 1995 cm3

Moc maksymalna: 110 kW/150 KM przy 4000 obr./min

Maks. moment obrotowy: 320 Nm przy 1500-3000 obr./min

Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,8 s (aut.: 8,6 s)

Prędkość maksymalna: 208 km/h (208 km/h)

Średnie zużycie paliwa*: 4,2 l/100 km (4,1 l/100 km)

Emisja CO2*: 111 g/km (108 g/km)

Standard oczyszczania spalin: EU6

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW Group

BMW Group, w której portfolio znajdują się marki BMW, MINI oraz Rolls-Royce, jest światowym liderem wśród producentów samochodów i motocykli segmentu premium. Oferuje również usługi finansowe, a także z zakresu mobilności. Firma posiada 30 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 państwach oraz ogólnoświatową sieć sprzedaży w ponad 140 krajach.

W 2014 roku BMW Group sprzedała na całym świecie ok. 2,118 mln samochodów oraz 123 000 motocykli. W 2013 r. jej zysk przed opodatkowaniem wyniósł 7,91 mld euro przy dochodach 76,06 mld euro (dane za rok finansowy). Na dzień 31 grudnia 2013 r. globalne zatrudnienie sięgało 110 351 pracowników.

Źródłem sukcesu BMW Group jest długofalowe planowanie oraz działanie w sposób odpowiedzialny. Ważną częścią strategii firmy jest zrównoważony rozwój w aspekcie społecznym i ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw, pełna odpowiedzialność za produkt oraz  zobowiązania na rzecz oszczędzania zasobów. Polityka ta stanowi integralną część strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com