1. BMW X5 xDrive40e.

Wersja skrócona...........................................................................................................2

2. W skrócie.………………………………………………………………………6

3. BMW xDrive spotyka BMW eDrive.

BMW X5 xDrive40e ……………………………………………………………..9

4. Dane techniczne.……………………………………………………….…....20

5. Wykresy mocy i momentu obrotowego.………………………...……...23

6. Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne.…………………………….…..…...25

Pierwszym seryjnym samochodem hybrydowym plug-in BMW spoza serii „i” jest auto typu Sports Activity Vehicle. Permanentny napęd na cztery koła w połączeniu z technologią BMW EfficientDynamics nadają modelowi BMW X5 xDrive40e z jednej strony sensacyjnie wręcz sportowy charakter i szlachetność, z drugiej zaś oszałamiającą wydajność. Przy łącznej systemowej mocy maksymalnej zespołu napędowego wynoszącej 230 kW/313 KM (wygenerowanej przez 4-cylindrowy silnik benzynowy z technologią BMW TwinPower Turbo i synchroniczny silnik elektryczny), BMW X5 xDrive40e zadowala się średnim zużyciem benzyny na poziomie 3,4-3,3 l/100 km oraz łącznym zużyciem energii elektrycznej 15,4-15,3 kWh/100 km. Emisja CO2 zamyka się w granicach 78-77 g/km.

*Dane uzyskane zgodnie z cyklem testowym UE dla pojazdów hybrydowych plug-in, mogą się różnić w zależności od zastosowanego ogumienia.

Wykorzystanie technologii BMW eDrive dla wyjątkowej wydajności, a także czysto elektrycznego napędu bezemisyjnego w razie chęci lub potrzeby, stworzyło zupełnie nową formę doznań z jazdy w samochodzie typu Sports Activity Vehicle. Jednocześnie BMW X5 xDrive40e czerpie korzyści z technologii i wiedzy powstałych dzięki pojawieniu się samochodów BMW i. BMW i8 przetarło szlak dla samochodów zapewniających radość z jazdy przy napędzie hybrydowym plug-in – czym teraz można się cieszyć również w pierwszym wielkoseryjnym samochodzie BMW.

Litowo-jonowa bateria z elastycznymi opcjami ładowania, typowa funkcjonalność samochodu typu SAV oraz ekskluzywna atmosfera.

Energia dla silnika elektrycznego zintegrowanego w 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów Steptronic pochodzi z akumulatora litowo-jonowego, który dostarcza także poprzez transformator prąd dla niskoprądowego akumulatora 12-woltowego systemu pokładowego BMW X5 xDrive40e. Główny akumulator można doładowywać, podłączając go do jakiegokolwiek standardowego gniazdka sieciowego w domu lub do stacji ładującej BMW i Wallbox – oraz, oczywiście, do publicznych stacji ładowania. Dla oszczędności przestrzeni, wysokoprądowy akumulator umieszczono pod podłogą bagażnika – gdzie jest też przy okazji doskonale chroniony na wypadek kolizji. Oferując swym użytkownikom przestrzeń transportową o objętości od 500 do 1720 l, trójdzielne oparcie tylnej kanapy oraz luksusowo zaprojektowane wnętrze, BMW X5 xDrive40e cechuje się również imponującą wszechstronnością i funkcjonalnością, której się można spodziewać po wielkim samochodzie typu Sports Activity Vehicle – ale dodaje do tego ekskluzywną atmosferę w kabinie.

Inteligentna kontrola układu napędowego oraz przełącznik eDrive dla bezemisyjnej jazdy.

Także i same doznania z jazdy mają wszechstronną naturę, zaskakując przy tym absolutną swobodą rozwijania budzących szacunek osiągów. Inteligentne zarządzanie hybrydowym zespołem napędowym zapewnia doskonałą, harmonijną współpracę silników spalinowego i elektrycznego tak, by optymalizując wydajność łączną, zarazem w pełni dostosować się do życzeń kierowcy. Przełącznik eDrive na konsoli środkowej pozwala kierowcy na dostosowanie trybu pracy modułu hybrydowego. W trybie bazowym AUTO eDrive, moc silnika benzynowego jest znacząco zwiększana podczas przyspieszania lub gwałtownych zrywów na drodze wsparcia przez silnik elektryczny, którego maksymalny moment obrotowy wynoszący 250 Nm dostępny jest natychmiast i zawsze, od pierwszego obrotu jednostki. BMW X5 xDrive40e potrzebuje na przyspieszenie od zera do 100 km/h zaledwie 6,8 s.

Inne położenie przełącznika to MAX eDrive. Przestawiony w ten tryb jazdy zespół napędowy BMW X5 xDrive40e pracuje wyłącznie i całkowicie na energii elektrycznej – np. podczas jazdy przez miasto – a tym samym bezemisyjnie. Jeśli wysokoprądowy akumulator jest naładowany do pełna, samochód może pokonać bezemisyjnie do 31 km, m.in. pod warunkiem nieprzekraczania prędkości 120 km/h.

Tryb SAVE Batery może być wywołany tym samym przełącznikiem – oznacza on, że stan naładowania akumulatora wysokoprądowego w chwili włączenia trybu oszczędzania baterii będzie traktowany jako minimalny; system nie pozwoli na jego obniżenie, natomiast wykorzysta wszelkie sposoby, by akumulator doładować. Tryb ten można wykorzystać np. w sytuacji silnego wyładowania baterii lub gdy kierowca antycypuje wykorzystywanie samej energii elektrycznej i przed wjazdem do miasta chce zachować (lub zdobyć) jak najwięcej prądu w akumulatorze głównym, wysokoprądowym.

Niezależnie od tego, jaki tryb pracy zespołu hybrydowego zostanie wybrany przez kierowcę za pośrednictwem przełącznika eDrive, napęd z obu źródeł (spalinowego i elektrycznego) przenoszony jest na podłoże poprzez inteligentny układ napędowy na cztery koła xDrive. We wszystkich trybach pracy zespołu napędowego dostępne są także typowe dla samochodów BMW charakterystyki pracy, wybierane przełącznikiem Driving Experience Control – COMFORT, SPORT i ECO PRO.

Przeznaczone dla pojazdów hybrydowych produkty i usługi z ofert BMW ConnectedDrive oraz BMW 360° ELECTRIC.

Wszystkie systemy wsparcia kierowcy oraz usługi mobilne z zakresu BMW ConnectedDrive, oferowane jako seryjne lub opcjonalne w modelu BMW X5, są dostępne dla zwiększenia radości z jazdy również w wariancie modelowym w technologii eDrive. Funkcja inteligentnego zarządzania energią jest również oferowana jako typowa dla tego wariantu modelowego cecha, którą można wykorzystywać w połączeniu z systemem nawigacji Professional – montowanym seryjnie w modelu BMW X5 xDrive40e. Jeśli tylko włączone jest prowadzenie do celu, dane o trasie są wykorzystywane przez sterownik zespołu napędowego wraz z informacjami dostarczanymi przez system RTTI (informacja o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym). Podczas podróżowania na średnich lub długich dystansach, system pracujący w ten sposób umożliwia jazdę czysto elektryczną w sekcjach miejskich trasy przez wykorzystywanie BER (odzyskiwania energii hamowania) oraz zarządzania rezerwami energii wysokoprądowego akumulatora w celowy i wydajny sposób.

Specjalna wersja dla hybrydowych pojazdów aplikacji BMW Remote umożliwia sprawdzanie stanu naładowania wysokoprądowego akumulatora, zlokalizowanie publicznej stacji ładowania lub wywołanie oceny wydajności BMW X5 xDrive40e na ekranie smartfonu. Także funkcje dodatkowego ogrzewania lub wentylacji/klimatyzacji mogą być wywołane i aktywowane zdalnie.

Jako element programu BMW 360° ELECTRIC dla potrzeb ładowania akumulatorów w domu dostępne są stacje BMW i Wallbox Pure oraz BMW i Wallbox Pro. Stacje te zapewniają klientom wyjątkowo wygodne, szybkie i wydajne ładowanie wysokoprądowego akumulatora podczas parkowania samochodu. Dostępne są także usługi assistance przewidziane specjalnie dla tego modelu: usługa ChargeNow daje bezopłatowy dostęp do obfitej sieci partnerskiej stacji ładowania przy obciążaniu kosztami karty ChargeNow. Usługa mobilna ParkNow Longterm natomiast ułatwia znalezienie miejsca parkingowego lub zlokalizowanie i rezerwację miejsca parkingowego z możliwością ładowania akumulatora.

Szeroka paleta opcji wyposażenia

Niezwykle bogata specyfikacja seryjna modelu BMW X5 jest w wariancie hybrydowym plug-in uzupełniona przez system nawigacyjny Professional oraz dodatkowe systemy ogrzewania i wentylacji/klimatyzacji. Są one zasilane przez elektryczność z wysokoprądowego akumulatora – lub ze stacji ładującej, jeśli auto jest do niej podłączone. Model BMW X5 xDrive40e ma także wśród seryjnego wyposażenia pakiet Adaptive Suspension Comfort obejmujący dynamiczną kontrolę amortyzatorów DDC oraz pneumatyczne resorowanie tylnej osi.

Wszystkie pozostałe elementy wyposażenia opcjonalnego, dostępne dla modelu BMW X5, można zamówić również dla wariantu hybrydowego plug-in. Także pakiety stylizacyjne dla nadwozia i wnętrza Design Pure Experience, Pure Excellence i M Sport oraz opcje z oferty BMW Individual.

Dalsze informacje nt. oficjalnych danych o zużyciu paliwa, emisji CO2 oraz pobieranej energii elektrycznej nowych samochodów osobowych zawarte są w następujących wytycznych: „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Wytyczne o zużyciu paliwa, emisji CO2 oraz pobieranej energii elektrycznej nowych samochodów osobowych”), które można otrzymać we wszystkich punktach dealerskich, w Deutsche Automobil Treuhand (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfinden-Schamhausen, oraz http://www.dat.de (plik pdf 2,7 MB).

Pozycjonowanie i wprowadzenie na rynek:

- BMW Group prezentuje pierwszy wielkoseryjny samochód hybrydowy plug-in z linii BMW.

- Znakomita trakcja i sportowe osiągi dzięki stałemu napędowi na cztery koła BMW xDrive, także przy napędzie czysto elektrycznym, wyjątkowy poziom wydajności dzięki technologii BMW EfficientDynamics eDrive.

- BMW X5 xDrive40e – samochód typu Sports Activity Vehicle – jako przyszłościowa kombinacja wszechstronności i luksusowej atmosfery podróżowania w towarzystwie ultranowoczesnej technologii przeniesionej z samochodów BMW i.

- Możliwość zamówienia niemal wszystkich opcji dostępnych dla modelu BMW X5, w tym pakietów stylizacyjnych dla nadwozia i wnętrza Design Pure Experience, Pure Excellence i M Sport oraz opcji z oferty BMW Individual.

- Wprowadzenie na rynek europejski jesienią 2015 r.

Dane techniczne:

BMW X5 xDrive40e:

- 4-cylindrowy, rzędowy silnik benzynowy z technologią BMW TwinPower Turbo (turbosprężarka dwuślimakowa, bezpośredni wtrysk benzyny HPI, zmienne fazy rozrządowe obu stron silnika Double-VANOS i zmienny wznios zaworów VALVETRONIC); pojemność skokowa: 1997 cm3, moc maksymalna 180 kW/245 KM przy 50000-6500 obr./min; maksymalny moment obrotowy: 350 Nm przy 1250-4800 obr./min

- synchroniczny silnik elektryczny zintegrowany w 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów Steptronic; moc maksymalna*: 83 kW/113 KM przy 3170 obr./min, maksymalny moment obrotowy: 250 Nm przy 0 obr./min

maksymalna łączna moc systemowa: 230 kW/313 KM

maksymalny łączny systemowy moment obrotowy: 450 Nm

przyspieszenie 0-100 km/h: 6,8 s

prędkość maksymalna: 210 km/h (elektronicznie ograniczona)

prędkość maksymalna z zasilaniem elektrycznym: 120 km/h (elektronicznie ograniczona)

zasięg przy zasilaniu elektrycznym**: do 31 km

średnie zużycie**: 3,4-3,3 l benzyny i 15,4-15,3 kWh na 100 km

emisja CO2**: 78-77 g/km

standard czystości spalin: EU6

Wg ECE R-85.

** Dane uzyskane zgodnie z cyklem testowym UE dla pojazdów hybrydowych plug-in, mogą się różnić w zależności od zastosowanego ogumienia.

- Litowo-jonowy akumulator wysokoprądowy o 96 komorach i pojemności 9,0 kWh.

- Wysokoprądowy akumulator umieszczono pod podłogą bagażnika, w niewielkim stopniu zmniejszając możliwości transportowe.

- Wysokoprądowy akumulator może być ładowany ze standardowego domowego gniazdka elektrycznego, ze stacji BMW i Wallbox dostępnych także w ramach programu BMW 360° ELECTRIC wraz z przygotowanymi dla tego modelu usługami oraz Serwisem Wsparcia; usługa mobilna ChargeNow pozwala na łatwy dostęp i bezproblemowe korzystanie z publicznych partnerskich stacji ładowania; usługa mobilna ParkNow Longterm ułatwia znalezienie miejsca parkingowego z możliwością ładowania lub bez niej.

Dynamika jazdy i doznania z jazdy:

- Przełącznik eDrive pozwala programować tryb hybrydowej jazdy przez wybór trybów AUTO eDrive, MAX eDrive oraz SAVE Battery.

- Przełącznik Driving Experience Control dla aktywacji charakterystyki pracy samochodu w trybach COMFORT, SPORT i ECO PRO.

- W połączeniu z seryjnym systemem nawigacyjnym Professional inteligentne zarządzanie energią na drodze strategii sterowania zespołem napędowym z funkcją przewidywania zdarzeń, z uwzględnieniem profilu trasy, sytuacji drogowej i trybu jazdy, by jak najefektywniej wykorzystać pozostała pojemność akumulatora i zmaksymalizować zasięg pokonywany wyłącznie z zasilaniem elektrycznym, bezemisyjnie.

- BMW X5 xDrive40e z układem jezdnym zestrojonym dla tego konkretnego wariantu, seryjnie wyposażonym w dynamiczną kontrolę amortyzatorów DDC oraz samopoziomujące pneumatyczne zawieszenie osi tylnej.

Nowy wariant modelowy Sports Activity Vehicle BMW po raz kolejny wytycza drogę ku przyszłości ultrainnowacyjnej formy radości z jazdy. BMW X5 xDrive40e jest pierwszym wielkoseryjnym samochodem hybrydowym plug-in marki BMW. W doskonały sposób łączy on wszechstronność i luksusowy charakter wielkiego samochodu SAV z doskonała trakcją zapewnianą przez inteligentny układ napędu na cztery koła xDrive oraz wzorcową wydajnością technologii BMW EfficientDynamics eDrive.

Inteligentnie kontrolowane współdziałanie silników spalinowego i elektrycznego, które razem generują maksymalną łączną moc systemową 230 kW/313 KM, zapewnia modelowi BMW X5 xDrive40e wyjątkowo dynamiczne przyspieszenia, a zarazem znacząco obniża zużycie paliwa i emisje w codziennym użytkowaniu. Średnie zużycie na 100 km to 3,4-3,3 l benzyny oraz 15,4-15,3 kWh, co odpowiada emisji CO2 na poziomie 78-77 g/km (dane uzyskane zgodnie z cyklem testowym UE dla pojazdów hybrydowych plug-in, mogą się różnić w zależności od zastosowanego ogumienia).

Wykorzystanie technologii BMW eDrive dla wyjątkowej wydajności, a także czysto elektrycznego napędu bezemisyjnego w razie chęci lub potrzeby, stworzyło zupełnie nową formę doznań z jazdy w samochodzie typu Sports Activity Vehicle. Jednocześnie BMW X5 xDrive40e czerpie korzyści z technologii i wiedzy powstałych dzięki pojawieniu się samochodów BMW i. BMW i8 przetarło szlak dla samochodów zapewniających radość z jazdy przy napędzie hybrydowym plug-in – czym teraz można się cieszyć również w pierwszym wielkoseryjnym samochodzie BMW.

Duet napędowy i stały napęd na wszystkie koła dla typowej w BMW radości z jazdy i maksymalizacji wydajności.

Dzięki podwójnemu zespołowi napędowemu, inteligentnej kontroli hybrydowego napędu oraz stałemu napędowi na wszystkie koła, BMW X5 xDrive40e to obietnica znakomitych osiągów oraz wyjątkowej wydajności – zarówno na szosie, jak i poza nią. Zespół napędowy składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego z technologią BMW TwinPower Turbo oraz synchronicznego silnika elektrycznego zintegrowanego w automatycznej, 8-stopniowej skrzyni biegów Steptronic. Litowo-jonowy akumulator wysokoprądowy można ładować elektrycznością z każdego standardowego gniazda w domu lub – wyjątkowo szybko, bezpiecznie i wygodnie – ze stacji BMW i Wallbox, a także z publicznych stacji ładowania. Wysokoprądowy akumulator, który zasila również akumulator pokładowy w 12-woltowym systemie samochodu poprzez transformator, zamontowany jest pod podłogą bagażnika, gdzie znajduje również świetną ochronę na wypadek kolizji. BMW X5 xDrive40e ma bagażnik o pojemności 500-1720 l. Standardowy kabel zasilania można schować pod zamocowaną na zawiasach pokrywą w podłodze bagażnika. Tym samym ten hybrydowy model plug-in zapewnia cała wszechstronność, jakiej użytkownik spodziewa się po wielkim samochodzie typu Sports Utility Vehicle, nie tylko w zakresie samych własności jezdnych, ale także przestronności.

Ponadto BMW X5 xDrive40e łączy wszechstronność, funkcjonalność i szlachetny charakter z tak wyśrubowanym poziomem wydajności, że tworzy własną odrębną klasę samo dla siebie. Codzienne krótkie przejazdy przez miasto można z łatwością pokonywać bezemisyjnie, jako że przy dystansach miejskich do ok. 25 km zużycie paliwa jest zredukowane drastycznie. Potrafiąc się zadowolić w takich sytuacjach spalaniem między 0 a zaledwie 3,0 l benzyny na 100 km, BMW X5 xDrive40e ustanawia zupełnie nowe standardy wydajności w swoim segmencie. Natomiast na dłuższych trasach, kiedy konieczne jest uruchamianie obu silników, system napędowy w systematyczny sposób dostrojono dla potrzeb maksymalizacji wydajności. W efekcie zużycie paliwa i emisja CO2 utrzymywane są na poziomie o wiele niższym niż w podobnych modelach o podobnej mocy. Jeśli akumulator wysokoprądowy jest w pełni naładowany, dzienne przebiegi sięgające 50-60 km mogą więc być praktycznie pokonywane przy zużyciu paliwa na poziomie nie wyższym niż 6,5 l/100 km, w zależności od stylu jazdy. C więcej, jeśli zbiornik paliwa jest napełniony do całkowitej pojemności 85 l, a wysokoprądowy akumulator naładowany, BMW X5 xDrive40e doskonale spełni rolę auta na długodystansowe wyprawy wakacyjne, utrzymując wciąż zużycie paliwa na poziomie poniżej 11,0 l/100 km. Tym samym hybrydowy system napędowy plug-in na pokładzie BMW X5 xDrive40e zapewnia ogromne oszczędności wydajności w codziennym użytkowaniu w porównaniu z konwencjonalnie napędzanymi modelami tego segmentu.

Perfekcyjnie zestrojone ze sobą technologie BMW TwinPower Turbo oraz BMW eDrive.

2,0-litrowy silnik spalinowy zamontowany w BMW X5 xDrive40e już trzykrotnie zdobył prestiżowy tytuł „International Engine of the Year”. Wyposażony jest w dwuślimakową turbosprężarkę, , bezpośredni wtrysk benzyny High Precision Injection, system zmiennego wzniosu zaworów VALVETRONIC oraz zmiennych faz rozrządowych po obu stronach silnika Double-VANOS. Ten najmocniejszy 4-cylindrowy silnik benzynowy w palecie napędów BMW Group wyróżnia się spontanicznymi reakcjami na gaz, zachwycającą swobodą wchodzenia na wysokie obroty i wyrafinowaną charakterystyką pracy. Rozwija on maksymalną moc 180 kW/245 KM oraz maksymalny moment obrotowy 350 Nm.

Silnik elektryczny natomiast oddaje kierowcy do dyspozycji moc 83 kW/113 KM, zaś jego maksymalny moment obrotowy o wartości 250 Nm jest dostępny od pierwszego obrotu, w typowy dla jednostek elektrycznych sposób. Jego dołączenie do pracy silnika benzynowego daje efekt oszałamiającego, natychmiastowego zastrzyku mocy i bezopóźnieniowego przyspieszania od startu, a także o wiele wyższej dynamiki za każdym razem, kiedy potrzebny jest nagły przyrost szybkości. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje modelowi BMW X5 xDrive40e zaledwie 6,8 s, zaś jego prędkość maksymalna (ograniczona elektronicznie) wynosi 210 km/h. W całkowicie elektrycznym trybie jazdy auto może się rozpędzić do 120 km/h – również ta prędkość jest ograniczona elektronicznie.

Stały napęd na wszystkie koła xDrive także w elektrycznym trybie jazdy.

Moc generowana przez oba silniki jest przekształcana w absolutnie swobodną dynamikę jazdy dzięki 8-stopniowej, automatycznej skrzyni biegów Steptronic oraz stałemu napędowi na wszystkie koła BMW xDrive. BMW X5 xDrive40e może być opcjonalnie wyposażone w łopatki pod kierownicą, służące do manualnej, sekwencyjnej zmiany biegów. Niezależnie od proporcji, w jakich każdy z silników zasila samochód, siła napędowa jest przenoszona na podłoże na wszystkie cztery koła za pośrednictwem systemu xDrive, co zapewnia znakomitą trakcję we wszelkich warunkach pogodowych i drogowych – a także optymalną stabilność jazdy i niezwykłą zwinność podczas jazdy po krętych drogach. Elektronicznie sterowane, wielopłytkowe sprzęgło pozwala na w pełni zmienną dystrybucję momentu obrotowego pomiędzy kołami osi przedniej i tylnej. A ponieważ system xDrive jest funkcjonalnie połączony z systemem dynamicznej kontroli stabilności DSC, ma on zdolność z wyprzedzeniem przeciwdziałania pod- i nadsterowności auta i zawsze kieruje siłę napędową tam, gdzie powoduje to optymalizację dynamiki prowadzenia.

Przełączniki Driving Experience Control oraz eDrive pozwalają kierowcy wedle uznania skonfigurować zachowanie samochodu oraz charakterystykę układu jezdnego.

Przełącznik eDrive na konsoli środkowej pozwala kierowcy zmodyfikować sterowanie zespołem napędowym. Podczas rozruchu auta aktywowana jest automatycznie funkcja AUTO eDrive, w której trybie oba silniki współpracują wysokowydajnie. Elektryczny silnik wystarcza do ruszania z normalną dynamiką – silnik elektryczny przy łagodnym traktowaniu pedału gazu dołącza przy ok. 70 km/h – chyba że kierowca zażyczy sobie bardzo ostrego przyspieszenia. W trybie AUTO eDrive inteligentna strategia sterowania determinuje najwydajniejszą kombinację pracy obu silników i zawsze przełącza się automatycznie między nimi. Kierowca może też przełączyć ręcznie zespół napędowy w tryb pracy całkowicie elektryczny, przestawiając go w położenie MAX eDrive. W tym bezemisyjnym trybie chodzi o jazdę czysto elektryczną, bez uruchamiania silnika benzynowego. Można tak pokonać maksymalnie do 31 km przy prędkości ograniczonej elektronicznie do 120 km/h.

Trzeci tryb, który może aktywować kierowca, to SAVE Battery, który pozwala kierowcy oszczędzać zawartość energetyczną akumulatora wysokoprądowego lub zwiększać jego zapasy , by móc rezerwy wykorzystać później do jazdy bezemisyjnej. Podczas np. jazdy po autostradzie stan naładowania można utrzymywać na stałym poziomie lub nawet powiększać, by później wykorzystać energię zgromadzoną w akumulatorze wysokoprądowym do czysto elektrycznej jazdy po mieście. Przy takim postępowaniu można wykorzystywać zachowaną energię elektryczną selektywnie, dokładnie kiedy i jak to potrzebne.

BMW X5 xDrive40e – jak i konwencjonalne warianty modelu X5 – jest również seryjnie wyposażone w przełącznik Driving Experience Control, służący do zmieniania zachowań i reakcji samochodu na ruchy pedału gazu, charakterystyki wspomagania układu kierowniczego, reakcji 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów, a także charakterystyki tłumienia ruchów nadwozia przez adaptacyjne amortyzatory – w które ten model jest seryjnie wyposażany. Do wyboru są trzy ustawienia: COMFORT, SPORT i ECO PRO. Ustawienie ECO PRO wpływa także na optymalizację pod względem wydajności elektrycznie zasilanych funkcji komfortowych, jak klimatyzacja, ogrzewanie foteli czy lusterek. Ponadto, kiedy w tym trybie podróżujemy na trasie, przy prędkościach do 160 km/h aktywna jest funkcja „żeglowania” – wybiegu, odłączenia silnika od przeniesienia napędu z wygaszeniem silnika spalinowego. Kiedy kierowca zdejmie nogę z gazu, samochód jedzie niehamowany przez zespół napędowy, rozpędem, nie zużywając paliwa.

Nastawy i funkcje wywoływane za pośrednictwem przełączników eDrive i Driving Experience Control można dowolnie łączyć ze sobą, dzięki czemu sterowanie silnikiem i zachowania samochodu mogą być idealnie dostosowane do sytuacji drogowej albo wymagań kierowcy. A tym samym komfort, sport lub wydajność są dostępne według życzenia z ultrawydajnym systemem hybrydowym plug-in.

Zestaw zegarów i wyświetlacz kontrolny z funkcjami i odczytami charakterystycznymi dla tego wariantu.

BMW X5 xDrive40e jest wyposażane seryjnie w zestaw zegarów „Black Panel” uzupełniony o funkcje i odczyty typowe dla napędu hybrydowego. Wskaźnik gotowości do jazdy w dolnej części obrotomierza przestawia się z położenia „OFF” na „READY” po naciśnięciu rozruszniku start/stop. Stan naładowania wysokoprądowego akumulatora wizualizuje ikonka z symbolem baterii poniżej wyświetlacza pokazującego załączone przełożenie skrzyni biegów. Także wybrane ustawienie sterownika Driving Experience Control jest prezentowane na zestawie wskaźników – i, oczywiście, położenie przełącznika eDrive. Oddzielny odczyt mają zasięg ogólny i czysto elektryczny, chwilowe zużycie paliwa lub energii, odzyskiwana energia oraz postęp ładowania – w zależności od wybranego trybu jazdy.

Także na wyświetlaczu kontrolnym systemu iDrive dostępne są specyficzne dla hybrydowej wersji auta funkcje i odczyty. Można wywołać diagram przepływu energii, pokazujący w graficznej formie interakcję pomiędzy silnikami elektrycznym i spalinowym, a także dopływ lub odpływ energii z akumulatora wysokoprądowego. Także ładowaniem akumulatora ze stacji ładowania można sterować za pośrednictwem menu iDrive. Do tego celu służy funkcja tajmera, gdzie kierowca podaje planowany czas wyjazdu. Można także zaprogramować wstępnie regulację temperatury, zarówno kabiny, jak i akumulatora. Podgrzanie lub schłodzenie kabiny przed wyruszeniem w podróż zapewnia bardzo wysoki komfort. Także wstępne schłodzenie akumulatora  wysokoprądowego zapewni mu optymalną funkcjonalność w chwili, gdy kierowca chce wyruszyć w drogę. Także dodatkowe chłodzenie i ogrzewanie są standardowym wyposażeniem modelu BMW X5 xDrive40e. Mogą one pracować z zasilaniem albo ze stacji ładowania, albo z zasobów akumulatora wysokoprądowego, jeśli jego rezerwy są wystarczające.

BMW X5 xDrive40e: klasyczny samochód typu Sport Activity Vehicle oferujący unikatowe możliwości hybrydy.

Ekskluzywne, charakterystyczne elementy stylistyczne w karoserii tego modelu jednoznacznie identyfikują BMW X5 xDrive40e jako klasyczny samochód typu Sports Activity Vehicle, zarazem jednak podkreślając jego unikatowy charakter hybrydowy. Najbardziej widocznym elementem jest przyłącze do ładowania, umieszczone na lewym przednim błotniku. Przy rozpoczęciu ładowania przepływ energii jest tu wskazywany przez efekty świetlne o niebieskiej barwie. Rury wydechowe BMW X5 xDrive40e mają formę podwójnych trapezów. Poza logotypami modelowymi umieszczonymi z przodu burt auta, znane z modeli BMW i logo „eDrive” zdobi także klapę bagażnika, nakładki na progi z niebieskim podświetleniem oraz konsolę środkową.

Poza dynamiczną kontrolą amortyzatorów DDC, specyfikacja seryjna modelu BMW X5 xDrive40e obejmuje również samopoziomującą, pneumatyczną oś tylną. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, która jest standardem we wszystkich wersjach BMW X5, tu jest rozszerzona o dodatkowe systemy chłodzenia i ogrzewania – składają się na nie elektryczna grzałka do natychmiastowego podgrzewania wody oraz elektryczna sprężarka czynnika klimatyzacji. Poza tym do BMW X5 xDrive40e dostępne są wszystkie opcje z palety BMW X5 – poza 3. rzędem siedzeń, pakietu adaptacyjnego zawieszenia Dynamic, aktywnym układem kierowniczym, wielofunkcyjnym wyświetlaczem, komfortowymi fotelami z tyłu i workiem na narty. BMW X5 xDrive40emożna jednak doposażyć w stylizujące nadwozie i wnętrze pakiety Design Pure Experience lub Design Pure Excellence, podkreślające albo sportowo-aktywną niezawodność, albo wszechstronność, albo ekskluzywny, luksusowy charakter. Wariant hybrydowy plug-in można także wzbogacić o pakiet M Sport i opcje z palety BMW Individual.

Kolejnym seryjnym elementem wyposażenia jest system nawigacyjny Professional. Standardowe systemy regulator prędkości z funkcją hamowania oraz Driving Assistant można dopełnić innymi elementami programu BMW ConnectedDrive, w tym Driving Assistant Plus z aktywnym regulatorem prędkości z funkcją Stop&Go, ostrzeżeniem o ryzyku kolizji z funkcją autonomicznego hamowania oraz asystentem korków drogowych, wyświetlaczem przeziernym Head-up Display, systemem nocnego widzenia Night Vision z rozpoznawaniem pieszych i zwierząt, a także dynamicznym doświetlaniem, ostrzeżeniem przed niezamierzoną zmianą pasa, asystentem parkowania, kamerą cofania lub systemem kamer Surround View i ostrzeżeniu o ograniczeniach prędkości i zakazie wyprzedzania. Wszystkie te systemy wsparcia kierowcy są aktywne także w czasie jazdy w trybie elektrycznym. Adaptacyjne lampy główne LED, komfortowy bezkluczykowy dostęp oraz możliwość wybrania 19- czy 20-calowych kół to także punkty na liście wyposażenia BMW X5 xDrive40e. Seryjnie montowane są w tym aucie 18-calowe aluminiowe koła z podwójnymi szprychami.

Dzięki pionierskim produktom i usługom programu BMW 360° ELECTRIC ładowanie jest bardzo elastycznym procesem.

Hybrydowy charakter plug-in modelu BMW X5 xDrive40e jest idealną podstawą dla szerokiego stosowania systemu napędzania elektrycznością w wysokowydajnej mobilności, w tym przemieszczania się po mieście w trybie elektrycznym, bezemisyjnym. Zastosowany w tym samochodzie wysokoprądowy akumulator ma pojemność 9,0 kWh i może być ładowany energią pozyskiwaną z domowej instalacji elektrycznej (z gniazdka), ze stacji ładowania Wallbox zaprojektowanej dla wysokiego prądu, a także z publicznych stacji ładowania. Standardowy kabel przyłączeniowy można schować pod podłogą bagażnika, w schowku przykrytym wieczkiem z zawiasami.

Podłączony do konwencjonalnego domowego gniazdka elektrycznego, wysokoprądowy akumulator od stanu pełnego rozładowania do pełnej pojemności naładuje się po 3 godzinach i 50 minutach. Program BMW 360° ELECTRIC zapewnia bezpieczne, proste i bardzo szybkie rozwiązanie do ładowania w postaci BMW i Wallbox Pure, która to stacja ładuje wysokoprądowy akumulator w ciągu 2 godzin i 45 minut. Proces ładowania można sprawdzać na wyświetlaczu samochodu lub na ekranie smartfonu po wgraniu weń aplikacji BMW Remote. Domowa szybka stacja ładowania ma też drugą wersję – BMW i Wallbox Pro, która obejmuje dodatkowe funkcje komfortowe. Jest wyposażona w 7-calowej przekątnej kolorowy monitor, którego dotykowe, przyjazne użytkownikowi menu pokazuje, jak przebiega ładowanie i pozwala dostosować ustawienia w zakresie zarządzania ładowaniem. Dane na wyświetlaczu obejmują jakość dostarczanej energii i informację o poprzednich cyklach ładowania.

W ramach programu BMA 360° ELECTRIC klienci mają do dyspozycji koncepcję usług obejmującą wszystko – od dostawy i montażu stacji ładowania, po obsługę, doradztwo i inne usługi. Jest tu też usługa ChargeNow, obejmująca kartę ChargeNow, która daje wprost dostęp do partnerskich stacji ładowania i może być wykorzystana do wygodnego opłacania miesięcznego kosztów pobranej energii.  Mobilna usługa ParkNow Longterm upraszcza kwestie znajdowania miejsca do parkowania w gęstych centrach miast i pomaga w trafieniu i/lub rezerwowaniu miejsc z dostępem do stacji ładowania. Poza tym w zakres BMW 360° ELECTRIC wchodzą serwisowanie, wsparcie i inne usługi abonenckie dostosowane specjalnie do tego modelu.

Innowacyjne nowe funkcje BMW ConnectedDrive pozwalają ponadto planować podróże w taki sposób, by samochód jak największe odcinki trasy pokonywał z napędem czysto elektrycznym i pracował jak najbardziej wydajnie. System nawigacji Professional seryjnie montowany w BMW X5 xDrive40e daje kierowcy opcję skalkulowania specyficznej dla hybrydowego auta trasy ECO PRO z uwzględnieniem takich czynników jak sytuacja ruchu drogowego, profil trasy i styl jazdy kierowcy. Funkcja inteligentnego zarządzania energią w BMW X5 xDrive40e wykorzystuje dostępne dane o profilu trasy dla wszystkich wspieranych przez nawigację tras w połączeniu z informacją o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (RTTI). Stwarza to bazę dla przewidującej i zoptymalizowanej pod względem wydajności kontroli zespołu napędowego, utrzymującej zużycie paliwa na minimalnym poziomie i intensywnie wykorzystującej napęd czysto elektryczny. Na dłuższych trasach prowadzących przez np. zarówno rejony wiejskie, jak i gęsto zabudowane, system potrafi zaplanować wykorzystanie odzyskiwania energii hamowania i ustawić punkty obciążania silnika spalinowego przy wyższych prędkościach tak, by zapewnić jak najwyższe rezerwy energii elektrycznej, pozwalające na pokonywanie wszystkich sekcji zabudowanych w trybie elektrycznym. Ponadto do punktów POI dla obranej trasy w systemie nawigacji dodane zostają lokalizacje wszystkich publicznych stacji ładowania.

Także aplikacja BMW Remote ma formę specjalną dla auta hybrydowego. Podaje ona kierowcy informacje o stanie naładowania wysokoprądowego akumulatora nawet gdy jest on oddalony od samochodu – na ekranie smartfonu. Aplikacja pokazuje także umiejscowienie publicznych stacji ładowania. Na smartfonie można również przeanalizować dane nt. wydajności, z jaką pokonana została ostatnia trasa – oraz łączny dystans pokonany wyłącznie w trybie elektrycznym i ilość paliwa zaoszczędzona dzięki zasilaniu elektrycznemu. Funkcje dodatkowego ogrzewania i chłodzenia – seryjne w BMW X5 xDrive40e – można obserwować, ale i aktywować za pośrednictwem smartfonu i aplikacji BMW Remote.

Produkcja w fabryce w Spartanburgu: centrum doskonałości dla modeli BMW X oraz technologii hybrydowych.

BMW X5 xDrive40e produkowane jest w fabryce BMW Spartanburg w USA, w Karolinie Południowej, gdzie powstają także wszystkie inne modele i warianty samochodów Sports Activity Vehicle: BMW X6, BMW X3 oraz BMW X4. Od wejścia do produkcji pierwszej generacji BMW X5 minęło już 15 lat – przez ten czas amerykańska fabryka rozrosła się do pozycji globalnego centrum doskonałości modeli BMW X.

BMW X5 xDrive40e montowane jest równolegle z pozostałymi wariantami BMW X5 oraz modelem X6, na tej samej linii. Do procesu produkcyjnego dodano specjalne kroki montażowe, by zintegrować komponenty hybrydowe. Wysokoprądowy akumulator jest produkowany w nowo zbudowanej hali w obrębie fabryki BMW Spartanburg. Wszystkie procesy produkcyjne podlegają tym samym, ścisłym standardom jakości i bezpieczeństwa, jakie stosowane są we wszystkich fabrykach BMW Group na całym świecie. BMW Spartanburg wyróżnia się ekstremalnie wydajnym ekologicznie systemem zaopatrzenia w energię – to tu po raz pierwszy wdrożono inteligentny system zarządzania danymi energetycznymi (iEDMS) z ciągłym porównywalnym pomiarem zużycia energii. Ponadto duża część energii potrzebnej do produkcji samochodów pozyskiwana jest z metanu z pomocą wysokowydajnych generatorów turbinowych.

|  |  |  | BMW X5 xDrive40e |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadwozie |  |  |  |
| Liczba drzwi/miejsc |  |  | 5 / 5 |
| Długość / szerokość / wysokość) (nieobciążony) | mm |  | 4886 / 1938 / 1762 |
| Rozstaw osi | mm |  | 2933 |
| Rozstaw kół, przód / tył | mm |  | 1644 / 1650 |
| Średnica zawracania | m |  | 12,7 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~l |  | 85 |
| Pojemność układu smarowania silnika 2 | l |  | 5,0 |
| Masa pojazdu gotowego do drogi DIN / EU | kg |  | 2230 / 2305 |
| Maksymalna ładowność, DIN | kg |  | 750 |
| Maksymalna dopuszczalna masa | kg |  | 2980 |
| Maksymalne naciski na oś, przód / tył | kg |  | 1250 / 1755 |
| Maksymalna masa przyczepy (12 %) hamowanej / niehamowanej | kg |  | 2700 / 750 |
| Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego/maksymalny nacisk na hak | kg |  | 100 / 140 |
| Pojemność bagażnika | l |  | 500-1720 |
| Opory powietrza (cx – współczynnik oporu czołowego) (A – powierzchnia czołowa) | Cx x A |  | 0,31 x 2,84 |
| Zespół napędowy |  |  |  |
| Typ napędu |  | W pełni hybrydowy, permanentne wektorowanie momentu obrotowego na wszystkie koła z jednego lub obu silników za pośrednictwem BMW xDrive |
| Systemowa łączna moc maksymalna | kW/KM | 230 / 313 |
| Silnik spalinowy |  |  |  |
| Konfiguracja / liczba cylindrów / zaworów na cylinder |  |  | rzędowy / 4 / 4 |
| Budowa silnika |  | BMW TwinPower Turbo, dwuślimakowa turbosprężarka, bezpośredni wtrysk paliwa HPDI, w pełni zmienne fazy rozrządowe dla obu stron silnika Double VANOS, w pełni zmienne sterowanie wzniosem zaworowym (VALVETRONIC) |
| Pojemność skokowa | cm3 |  | 1997 |
| Skok tłoka / średnica cylindra | mm |  | 90,1 / 84,0 |
| Stopień sprężania | :1 |  | 10,0 |
| Paliwo |  |  | benzyna RON 91 |
| Moc maksymalna | kW / KM |  | 180 / 245 |
| Obroty mocy maksymalnej | obr / min |  | 5000-6500 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 350 |
| Obroty maksymalnego momentu obrotowego | obr / min |  | 1250-4800 |
| Silnik elektryczny |  |  |  |
| Technologia |  | Technologia BMW eDrive: synchroniczny silnik elektryczny zintegrowany w 8-stopniowej automatycznej skrzyni biegów Steptronic, funkcja generatora przy odzyskiwaniu energii hamowania dla wysokoprądowego akumulatora |
| Moc maksymalna 3 | kW/KM | 83 / 113 |
| przy | obr./min | 3170 |
| Moc znamionowa | kW/KM |  | 55/75 |
| przy | obr./min |  | 5000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm |  | 250 |
| przy | obr./min |  | 0 |
| Moc odzysku | kW |  | 20 |
|  |  |  | BMW X5 xDrive40e |
| Akumulator wysokoprądowy |  |  |  |
| Technologia gromadzenia / umiejscowienie |  |  | litowo-jonowy / pod podłogą bagażnika |
| Napięcie | V |  | 351 |
| Pojemność (brutto) | kWh |  | 9,0 |
| Czas ładowania do 100% |  |  | 2.8 h przy 3,5 kW (16 A / 230 V) |
| Skrzynia biegów |  |  |  |
| Typ przekładni |  | 8-stopniowa, automatyczna Steptronic |
| Przełożenia I | :1 |  | 4,714 |
| II | :1 |  | 3,143 |
| III | :1 |  | 2,106 |
| IV | :1 |  | 1,667 |
| V | :1 |  | 1,285 |
| VI | :1 |  | 1,000 |
| VII | :1 |  | 0,839 |
| VIII | :1 |  | 0,667 |
| wsteczny | :1 |  | 3,317 |
| Przekładnia główna | :1 |  | 3,154 |
| Dynamika i bezpieczeństwo |  |  |
| Zawieszenie przednie | Podwójne wahacze prowadzące z podwójnym przegubem, niewielki negatywny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, system przeciwdziałający nurkowaniu |
| Zawieszenie tylne | oś przestrzenna Integral IV, przestrzennie działające zawieszenie z systemem przeciwdziałającym przypadaniu i nurkowaniu, pneumatyczne resorowanie z samopoziomowaniem |
| Hamulce, przód | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe wentylowane |
| Hamulce, tył | zaciski jednotłoczkowe pływające, tarcze hamulcowe wentylowane |
| Systemy stabilizacji jazdy | standardowo: dynamiczna kontrola stabilności (DSC) z ABS i dynamiczną kontrolą trakcji (DTC), kontrola hamowania na zakrętach (CBC), dynamiczną kontrolę hamowania (DBC), funkcję osuszania hamulców, kompensację spadku siły hamowania, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, automatyczny hamulec dyferencjału (ADB-X), kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC), dynamiczna kontrola amortyzatorów DDC |
| Systemy bezpieczeństwa | standardowo: czołowe poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, boczne poduszki gazowe dla kierowcy i przedniego pasażera, kurtyny gazowe dla obu rzędów siedzeń, trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z napinaczami pasów i ogranicznikami napięcia dla kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, czujniki rolowania, wskaźnik utraty ciśnienia w oponach |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektromechanicznym (EPS) z funkcją Servotronic |
| Przełożenie przekładni kierowniczej | :1 |  | 19,1 |
| Opony przód / tył |  |  | 255/55 R18 109 V XL |
| Obręcze kół przód / tył |  |  | 8,5J x 18 alu |
|  |  |  | BMW X5 xDrive40e |
| Osiągi |  |  |  |
| Stosunek masy do mocy | kg / kW |  | 9,7 |
| Moc jednostkowa z 1 l pojemności | kW / l |  | 90,1 |
| Przyspieszenia 0 - 100 km/h | s |  | 6,8 |
| Prędkość maksymalna | km/h |  | 210 |
| Prędkość maksymalna elektryczna | km/h |  | 120 |
| Zasięg elektryczny (wg UE) | km |  | do 31 |
| Specyfikacja off-road |  |  |  |
| kąt natarcia / zejścia | ° |  | 25,0 / 22,5 |
| Kąt rampowy | ° |  | 20,0 |
| Prześwit | mm |  | 209 |
| Głębokość brodzenia (7 km/h) | mm |  | 500 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |
| Standardowe funkcje i systemy BMW EfficientDynamics |  | technologia BMW eDrive, odzysk energii przy hamowaniu z wyświetlaniem danych, elektromechaniczny układ kierowniczy EPS, specyficzna dla hybrydowego napędu funkcja Auto Start-Stop, tryb jazdy ECO PRO z funkcją żeglowania, inteligentna lekka budowa, uruchamianie urządzeń dodatkowych w razie potrzeby, sterowana komputerowo pompa oleju, zoptymalizowany pod kątem wydajności tylny mechanizm różnicowy i rozdzielacz wektorowania, opony o zredukowanych oporach toczenia |
| Zużycie paliwa (EU) 4 |  |  |  |
| Na standardowym ogumieniu |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 3,3 |
| Emisja CO2 z paliwa | g/km |  | 77 |
| Zużycie średnie energii | kWh |  | 15,3 |
| z felgami 9J x 19 z przodu i 10J x 19 z tyłu, z oponami 255/50 R19 z przodu i 285/45 R19 z tyłu z felgami 10J x 20 z przodu i 11J x 20 z tyłu, z oponami 275/40 R20 z przodu i 315/35 R20 z tyłu |
| Zużycie średnie | l/100 km |  | 3,4 |
| Emisja CO2 z paliwa | g/km |  | 78 |
| Zużycie średnie energii | kWh |  | 15,4 |
| Spełniana norma emisji spalin | – |  | EU6 |

Specyfikacje są zgodnie ze standardami ACEA. Niektóre dane homologacyjne (masy) dotyczą tylko rynku niemieckiego.
Dane w nawiasach dotyczą samochodów z przekładnią automatyczną
1) Wysokość z anteną dachową
2) Przy zmianie oleju
3) Wg ECE R-85
4) Zużycie paliwa i emisja CO2 zależą od wybranego typu opon

BMW X5 xDrive40e.

Silnik spalinowy.