BMW
Corporate Communications

Media Information
14 Апрель 2009 г.

Company

Bayerische

Motoren Werke

Aktiengesellschaft

Postal Address

BMW AG

80788 München

Telephone

+49-89-382-23662

Internet

www.bmwgroup.com

Всеобъемлющая защита на новом уровне: Автомобиль BMW X5 Security Plus.

В качестве первого предприятия, выпускающего автомобили массовыми сериями, компания BMW предлагает Вашему вниманию автомобиль с 6-м классом пулестойкости.

г. Мюнхен. Компания BMW расширяет свой спектр бронированных автомобилей дополнительной моделью с новым классом защиты. Автомобиль BMW X5 Security Plus соответствует требованиям 6-го класса пулестойкости (APR 2006) и, таким образом, гармонично сочетает разностороннюю мобильность и всеобъемлющую защиту от нападений преступников. Это – первый автомобиль предприятия, выпускающего автомобили массовыми сериями, с концепцией безопасности целенаправленно рассчитанной на опасность нападений с применением наиболее распространенного во всем мире ручного огнестрельного оружия типа AK 47. Автомобиль, созданный на базе пользующегося успехом BMW X5 Sports Activity Vehicle (SAV), предоставляет в своем снабженном специальной усиленной защитой салоне место для четырех пассажиров. Кроме того, благодаря продуманной технологии привода и ходовой части данного автомобиля водитель сможет уверенно справиться с серьезными ситуациями как на асфальтированной дороге, так и на неукрепленном грунте. Выпуская на рынок автомобиль BMW X5 Security Plus, компания BMW вводит новый эталон в сфере защиты от преступности в дорожном движении.

Основное внимание в концепции безопасности автомобиля BMW X5 Security Plus уделено бронированному салону для пассажиров. Данный салон гарантирует превосходную защиту, в частности, благодаря фасонным деталям и щиткам, изготовленным из высококачественной стали. Кузов оснащен перекрытием на стыках, которое предотвращает проникновение в салон пуль или осколков на критических участках – например, на стыках дверей или на переходах стоек кузова, а также безопасными стеклами, разработанными специально для данного класса пулестойкости. К тому же эти стекла выдерживают нападения с применением оружия ударного воздействия и снабжены поликарбонатным слоем, который защищает от проникновения осколков в салон.

Автомобиль BMW X5 Security Plus: премьера нового эталона безопасности.

Автомобиль BMW X5 Security Plus был испытан в соответствии с Директивой о пуленепробиваемых автомобилях BRV 1999 и предлагает защиту, соответствующую требованиям VPAM – APR 2006 относительно 6-го класса пулестойкости. Профессиональная концепция защиты для нового автомобиля BMW X5 Security Plus рассчитана, в частности, на такие угрозы из сферы преступности, как: разбойные нападения, похищения или угон автомобиля, а также на использование автомобиля в нестабильных регионах, где типичным оружием нападающих стало огнестрельное оружие марки AK 47. Автомобиль BMW X5 Security Plus предоставляет всеобъемлющую защиту от подобных нападений. Его защитное оснащение было разработано специально для данной модели и многократно испытано в процессе её разработки. Интеграция защитного оборудования выполнялась параллельно с проектированием серийного автомобиля BMW X5.

Действенная защита, обеспеченная заводом-производителем и отлично согласованная с моделью Sports Activity Vehicle.

Так же, как и все остальные бронированные автомобили марки BMW, автомобиль BMW X5 Security Plus обладает всеобъемлющей защитой, обеспеченной заводом-производителем. В отличие от метода послезаводского бронирования, прямое изготовление бронированных автомобилей на заводах компании BMW предоставляет гарантию того, что все компоненты отлично согласованы с соответствующей моделью автомобиля и, к тому же, отвечают всем строжайшим директивам по обеспечению качества, действующим в компании BMW. Изготовление автомобиля BMW X5 Security Plus осуществляется параллельно с серийным автомобилем на заводе BMW в г. Спартанбурге в штате Южная Каролина (США). Интеграция защитного оборудования выполняется согласно процессам BMW на заводе в г. Толуке (Мексика). Как при разработке, так и при изготовлении автомобиля BMW X5 Security Plus используется более чем 30-летний опыт предприятия, накопленный компанией BMW при создании бронированных автомобилей.

Наряду с эффективным бронированием к серийному защитному оснащению автомобиля BMW X5 Security относятся также такие технические особенности, которые помогают легче и лучше справляться с опасными ситуациями. Устройство двусторонней оперативной связи предоставляет возможность для общения с лицами, находящимися вне автомобиля, так что для этого не нужно открывать двери или окна автомобиля. Система тревоги в случае нападения обеспечивает автоматическое запирание дверей. Кроме того, подаются акустические и визуальные сигналы тревоги. Элементы управления этой системой расположены под крышкой на средней панели. По желанию среди прочего можно выбрать видеокамеру заднего вида, изображение от которой будет передаваться на контрольный дисплей системы управления iDrive на панели приборов, что, тем самым, облегчит выполнение маневров при езде назад. Встроенная в бампер видеокамера системы Side View предоставляет водителю более детальный обзор происходящего впереди автомобиля. Таким образом, например, при выезде из крытых автостоянок или же из узких подворотен можно уже заблаговременно узнать о движении транспорта в поперечном направлении.

Кроме того, к серийному оснащению автомобиля BMW X5 Security Plus относятся биксеноновые фары с адаптивным поворотным светом. Они обеспечивают оптимальную видимость благодаря тому, что при движении на повороте световой конус фары как бы следит за линией поворота. В дополнение к этому функция поворотной фары при изменениях направления движения на перекрестках или на выездах гарантирует заблаговременное освещение участка в выбранном направлении движения.

Быстрое и безопасное движение на любой местности.

Наряду с выдающимся уровнем безопасности автомобиль BMW X5 Security Plus также убеждает потребителя своим высочайшим комфортом, своей первоклассной «послушностью» в управлении и своими чрезвычайно спортивными характеристиками движения. Его просторное помещение для пассажиров, его мощный восьмицилиндровый двигатель и интеллектуальный четырехколесный привод BMW xDrive не только прекрасно соответствуют всем требованиям повседневного дорожного движения, всё это также помогает данному автомобилю отлично справляться и с теми ситуациями, когда требуются быстрые и гибкие реакции.

Двигатель V8 автомобиля BMW X5 Security Plus с рабочим объемом 4,8 л развивает мощность в 261 кВт / 355 л.с., а также максимальный вращающий момент в 475 ньютон-на-метр, который обеспечивается уже при числе оборотов двигателя, равном 3400 об/мин. Для набора скорости от нуля до 100 км/ч автомобилю BMW X5 Security Plus требуется всего 8,2 секунды, его максимальная скорость движения ограничивается электроникой на уровне 180 км/ч.

Благодаря своей интеллектуальной системе четырехколесного привода xDrive автомобиль BMW X5 Security Plus не привязан к дорогам с асфальтовым покрытием, он уверенно справляется также и со сложными почвенными условиями за пределами сети дорог. Связь между системой четырехколесного привода и стабилизационной системой DSC, устанавливаемая в системе управления Integrated Chassis Management (ICM), обеспечивает особенно точное распределение тягового усилия, адаптированное к соответствующей ситуации во время движения. С учетом данных, поступающих от датчиков системы DSC, система xDrive молниеносно передает усилие на те колеса, которые обладают лучшим тяговым усилием.

Ходовая часть автомобиля BMW X5 Security Plus безукоризненно настроена на его увеличенный вес. Для этого, в частности, в автомобиль встроены такие специфические компоненты ходовой части, как подвески и амортизаторы, а программное обеспечение, управляющее ходовой частью, приспособлено к специфическим характеристикам бронированного автомобиля. Для дополнительного повышения независимости в сложных дорожных ситуациях в серийное оснащение автомобиля BMW X5 Security Plus включены высокомощное тормозное устройство, активное рулевое управление, действующее в зависимости от скорости движения автомобиля, а также система Adaptive Drive, состоящая из устройства активной стабилизации поперечных колебаний вокруг продольной оси и из изменяемой настройки амортизаторов. Кроме того, автомобиль BMW X5 Security Plus оснащен шинами, способными сохранять свои свойства при разрушении. За счет этого шины остаются работоспособными даже при полной потере давления – например, в результате обстрела или проезда по острым предметам. При неполной загрузке автомобиля с данными покрышками можно проехать еще ок. 150 км со скоростью до 80 км/час.

Еще одним преимуществом защитной концепции, предлагаемой заводом-производителем, является внешне не заметная интеграция всех защитных компонент. Изготавливаемые компанией BMW бронированные автомобили даже для опытного взгляда почти ничем не отличаются от серийных моделей. Это обстоятельство отвечает потребностям заказчиков и, кроме того, обеспечивает пассажирам дополнительный плюс с точки зрения безопасности.

Одновременно с этим компания BMW предлагает своим заказчикам всеобъемлющее техническое обслуживание во всех уголках мира. Это включает в себя, как конфиденциальное консультирование, так и полное сервисное обслуживание, включая снабжение запчастями. Все бронированные автомобили сконструированы так, чтобы их можно было обслуживать и ремонтировать в обычных мастерских компании BMW. К сервисному предложению относится, в том числе, внутренний пул компании, состоящий из бронированных автомобилей и бронированных автомобилей с повышенным классом защиты.

Кроме того, компания BMW предлагает специальные курсы обучения водителей бронированных автомобилей. Данные программы по вождению, которые компания BMW проводит вот уже на протяжении более 20 лет, предлагаются в различных ступенях, которые отличаются друг от друга своей степенью интенсивности обучения в зависимости от индивидуальной предварительной подготовки участников указанных курсов. Они проводятся во всём мире, в различных местах. Курсами обучения руководят высококвалифицированные эксперты. Курс обучения включает в себя как всеобъемлющие теоретические занятия, так и обучение практическим навыкам и приемам управления автомобилем, вплоть до обучения методам тактического поведения.

For questions please contact:

Andreas Lampka, Product Communications BMW Automobiles
Telephone: +49-89-382-23662, Fax: +49-89-382-20626

Dirk Arnold, Product Communications BMW Automobiles
Telephone: +49-89-382-12325, Fax: +49-89-382-20626

Media Website: www.press.bmwgroup.com

E-mail: presse@bmw.de