Эстетика и динамика в идеальном сочетании.
Новый седан BMW 5 серии.

Мировая премьера нового седана BMW 5 серии в очередной раз обозначила превосходство эстетики и получения удовольствия за рулем в сегменте автомобилей верхнего среднего класса. Благодаря своему элегантному спортивному дизайну, типичной для марки динамике, образцовой экономичности и инновационным системам обеспечения комфорта и безопасности, шестое поколение седана BMW 5 серии является воплощением лучших качеств одного из самых успешных мировых производителей автомобилей премиум-класса.

Дизайн: харизматичный, элегантный, спортивный

Самая большая колесная база в сегменте, длинный капот, короткие свесы и плавная линия крыши, характерная для купе, позволяют новому седану 5 серии значительно выделяться на фоне конкурентов. Идеально сбалансированные пропорции определяют общее эстетическое впечатление от автомобиля. Типичные для марки элементы дизайна проявляются как в выразительной передней части с вертикально поставленными «ноздрями» BMW и капотом с эффектными контурами, так и в боковой части автомобиля, а также в мощной корме.

В салоне современное оснащение гармонично сочетается с элегантным классическим декором. Безупречный стиль и четкая ориентация во всем на водителя гарантирует поистине уникальные ощущения от управления автомобилем.

Ощущение от вождения: высочайшая динамика и впечатляющий комфорт

Самая современная ходовая часть обеспечивает великолепные ощущения от управления спортивным автомобилем и еще более высокий уровень комфорта. В то же время функциональная система контроля динамики движения Dynamic Drive Control позволяет выполнять индивидуальную настройку автомобиля. Новый седан BMW 5 серии может оснащаться интегральным активным рулевым управлением, а также системой Adaptive Drive, которая включает систему динамической регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control и систему подавления кренов Dynamic Drive.

Новый седан BMW 5 серии будет представлен на рынке с одним восьмицилиндровым и тремя шестицилиндровыми бензиновыми двигателями, а также двумя шестицилиндровыми дизелями. Этот ряд будет дополнен четырехцилиндровым турбодизелем с алюминиевым блоком цилиндров и непосредственным впрыском Common Rail. Турбодизель развивает 135 кВт/184 л.с. и позволяет BMW 520d, оснащенному функцией Auto Start Stop, демонстрировать самые лучшие показатели экономичности в сегменте. Его средний расход топлива по тестовому циклу в соответствии с Евро-5 составляет 5,0 литра на 100 километров, выбросы CO2 составляют 132 г/км (предварительные данные).

Топ-модель BMW 550i оснащается восьмицилиндровым двигателем мощностью 300 кВт/407 л.с. с технологией BMW TwinPower Turbo и системой непосредственного впрыска бензина High Precision Injection.

Шестицилиндровый двигатель с технологией BMW TwinPower Turbo, высокоточным впрыском и системой VALVETRONIC на модели BMW 535i развивает максимальную мощность 225 кВт/306 л.с., а два шестицилиндровых двигателя с высокоточным впрыском, работающие на обедненной смеси, развивают на BMW 528i мощность до 190 кВт/258 л.с., а на BMW 523i – до 150 кВт/204 л.с. соответственно. Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель новейшего поколения позволяет BMW 530d развивать мощность до 180 кВт/245 л.с., а BMW 525d – до 150 кВт/204 л.с. BMW 530d с функциональной системой BMW BluePerformance полностью соответствует стандартам Евро-6. Все варианты нового седана BMW 5 серии удовлетворяют требованиям стандарта Евро-5.

BMW EfficientDynamics: BMW 5 серии укрепляет свое преимущество

Для всех вариантов нового седана BMW 5 серии в качестве опции предлагается новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. BMW 550i серийно оснащается АКП с оптимизированным КПД, которая, как и предлагающийся для всех вариантов седана электромеханический усилитель рулевого управления EPS, дополнительно повышает эффективность автомобиля. В зависимости от комплектации конкретной модели, автомобили серийно оснащаются технологическими инновациями, созданными в рамках BMW EfficientDynamics: системой рекуперации энергии торможения, индикатором моментов переключения передач, активным управлением заслонками радиатора и системой управления по потребностям навесными агрегатами, к которым относится отключаемый компрессор кондиционера. Наконец, вклад в достижение выдающейся комфортабельности и динамичности вносит рациональная облегченная конструкция дверей, капота, передних крыльев и компонентов ходовой части, выполненных из алюминия.

Инновационные системы помощи водителю BMW ConnectedDrive

Автомобили BMW 5 серии оснащаются разнообразными системами помощи водителю, впервые предлагаемыми в рамках программы BMW ConnectedDrive. К ним относятся: система помощи при парковке, система кругового обзора, система предупреждения об опасности столкновения с функцией экстренного торможения, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go и ограничитель скорости. В качестве дополнительных опций предлагаются система слежения за разметкой, система помощи при перестроении, индикатор ограничения скорости, проекционный дисплей, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов и камера заднего вида.

Разработка и производство вместе с BMW 7-й серии

Мировая премьера седана BMW 5 серии открывает новую главу в истории успеха компании. За время выпуска пяти поколений этого модельного ряда покупателям было передано более 5,5 миллиона автомобилей. Новая модель имеет в своей основе инновационную концепцию архитектуры автомобиля, которая также используется для люксовых седанов BMW 7 серии. Совместный выпуск BMW 5 и 7 серий на заводе в Дингольфинге и использование общих компонентов способствует очень эффективному производству с высоким уровнем качества.

Краткая информация.

•	Мировая премьера нового седана BMW 5 серии – воплощения спортивно-элегантного, инновационного и ориентированного на водителя седана верхнего среднего класса. Шестое поколение успешного четырехдверного автомобиля восхищает своей современной эстетикой дизайна, позволяет насладиться типичной для BMW динамикой и предлагает непревзойденную экономичность в сегменте автомобилей бизнес-класса. Элементы комплектации класса «люкс» подчеркивают премиум-уровень седана. Оптимальное сочетание уникальных качеств нового седана BMW 5 серии достигнуто благодаря богатому опыту одного из самых успешных мировых производителей автомобилей премиум-класса.

# •	Идеально сбалансированные пропорции определяют высококачественную эстетику и динамичный внешний вид нового седана BMW 5 серии. Типичные черты BMW проявляются в длинном рельефном капоте, коротких свесах, плавной линии крыши, характерной для купе, а также в самой большой колесной базе в сегменте. Харизматичный вид вертикальных линий передней части автомобиля с «ноздрями», типичными для BMW, которые под определенным углом зрения кажутся слегка наклоненными вперед, стильная элегантность боковых панелей и мощная спортивность кормы составляют непревзойденное впечатление.

# •	В салоне горизонтальное членение поверхностей и эффектные линии создают атмосферу простора и гармонии. Четкое структурирование кокпита помогает водителю управлять автомобилем. Стильный современный вид салона подчеркивают высококачественные материалы и со вкусом подобранные цветовые сочетания, способные удовлетворить самых взыскательных клиентов.

# •	Благодаря использованию технологий, разработанных в рамках стратегии BMW EfficientDynamics, новый седан BMW 5 серии укрепляет свое лидерство в сегменте за счет эффективности и экономичности. Все двигатели отвечают требованиям стандарта Евро-5, а новый BMW 530d с опциональной системой BMW BluePerformance даже соответствует стандарту Евро-6. Вклад в достижение выдающейся комфортабельности и динамичности вносит рациональная облегченная конструкция ходовой части, а также капота, передних крыльев и дверей, выполненных из алюминия.

# •	Новый седан BMW 5 серии будет представлен на рынке с одним восьмицилиндровым и тремя шестицилиндровыми бензиновыми двигателями, а также с двумя шестицилиндровыми дизелями. Двигатель V8 мощностью 300 кВт/407 л.с.с технологией BMW TwinPower Turbo и высокоточным впрыском приводит в движении топ-модель ряда – BMW 550i. Кроме того, для BMW 535i предлагается первый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 225 кВт/306 л.с.с технологией TwinPower Turbo, высокоточным впрыском и системой VALVETRONIC, для BMW 528i и BMW 523i – два шестицилиндровых бензиновых двигателя мощностью 190 кВт/258 л.с. и 150 кВт/204 л.с. с высокоточным впрыском, работающие на обедненной смеси. Рядный шестицилиндровый дизель последнего поколения с алюминиевым блоком цилиндров и системой непосредственного впрыска Common Rail развивает на BMW 530d мощность 180 кВт/245 л.с. и на BMW 525d – 150 кВт/204 л.с.. Этот ряд будет дополнен обновленным четырехцилиндровым турбодизелем мощностью135 кВт/184 л.с., который позволит BMW 520d, оснащенному функцией Auto Start Stop, при среднем расходе топлива 5,0 литра/100 км по тестовому циклу ЕС и выбросах CO2 132 г/км демонстрировать самые лучшие показатели экономичности в сегменте.

# •	В качестве опции для всех вариантов нового BMW 5 серии предлагается восьмиступенчатая АКП (серийно для BMW 550i). Можно заказать также спортивную автоматическую коробку передач  с лепестками переключения на руле. Инновационная конструкция набора зубчатых шестеренок, уникальный коэффициент полезного действия и оптимизированная масса позволяют восьмиступенчатой АКП сочетать высокий комфорт переключений, динамику и эффективность на высочайшем уровне.

# •	Выдающаяся динамика и уровень комфорта обеспечиваются сочетанием передней подвески на двойных поперечных рычагах с интегральной пятирычажной задней подвеской. Дополнительная эффективность гарантирована благодаря впервые использованному в BMW 5 серии электромеханическому усилителю рулевого управления с серийной функцией Servotronic. Опциональное интегральное активное рулевое управление сочетает в себе активное управление передними колесами и подруливающие в зависимости от ситуации задние колеса с углом поворота до 2,5 градуса.

# •	Ходовые качества нового седана BMW 5 серии характеризуются ощутимо возросшей динамикой и значительным увеличением комфорта. Его маневренность ориентирована на эталонные качества BMW 3 серии, а его солидность может сравниться с уровнем люксового седана BMW 7 серии. Индивидуальная настройка характеристик достигается благодаря системе контроля динамики движения, которая предлагается в сочетании с такими опциями, как спортивная АКП, система динамической регулировки жесткости амортизаторов и интегральное активное рулевое управление.

# •	Четко структурированный кокпит и элементы управления с интуитивно понятным интерфейсом позволяют получать максимальное удовольствие от поездки и дополнительно подчеркивают особую атмосферу салона нового BMW 5 серии. Ориентированный на водителя копит с технологией приборного щитка Black Panel, серийное многофункциональное рулевое колесо, два рычажка на рулевой колонке и разделение функций на основные и вспомогательные, позволяют в полной мере наслаждаться движением. В качестве опции предлагается оптимизированный проекционный дисплей с расширенным набором функций, улучшенным разрешением и увеличенной диагональю. Серийно для нового седана BMW 5 серии предлагается система iDrive новейшего поколения. Серийные и дополнительные функции аудиосистемы, навигации и коммуникации выводятся на гармонично интегрированном в переднюю панель контрольном дисплее размером 10,2 или 7 дюймов. Управление осуществляется с помощью контролера на центральной консоли.

# •	Программа BMW ConnectedDrive предлагает для нового BMW 5 серии уникальное разнообразие систем обеспечения комфорта, безопасности, а также информационно-развлекательных функций. Впервые в новом BMW 5 серии используются системы помощи при парковке, предупреждения об опасности столкновения с функцией экстренного торможения, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система кругового обзора и ограничитель скорости. В качестве опций предлагаются система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, система управления дальним светом, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, сигнализация аварийного сближения при парковке и камера заднего вида. В перечень систем BMW ConnectedDrive входят также онлайновые и телематические услуги BMW Online, BMW Assist, BMW TeleServices, а также доступ в Интернет.

# •	Новый седан BMW 5 серии обладает особо жестким на кручение кузовом, что положительно сказывается на маневренности и безопасности. Целенаправленное использование высокопрочных и сверхпрочных сортов стали позволяет увеличить среднюю жесткость по сравнению с предыдущей моделью на 55% и одновременно оптимизировать массу. В базовую комплектацию входят трехточечные инерционные ремни безопасности для всех пассажиров, передние и боковые подушки безопасности, а также активные подголовники для водителя и переднего пассажира, боковые подушки-занавески, индикатор падения давления в шинах, а также активный капот для лучшей защиты пешеходов. Дневной свет, противотуманные фары, двухступенчатые стоп-сигналы и круиз-контроль с функцией торможения – элементы базовой комплектации, в качестве опций предлагаются биксеноновые сдвоенные фары, адаптивные поворотные фары с переменным распределением света, адаптивный корректор фар и лампы освещения поворотов, а также расширенная функция экстренного вызова с автоматическим определением местоположения средствами BMW ConnectedDrive.

# •	Расширенная и более «продвинутая» комплектация, базовая для нового BMW 5 серии, включает также функцию комфортного запуска без необходимости вставлять ключ в замок зажигания, радиоприемник BMW Professional с CD-проигрывателем, вход AUX и шесть динамиков, климат-контроль с раздельной регулировкой температуры и потоков воздуха для водителя и переднего пассажира, а также интегрированную инструкцию по эксплуатации. К эксклюзивным опциям, которые обычно предлагаются только в автомобилях класса «люкс», относятся система комфортного доступа, USB-разъем, многоканальная аудиосистема, мультимедийная система для задних пассажиров, четырехзонный климат-контроль, активные сиденья, доводчики дверей, контурный сдвижной люк, оптимизированный с точки зрения акустики и дизайна, а также выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом.

# •		Варианты двигателей:
BMW 550i: бензиновый двигатель V8 с TwinPower Turbo и непосредственным впрыском (High Precision Injection), 
рабочий объем: 4 395 см3,
мощность: 300 кВт/407 л.с. при 5 500 – 6 400 об/мин, 
макс. крутящий момент: 600 Нм при 1 750 – 4 500 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 5,0 секунды,
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 10,4 л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 243 г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 535i: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с TwinPower Turbo, непосредственным впрыском (High Precision Injection) и системой VALVETRONIC, 
рабочий объем: 2 979 см3, 
мощность: 225 кВт/306 л.с. при 5 800 об/мин, 
макс. крутящий момент: 400 Нм при 1 200 – 5 000 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 6,0 (АКП: 6,1) секунды,
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 8,5 (АКП: 8,4) л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 199 (АКП: 195) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 528i: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском (High Precision Injection), работающий на обедненной смеси, 
рабочий объем: 2 996 см3, 
мощность: 190 кВт/258 л.с. при 6 600 об/мин, 
макс. крутящий момент: 310 Нм при 2 600 – 5 000 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 6,6 (АКП: 6,7) секунды, 
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 7,8 (АКП: 7,6) л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 182 (АКП: 178) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

# BMW 523i: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском (High Precision Injection), работающий на обедненной смеси,
рабочий объем: 2 996 см3, 
мощность: 150 кВт/204 л.с. при 6 100 об/мин, 
макс. крутящий момент: 270 Нм при 1 500 – 4 250 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 7,9 секунды,
максимальная скорость: 238 (АКП: 234) км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 7,6 л/100 км,
выбросы СО2 по ЕС: 177 г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 530d: рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией и системой непосредственного впрыска Common Rail (пьезофорсунки, макс. давление впрыска: 1 800 бар),
рабочий объем: 2 993 см3, 
мощность: 180 кВт/245 л.с. при 4 000 об/мин, 
макс. крутящий момент: 540 Нм при 1 750 – 3 000 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 6,3 секунды,
максимальная скорость: 250 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 6,3 (АКП: 6,2) л/100 км, 
выбросы СО2 по ЕС: 166 (АКП: 162) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 525d: рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией и системой непосредственного впрыска Common Rail (пьезофорсунки, макс. давление впрыска: 1 600 бар),
рабочий объем: 2 993 см3, 
мощность: 150 кВт/204 л.с. при 4 000 об/мин, 
макс. крутящий момент: 450 Нм при 1 750 – 2 500 об/мин, 
разгон [0 – 100 км/ч]: 7,2 секунды,
максимальная скорость: 236 км/ч, 
средний расход топлива по ЕС: 6,2 (АКП: 6,1) л/100 км, 
выбросы СО2 по ЕС: 162 (АКП: 161) г/км, стандарт токсичности: Евро-5.

BMW 520d: четырехцилиндровый дизельный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, турбонагнетателем с изменяемой геометрией и системой непосредственного впрыска Common Rail (электромагнитные форсунки, макс. давление впрыска 1 800 бар), 
рабочий объем: 1 995 см3, 
мощность: 135 кВт/184 л.с. при 4 000 мин−1, 
макс. крутящий момент: 380 Нм при 1 900 – 2 750 мин−1, 
разгон [0–100 км/ч]: 8,1 секунды (предварительное значение), 
максимальная скорость: 227 (АКП: 225) км/ч (предварительные значения),
средний расход топлива по ЕС: 5,0 (АКП: 5,2) л/100 км, 
выбросы СО2 по ЕС: 132 (АКП: 137) г/км (предварительные значения), стандарт токсичности: Евро-5.

Технические характеристики. 
Седан BMW 523i
Седан BMW 528i

|  |  | BMW 523i |  | BMW 528i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |  |  |
| Количество дверей/мест |  | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Длина/ширина/высота (ненагр.) | мм | 4899 / 1860 / 1464 |  | 4899 / 1860 / 1464 |
| Колесная база | мм | 2968 |  | 2968 |
| Колея передняя/задняя | мм | 1600 / 1627 |  | 1600 / 1627 |
| Дорожный просвет |  | 141 |  | 141 |
| Диаметр разворота | м | 11,95 |  | 11,95 |
| Вместимость бака | ок. л | 70 |  | 70 |
| Система охлаждения, вкл. отопитель | л | 9,0 |  | 9,0 |
| Моторное масло1) | л | 6,5 |  | 6,5 |
| Собственная масса по DIN/EU | кг | 1625 / 1700 (1650 / 1725) |  | 1635 / 1710 (1655 / 1730) |
| Полезная нагрузка по DIN | кг | 610 |  | 610 |
| Доп. полная масса | кг | 2235 (2260) |  | 2245 (2265) |
| Доп. осевая нагрузка спереди/сзади | кг | 1070 / 1265 (1070 /1270) |  | 1070 / 1265 (1070 / 1270) |
| Доп. масса букс. груза (12%) прицеп с тормозами/без тормозов | кг | 1900 / 750 (2000 / 750) |  | 2000 / 750 |
| Доп. нагрузка на крышу/тягово-сцепное устройство | кг | 100/90 |  | 100/90 |
| Вместимость багажника | л | 520 |  | 520 |
| Коэфф. аэродин. сопротивл. | cX x A | 0,28 x 2,35 |  | 0,28 x 2,35 |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Констр./цилиндры/клапан |  | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Технологии двигателя |  | Непосредственный впрыск (High Precision Injection) с работой на обедненной смеси |  | Непосредственный впрыск (High Precision Injection) с работой на обедненной смеси |
| Рабочий объем | см³ | 2996 |  | 2996 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра | мм | 88,0 / 85,0 |  | 88,0 / 85,0 |
| Степень сжатия | :1 | 12,0 |  | 12,0 |
| Топливо |  | Мин. ROZ 91 |  | Мин. ROZ 91 |
| Мощность | кВт/л.с. | 150 / 204 |  | 190 / 258 |
| при частоте вращения | мин–1 | 6100 |  | 6600 |
| крутящий момент | Нм | 270 |  | 310 |
| при частоте вращения | мин–1 | 1500-4250 |  | 2600-5000 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| Аккумулятор/место установки | Ач/– | 80 (90) / Багажник |  | 80 (90) / Багажник |
| Генератор | А/Вт | 210 / 2940 |  | 210 / 2940 |
| Динамика движения и безопасность |  |
| Передняя подвеска |  | На двойных поперечных рычагах с разнесенным нижним уровнем, алюминиевая, малое плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении |
| Задняя подвеска |  | Интегральная многорычажная, алюминиевая, подруливающая, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения, с двойной акустической изоляцией |
| Передние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми фиксированными суппортами, рамная конструкция |
| Диаметр | мм | 330 x 24 / вентил. |  | 348 x 30 / вентил. |
| Задние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми плавающими суппортами |
| Диаметр | мм | 330 x 20 / вентил. |  | 330 x 20 / вентил. |
| Системы стабилизации |  | Серийно: DSC, вкл. ABS и DTC (динамический контроль тяги), система помощи при торможении на поворотах CBC, дотормаживающая система DBC, функция просушки тормозов, компенсация потери эффективности при перегреве, система помощи при трогании с места, опция: Adaptive Drive |
| Обеспечение безопасности |  | Серийно: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для зашиты головы для сидящих на передних и задних сиденьях, трехточечные ремни безопасности на всех местах, спереди с фиксатором, преднатяжителем и ограничителем усилия натяжения, активные подголовники на передних сиденьях, аварийные датчики, индикатор утечки воздуха в шинах |
| Рулевое управление |  | С электромеханическим усилителем (EPS) с функцией Servotronic, опция: интегральное активное рулевое управление |
| Общее передаточное отношение рулевого управления | :1 | 17,1 |  | 17,1 |
| Шины передние/задние |  | 225/55 R17 97W |  | 225/55 R17 97W |
| Диски передние/задние |  | 8J x 17 LM |  | 8J x 17 LM |

|  |  | BMW 523i |  | BMW 528i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Комфорт |  | Дополнительное оборудование: BMW Assist со справочной службой, радиосвязью и V-Info+, BMW TeлeServices, интеграция мобильных оконечных устройств |
| Информационно-развлекательные системы |  | Дополнительное оборудование: доступ в Интернет, BMW Online с информацией о парковках, стране, отраслевым поиском в Google, новости, погода в реальном времени и функция BMW Routes |
| Безопасность |  | Дополнительное оборудование: адаптивные поворотным фары с лампами освещения поворотов, регулируемое распределение света и адаптивный корректор фар, система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при парковке, система предупреждения о наезде с функцией торможения в сочетании с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, автоматически/расширенный экстренный вызов |
| Коробка передач |  |  |  |  |
| Вид коробки |  | 6-ступенчатая механическая КПП (опция: 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |
| Перед. числа I | :1 | 4,323 (4,714) |  | 3,498 (4,714) |
| II | :1 | 2,456 (3,143) |  | 1,984 (3,143) |
| III | :1 | 1,659 (2,106) |  | 1,313 (2,106) |
| IV | :1 | 1,230 (1,667) |  | 1,000 (1,667) |
| V | :1 | 1,000 (1,285) |  | 0,809 (1,285) |
| VI | :1 | 0,848 (1,000) |  | 0,701 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) |  | – (0,839) |
| VIII | :1 | – (0,667) |  | – (0,667) |
| R | :1 | 3,938 (3,295) |  | 3,300 (3,295) |
| Передаточное отношение главной передачи | :1 | 3,231 (3,385) |  | 4,100 (3,385) |
| Ходовые характеристики |  |  |  |  |
| Удельная мощность (DIN-Leergew.) | кг/кВт | 10,8 (11,0) |  | 8,6 (8,7) |
| Литровая мощность | кВт/л | 50,1 |  | 63,4 |
| Разгон 0–100 км/ч | с | 7,9 (8,2) |  | 6,6 (6,7) |
| 0–1000 м | с | 28,5 (29,0) |  | 26,5 (26,6) |
| на 4-й передаче80–120 км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч | с | 9,0 (–) |  | 7,0 (–) |
| Максимальная скорость | км/ч | 238 (234) |  | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| Серийные меры BMW EfficientDynamics |  | Рекуперация энергии торможения и индикатором рекуперации, индикатор моментов переключения передач (для автомобилей с механической КПП), рациональные облегченные конструкции, навесные агрегаты с управлением по потребности, система управления воздушными заслонками, электромеханический усилитель (EPS), отключаемый компрессор кондиционера, шины с пониженным сопротивлением качению |
| Расход топлива по циклу ЕС |  |  |  |  |
| В городе | л/100 км | 10,5 (10,5) |  | 10,4 (10,4) |
| За городом | л/100 км | 5,9 (5,9) |  | 6,3 (6,0) |
| В среднем | л/100 км | 7,6 (7,6) |  | 7,8 (7,6) |
| CO2 | г/км | 177 (178) |  | 182 (178) |
| Стандарт токсичности |  | Евро-5 |  | Евро-5 |
| Страхование |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 2) |  | 2) |

Технические данные действительны для рынков ACEA/данные, важные для регистрации, частично приведены только для Германии (масса)

Данные в скобках приведены для автомобилей с АКП

1)  Количество масла на замену

2)  Данные пока отсутствуют

Седан BMW 535i 
Седан BMW 550i

|  |  | BMW 535i |  | BMW 550i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |  |  |
| Количество дверей/мест |  | 4 / 5 |  | 4 / 5 |
| Длина/ширина/высота (ненагр.) | мм | 4899 / 1860 / 1464 |  | 4899 / 1860 / 1464 |
| Колесная база | мм | 2968 |  | 2968 |
| Колея передняя/задняя | мм | 1600 / 1627 |  | 1600 / 1627 |
| Дорожный просвет |  | 141 |  | 141 |
| Диаметр разворота | м | 11,95 |  | 11,95 |
| Вместимость бака | ок. л | 70 |  | 70 |
| Система охлаждения, вкл. отопитель | л | 9,3 |  | 11,4 |
| Моторное масло1) | л | 6,5 |  | 8,5 |
| Собственная масса по DIN/EU | кг | 1685 / 1760 (1700 / 1775) |  | 1830 / 1905 |
| Полезная нагрузка по DIN | кг | 610 |  | 600 |
| Доп. полная масса | кг | 2295 (2310) |  | 2430 |
| Доп. осевая нагрузка спереди/сзади | кг | 1100 / 1275 |  | 1195 / 1310 |
| Доп. масса букс. груза (12%) прицеп с тормозами/без тормозов | кг | 2000 / 750 |  | 2000 / 750 |
| Доп. нагрузка на крышу/тягово-сцепное устройство | кг | 100/90 |  | 100/90 |
| Вместимость багажника | л | 520 |  | 520 |
| Коэфф. аэродин. сопротивл. | cX x A | 0,29 x 2,35 |  | 0,30 x 2,35 |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Конструкция/цилиндры/клапаныZyлinder/Ventiлe |  | R / 6 / 4 |  | V90 / 8 / 4 |
| Технологии двигателя |  | BMW TwinPower Turbo, Непосредственный впрыск (High Precision Injection), бесступенчатая регулировка хода клапанов (VALVETRONIC) |  | BMW TwinPower Turbo, Непосредственный впрыск (High Precision Injection) |
| Рабочий объем | см³ | 2979 |  | 4395 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра | мм | 89,6 / 84,0 |  | 88,3 / 89,0 |
| Степень сжатия | :1 | 10,2 |  | 10,0 |
| Топливо |  | мин ROZ 91 |  | мин ROZ 91 |
| Мощность | кВт/л.с. | 225 / 306 |  | 300 / 407 |
| при частоте вращения | мин–1 | 5800 |  | 5500-6400 |
| крутящий момент | Нм | 400 |  | 600 |
| при частоте вращения | мин–1 | 1200-5000 |  | 1750-4500 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| Аккумулятор/место установки | Ач/– | 80 (90) / Багажник |  | 90 / Багажник |
| Генератор | А/Вт | 170 / 2380 |  | 210 / 2940 |
| Динамика движения и безопасность |  |
| Передняя подвеска |  | На двойных поперечных рычагах с разнесенным нижним уровнем, алюминиевая, малое плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении |
| Задняя подвеска |  | Интегральная многорычажная, алюминиевая, подруливающая, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения, с двойной акустической изоляцией |
| Передние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми фиксированными суппортами, рамная конструкция |
| Диаметр | мм | 348 x 36 / вентил. |  | 374 x 36 / вентил. |
| Задние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми плавающими суппортами |
| Диаметр | мм | 345 x 24 / вентил. |  | 345 x 24 / вентил. |
| Системы стабилизации |  | Серийно: DSC, вкл. ABS и DTC (динамический контроль тяги), система помощи при торможении на поворотах CBC, дотормаживающая система DBC, функция просушки тормозов, компенсация потери эффективности при перегреве, система помощи при трогании с места, опция: Adaptive Drive |
| Обеспечение безопасности |  | Серийно: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для зашиты головы для сидящих на передних и задних сиденьях, трехточечные ремни безопасности на всех местах, спереди с фиксатором, преднатяжителем и ограничителем усилия натяжения, активные подголовники на передних сиденьях, аварийные датчики, индикатор утечки воздуха в шинах |
| Рулевое управление |  | С электромеханическим усилителем (EPS) с функцией Servotronic, опция: интегральное активное рулевое управление |
| Общее передаточное отношение рулевого управления | :1 | 17,1 |  | 17,1 |
| Шины передние/задние |  | 225/55 R17 97W |  | 245/45 R18 96Y RSC |
| Диски передние/задние |  | 8J x 17 LM |  | 8J x 18 LM |

|  |  | BMW 535i |  | BMW 550i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Комфорт |  | Дополнительное оборудование: BMW Assist со справочной службой, радиосвязью и V-Info+, BMW TeлeServices, интеграция мобильных оконечных устройств |
| Информационно-развлекательные системы |  | Дополнительное оборудование: доступ в Интернет, BMW Online с информацией о парковках, стране, отраслевым поиском в Google, новости, погода в реальном времени и функция BMW Routes |
| Безопасность |  | Дополнительное оборудование: адаптивные поворотным фары с лампами освещения поворотов, регулируемое распределение света и адаптивный корректор фар, система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при парковке, система предупреждения о наезде с функцией торможения в сочетании с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, автоматически/расширенный экстренный вызов |
| Коробка передач |  |  |  |  |
| Вид коробки |  | 6-ступенчатая механическая КПП (опция: 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |  | 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |
| Перед. числа I | :1 | 4,110 (4,714) |  | 4,714 |
| II | :1 | 2,315 (3,143) |  | 3,143 |
| III | :1 | 1,542 (2,106) |  | 2,106 |
| IV | :1 | 1,179 (1,667) |  | 1,667 |
| V | :1 | 1,000 (1,285) |  | 1,285 |
| VI | :1 | 0,846 (1,000) |  | 1,000 |
| VII | :1 | – (0,839) |  | 0,839 |
| VIII | :1 | – (0,667) |  | 0,667 |
| R | :1 | 3,727 (3,295) |  | 3,317 |
| Передаточное отношение главной передачи | :1 | 3,231 (3,077) |  | 2,813 |
| Ходовые характеристики |  |  |  |  |
| Удельная мощность (DIN-Leergew.) | кг/кВт | 7,5 (7,6) |  | 6,1 |
| Литровая мощность | кВт/л | 75,5 |  | 68,3 |
| Разгон 0–100 км/ч | с | 6,0 (6,1) |  | 5,0 |
| 0–1000 м | с | 25,2 (25,6) |  | 23,2 |
| на 4-й передаче 80–120 км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч | с | 5,9 (–) |  | – |
| Максимальная скорость | км/ч | 250 |  | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| Серийные меры BMW EfficientDynamics |  | Рекуперация энергии торможения и индикатором рекуперации, индикатор моментов переключения передач (для автомобилей с механической КПП), рациональные облегченные конструкции, навесные агрегаты с управлением по потребности, система управления воздушными заслонками (BMW 535i), электромеханический усилитель (EPS), отключаемый компрессор кондиционера, шины с пониженным сопротивлением качению (BMW 535i) |
| Расход топлива по циклу ЕС |  |  |  |  |
| В городе | л/100 км | 11,8 (11,9) |  | 15,4 |
| За городом | л/100 км | 6,6 (6,4) |  | 7,5 |
| В среднем | л/100 км | 8,5 (8,4) |  | 10,4 |
| CO2 | г/км | 199 (195) |  | 243 |
| Стандарт токсичности |  | Евро-5 |  | Евро-5 |
| Страхование |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 2) |  | 2) |

Технические данные действительны для рынков ACEA/данные, важные для регистрации, частично приведены только для Германии (масса)

Данные в скобках приведены для автомобилей с АКП

1)  Количество масла на замену

2)  Данные пока отсутствуют

Седан BMW 520d 
Седан BMW 525d 
Седан BMW 530d

|  |  | BMW 520d | BMW 525d | BMW 530d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузов |  |  |  |  |
| Количество дверей/мест |  | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Длина/ширина/высота (ненагр.) | мм | 4899 / 1860 / 1464 | 4899 / 1860 / 1464 | 4899 / 1860 / 1464 |
| Колесная база | мм | 2968 | 2968 | 2968 |
| Колея передняя/задняя | мм | 1600 / 1627 | 1600 / 1627 | 1600 / 1627 |
| Дорожный просвет |  | 141 | 141 | 141 |
| Диаметр разворота | м | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Вместимость бака | ок. л | 70 | 70 | 70 |
| Система охлаждения, вкл. отопитель | л | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
| Моторное масло1) | л | 5,2 | 7,2 | 7,2 |
| Собственная масса по DIN/EU | кг | 1640 / 1715 (1645 / 1720) | 1690 / 1765 (1705 / 1780) | 1715 / 1790 (1720 /1795) |
| Полезная нагрузка по DIN | кг | 610 | 610 | 610 |
| Доп. полная масса | кг | 2250 (2255) | 2300 (2315) | 2325 (2330) |
| Доп. осевая нагрузка спереди/сзади | кг | 1060 / 1275 | 1100 / 1280 (1100 / 1285) | 1125 / 1195 |
| Доп. масса букс. груза (12%) прицеп с тормозами/без тормозов | кг | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Доп. нагрузка на крышу/тягово-сцепное устройство | кг | 100/90 | 100/90 | 100/90 |
| Вместимость багажника | л | 520 | 520 | 520 |
| Коэфф. аэродин. сопротивл. | cX x A | 0,28 x 2,35 | 0,28 x 2,35 | 0,28 x 2,35 |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Констр./цилиндры/клапаны |  | R / 4 / 4 | R / 6 / 4 | R / 6 / 4 |
| Технологии двигателя |  | Непосредственный впрыск Common Rail, турбонагнетатель с изменяемой геометрией крыльчатки | Непосредственный впрыск Common Rail, турбонагнетатель с изменяемой геометрией крыльчатки | Непосредственный впрыск Common Rail, турбонагнетатель с изменяемой геометрией крыльчатки |
| Рабочий объем | см³ | 1995 | 2993 | 2993 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра | мм | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 | 90,0 / 84,0 |
| Степень сжатия | :1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Топливо |  | Дизель | Дизель | Дизель |
| Мощность | кВт/л.с. | 135 / 184 | 150 / 204 | 180 / 245 |
| при частоте вращения | мин–1 | 4000 | 4000 (3750) | 4000 |
| крутящий момент | Нм | 380 | 450 | 540 |
| при частоте вращения | мин–1 | 1900-2750 | 1750-2500 | 1750-3000 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| Аккумулятор/место установки | Ач/– | 80 (90) / Багажник | 90 / Багажник | 90 / Багажник |
| Генератор | А/Вт | 180 / 2520 | 180 / 2520 | 180 / 2520 |
| Динамика движения и безопасность |  |
| Передняя подвеска |  | На двойных поперечных рычагах с разнесенным нижним уровнем, алюминиевая, малое плечо обкатки, компенсация "клевков" при торможении |
| Задняя подвеска |  | Интегральная многорычажная, алюминиевая, подруливающая, с компенсацией "клевков" при торможении и "приседаний" при начале движения, с двойной акустической изоляцией |
| Передние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми фиксированными суппортами, рамная конструкция |
| Диаметр | мм | 330 x 24 / вентил. | 348 x 30 / вентил. | 348 x 30 / вентил. |
| Задние тормоза |  | Дисковые с однопоршневыми алюминиевыми плавающими суппортами |
| Диаметр | мм | 330 x 20 / вентил. | 330 x 20 / вентил. | 330 x 20 / вентил. |
| Системы стабилизации |  | Серийно: DSC, вкл. ABS и DTC (динамический контроль тяги), система помощи при торможении на поворотах CBC, дотормаживающая система DBC, функция просушки тормозов, компенсация потери эффективности при перегреве, система помощи при трогании с места, опция: Adaptive Drive |
| Обеспечение безопасности |  | Серийно: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки для зашиты головы для сидящих на передних и задних сиденьях, трехточечные ремни безопасности на всех местах, спереди с фиксатором, преднатяжителем и ограничителем усилия натяжения, активные подголовники на передних сиденьях, аварийные датчики, индикатор утечки воздуха в шинах |
| Рулевое управление |  | С электромеханическим усилителем (EPS) с функцией Servotronic, опция: интегральное активное рулевое управление |
| Общее передаточное отношениеРулевое управление | :1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Шины передние/задние |  | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 97W |
| Диски передние/задние |  | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM | 8J x 17 LM |

|  |  | BMW 520d | BMW 525d | BMW 530d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Комфорт |  | Дополнительное оборудование: BMW Assist со справочной службой, радиосвязью и V-Info+, BMW TeлeServices, интеграция мобильных оконечных устройств |
| Информационно-развлекательные системы |  | Дополнительное оборудование: доступ в Интернет, BMW Online с информацией о парковках, стране, отраслевым поиском в Google, новости, погода в реальном времени и функция BMW Routes |
| Безопасность |  | Дополнительное оборудование: адаптивные поворотным фары с лампами освещения поворотов, регулируемое распределение света и адаптивный корректор фар, система управления дальним светом, сигнализация аварийного сближения при парковке, камера заднего вида, система кругового обзора, вкл. камеры бокового и верхнего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, система помощи при парковке, система предупреждения о наезде с функцией торможения в сочетании с активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, система помощи при перестроении, система слежения за разметкой, индикатор ограничения скорости, автоматически/расширенный экстренный вызов |
| Коробка передач |  |  |  |  |
| Вид коробки |  | 6-ступенчатая механическая КПП (опция: 8-ступенчатая АКП с функций Steptronic) |
| Перед. числа I | :1 | 4,110 (4,714) | 4,110 (4,714) | 5,080 (4,714) |
| II | :1 | 2,248 (3,143) | 2,248 (3,143) | 2,804 (3,143) |
| III | :1 | 1,403 (2,106) | 1,403 (2,106) | 1,783 (2,106) |
| IV | :1 | 1,000 (1,667) | 1,000 (1,667) | 1,260 (1,667) |
| V | :1 | 0,802 (1,285) | 0,802 (1,285) | 1,000 (1,285) |
| VI | :1 | 0,659 (1,000) | 0,659 (1,000) | 0,835 (1,000) |
| VII | :1 | – (0,839) | – (0,839) | – (0,839) |
| VIII | :1 | – (0,667) | – (0,667) | – (0,667) |
| R | :1 | 3,727 (3,295) | 3,727 (3,295) | 4,607 (3,317) |
| Передаточное отношение главной передачи | :1 | 3,385 (2,929) | 3,154 (2,471) | 2,563 (2,471) |
| Ходовые характеристики |  |  |  |  |
| Удельная мощность (DIN-Leergew.) | кг/кВт | 12,1 (12,2) | 11,3 (11,4) | 9,5 (9,6) |
| Литровая мощность | кВт/л | 67,7 | 50,1 | 60,1 |
| Разгон 0–100 км/ч | с | 8,1 (8,1)2) | 7,2 (7,2) | 6,3 (6,3) |
| 0–1000 м | с | 29,0 (29,0)2) | 27,7 (27,8) | 26,5 (26,5) |
| на 4-й передаче80–120 км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч | с | 6,9 (–)2) | 6,3 (–) | 5,0 (–) |
| Максимальная скорость | км/ч | 227 (225)2) | 236 (236) | 250 (250) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| Серийные меры BMW EfficientDynamics |  | Рекуперация энергии торможения и индикатором рекуперации, индикатор моментов переключения передач (для BMW 520d с механической КПП), рациональные облегченные конструкции, навесные агрегаты с управлением по потребности, система управления воздушными заслонками, электромеханический усилитель (EPS), отключаемый компрессор кондиционера, шины с пониженным сопротивлением качению |
| Расход топлива по циклу ЕС |  |  |  |  |
| В городе | л/100 км | 3) | 8,1 (7,8) | 8,0 (7,8) |
| За городом | л/100 км | 3) | 5,1 (5,1) | 5,3 (5,3) |
| В среднем | л/100 км | 5,0 (5,2)2) | 6,2 (6,1) | 6,3 (6,2) |
| CO2 | г/км | 132 (137)2) | 162 (161) | 166 (162) |
| Стандарт токсичности |  | Евро-5 | Евро-5 | Евро-54) |
| Страхование |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 3) | 3) | 3) |

Технические данные действительны для рынков ACEA/данные, важные для регистрации, частично приведены только для Германии (масса)

Данные в скобках приведены для автомобилей с АКП

1)  Количество масла на замену

2)  Предварительные данные

3)  Данные пока отсутствуют

4)  Евро-6 с опциональной технологией BMW BluePerformance

Графики мощности и крутящего момента.

Седан BMW 550i

Седан BMW 535i

Седан BMW 528i

Седан BMW 523i

Седан BMW 530d

Седан BMW 525d

Седан BMW 520d

Размеры кузова и салона.

# Text boxes

Company

«BMW Russland Trading»

OOO

A BMW Group company

##### Office address

141407, Russia,

Moscow region,

Khimki, Panfilova str.,

19, building 1

##### Telephone

(007 495) 795 2900

##### Telefax

(007 495) 795 2912

Internet

www.bmw.ru

0						                                  1000                              2000                              3000                              4000                             5000

Частота вращения [мин-1]

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

380 Нм при 1750-2750 мин -1

135 кВт при 4000 мин -1

0						                                  1000                              2000                             3000                             4000                              5000

Частота вращения [мин-1]

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

450 Нм при 1750-2500 мин-1

150 кВт при 4000 мин -1

Частота вращения [мин-1]

0						                              1000                           2000                          3000                           4000                           5000

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

540 Нм при 1750-3000 мин-1

180 кВт при 4000 мин -1

Частота вращения [мин-1]

0						                   1000               2000               3000               4000               5000               6000               7000               8000

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

270 Нм при 1500-4250 мин -1

150 кВт при 6100 мин -1

Частота вращения [мин-1]

0						                   1000               2000               3000               4000                5000               6000               7000               8000

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

310 Нм при 2600-5000 мин -1

190 кВт при 6600 мин -1

0						                   1000                2000               3000               4000                5000                6000               7000               8000

Частота вращения [мин-1]

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

400 Нм при 1200-5000 мин -1

225 кВт при 5800 мин -1

Частота вращения [мин-1]

0						                   1000                2000               3000               4000                5000                6000               7000               8000

Крутящий момент [Нм]

Мощность [кВт]

600 Нм при 1750-4500 мин-1

300 кВт при 5500-6400 мин-1