Пресс-релиз

20 мая 2010

BMW M3 GTS готов к новым победам

Появление нового BMW М3 GTS открывает новую захватывающую главу в истории спортивных автомобилей BMW M3. Этот автомобиль создан на основе купе BMW M3, но превосходит его по мощности и безопасности. BMW M3 GTS оснащен двигателем, развивающим 331 кВт (450 л. с.), что делает его идеальным для участия в клубных гонках, и в то же время разрешенным для использования на обычных дорогах. Помимо мощного двигателя V8, усовершенствованной подвески и эксклюзивной 7-скоростной коробки передач M Dual Clutch с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic, модель отличается оптимизированной аэродинамикой и облегченной конструкцией. Модель собирают  в мастерской BMW M GmbH.

Своим выдающимся спортивным потенциалом BMW M3 GTS обязан, помимо прочего, уменьшению соотношения «масса-мощность» – оно составляет всего 3,4 кг/л.с. Конфигурация КПП и подвески в этом автомобиле подобрана специально для гоночной трассы, что позволяет BMW M3 GTS разгоняться с 0 до 100 км/час всего за 4,4 секунды.

При старте с места автомобиль преодолевает 1000 метров за 22,5 секунды.  Максимальная скорость автомобиля – 305 км/ч. «BMW M3 – культовый автомобиль; его название во всем мире стало синонимом высочайшего уровня динамики, – говорит д-р Кей Сеглер, исполнительный директор BMW M GmbH. – Нашей целью было создать автомобиль, который подтвердит выдающийся потенциал BMW M3 как на городских дорогах, так и на гоночной трассе. BMW M3 GTS воплощает философию серии М в наиболее чистом и законченном виде».

Традиции и будущее: BMW M3 в мире автоспорта

Прошло уже два десятилетия, сменилось четыре поколения моделей, а BMW M3 по-прежнему является символом успешного спортивного автомобиля. Таким числом побед и наград в классе «Туринг» не может похвастаться ни одна другая модель. Как и его предшественники, новый BMW M3 благодаря исключительно продуманной общей концепции идеально подходит для гоночной трассы и готов показать превосходный результат. BMW M3 GT2 в последнее время вызывает ажиотаж в гонках на дальние дистанции. Кроме того, купе BMW M3 играет ведущую роль в подготовке бренда к возвращению в чемпионат German Touring Car Masters. Параллельно с этим BMW задает новые стандарты в области клубного автоспорта. Исчисляемый десятилетиями опыт разработки скоростных автомобилей для клубных гонок воплотился в исключительном потенциале BMW M3 GTS.

Мощность, необходимую для скоростного спортивного автомобиля, обеспечивает высокооборотный 8-цилиндровый двигатель. Двигатель V8 с высочайшим тяговым усилием, которое не прерывается при переключении передач, разработан подразделением BMW M GmbH эксклюзивно для BMW M3. Он обладает улучшенными техническими характеристиками, которые идеально отвечают задачам спортивного автомобиля. Специально для BMW M3 GTS была создана особая версия этого двигателя с увеличенными рабочим объемом, мощностью и максимальным крутящим моментом.

Увеличение рабочего объема с 3999 до 4361 см3 достигается за счет удлинения хода поршня с 75,2 до 82 мм. В увеличенной камере сгорания максимальная мощность в 331 кВт/450 л. с. (у BMW M3 – 309 кВт/420 л. с.) достигается при 8300 об/мин. Максимальный крутящий момент вырос с 400 до 440 Нм и достигается при частоте вращения двигателя 3750 об/мин.

Конструктивные особенности, характерные для спортивных автомобилей, такие как выступающий в качестве опоры блок цилиндров, изготовленный из специального сплава алюминия с кремнием, отдельные дроссельные заслонки, датчики детонации с технологией ионного тока и система смазки с мокрым картером, оптимизированная с точки зрения динамических характеристик, были заимствованы у оригинального силового агрегата. Облегченная выхлопная система BMW M3 GTS, оснащенная специальным первичным каталитическим нейтрализатором и задним глушителем из титана, обеспечивает оптимальный поток выхлопных газов.

Переключение передач осуществляется при помощи коробки передач M Dual Clutch c Drivelogic, также созданной специально для BMW M3. Эта 7-ступенчатая КПП действует по принципам, заимствованным  в автоспорте, и позволяет менять передачи без прерывания тягового усилия, что способствует эффективному разгону. Характеристики коробки передач были доработаны таким образом, чтобы она безупречно работала с усовершенствованным двигателем BMW M3 GTS.

Высокоэффективная подвеска, регулируемая с учетом особенностей гоночной трассы

Подвеска автомобиля, также разработанная с использованием «спортивных» технологий, основана на конструкции передней и задней оси купе BMW M3. Отличительной чертой BMW M3 GTS стало более жесткое крепление опоры задней подвески, а также амортизаторы, имеющие отдельную регулировку хода сжатия и хода отбоя. Помимо прочего, угол развала передних и задних колес и высота подъема автомобиля регулируются в зависимости от условий гонок. Передняя часть автомобиля опускается на 16 мм, а задняя – на 12 мм.

Высокоэффективная тормозная система, представленная в BMW M3 GTS, имеет фиксированные суппорта с шестью поршнями на каждом из передних колес и четырьмя – на задних. Диаметр передних тормозных дисков на 18 мм, а задних – на 30 мм больше, чем в BMW M3. Также используются армированные стальной проволокой тормозные шланги.

Специальная конфигурация системы DSC (системы динамического контроля устойчивости), включающая антиблокировочную тормозную систему ABS и режим M Dynamic Mode (MDM), учитывает повышенный динамический потенциал BMW M3 GTS. Наилучшую реализацию потенциала разгона и торможения гарантируют разноразмерные шины на 19-дюймовых легкосплавных дисках с черным матовым покрытием со сдвоенными (Y-образными) спицами.

Аэродинамика: оптимизированные компоненты с возможностью регулировки

Для оптимизации воздушных потоков и регулировки прижимного усилия в зависимости от условий движения BMW M3 GTS оснащен гоночным передним спойлером и задними аэродинамическими элементами. Они позволяют менять аэродинамические характеристики в зависимости от характера трассы, а также в соответствии с техническим регламентом гонки. Для этого можно варьировать геометрию элементов переднего спойлера  и менять положение антикрыла. Заднее антикрыло BMW M3 GTS устроено по тому же принципу, что на BMW 320si, выступающем в туринговом чемпионате WTCC.

BMW M3 GTS легко узнать по внешнему виду: кузов автомобиля целиком окрашен в оранжевый цвет. Также эту модель отличает черное матовое покрытие фирменной решетки радиатора, отделки крыши и легкосплавных дисков, а также боковые «жабры» из темного анодированного хрома. Уменьшению массы автомобиля способствует не только серийная крыша BMW М3 из карбона, но и задние глушители из титана, центральная консоль и дверные панели, изготовленные из легких материалов, задние боковые окна из поликарбонатного стекла, отказ от задних сидений, климат-контроля и аудиосистемы, а также специально адаптированная звукоизоляция. Масса BMW M3 GTS без нагрузки по стандарту DIN составляет 1530 кг, включая трубчатый каркас и коробку передач M Dual Clutch Drivelogic (у BMW M3 — 1600 кг). Автоматический климат-контроль и аудиосистема, входящие в число стандартных элементов BMW M3, устанавливаются по желанию клиента.

В дизайне салона BMW M3 GTS все подчинено двум задачам: работе на спортивный результат и высочайшей безопасности на гоночной трассе. Автомобиль комплектуется классическими «ковшами» передних спортивных сидений, декоративными элементами отделки салона из карбона, а также рулевым колесом М с отделкой из материала Alcantara. Дверные панели и боковые стенки в задней части салона тоже отделаны материалом Alcantara. В стандартную комплектацию BMW M3 GTS входит трубчатый каркас, расположенный за центральной стойкой. Кузов также оснащен точками крепления для шеститочечных ремней безопасности и дополнительного каркаса, защищающего гонщика. Для езды по обычным дорогам в автомобиле имеются трехточечные автоматические ремни безопасности. Наконец, автомобиль дополнительно комплектуется шеститочечными ремнями безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье, а также огнетушителем.

Технические спецификации BMW M3 GTS

| BMW M3 GTS |
| --- |
| Кузов |
| Кол-во дверей/сидений |  | 2/2 |
| Длина/ширина/высота (без груза) | мм | 4645/1804/1387 |
| Колесная база | мм | 2760 |
| Колея спереди/сзади | мм | 1546/1539 |
| Диаметр разворота | м | 11,9 |
| Емкость бака | л (прибл.) | 63 |
| Система охлаждения, включая подогрев | л | 11-4 |
| Моторное масло3) | л | 8,8 |
| Масса без груза по DIN/EU | кг | 1530/1605 |
| Макс. нагрузка по DIN | кг | 350 |
| Предельно допустимая масса, общая | кг | 1880 |
| Предельно допустимая осевая нагрузка (пер./зад.) | кг | 950/980 |
| Предельно допустимая масса прицепа (12%) с тормозами/без тормозов | кг | - / - |
| Допустимая нагрузка на крышу/загрузка прицепа | кг | - / - |
| Вместимость багажного отделения | л | 430 |
| Аэродинамическое сопротивление | cd x A | 0,34 x 2,17 |
| Двигатель |
| Конфиг./число цил./клап. |  | V/8/4 |
| Технология двигателя |  | Высокооборотный двигатель с отдельными дроссельными заслонками, система газораспределения Bi-Vanos, система смазки, оптимизированная с точки зрения динамических характеристик автомобиля, датчики детонации с технологией ионного тока |
| Объем | куб. см. | 4361 |
| Ход/цилиндр | мм | 82,0/92,0 |
| Коэффициент сжатия | :1 | 12,0 |
| Топливо |  | Мин. RON 95 |
| Максимальная мощность | кВт/л. с. | 331/450 |
| при | мин-1 | 8300 |
| Максимальный крутящий момент | Н·м | 440 |
| при | мин-1 | 3750 |
| Электрическая система |
| Батарея/установка | Ампер-час | 70/багажное отделение |
| Генератор переменного тока | A/W | 180/2520 |
| Динамика вождения и безопасность |
| Передняя подвеска |  | Алюминиевая двухшарнирная подвеска Макферсон с регулируемым рычагом Tension Rod; небольшой положительный радиус плеча обкатки; компенсация веса траверсы; устройство, устраняющее «клевок» кузова при торможении; амортизаторы, имеющие отдельную регулировку хода сжатия и хода отбоя; регулируемый развал колес |
| Задняя подвеска |  | Облегченная задняя подвеска с пятью соединениями, устройством, препятствующим «приседанию» при ускорении, и устройством, устраняющим «клевок» кузова при торможении, более жесткое крепление опоры задней подвески, амортизаторы, имеющие отдельную регулировку хода сжатия и хода отбоя |
| Передние тормоза |  | Шесть поршней, фиксированные суппорты, увеличенные тормозные диски |
| Диаметр | мм | 378 x 32, вентиляционные отверстия |
| Задние тормоза |  | Четыре поршня, фиксированные суппорты, увеличенные тормозные диски |
| Диаметр | мм | 380 x 28, вентиляционные отверстия |
| Системы стабильного вождения |  | Стандартная комплектация: DSC, включая ABS и DTC (систему динамического контроля тяги), CBC (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения), осушение тормозных дисков в дождливую погоду, компенсация снижения тормозного усилия, система помощи при трогании на подъеме, различные механизмы блокировки дифференциала, электроника |
| Функции безопасности |  | Стандартная комплектация: подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье, боковые подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье, верхние подушки безопасности, трехточечные автоматические ремни безопасности с фиксаторами, преднатяжители ремней и ограничители натяжения, датчики столкновения, индикатор повреждения шин, надежно закрепленный болтами трубчатый каркас с точками крепления для дополнительного каркаса |
| Рулевое колесо |  | Реечный рулевой механизм с гидроусилителем |
| Общее рулевое управление | :1 | 12,5 |
| Передние/задние шины |  | 255/35 ZR19 / |
| Передние/задние колеса |  | 9J x19 LM / 10J x 19 LM |
| BMW M3 GTS |
| Коробка передач |
| Тип |  | 7-скоростная коробка переключения передач M Dual Clutch Drivelogic |
| Передаточное число I | :1 | 4,780 |
| II | :1 | 3,056 |
| III | :1 | 2,153 |  |
| IV | :1 | 1,678 |  |
| V | :1 | 1,390 |  |
| VI | :1 | 1,203 |  |
| VII | :1 | 1,000 |  |
| L | :1 | 4,454 |  |
| Конечная передача | :1 | 3,154 |  |
| Технические характеристики |
| Отношение мощность/вес: | кВт/кг | 4,6 |  |
| Мощность на литр | кВт/л | 75,9 |  |
| Разгон с места до 100 км/ч | с | 4,4 |  |
| 0–1000 м | с | 22,5 |  |
| Максимальная скорость | км/ч | 305 |  |
| Расход топлива по циклу ЕС |
| городской цикл | л/100 км | 18,4 |  |
| загородный цикл | л/100 км | 9,3 |  |
| смешанный цикл | л/100 км | 12,7 |  |
|  | г/км | 295 |  |
| Класс выброса |  | EU5 |  |
| Категория страхования |
| KH/VK/TK |

* Технические данные действительны для рынков ACEA / часть данных, связанных с регистрацией, применима только для Германии (масса) 15 Кол-во заливаемого масла

Подразделение BMW M GmbH

Подразделение BMW M GmbH является стопроцентной дочерней структурой BMW AG. Предлагая продукты и услуги в четырех областях – автомобили BMW M, элементы отделки BMW Individual, элементы спортивного оснащения M Sport и услуги по обучению BMW Group Driving Experience – компания удовлетворяет желание клиентов обладать эффективным, эксклюзивным и индивидуальным автомобилем.

Компания расположена в Мюнхене, основана в 1972 году под названием BMW Motorsport GmbH. С тех пор буква «М» ассоциируется с успехом в области производства спортивных автомобилей и с удовольствием от поездки на скоростном спортивном авто по привычным городским улицам. Производство автомобилей BMW M является неотъемлемой частью производственных процессов BMW. Компания BMW M GmbH носит статус независимого автопроизводителя.

В 2009 году мировой объем продаж BMW M GmbH превысил 15 000 автомобилей. На данный момент в компании работает около 500 сотрудников, отвечающих за развитие, управление и маркетинг.

www.bmwgroup.com/responsibility

***

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в BMW Group Russia к Анастасии Бурковой по тел. +7 495 795-29-23 или по e-mail Anastasia.Burkova@bmw.com, а также к Роману Тульнову по тел. +7 495 789-95-71 или по e-mail Roman.Tulnov@bmw.com