BMW
Presse

06/ 2006

gültig ab:

09/ 2006

Technische Daten BMW 3er Coupé

325i; 330i; 335i

| Karosserie |  | 325i | 330i | 335i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4580 / 1782 / 1395 | 4580 / 1782 / 1395 | 4580 / 1782 / 1375 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1500 / 1513 | 1500 / 1513 | 1500 / 1507 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 63 | 63 | 63 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) | 8,2 (8,5) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1495 (1525) | 1545 (1560) | 1600 (1615) |
| Zuladung nach DIN | kg | 480 | 480 | 480 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 1900 (1930) | 1950 (1965) | 2005 (2020) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 905 / 1045 | 930 / 1060 | 960 / 1080 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1600 / 745 | 1700 / 750 | 1700 / 750 |
| Zul. Dachlast | kg | 75 | 75 | 75 |
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 440 | 440 | 430 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,28 x 2,08 | 0,29 x 2,08 | 0,30 x 2,08 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe / 6 / 4 | Reihe / 6 / 4 | Reihe / 6 / 4 |
| Motorsteuerung |  | MSV80 | MSV80 | MSD80 |
| Hubraum | cm³ | 2497 | 2996 | 2979 |
| Bohrung / Hub | mm | 82,0 / 78,8 | 85,0 / 88,0 | 84,0 / 89,6 |
| Verdichtung | :1 | 11,0 | 10,7 | 10,2 |
| Kraftstoff | ROZ | 91 - 98 | 91 - 98 | 95 - 98 |
| Leistung | kW / PS | 160 / 218 | 200 / 272 | 225 / 306 |
| bei Drehzahl | min-1 | 6500 | 6650 | 5800 |
| Drehmoment | Nm | 250 | 315 | 400 |
| bei Drehzahl | min-1 | 2750 - 4000 | 2750 | 1300-5000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 70 / Gepäckraum | 70 / Gepäckraum | 70 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 155(180) / 2170(2520) | 155(180) /2170(2520) | 180 / 2520 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius |
|  |  | Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 330 x 24, belüftet | 330 x 24, belüftet | 348 x 30, belüftet |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 300 x 20, belüftet | 336 x 22, belüftet | 336 x 22, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC),Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automatikgetriebe) mit Steptronic, 330Ci 6-Gang- Handschaltgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,23 (4,17) | 4,35 (4,07) | 4,06 (4,17) |
| II | :1 | 2,46 (2,34) | 2,50 (2,37) | 2,40 (2,34) |
| III | :1 | 1,66 (1,52) | 1,67 (1,55) | 1,58 (1,52) |
| IV | :1 | 1,23 (1,14) | 1,23 (1,16) | 1,19 (1,14) |
| V | :1 | 1,00 (0,87) | 1,00 (0,85) | 1,00 (0,87) |
| VI | :1 | 0,85 (0,69) | 0,85 (0,67) | 0,87 (0,69) |
| R | :1 | 3,94 (3,40) | 3,93 (3,20) | 3,68 (3,40) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,23 (3,73) | 3,15 (3,64) | 3,08 (3,46) |
| Reifen |  | 225/45 R1791W | 225/45 R1791W | 225(255)45(40)R17 91W(94W) |
| Felgen (hinten) |  | 8,0 J x 17 LM | 8,0 J x 17 LM | 8,0 (8,5) J x 17 LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 8,9 (9,1) | 7,4 (7,4) | 6,8 (6,8) |
| Literleistung | kW/l | 64,1 | 66,8 | 75,5 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 6,9 (7,6) | 6,1 (6,4) | 5,5 (5,7) |
| im 4. Gang 80 -120 km/h | s | 7,4 (-) | 6,5 (-) | 5,2 (-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 247 (245) | 250 (250) | 250 (250) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 12,1 (12,9) | 12,8 (12,9) | 14,3 (13,8) |
| außerstädtisch | l/100km | 6,2 (6,7) | 6,5 (6,8) | 6,7 (7,0) |
| insgesamt | l/100km | 8,4 (9,0) | 8,8 (9,0) | 9,5 (9,5) |
| CO2 | g/km | 203 (218) | 212 (216) | 228 (228) |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU4 | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH / VK / TK | 15/21/25 | 16/25/25 | 16/25/25 |