BMW
Presse

06/ 2006

gültig ab:

09/ 2006

Technische Daten BMW 3er Coupé

330d; 335d

| Karosserie |  | 330d | 335d |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 2/4 | 2/4 ffffffffff |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4580/1782/1395 | 4580/1782/1375 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1500/1513 | 1500/1507 |
| Wendekreis | m | 11,0 | 11,0 |
| Tankinhalt | ca. l | 61 | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 7,9(8,2) | 8,2 |
| Motoröl Getriebeöl | l | 7,5 | 7,5 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1600(1615) | 1645 |
| Zuladung nach DIN | kg | 480 | 480 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 2005(2020) | 2050 |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 970/1075 | 990/1085 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1800/750 | 1800/750 |
| Zul. Dachlast | kg | 75 | 75 |
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 440 | 430 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,29 x 2,08 | 0,30 x 0,62 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe/ 6/ 4 | Reihe/ 6/ 4 |
| Motorsteuerung |  |  |  |
| Hubraum | cm³ | 2993 | 2993 |
| Bohrung / Hub | mm | 84,0/90,0 | 84,0/90,0 |
| Verdichtung | :1 | 17,0 | 17,0 |
| Kraftstoff | ROZ | Diesel | Diesel |
| Leistung | kW / PS | 170/231 | 210/286 |
| bei Drehzahl | min-1 | 4000 | 4400 |
| Drehmoment | Nm | 500 | 580 |
| bei Drehzahl | min-1 | 1750-3000 | 1750-2250 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 90 / Gepäckraum | 90 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W | 150/2100 | 170/2380 |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius |
|  |  | Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 348 x 30, belüftet | 348 x 30, belüftet |  |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 336 x 22, belüftet | 336 x 22, belüftet |  |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC),Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 16,0 | 16,0 |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Handschaltgetriebe (optionales 6-Gang-Automatikgetriebe) mit Steptronic, 330Ci 6-Gang- Handschaltgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,080(4,171) | 4,171 |
| II | :1 | 2,804(2,340) | 2,340 |
| III | :1 | 1,783(1,521) | 1,521 |
| IV | :1 | 1,260(1,143) | 1,143 |
| V | :1 | 1,000(0,867) | 0,867 |
| VI | :1 | 0,835(0,691) | 0,691 |
| R | :1 | 4,607(3,403) | 3,403 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 2,35(2,81) | 2,81 |
| Reifen |  | 225/45 R17 91W RSC | 225/45(255/40) R1791W(94W) RSC |
| Felgen (hinten) |  | 8,0 J x 17 LM | 8 J (8,5 J) x 17 LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 9,0(9,1) | 7,5 |
| Literleistung | kW/l | 56,8 | 70,2 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 6,6(6,7) | 6,1 |
| im 4. Gang 80 -120 km/h | s | 4,9(-) | - |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | 250 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 8,9(10,0) | 10,3 |
| außerstädtisch | l/100km | 5,1(5,9) | 5,9 |
| insgesamt | l/100km | 6,5(7,4) | 7,5 |
| CO2 | g/km | 174(197) | 200 |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 , Partikelfilter |
| Typklasseneinstufung | KH / VK / TK | 18/24/26 | 20/27/26 |