BMW
Presse

06/ 2006

gültig ab:

09/ 2006

Technische Daten BMW 3er Coupé

325xi, 330xi, 330xd

| Karosserie |  | 325xi | 330xi | 330xd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze l |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) ) | mm | 4580/1782/1395 | 4580/1782/1395 | 4580/1782/1395 |
| Radstand | mm | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne / hinten wgsdfg | mm | 1500/1513 | 1500/1513 | 1500/1513 |
| Wendekreis | m |  |  |  |
| Tankinhalt | ca. l | 63 | 63 | 61 |
| Kühlsystem einschl. Heizung l | l | 8,2(8,5) | 8,2(8,5) | 7,9(8,2) |
| Motoröl Getriebeöl | l | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 1605(1625) | 1645(1660) | 1700(1715) |
| Zuladung nach DIN | kg | 480 | 480 | 480 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 2010 | 2050(2065) | 2105(2120) |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 1000/1055 | 1015/1075 | 1035/1090 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 1700/750 | 1800/750 | 1800/750 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 440 | 440 | 440 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,30 x 2,08 | 0,30 x 2,08 | 0,30 x 2,08 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder / Ventile Zylinder/Ventile |  | Reihe/ 6 /4 | Reihe/ 6 /4 | Reihe/ 6 /4 |
| Motorsteuerung |  |  |  |  |
| Hubraum | cm³ | 2497 | 2996 | 2993 |
| Bohrung / Hub | mm | 82,0/78,8 | 85,0/88,0 | 84,0/90,0 |
| Verdichtung | :1 | 11,0 | 10,7 | 17,0 |
| Kraftstoff | ROZ | ROZ 91-98 | ROZ 91-98 | Diesel |
| Leistung | kW / PS | 160(218) | 200(272) | 170(231) |
| bei Drehzahl | min-1 | 6500 | 6600 | 4000 |
| Drehmoment | Nm | 250 | 315 | 500 |
| bei Drehzahl | min-1 | 2750-4000 |  | 1750-3000 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 70/ Gepäckraum | 70/ Gepäckraum | 70/ Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A / W |  |  |  |
| Fahrwerk |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius |
|  |  | Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker |
|  |  | Anfahr- und Bremsnickausgleich |
| Bremsen vorn |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 286, belüftet | 286, belüftet | 300, belüftet | 325, belüftet |
| Bremsen hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 276, belüftet | 276, belüftet | 294, belüftet | 320, belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV,CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Getriebeart |  | 5-Gang-Handschaltgetriebe; optionales 5-Gang sequenzielles manuelles Schaltgetriebe für 330Ci; optionales 5-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, 330Ci 6-Gang- Handschaltgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,350(4,065) | 4,350(4,065) | 5,080(4,171) |
| II | :1 | 2,496(2,371) | 2,496(2,371) | 2,804(2,340) |
| III | :1 | 1,665(1,551) | 1,665(1,551) | 1,783(1,521) |
| IV | :1 | 1,230(1,157) | 1,230(1,157) | 1,260(1,143) |
| V | :1 | 1,000(0,853) | 1,000(0,853) | 1,000(0,867) |
| VI | :1 | 0,851(0,674) | 0,851(0,674) | 0,835(0,691) |
| R | :1 | 3,926(3,200) | 3,926(3,200) | 4,607(3,403) |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,23(3,91) | 3,15(3,64) | 2,47(2,93) |
| Reifen |  | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC | 225/45 R17 91W RSC |
| Felgen |  | 8J x 17 LM | 8J x 17LM | 8J x 17LM |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 9,6(9,7) | 7,9 | 9,6 |
| Literleistung | kW/l | 64,1 | 66,8 | 56,8 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 7,4(8,0) | 6,2(6,7) | 6,5(6,6) |
| im 4. Gang 80 -120 km/h | s | 8,5(-) | 7,0(-) | 5,2(-) |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 244(238) | 250 | 242(240) |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 13,0(14,4) | 13,9(14,6) | 9,6(10,8) |
| außerstädtisch | l/100km | 7,0(7,3) | 7,1(7,5) | 5,8(6,4) |
| insgesamt | l/100km | 9,2(9,9) | 9,6(10,1) | 7,2(8,0) |
| CO2 | g/km | 221(238) | 230(243) | 192(213) |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU4 | EU4 | EU4 |
| Typklasseneinstufung | KH/VK/TKKH/ UK |  |  |  |

Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe; 
sequenzielles manuelles Schaltgetriebe (SMG) mit gleichen Übersetzungen, Fahrleistungen, Emissionen und Verbrauch wie Handschaltgetriebe

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3 Angaben zur Fahrleistung und Verbrauch  beziehen sich auf ROZ 98

4 elektronisch abgeregelt