Technische Daten MINI One Cabrio, MINI One Cabrio Automatik. (Stand: September 2010)

| Karosserie |  | MINI One Cabrio | MINI One Cabrio Automatik |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen/Sitzplätze L |  | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) ) | mm | 3723 / 1683 / 1414 | 3723 / 1683 / 1414 |
| Radstand | mm | 2467 | 2467 |
| Spurweite vorne/hinten wgsdfg | mm | 1459 / 1467 | 1459 / 1467 |
| Wendekreis | m | 10,7 | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 40 | 40 |
| Kühlsystem einschließlich Heizung l | l | 5,2 | 5,2 |
| Motoröl Getriebeöl | l | 4,2 | 4,2 |
| Getriebeöl inkl. Achsantrieb | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach DIN/EU1 | kg | 1160 / 1235 | 1200 / 1275 |
| Zuladung nach DIN | kg | 430 | 430 |
| Zulässiges Gesamtgewicht nach DIN | kg | 1590 | 1630 |
| Zulässige Achslasten vorne/hinten | kg | 840 / 775 | 880 / 775 |
| Zulässige Anhängelast |  |  |  |
| gebremst (12 %) / ungebremst | kg | – / – | – / – |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | – / – | – / – |
| Kofferrauminhalt nach DIN | l | 125 / 170 / 660 | 125 / 170 / 660 |
| Luftwiderstand cx / A / cx × A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,00 / 0,70 | 0,35 / 2,00 / 0,70 |
| Motor |  |  |  |
| Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile |  | Reihe/ 4/ 4 | Reihe/ 4/ 4 |
| Motorsteuerung |  | MEV 17.2.2 | MEV 17.2.2 |
| Hubraum | cm³ | 1598 | 1598 |
| Bohrung/Hub | mm | 77 / 85,8 | 77 / 85,8 |
| Verdichtung | :1 | 11 | 11 |
| Kraftstoff | ROZ | 91–98 | 91–98 |
| Leistung | kW/PS | 72 / 98 | 72 / 98 |
| bei Drehzahl | min–1 | 6000 | 6000 |
| Drehmoment | Nm | 153 | 153 |
| bei Drehzahl | min–1 | 3000 | 3000 |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah / – | 55 / Motorraum | 55 / Motorraum |
| Lichtmaschine | A | 120 | 120 |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung | Eingelenk Mc Pherson Federbein Achse mit Bremsnickausgleich |
| Hinterradaufhängung | Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern |
| Bremsen vorn |  | Scheibe belüftet | Scheibe belüftet |
| Durchmesser | mm | 280 × 22 | 280 × 22 |
| Bremsen hinten |  | Scheibe | Scheibe |
| Durchmesser | mm | 259 × 10 | 259 × 10 |
| Fahrstabilitätssysteme | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,1 | 14,1 |
| Reifen |  | 175 / 65 R15 84H | 175 / 65 R15 84H |
| Felgen |  | 5,5J × 15 St | 5,5J × 15 St |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 3,214 | 4,148 |
| II | :1 | 1,792 | 2,370 |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |
| IV | :1 | 0,914 | 1,155 |
| V | :1 | 0,784 | 0,859 |
| VI | :1 | 0,683 | 0,686 |
| Rückwärtsgang | :1 | 3,143 | 3,394 |
| Achsübersetzung | :1 | 3,706 | 4,103 |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 16,1 | 16,7 |
| Literleistung | kW/l | 45,1 | 45,1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 11,3 | 13,1 |
| 0–1000 m | s | 32,6 | 34,8 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h | s | 13,4 / 17,1 | – / – |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 181 | 174 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |
| Städtisch | l/100 km | 7,6 | 8,9 |
| Außerstädtisch | l/100 km | 4,6 | 5,3 |
| Insgesamt | l/100 km | 5,7 | 6,6 |
| CO2 | g/km | 133 | 154 |
| Sonstiges |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 |
| Typklasseneinstufung | HPF/VK/TK |  |  |
| Bodenfreiheit | mm | 139 | 139 |

# Text boxes

1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.