Technische Daten MINI Cooper S Cabrio, MINI Cooper S Cabrio Automatik. (Stand: September 2010)

| Karosserie |  | MINI Cooper S Cabrio |  |  | MINI Cooper S Cabrio Automatik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen/Sitzplätze |  | 2 / 4 |  |  | 2 / 4 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 3729 / 1683 / 1414 |  |  | 3729 / 1683 / 1414 |
| Radstand | mm | 2467 |  |  | 2467 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1453 / 1461 |  |  | 1453 / 1461 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 50 |  |  | 50 |
| Kühlsystem einschließlich Heizung | l | 5,2 |  |  | 5,2 |
| Motoröl | l | 4,2 |  |  | 4,2 |
| Getriebeöl inkl. Achsantrieb | l | Dauerfüllung |  |  | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach DIN/EU1 | kg | 1230 / 1305 |  |  | 1255 / 1330 |
| Zuladung nach DIN | kg | 430 |  |  | 430 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1660 |  |  | 1685 |
| Zulässige Achslasten vorne/hinten | kg | 885 / 795 |  |  | 905 / 795 |
| Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst | kg | – / – |  | – / – | – / – |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | – / – |  | 75 / – | – / – |
| Kofferrauminhalt | l | 125 / 170 / 660 |  | 10 | 125 / 170 / 660 |
| Luftwiderstand cx / A / cx × A | – / m2 / m2 | 0,37 / 2,00 / 0,74 |  |  | 0,37 / 2,00 / 0,74 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile |  | Reihe / 4 / 4 |  |  | Reihe / 4 / 4 |
| Motorsteuerung |  | MEVD 17.2.2 |  |  | MEVD 17.2.2 |
| Hubraum | cm³ | 1598 |  |  | 1598 |
| Bohrung/Hub | mm | 77,0 / 85,8 |  |  | 77,0 / 85,8 |
| Verdichtung | :1 | 10,5 |  |  | 10,5 |
| Kraftstoff | ROZ | 91–98 |  |  | 91–98 |
| Leistung | kW / PS | 135 / 184 |  |  | 135 / 184 |
| bei Drehzahl | min–1 | 5500 |  |  | 5500 |
| Drehmoment (mit Overboost) | Nm | 240 (260) |  |  | 240 (260) |
| bei Drehzahl | min–1 | 1600 – 5000 (1700 – 4500) |  |  | 1600 – 5000 (1700 – 4500) |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah / – | 55 / Motorraum |  |  | 55 / Motorraum |
| Lichtmaschine | A | 120 |  |  | 120 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich |
| Hinterradaufhängung |  | Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern |
| Bremsen vorn |  | Scheibe belüftet |  |  | Scheibe belüftet |
| Durchmesser | mm | 294 × 22 |  |  | 294 × 22 |
| Bremsen hinten |  | Scheibe |  |  | Scheibe |
| Durchmesser | mm | 259 × 10 |  |  | 259 × 10 |
| Fahrstabilitätssysteme | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,1 |  |  | 14,1 |
| Reifen |  | 195/55 R16 87V |  |  | 195/55 R16 87V |
| Felgen |  | 6,5J × 16 LM |  |  | 6,5J × 16 LM |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe |  |  | 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 3,308 |  |  | 4,044 |
| II | :1 | 2,130 |  |  | 2,371 |
| III | :1 | 1,483 |  |  | 1,556 |
| IV | :1 | 1,139 |  |  | 1,159 |
| V | :1 | 0,949 |  |  | 0,852 |
| VI | :1 | 0,816 |  |  | 0,672 |
| Rückwärtsgang | :1 | 3,231 |  |  | 3,193 |
| Achsübersetzung | :1 | 3,706 |  |  | 3,683 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 9,1 |  |  | 9,3 |
| Literleistung | kW/l | 84,5 |  |  | 84,5 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 7,3 |  |  | 7,6 |
| 0–1000 m | s | 27,7 |  |  | 28,0 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h | s | 6,2 / 7,5 |  |  | – / – |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 225 |  |  | 220 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |
| Städtisch | l/100 km | 7,5 |  |  | 9,1 |
| Außerstädtisch | l/100 km | 5,1 |  |  | 5,1 |
| Insgesamt | l/100 km | 6,0 |  |  | 6,6 |
| CO2 | g/km | 139 |  |  | 153 |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  |  | EU5 |
| Typklasseneinstufung | HPF/VK/TK |  |  |  |  |
| Bodenfreiheit (leer) | mm | 130 |  |  | 130 |
| Bodenfreiheit (leer) | mm | 149 |  |  | 149 |

# Text boxes

1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.