Technische Daten MINI John Cooper Works Cabrio. (Stand: September 2010)

| Karosserie |  | MINI John Cooper Works Cabrio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen/Sitzplätze |  | 2 / 4 |  |  |  |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 3729 / 1683 / 1414 |  |  |  |
| Radstand | mm | 2467 |  |  |  |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1453 / 1461 |  |  |  |
| Wendekreis | m | 10,7 |  |  |  |
| Tankinhalt | ca. l | 50 |  |  |  |
| Kühlsystem einschließlich Heizung | l | 5,2 |  |  |  |
| Motoröl | l | 4,2 |  |  |  |
| Getriebeöl inkl. Achsantrieb | l | Dauerfüllung |  |  |  |
| Leergewicht nach DIN/EU1 | kg | 1230 / 1305 |  |  |  |
| Zuladung nach DIN | kg | 430 |  |  |  |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1660 |  |  |  |
| Zulässige Achslasten vorne/hinten | kg | 875 / 800 |  |  |  |
| Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst | kg | – / – |  | – / – |  |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | – / – |  | 75 / – |  |
| Kofferrauminhalt | l | 125 / 170 / 660 |  | 160–680 |  |
| Luftwiderstand cx / A / cx × A | – / m2 / m2 | 0,37 / 2,00 / 0,74 |  |  |  |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile |  | Reihe / 4 / 4 |  |  |  |
| Motorsteuerung |  | MED 17.2 |  |  |  |
| Hubraum | cm³ | 1598 |  |  |  |
| Bohrung/Hub | mm | 77,0 / 85,8 |  |  |  |
| Verdichtung | :1 | 10,0 |  |  |  |
| Kraftstoff | ROZ | 91–98 |  |  |  |
| Leistung | kW / PS | 155 / 211 |  |  |  |
| bei Drehzahl | min–1 | 6000 |  |  |  |
| Drehmoment (mit Overboost) | Nm | 260 (280) |  |  |  |
| bei Drehzahl | min–1 | 1850 – 5600 (2000 – 5100) |  |  |  |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah / – | 55 / Motorraum |  |  |  |
| Lichtmaschine | A | 120 |  |  |  |
| Fahrwerk |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich |
| Hinterradaufhängung |  | Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern |
| Bremsen vorn |  | Scheibe belüftet |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 316 × 22 |  |  |  |
| Bremsen hinten |  | Scheibe |  |  |  |
| Durchmesser | mm | 280 × 10 |  |  |  |
| Fahrstabilitätssysteme | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend |
| Lenkung | Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,1 |  |  |  |
| Reifen |  | 205/45 R17 84W |  |  |  |
| Felgen |  | 7J × 17 LM |  |  |  |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe |  |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 3,308 |  |  |  |
| II | :1 | 2,130 |  |  |  |
| III | :1 | 1,483 |  |  |  |
| IV | :1 | 1,139 |  |  |  |
| V | :1 | 0,949 |  |  |  |
| VI | :1 | 0,816 |  |  |  |
| Rückwärtsgang | :1 | 3,231 |  |  |  |
| Achsübersetzung | :1 | 3,647 |  |  |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 7,9 |  |  |  |
| Literleistung | kW/l | 97,0 |  |  |  |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 6,9 |  |  |  |
| 0–1000 m | s | 26,8 |  |  |  |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h | s | 5,7 / 6,8 |  |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 |  |  |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |
| Städtisch | l/100 km | 9,6 |  |  |  |
| Außerstädtisch | l/100 km | 5,9 |  |  |  |
| Insgesamt | l/100 km | 7,3 |  |  |  |
| CO2 | g/km | 169 |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  |  |  |
| Typklasseneinstufung | HPF/VK/TK |  |  |  |  |
| Bodenfreiheit (leer) | mm | 130 |  |  |  |
| Bodenfreiheit (leer) | mm | 149 |  |  | 149 |

# Text boxes

1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.